《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出技改项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明技改项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批技改项目的环境保护行政主管部门批复

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山滦翔固体废弃物处理有限公司技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山滦翔固体废弃物处理有限公司 |
| 法人代表 | 刘建立 | 联系人 | 王建强 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西 |
| 联系电话 | 15102567777 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理 C4220 |
| 占地面积 (平方米) | 12817平方米（19.2260亩） | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 48 | 其中：环保 投资(万元) | 28 | 环保投资占 总投资比例 | 58.3% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2018.10 |
| 工程内容及规模: 1项目由来 唐山滦生固体废弃物处理有限公司于2017年建设年加工石碴300万吨建设项目，该项目于2017年8月1日通过了滦县环境保护局的审批（滦环[2017]51号），于2017年10月25通过了唐山市环境保护局滦县分局验收（滦环验[2017]108号）；唐山滦生固体废弃物处理有限公司更名为唐山滦翔固体废弃物处理有限公司（详见附件，以下简称“本公司”）。 为了增大企业效益，提高产品的质量及工作效率，本公司主要采取用料仓代替了原有的原料库，并在一次破碎工序后增加了地库，减少了原材料的浪费及保证了生产的连续性；在二次破碎工序增加了1条锥破+筛分线，增加了1台给料机，提高了工作效率，提高了产品的质量；在厂区内增设了危废间，用于暂存设备检修及保养产生的废润滑油；对厂区内进行了合理化布局，成品堆放在成品库房便于运输；对厂区内除尘装置进行改造，降低全厂颗粒物的排放量；本公司在原址投资48万元建设了唐山滦翔固体废弃物处理有限公司技改项目。 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》技改项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目；此外技改项目属废弃资源利用业，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，技改项目应进行环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，技改项目属于三十废弃资源综合利用业中86废旧资源（含生物质）加工、再生利用，项目为废石加工再利用，确定技改项目应编制环境影响报告表；唐山滦翔固体废弃物处理有限公司委托我单位进行技改项目的环境影响评价工作；我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了技改项目的环境影响报告表。 2现有项目概况 （1）项目名称：年加工石渣300万吨建设项目 （2）建设单位：唐山滦生固体废弃物处理有限公司 （3）工程投资：总投资12000万元、环保投资223万元，环保占总1.9%。 （4）地理位置及周边关系：现有项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西，厂区中心地理坐标为北纬39°39'41"，东经118°46'4"。现有项目东侧、南侧为空地，西侧为滦河下游输水总干渠，北侧为平青乐线。 现有项目周围环境敏感点为东侧250m为郭坨子村，西南150m老陈营村，西北321m大司营村。 （5）现有项目平面布置：现有项目厂区北侧为备件库和车库，东北侧为办公室和职工休息室，南侧为成品库和生产车间。 （6）建设内容及规模：现有项目建设一条石碴加工生产线，主要利用颚式破碎机、圆锥式破碎机和锤式破碎机对粒径为350mm的采矿废石进行破碎，破碎后筛选出不同规格的产品。 表1 现有项目主要建筑一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 建筑形式 建设性质 1 生产车间和原料库 2366 钢结构 新建 2 成品库房 5195 钢结构 新建 3 办公室 150 砖混结构 新建 休息室 150 砖混结构 新建 5 备件库 150 砖混结构 新建 6 车库 120 砖混结构 新建 合计 8131 （7）产品方案：现有项目产品包括粒径为20-27mm 、17-23mm、13-20mm、7-13mm、及7mm以下石粒，年产量为300万吨。 （8）现有项目原辅材料及能源消耗： 表2 现有项目主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 采矿废石（粒径350mm） 万t/a 300 外购 2 水 t/a 1260 自备水井 电 万kwh/a 209.8 当地电网提供 （9）现有项目主要生产设施及设备： 表3 现有项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规定型号 单位 数量 1 颚式破碎机 1200*900 台 1 2 圆锥式破碎机 PH500 台 1 3 锤式破碎机 1750*2000 台 2 4 振动筛 2.4*7*3 台 6 5 皮带输送机 / 台 10 6 洒水车 / 辆 1 7 布袋除尘器 PPC96 台 3 8 喷淋系统 / 套 1 9 天车 16t/5t 台 2 10 变压器 80 KVA 台 2 1 变压器 160KVA 台 1 12 地磅 / 个 1 合计 / / / 30 （10）工作制度及定员：现有项目年工作300天，每天2班，每班工作8小时，劳动定员30人，其中管理人员7人，普通工人23人。 （11）现有项目公共工程 ①给水 现有项目水源来自自备水井，可满足全场用水要求；现有项目用水主要为喷淋抑尘用水以及职工生活用水，总用水量为4.2m3/d（1260m3/a）。 现有项目生产过程中主要为原料受料仓、产品堆放处、厂区需要进行喷淋抑尘，总用水量为3m3/d（900m3/a），该部分水部分蒸发，不外排。 现有项目厂区不设宿舍、食堂、浴室，厕所为防渗旱厕，定期清掏；生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水40L计）为1.2m3/d（360m3/a）。 ②排水 现有项目产生的废水主要有职工生活盥洗废水。职工生活盥洗废水按用水量的80%计，其中生活污水为0.96m3/d（288m3/a），用于泼洒地面抑尘，不外排。 表4 现有项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 项目 新鲜水 损耗水 循环用水 排放水 备注 1 生活用水 1.2 0.24 0 0.96 泼洒抑尘 2 喷淋、抑尘用水 3 3 0 0 / 总计 / 4.2 3.24 0 0.96 / ③现有现有供电：现有项目用电由当地电网提供 ④现有项目供暖：现有项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 （12）现有项目工艺流程 原有项目主要是将粒径为350mm的采矿废石进行破碎，根据客户需要，产品包括粒径为20-27mm 、17-23mm、13-20mm、7-13mm、及7mm以下石粒，年产量为300万吨。 具体工艺流程如下： ①原料进厂：技改项目设置原料暂存库暂存部分原料，大部分采矿废石由运输车运卸至喂料机口。 ②颚式破碎：原料从喂料机通过皮带机运送至颚式破碎机进行一级破碎。 ③圆锥式破碎：进过颚式破碎的原料通过皮带机输送到圆锥式破碎破碎机进行二级破碎。 ④一次筛分：圆锥式破碎后落至皮带输送机上，送至1#振动筛进行筛分，筛分出粒径小于27mm的产品，落至皮带输送机上，送至2#振动筛。1#振动筛筛分后，筛上大于27mm的石粒落入锤式破碎机进料口，进行三级破碎。 ⑤锤式破碎：一次筛分后的产品通过锤式破碎机进行破碎。 ⑥二次筛分：锤破后的产品通过皮带输送机输送至2#振动筛中进行二次筛分，筛分出粒径为20-27mm的产品，通过皮带输送机送至成品库房的料仓储存。 ⑦三次筛分：二次筛分后，筛下的产品通过皮带输送机输送至3#振动筛中进行三次筛分，筛分出粒径为17-23mm的产品，筛下粒径为7mm以下的产品，通过皮带输送机送至成品库房的料仓储存。 ⑧四次筛分：三次筛分后，筛下的产品通过皮带输送机输送至4#振动筛中进行四次筛分，筛上为粒径13-20mm、7-13mm，通过皮带输送机送至成品库房的料仓储存，筛下为粒径7mm以下的产品，通过皮带输送机送至成品库房的料仓储存。 （12）现有项目主要污染工序 ①废气：主要为破碎筛分过程产生的粉尘、成品仓粉尘；原料和成品输送、装卸、部分原料堆存过程产生的粉尘。 ②废水：主要为职工生活污水。 ③噪声：主要为颚式破碎机、圆锥式破碎机、锤式破碎机、振动机、风机、皮带输送机等设备运行时产生的噪声。 ④固体废物：主要是除尘器收集的除尘灰和职工生活垃圾。 3技改项目概况 技改内容：技改项目在原厂内建设，不新增占地面积，故项目占地面积、地理位置及周边关系均未变；为了增大企业效益，提高产品的质量及工作效率，技改项目主要采取用料仓代替了原有的原料库，并在一次破碎工序后增加了地库；项目在二次破碎工序增加了1条锥破+筛分线及其配套设备，增加了1台给料机，提高了工作效率，提高了产品的质量；在厂区内增设了危废间，用于暂存设备检修及保养产生的废润滑油；项目对厂区内进行了合理化布局，成品堆放在成品库房便于运输；对厂区内除尘装置进行改造，降低全厂颗粒物的排放量。 （1）项目名称：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司技改项目。 （2）建设单位：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司。 （3）建设性质：技改。 （4）总投资及环保投资：技改项目总投资48万元，其中环保投资为28万元，占总投资的58.3%。 （5）地理位置及周边敏感点： ①地理位置：技改项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西，厂区中心地理坐标为北纬39°39'41"，东经118°46'4"。 ②技改项目周围环境敏感点为东侧250m处的郭坨子村居民区，南侧200m处的居民区，西南侧150m处的老陈营村居民区，西北侧260m处的金色摇篮双语幼儿园及320m处的大司营村居民区。项目地理位置和周边敏感图点详见附图1和附图2。 （6）周边关系及平面布置： ①周边关系：技改项目东侧、南侧为空地，西侧为滦河下游输水总干渠，北侧为平青乐线； ②平面布置：技改项目仍用现有东北侧的办公室；在办公室西侧依次新建杂货棚、危废间；在杂货棚前新建有磅房及设备室；厂区南侧由北向南依次为成品库房、生产车间、初破车间及库房（初破车间及库房并列建设，库房南门口设有地磅）；大门仍位东厂界，大门两侧设有门卫，在南侧门卫的南侧建有车棚。厂区功能分明，布局科学合理，符合建筑规范；平面布置详见附图3。 （7）生产规模及产品方案：技改项目生产规模为年加工石渣300万吨，产品主要为粒径为20-27mm、17-23mm、13-20mm、7-13mm、及7mm以下石粒。 （8）建设内容：技改项目仍用原来的成品库房、生产车间、办公室、休息室及门卫，主要建设内容为新建杂货棚、危废间、磅房及设备室、车棚等构筑物，增加购置给料机、锥式破碎机、振筛及其他附属设备的建设。 表5 技改项目主要建筑一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 建筑形式 建设性质 1 成品库房 4000（100m*40m*14m） 钢结构 钢结构 利用原项目的厂房，对各分区的面积进行调整 2 生产车间 2000（100m*20m*16m） 3 库房 1300（52m*25m*14m） 4 初破车间 564 （47m*12m*10m） 4 办公室1 150（5m*30m） 砖混结构 利旧，5间 5 办公室2 150（6m*25m） 砖混结构 利旧，4间 6 门卫 20*2 砖混结构 新建 7 杂货棚 40 彩钢顶棚 新建 8 危废间 20（4m*5m）*2 防腐防渗结构 新建 9 磅房及设备室 60（4m*5m） 4间砖混结构，1间彩钢房 新建 10 车棚 32 彩钢顶棚 新建 合计 8376 / / （9）主要原材料及能源消耗见表6。 表6 技改项目主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 采矿废石（粒径350mm） 万t/a 300 外购司，营铁矿剥岩废石 不变动 2 水 t/a 1260 自备水井 3 电 万kwh/a 209.8 当地电网提供 （10）技改项目主要生产设施及设备： 表7 技改项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规定型号 单位 数量 1 颚式破碎机 1200*900 台 1 2 圆锥式破碎机 CS440、PH500 台 2 3 锤式破碎机 1750*2000 台 2 4 振动筛 2.4*7*3、3.0*7、1.8*5、1.5*3.0 台 7 5 皮带 / 条 24（3条备用） 6 洒水车 / 辆 1 7 布袋除尘器 PPC96 台 3 8 喷淋系统 / 套 1 9 天车 16t/5t 台 2 10 变压器 2000KVA 台 1 160KVA 台 1 11 地磅 / 个 2 12 给料机 / 台 4 合计 / / / 30 （11）工作制度及定员：技改项目年工作300天，每天2班，每班工作8小时，劳动定员30人。 （12）技改项目给排水 ①给水 技改项目用水来自厂区自备水井，可满足全场用水要求；现有项目用水主要为喷淋抑尘用水以及职工生活用水，总用水量为4.2m3/d（1260m3/a）。 技改项目生产过程中主要为料仓、产品堆放区、厂区地面需要进行喷淋抑尘，总用水量为3m3/d（900m3/a），该部分水全部蒸发，不外排。 技改项目厂区不设食堂、浴室等生活设施，厕所为防渗旱厕，定期清掏；生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水40L计）为1.2m3/d（360m3/a）。 ②排水 技改项目产生的废水主要有职工生活产生的盥洗废水，按用水量的80%计，其中生活污水为0.96m3/d（288m3/a），用于泼洒地面抑尘，不外排。 表8 现有项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 项目 新鲜水 损耗水 循环用水 排放水 备注 1 生活用水 1.2 0.24 0 0.96 泼洒抑尘 2 喷淋、抑尘用水 3 3 0 0 / 总计 / 4.2 3.24 0 0.96 / （13）供电 技改项目用电由当地电网提供，厂区内共设有2台变压器。 （14）供暖 技改项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 4技改项目组成 技改项目主体工程为生产车间、成品库房、初破车间及库房等；辅助工程为办公室、危废间、磅房及设备室、门卫等；公用设施为供水、供电等；环保工程为脉冲式布袋除尘器、喷淋系统、洒水车等。 技改项目具体组成见表9。 表9 项目组成一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 项目建有成品库房一座用于成品堆放；生产车间内置有石渣生产线；初破车间内有料仓及颚式破碎机用于初破；库房内一分为二，用于堆放半成品及成品 2 辅助工程 办公室、磅房及设备室、门卫等辅助构筑物用于日常生产及办公用，危废间用于暂存危险废物 3 公用工程 给水：项目用水由厂区自备井提供 排水：主要为职工生活产生的盥洗废水，用于泼洒地面抑尘不外排。 供电：技改项目用电由当地电网提供 供暖：技改项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 4 环保工程 废气：主要由集气罩+脉冲式布袋除尘器处理+15m高排气筒、喷淋系统、洒水车等废气处理措施组成 噪声：基础减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备，生产过程在封闭车间内进行等措施，减小对周围环境的影响 固废：职工生活产生的生活垃圾实行袋装化，集中收集后交由环卫部门统一清运处理；除尘装置产生的除尘灰集中收集后外售；设备保养及检修产生的废润滑油、废含油抹布，其中废润滑油集中收集后装入密闭的防腐防渗桶中，置于危废储存间内临时存放，定期委托有资质单位处置；废含油抹布暂存危废间，处理时可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。 5产业政策符合性分析 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》技改项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目；此外技改项目属金属结构制造业，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 根据响嘡街办事处出具的《证明》可知，唐山滦翔固体废弃物处理有限公司，主要生产经营建筑用石渣骨科，原料为司营铁矿剥岩废石，属于固体废弃物处理再利用项目，符合国家产业政策，适合本地产业发展。 因此，技改项目符合产业政策。 |
| 与技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、原有工程主要污染物排放情况 技改项目属于技改项目，原厂主要污染物产生及排放情况如下： （1）大气污染物 根据《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（润森验字（2017）第056号）可知现有项目大气污染物主要为要为破碎、筛分过程、成品仓及原料和成品输送、装卸、原料堆存过程产生的粉尘。 项目采取的环保措施如下： ①振动筛均设置封闭罩，在颚式破碎机进、出料口，圆锥式破碎机进、出料口，锤式破碎机进、出料口各设置一个集尘罩，采用风机将粉尘分别引入2台布袋除尘器中进行处理，处理后分别通过一根15m高的排气筒排放。 ②成品贮存于成品仓并设有集气罩收集。 ③原料由运输车运卸至喂料口，喂料口上方设置喷淋装置；皮带输送机全封闭；部分原料堆存于原料库房内，设有喷淋装置；原料和成品运输车辆加盖苫布。 采取上述措施后经检测可知两台除尘器出口颗粒物最大排放浓度均为21mg/m3；无组织排放颗粒物最大排放浓度为0.527mg/m3；满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m，厂界外10米处颗粒物无组织排放限值为1mg/m3的要求。 综上所述，现有项目废气处理措施可行，对周围空气环境产生的影响较小。 （2）废水污染物 现有项目生产过程中，原料受料仓、产品堆放处、厂区需要进行喷淋抑尘，用水量为3m3/d（900m3/a），该部分水部分蒸发，不外排。 现有项目厂区不设食堂、浴室，厕所为防渗旱厕，定期清掏；生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水，其中生活污水为0.96m3/d（288m3/a），设置废水收集池，废水用于泼洒地面抑尘，不外排。 综上所述，项目废水基本对环境无影响。 （3）噪声污染物 现有项目主要噪声污染源为运输车辆、颚式破碎机、圆锥式破碎机、锤式破碎机、振动筛、风机、皮带输送机运行时产生的噪声，源强为75～105dB（A）。 采取车辆进厂时减速、禁止鸣笛和平稳启动；产噪设备均在封闭的生产车间内运行，设备基础加装减震垫的措施。 采取上述措施后经检测可知，现有项目昼间噪声值为54.4 dB（A）～64.6dB（A）、夜间噪声值为42.3 dB（A）～52.1dB（A）；其中东、西及南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）要求；北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）要求. 综上所述，技改项目产生的噪声对厂区西南侧150m处的老陈营村居民区无影响。 （4）固体废物污染物 现有项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰和职工生活产生的生活垃圾。 除尘器收集的除尘灰，收集量为2205.72t/a，除尘灰作为粒径为7mm以下的产品外售。除尘灰由密闭皮带机直接输送到原料仓，原料仓设有集气罩，装载过程在封闭厂房内进行。 职工生活垃圾产生量按照0.5kg/人•日计共约4.5t/a，集中收集后交由当地环卫部门处置。 采取以上措施后，可使固废得到较好地综合利用和合理处置。 2、环保手续情况 唐山滦生固体废弃物处理有限公司于2017年建设年加工石碴300万吨建设项目，该项目于2017年8月1日通过了滦县环境保护局的审批（滦环[2017]51号），于2017年10月25通过了唐山市环境保护局滦县分局验收（滦环验[2017]108号）。 3、污染物总量控制指标 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。确定现有项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a SO2：0t/a，NOx：0t/a。特征因子：颗粒物22.28t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3″~118°49′45″，北纬39°34′39″~39°58′25″。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 技改项目位于河北省唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西，厂区中心地理坐标为北纬39°39′41"，东经118°46′4"。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200~30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30~50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。项目所在地地势平坦。 3气象条件 滦县属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4水文 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。 项目西侧为滦河下游输水总干渠。 5植被 滦县境内资源丰富：全县拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉。“宝之福”系列农产品通过有机食品认证，甜瓜、番茄、黄瓜、西瓜、葡萄等12个农产品通过农业部无公害农产品认证。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，监测点为滦县第一中学，监测7天，为2018年8月6日至10月12日。 表10 大气环境质量监测数据一览表 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.014~0.145 － NO2 1小时浓度 0.2 0.021~0.071 － O3 1小时浓度 0.2 0.025~0.139 － 8小时浓度 0.16 0.026~0.088 － PM10 24小时浓度 0.15 0.014~0.094 0.63 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.016~0.091 1.21 CO 1小时浓度 10 1.201~4.619 － 监测结果表明：SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求：SO21小时平均浓度限值500µg/m3、NO21小时平均浓度限值200µg/m3、O38小时平均浓度限值160µg/m3、CO1小时平均浓度限值10mg/m3；其中PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，有超标现象，总体来说环境质量状况较好。 超标原因分析： ①随着近年来的发展，机动车保有量逐年增加，机动车流量较大，机动车尾气及道路扬尘贡献了大量的PM10、PM2.5； ②监测点位周边的一些建筑工地产生的扬尘会导致PM10、PM2.5超标； ③唐山是重工业城市，滦县城区周边地区多工业项目，工业污染源的排放是PM10及PM2.5超标的主要原因之一。 综上所述，技改项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2声环境 项目所在区域属于农村环境，北侧为平青乐线，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区、4a类区标准限值要求，环境质量较好。 3地下水 根据《河北省平原地区地下水超采区范围》滦县不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况良好，pH、耗氧量、总硬度等符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4地表水环境 该区域内主要河流为西侧滦河下游输水总干渠，根据《2017年唐山市环境状况公报》可知：滦河滦县大桥监测断面（四个监测断面）全年监测8次，滦县大桥、姜各庄为Ⅱ类水质，优于环境功能区划要求；满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对技改项目的现场踏勘及有关资料调查分析，技改项目所在地周围无自然保护区、文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地以及其他环境敏感区。 技改项目周围主要环境保护目标见表11。 表11 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对于技改项目方位 相对于技改项目厂界距离/m 功能 保护级别 环境空气 郭坨子村 E 250 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 居民区 S 200 老陈营村 SW 150 大司营村 NW 320 金色摇篮双语幼儿园 NW 260 教育 机构 声环境 项目所在区域（200m范围内居民区） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区、4a类区标准 地表水 滦河下游输水总干渠 W 30 水渠 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表12 环境空气质量标准 （单位：μg/m3） 执行标准 污染物名称 标准限值 年均值 24小时平均 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160（日最大8小时） 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 7 / 2、地下水环境质量： 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 表13 地下水质量标准一览表 环境类别 项目 级别 浓度 标准名称 地下水 pH（mg/L） Ⅲ类 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 氨氮（mg/L） ≤0.50 硝酸盐（mg/L） ≤20 亚硝酸盐（mg/L） ≤1.00 挥发性酚类（mg/L） ≤0.002 氰化物（mg/L） ≤0.05 总硬度（mg/L） ≤450 耗氧量（mg/L） ≤3.0 溶解性总固体（mg/L） ≤1000 氟化物（mg/L） ≤1.0 氯化物（mg/L） ≤250 硫酸盐（mg/L） ≤250 3、声环境质量： 技改项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区、4a类区标准限值要求。 表14 声环境质量标准一览表 位置 执行标准《声环境质量标准》（GB3096-2008） 噪声限值 项目所在区域 4a类 昼间70dB（A）、夜间55dB（A） 2类 昼间60 dB（A）、夜间50dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： （1）施工期：施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准：监控浓度限制为1.0mg/m3，监控点为厂界外浓度最高点。 （2）运营期： ①颗粒物无组织排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3大气污染物无组织排放限：颗粒物浓度限值为1.0mg/m3。 ②颗粒物有组织排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h。 2、噪声： （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期：技改项目北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准限值，即昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）；其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值，即昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 3、固体废物： 工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并满足《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。 技改项目无外排水，项目能源消耗为电能，则确定技改项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 技改项目产生特征污染物为颗粒物，依据《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中限值要求：颗粒物浓度限值30mg/m3进行核定。 颗粒物总量控制目标值核定公式如下： M=K×Q×T/109 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准标准值，mg/m3，本次K=30mg/m3 ； Q—废气量，Nm3/h，本次Q=16000Nm3/h+40000 Nm3/h+80000 Nm3/h； T—年有效工作时间，h，本次T=4800h； 根据上述公式核算结果，可得颗粒物19.58t/a，本评价建议大气污染物总量控制目标值为颗粒物19.58t/a。 综上所述，技改项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a ，SO2：0t/a，NOx：0t/a，特征因子：颗粒物19.58t/a。 表15 技改前后项目总量控制指标一览表 单位：t/a 项目 COD NH3-N SO2 NOx 颗粒物 现有工程排放量 0 0 0 0 22.28 技改工程排放量 0 0 0 0 19.58 以新带老削减量 0 0 0 0 -2.7 建议技改后全厂总量控制指标 0 0 0 0 19.58 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工艺流程简述： 技改项目主要是将采矿废石根据客户需求进行破碎，产品包括粒径为20-27mm 、17-23mm、13-20mm、7-13mm、及7mm以下石渣，年产量为300万吨。 具体工艺流程如下： （1）原料运输、装卸：技改项目外购司营铁矿剥岩废石（粒径约为350mm）由运输车辆散装运至厂区，直接将原料卸至料仓准备生产，来料后即刻生产，故技改项目不在厂区内进行堆存原料。 本工序产生的污染物主要为原料运输、装卸产生的颗粒物及噪声。 （2）初破：原料从料仓由给料机运至鄂式破碎机进料口，进行初破，初破后的石粒从出料口由皮带运输机运至地库（位于初破车间内），待进入下一道工序。 本工序产生的污染物主要为初破工序产生的颗粒物、噪声以及入库过程中产生的颗粒物。 （3）一次筛分：地库内的石粒由给料机输送至1#振动筛（1.5*3.0m）进行筛分，筛分出粒径小于27mm的石料（筛下物）由皮带运输机运至2#振动筛（1.8*5.0m）上进行二次筛分；筛上较大粒径的石粒由皮带运输机运至下一道工序。 本工序产生的污染物主要为一次筛分工序产生的颗粒物及噪声。 （4）二破：一次筛分后的筛上物由皮带运输机运至到圆锥式破碎机进料口进行二破，破碎后的石粒待进入到下一道工序。 本工序产生的污染物主要为二破工序产生的颗粒物及噪声。 （5）二次筛分：经过二破的石粒由皮带运输机输送至2#振动筛（1.8*5.0m）上进行二次筛分，同时1#振动筛的筛下物也进行筛分；筛分后筛下物由皮带运输机运至3#振动筛（3.0*7.0m）上进行三次筛分，筛上物由皮带运输机运至下一道工序。 本工序产生的污染物主要为二次筛分工序产生的颗粒物及噪声。 （6）三破：二次筛分后的筛上物由皮带运输机运至到圆锥式破碎机或锤式破碎机进料口进行三破（共有3台破碎机，一般情况下使用圆锥式破碎机，当客户需求量大且加急时可同时使用），破碎后的石粒待进入到下一道工序。 本工序产生的污染物主要为三破工序产生的颗粒物及噪声。 （7）三次筛分：经过三破的石粒由皮带运输机输送至3#振动筛（3.0*7.0m）上进行二次筛分，同时2#振动筛的筛下物也进行筛分，筛分后筛下物由皮带运输机运至4#振动筛（2.4*7.0m*2台）上进行四次筛分；筛上物由皮带运输机运至三破工序；筛出产品（粒径为20-27mm石渣），由皮带运输机运送至成品库房进行堆存待售。 本工序产生的污染物主要为三次筛分工序产生的颗粒物及噪声。 （8）四次筛分：经过三次筛分的筛下物由皮带运输机运至4#振动筛（2.4*7.0m*2台）上进行四次筛分，筛分出两种产品（粒径为17-23mm及13-20mm石渣）由皮带运输机运送至成品库房进行堆存待售；筛下物由皮带运输机输送至下一道工序。 本工序产生的污染物主要为四次筛分工序产生的颗粒物及噪声。 （9）五次筛分：经过五次筛分的筛下物由皮带运输机运至5#振动筛（2.4*7.0m*2台）上进行五次筛分，筛分出三种产品（粒径为13-20mm、7-13mm、及7mm以下石渣）；由皮带运输机运送至成品库房进行堆存待售。 本工序产生的污染物主要为五次筛分工序产生的颗粒物及噪声。 技改项目工艺流程及排污节点图如图3所示：

主要污染工序： 施工期主要污染工序 1、废气：施工扬尘、运输车辆排放的烟气。 2、废水：施工期产生的废水主要为施工队伍产生的生活污水。 3、噪声：运输车辆及施工机械产生的噪声。 4、固体废物：建筑垃圾及施工队伍的生活垃圾。 运营期主要污染工序： 1、废气：主要为原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程、破碎过程、初破石粒入库过程及筛分过程产生的颗粒物。 2、废水：主要为职工生活产生的盥洗废水。 3、噪声：主要为产噪设备运行及作业产生的噪声。 4、固体废物：主要为职工生活产生的生活垃圾、除尘装置产生的除尘灰、设备保养及检修产生的废润滑油、废含油抹布。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎过程、筛分过程 | 颗粒物 | 2571.43mg/m3 1728t/a | 25.7mg/m3 17.28t/a |
|  | 原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程 | 颗粒物 | 3t/a 0.625kg/h | 0.6t/a <1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 职工日常 | 盥洗废水 | 泼洒地面抑尘 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a | 实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处理 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 2205.72t/a | 集中收集外售 |
|  | 设备保养及检修 | 废润滑油 | 0.2t/a | 集中收集后装入密闭的防腐防渗桶中，置于危废储存间内临时存放，定期委托有资质单位处置 |
|  |  | 废含油抹布 | 0.1t/a | 暂存危废间，处理时可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理 |
| 噪 声 | 技改项目主要噪声污染源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，源强为75～90dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 技改项目建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）影响分析 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会对周围大气环境造成污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比北京市环科所等单位在市政施工现场的实测资料。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。从以上分析可以看出如不对施工扬尘采取有效地治理措施，将会对周围环境造成一定影响。 （2）施工期大气污染缓解措施 ①根据施工期扬尘对大气环境的污染特点，拟采取以下措施减轻扬尘对大气环境的影响。 ②在施工过程中，作业场地设置稳固整齐的围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度不低于2.5m； ③按照施工总平面布置图划分作业区、生活区、办公区，分类堆放建筑材料并设置标牌； ④水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料必须覆盖；场内装卸、搬运物料遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒； ⑤建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质； ⑥合理设置出入口，并采用混凝土硬化；设置洗车设施，保持出场车辆清洁； ⑦施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化； 总之，只要在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘影响将大大降低，同时该环境影响将随施工的结束而消失。 二、水环境影响分析 施工现场用水主要为施工过程中水泥养护用水和施工人员的生活用水，此外有少量水用来洒水抑尘。 施工期的水泥养护用水主要为新鲜水，养护用水经蒸发后散失，不会对环境产生影响；施工人员的生活盥洗水就地泼洒抑尘。 采取以上措施后，施工期废水对项目所在区域水环境产生的影响较小。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要是装载机、挖掘机、推土机等施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 为减轻施工期噪声对环境和敏感目标的影响，施工中应采取如下措施： （1）禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业，采用商品混凝土。 （2）合理安排施工时间和施工进度，除工程必须外，严禁在12：00～14:00、22：00～次日6:00期间施工。 （3）将强噪声设备安装在远离敏感点处，建议将强噪声设备布置在场地的中部； （4）尽量采用低噪声施工机械，对一些设备加装消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩等。 特殊情况确需连续作业进行浇筑时，要采取有效措施降噪，事先做好附近群众工作，并报环保局备案后施工。 采取以上措施后，影响会大大减轻，并且影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 四、固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和弃土，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。施工期开挖土方大部分用于地基回填，弃土外运。 施工单位应按当地环卫部门的要求，将建筑垃圾和弃土运至指定地点，用于沟坑的填埋。施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门进行处理。 只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量。并且，施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。 五、施工监理 为规范建设单位的环保行为，技改项目应规范管理制度，进行环境监理，具体措施包括： （1）在对施工现场及周围居民分布情况进行充分调查的基础上，根据工程内容、进度安排等制定施工环境管理计划。 （2）加强对施工人员的环保宣传、教育工作。 （3）在建设单位与施工单位签订的施工合同中，要把有关施工期环境保护要求纳入合同条款中，以便对施工单位进行约束。 （4）施工期环境管理计划应报当地环保部门备案。 （5）配备1~2名环境监理员，负责监督施工期环保措施落实情况。 通过施工期环境监理可以将施工期环境影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 技改项目废气主要为原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程、破碎过程、初破石粒入库过程及筛分过程产生的颗粒物。 （1）原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程产生的颗粒物 技改项目原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程产生的颗粒物产生量较少，根据参考资料以及类比一般项目原料运输、装卸及转运过程中颗粒物的产生量按原材料的0.0001%计，则产生量为3t/a，产生速率为0.625kg/h。 环评要求采取如下措施减少颗粒物污染： A、原料运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止扬尘的产生。 B、成品堆放处，石粒入库处设置喷淋装置，可有效防止成品装卸、堆存产生扬尘污染。 C、项目皮带运输机进行适当的密闭。 D、加强车间通风，车地面硬化且定期泼洒抑尘。 采用上述措施后，可降低颗粒物80%，则排放量为0.6t/a，排放速率为0.125kg/h，预计厂界外粉尘浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2012）表3颗粒物无组织排放限值要求：1.0mg/m3。 （2）破碎过程及筛分过程产生的颗粒物 技改项目破碎、筛分过程均在封闭的生产车间内进行，每年生产4800h，类比同类项目可知，单台破碎机的产尘速率为54kg/h，则破碎过程产尘量为1036.8t/a，单台筛分机的产尘速率为24kg/h，则筛分过程产尘量为691.2t/a，因此，破碎、筛分过程产尘总量为1728t/a，产生浓度为2571.43mg/m3。 技改项目振动筛均设置封闭罩，在每台破碎机进、出料口以及每台振动筛进、处料口各设置一个集尘罩。技改项目共设置布袋除尘器3个，处理风量为16000m3/h的布袋除尘器用于处理颚式破碎机产生的颗粒物；处理风量为40000m3/h的布袋除尘器用于处理圆锥式破碎机和2.4*7.0振筛筛分产生的颗粒物；处理风量为80000m3/h的布袋除尘器用于处理剩余破碎机破碎及振筛筛分产生的颗粒物，除尘器除尘效率约为99 %；处理后颗粒物排放量为17.28t/a，排放浓度为25.7mg/m3，处理后分别通过一根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3要求。 综上所述，采取上述措施后对周围大气环境影响较小。 2水环境影响分析 技改项目产生的废水主要有职工生活产生的盥洗废水，按用水量的80%计，其中生活污水为0.96m3/d（288m3/a），用于泼洒地面抑尘，不外排。 综上所述，技改项目无外排水，对周围水环境无影响。 3噪声环境影响分析 技改项目主要噪声污染源为产噪设备运行及作业产生的噪声，源强为75～90dB（A）。 环评要求采取以下措施降低噪声：设备选型时选用低噪声设备，设备安装时加装基础减震垫，并将产噪声设备安装于密闭车间内部；铲车上料在车间内进行。采取上述措施后，可综合降低噪声25dB（A）以上，再经过距离衰减，各厂界外1米处噪声贡献值低于60dB（A），预计东厂界、西厂界、南厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间60dB（A），夜间50dB（A）要求，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）要求。 本项目最近敏感点为西南侧的150m处的老陈营村居民区，本项目夜间不生产，经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至45dB（A）以下，不会对周围环境产生影响。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 4固体废物影响分析 （1）固废产生、处理及排放情况 根据工程分析，本项目固体废弃物包括一般废物和危险废物。 ①一般固废 本项目一般固体废物为主要为职工生活产生的生活垃圾、除尘装置产生的除尘灰。 A、生活垃圾 职工生活垃圾产生量按照0.5kg/人•日计共约4.5t/a，实行袋装化，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 B、除尘灰 除尘器收集的除尘灰，收集量为2205.72t/a，集中收集后外售。 ②危险废物 危险废物主要为设备保养及检修过程产生的废润滑油、含油抹布。 项目设备保养及检修过程中使用润滑油，根据厂家提供类比同类项目可知废润滑油的产生量约占年用量的5%-10%，本次以最大量10%计，则废润滑油产生量为0.2t/a。依照《国家危险废物名录》，该固废为危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，集中收集后装入密闭的防腐防渗桶中，置于危废储存间内临时存放，定期委托有资质单位处置。 设备保养及检修过程产生的含油抹布根据厂家提供约为0.1t/a。依照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物中豁免类，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，全过程不按危险废物管理，暂存危废间，处理时混入生活垃圾，交由环卫部门统一处理。 （2）固废处理、存放措施 ①固废存放场所的设置 本项目对各类固废的存放场所设置如下： A、一般工业固废：在成品库内可设置一般工业固废的暂存存放场区，定期清理。 B、危险废物：厂区设置2间危险废物的暂存间，场所占地面积40m2（单个4m*5m）；企业危险废物较少，足够存储空间。 C、 生活垃圾：定期交由环卫部门统一处理。 ②固废存放场所的设置要求 一般工业固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行。 危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，即危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定执行。 主要措施包括： A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、必须有泄漏液体收集装置。 C、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 D、废物中转场所应设置在单独隔间内，防止雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土 E、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。 F、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 H、危险废物贮存设施应配备照明设施、安全防护服及工具，并设有应急防护设施。 I、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 J、危险废物暂存间位于厂区，砖混结构；其地面作防渗防腐处理，防渗面积为40m2，地面用20cm水泥硬化，地面和1.0 m高的墙裙铺设2mm玻璃钢防腐层，防渗系数≤10-10cm/s。 按国家环境保护总局的有关规定，固体废物在产生、处理和处置过程中进行登记。转移、运输有害固体废物遵照交通及有关部门的规定，采取相应的防护措施，不得流失。 按照建设项目危险废物环境影响评价指南要求，本项目危险废物汇总情况见表16，项目危险废物贮存场所基本情况见17。 表16 本项目危险汇总情况一览表 序号 危险废 物名称 危险废物类别 形态 产生量t/a 产生工序及 装置 主要 成分 有害 成分 废物代码 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润 滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 液态 0.05 设备 保养 基础油及添加剂 矿物油 900-214-08 3个 月 T，I 暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置 2 含油 抹布 HW49其他废物 固态 0.05 设备 保养 纤维和润滑油 润滑油 900-041-49 3个 月 T，I 混入生活垃圾，交由环卫部门统一处理 表17 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂 存间 废润 滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 杂物棚西侧 40m2 暂存间设1.0 m高的墙裙，分区存放 40m3 3个月 通过采取以上固废处理措施后，本项目的各类固废得到有效的处理处置，对周围环境影响较小。 措施可行。 5大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离。本评价采用估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表187。 表18 大气环境防护距离一览表 序号 污染源 排放速率（kg/h） 污染物 评价标准（mg/m3） 面源规格 防护距离(m) 1 车间 0.86 颗 粒 物 1 8500m3 无 超 标 点，不 设 大 气 防 护 距 离 6选址可行性分析 项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西，项目北侧为平青乐线交通便利。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区、4a类区标准，符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎过程、筛分过程 | 颗粒物 | 在每台破碎机进、出料口以及每台振动筛进、处料口各设置一个集尘罩。（3套，处理风量为16000m3/h的布袋除尘器用于处理颚式破碎机产生的颗粒物；处理风量为40000m3/h的布袋除尘器用于处理圆锥式破碎机和2.4*7.0振筛筛分产生的颗粒物；处理风量为80000m3/h的布袋除尘器用于处理剩余破碎机破碎及振筛筛分产生的颗粒物；处理后分别通过一根15米高排气筒排放 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3 |
|  | 原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程 |  | A、原料运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止扬尘的产生。 B、成品堆放处，石粒入库处设置喷淋装置，可有效防止成品装卸、堆存产生扬尘污染。 C、项目皮带运输机进行适当的密闭。 D、加强车间通风，车地面硬化且定期泼洒抑尘。 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表3颗粒物无组织排放限值1.0mg/m3 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 盥洗 废水 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处理 | 不外排 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集外售 |  |
|  | 设备保养及检修 | 废润滑油 | 集中收集后装入密闭的防腐防渗桶中，置于危废储存间内临时存放，定期委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废含油抹布 | 暂存危废间，处理时可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理 |  |
| 噪 声 | 基础减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备，生产过程在封闭车间内进行等措施。采取上述措施后，再经过距离衰减后，其厂界外1米处噪声可降至50dB（A）以下。东厂界、西厂界、南厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间60dB（A），夜间50dB（A）要求；北厂界（平青乐线）噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 技改项目施工量少，项目建成通过对裸露地面采取硬化处理措施，能够有效地防止水土流失，不会对生态环境造成影响。 |

# 结论与建议

1结论 1.1建设项目概况 （1）项目名称：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司技改项目。 （2）建设单位：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司。 （3）建设性质：技改。 （4）总投资及环保投资：技改项目总投资48万元，其中环保投资为28万元，占总投资的58.3%。 （5）建设地点：技改项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西，厂区中心地理坐标为北纬39°39'41"，东经118°46'4"。 （6）生产规模及产品方案：技改项目生产规模为年加工石渣300万吨，产品主要为粒径为20-27mm、17-23mm、13-20mm、7-13mm、及7mm以下石粒。 （7）建设内容：技改项目仍用原来的成品库房、生产车间、办公室、休息室及门卫，主要建设内容为新建杂货棚、危废间、磅房及设备室、车棚等构筑物，增加购置给料机、锥式破碎机、振筛及其他附属设备的建设。 1.2产业政策符合性结论 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》技改项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目；此外技改项目属金属结构制造业，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 根据响嘡街办事处出具的《证明》可知，唐山滦翔固体废弃物处理有限公司，主要生产经营建筑用石渣骨科，原料为司营铁矿剥岩废石，属于固体废弃物处理再利用项目，符合国家产业政策，适合本地产业发展。 因此，技改项目符合产业政策。 1.3项目选址及平面布置可行性结论 技改项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西。项目占地性质属建设用地，符合当地县政府规划。项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹、景观等环境敏感点。项目产生的污染物经治理后，均能实现稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。符合规划要求，选址可行。 技改项目将生产区和办公区分开布置，北侧为办公区，南侧为生产区。厂区整体平面布置合理。 1.4环境影响分析结论 1.4.1废气 技改项目废气主要为原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程、破碎过程、初破石粒入库过程及筛分过程产生的颗粒物。 （1）原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程产生的颗粒物 技改项目原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程产生的颗粒物产生量较少，根据参考资料以及类比一般项目原料运输、装卸及转运过程中颗粒物的产生量按原材料的0.0001%计，则产生量为3t/a，产生速率为0.625kg/h。 环评要求采取如下措施减少颗粒物污染： A、原料运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止扬尘的产生。 B、成品堆放处，石粒入库处设置喷淋装置，可有效防止成品装卸、堆存产生扬尘污染。 C、项目皮带运输机进行适当的密闭。 D、加强车间通风，车地面硬化且定期泼洒抑尘。 采用上述措施后，可降低颗粒物80%，则排放量为0.6t/a，排放速率为0.125kg/h，预计厂界外粉尘浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2012）表3颗粒物无组织排放限值要求：1.0mg/m3。 （2）破碎过程及筛分过程产生的颗粒物 技改项目破碎、筛分过程均在封闭的生产车间内进行，每年生产4800h，类比同类项目可知，单台破碎机的产尘速率为54kg/h，则破碎过程产尘量为1036.8t/a，单台筛分机的产尘速率为24kg/h，则筛分过程产尘量为691.2t/a，因此，破碎、筛分过程产尘总量为1728t/a，产生浓度为2571.43mg/m3。 技改项目振动筛均设置封闭罩，在每台破碎机进、出料口以及每台振动筛进、处料口各设置一个集尘罩。技改项目共设置布袋除尘器3个，处理风量为16000m3/h的布袋除尘器用于处理颚式破碎机产生的颗粒物；处理风量为40000m3/h的布袋除尘器用于处理圆锥式破碎机和2.4*7.0振筛筛分产生的颗粒物；处理风量为80000m3/h的布袋除尘器用于处理剩余破碎机破碎及振筛筛分产生的颗粒物，除尘器除尘效率约为99 %；处理后颗粒物排放量为17.28t/a，排放浓度为25.7mg/m3，处理后分别通过一根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3要求。 措施可行。 1.4.2废水 技改项目产生的废水主要有职工生活产生的盥洗废水，按用水量的80%计，其中生活污水为0.96m3/d（288m3/a），用于泼洒地面抑尘，不外排。 措施可行。 1.4.3噪声 技改项目主要噪声污染源为产噪设备运行及作业产生的噪声，源强为75～90dB（A）。 环评要求采取以下措施降低噪声：设备选型时选用低噪声设备，设备安装时加装基础减震垫，并将产噪声设备安装于密闭车间内部；铲车上料在车间内进行。采取上述措施后，可综合降低噪声25dB（A）以上，再经过距离衰减，各厂界外1米处噪声贡献值低于60dB（A），预计东厂界、西厂界、南厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间60dB（A），夜间50dB（A）要求，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）要求。 本项目最近敏感点为西南侧的150m处的老陈营村居民区，本项目夜间不生产，经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至45dB（A）以下，不会对周围环境产生影响。 措施可行。 1.4.4 固体废物 （1）固废产生、处理及排放情况 根据工程分析，本项目固体废弃物包括一般废物和危险废物。 ①一般固废 本项目一般固体废物为主要为职工生活产生的生活垃圾、除尘装置产生的除尘灰。 A、生活垃圾 职工生活垃圾产生量按照0.5kg/人•日计共约4.5t/a，实行袋装化，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 B、除尘灰 除尘器收集的除尘灰，收集量为2205.72t/a，集中收集后外售。 ②危险废物 危险废物主要为设备保养及检修过程产生的废润滑油、含油抹布。 项目设备保养及检修过程中使用润滑油，根据厂家提供类比同类项目可知废润滑油的产生量约占年用量的5%-10%，本次以最大量10%计，则废润滑油产生量为0.2t/a。依照《国家危险废物名录》，该固废为危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，集中收集后装入密闭的防腐防渗桶中，置于危废储存间内临时存放，定期委托有资质单位处置。 设备保养及检修过程产生的含油抹布根据厂家提供约为0.1t/a。依照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物中豁免类，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，全过程不按危险废物管理，暂存危废间，处理时混入生活垃圾，交由环卫部门统一处理。 （2）固废处理、存放措施 ①固废存放场所的设置 本项目对各类固废的存放场所设置如下： A、一般工业固废：在成品库内可设置一般工业固废的暂存存放场区，定期清理。 B、危险废物：厂区设置2间危险废物的暂存间，场所占地面积40m2（单个4m*5m）；企业危险废物较少，足够存储空间。 C、 生活垃圾：定期交由环卫部门统一处理。 ②固废存放场所的设置要求 一般工业固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行。 危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，即危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定执行。 主要措施包括： A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、必须有泄漏液体收集装置。 C、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 D、废物中转场所应设置在单独隔间内，防止雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土 E、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。 F、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 H、危险废物贮存设施应配备照明设施、安全防护服及工具，并设有应急防护设施。 I、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 J、危险废物暂存间位于厂区，砖混结构；其地面作防渗防腐处理，防渗面积为40m2，地面用20cm水泥硬化，地面和1.0 m高的墙裙铺设2mm玻璃钢防腐层，防渗系数≤10-10cm/s。 按国家环境保护总局的有关规定，固体废物在产生、处理和处置过程中进行登记。转移、运输有害固体废物遵照交通及有关部门的规定，采取相应的防护措施，不得流失。 措施可行。 1.5污染防治措施可行性分析结论 技改项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，技改项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a ，SO2：0t/a，NOx：0t/a，特征因子：颗粒物19.58t/a。 1.7项目建设可行性结论 技改项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，技改项目的建设可行。 2建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法制观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 3建设项目竣工环境保护验收内容 环境保护措施“三同时”验收一览表详见下表： 表19 环境保护措施“三同时”验收一览表 类别 源强 防治对象 防治措施 数量 验收指标 验收标准 投资 （万元） 废气 破碎过程、筛分过程 颗粒物 在每台破碎机进、出料口以及每台振动筛进、处料口各设置一个集尘罩。（3套，风量为16000m3/h的布袋除尘器用于处理颚式破碎机；风量为40000m3/h的布袋除尘器用于处理圆锥式破碎机和2.4*7.0振筛筛分；风量为80000m3/h的布袋除尘器用于处理剩余破碎机破碎及振筛筛分；处理后分别通过一根15米高排气筒排放 3 套 30 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值 24 原料运输、装卸过程、成品堆存过程、皮带运输机转运过程及初破石粒入库过程 A、原料运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止扬尘的产生。 B、成品堆放处，石粒入库处设置喷淋装置，可有效防止成品装卸、堆存产生扬尘污染。 C、项目皮带运输机进行适当的密闭。 D、加强车间通风，车地面硬化且定期泼洒抑尘。 — 1.0 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表3颗粒物无组织排放限值 废水 职工生活 盥洗废水 厂区泼洒抑尘 — — 不外排 — 噪声 产噪设备 噪声 基础减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备，生产过程在封闭车间内进行等措施 — — 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准限值 2 固体废物 职工生活 生活垃圾 实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处理 — — 不外排 — — 除尘器 除尘灰 集中收集外售 设备保养及检修 废润滑油 集中收集后装入密闭的防腐防渗桶中，置于危废储存间内临时存放，定期委托有资质单位处置 废含油抹布 暂存危废间，处理时可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理 绿化及硬化 厂区已进行合理硬化、绿化，做到非硬即绿。 — 防渗 危险废物暂存间位于厂区，砖混结构；其地面作防渗防腐处理，防渗面积为40m2，地面用20cm水泥硬化，地面和1.0 m高的墙裙铺设2mm玻璃钢防腐层，防渗系数≤10-10cm/s。 2 合计 环保投资28万元，环保占总58.3%。 28

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边敏感点图 附图3 项目厂区平面布置及周边关系图 附件1 营业执照 附件2 土地租赁合同 附件3 国土局证明 附件4 产业政策符合性证明 附件5 更名证明 附件6 现有项目环评批复 附件7 现有项目验收意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。 技改项目不涉及专项评价

# Text boxes

泼洒抑尘

0.96

喷淋、抑尘用水

职工生活

0.246

1.2

3

4.2

自备井

图1   现有项目水量平衡图          单位：m3/d

图2  现有项目生产工艺及排污节点图

图 例

废气：G

噪声：N

皮带输送

7mm以下产品

7-13mm产品碎

13-20mm产品碎

G、N

皮带输送

四次筛分碎

17-23mm产品碎

G、N

三次筛分碎

20-27mm产品碎

皮带输送

小

于27mm

G、N

G、N

G、N

皮带输送

皮带输送

皮带输送

皮带输送

圆锥式破碎

一次筛分碎

锤式破碎碎

二次筛分碎

颚式破碎

采矿废石

G、N

G、N

图2   技改项目水量平衡图          单位：m3/d

泼洒抑尘

0.96

喷淋、抑尘用水

职工生活

0.246

1.2

3

4.2

自备井

3

三破

注：产污节点还包括整个生产过程中皮带运输机转运过程中及成品堆放过程中产生的颗粒物

图3  技改项目生产工艺流程及排污节点图