《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山金源筑业混凝土有限公司项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山金源筑业混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 刘海洋 | 联 系 人 | 熊明建 |
| 通讯地址 | 唐山金源筑业混凝土有限公司 |
| 联系电话 | 13933312800 | 传真 |  | 邮政编码 | 063799 |
| 建设地点 | 滦州镇冯坎村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 21382.264 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 121 | 环保投资占总投资比例 | 6.05% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模： ⑴项目名称：唐山金源筑业混凝土有限公司项目。 ⑵建设性质：新建。 ⑶建设地点：滦州镇冯坎村（39°42′48.00″N，118°43′31.97″E）。 ⑷项目组成：本项目建设内容主要包括办公用房、生产区、封闭料库及实验用房等，附属设施为供水、供电等。总建筑面积为7558平方米。主要建构筑物详见下表： 表1 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 结构形式 备注 1 办公用房 574 砖混 高度3.38m 2 封闭料库 2784 混凝土+彩钢 尺寸为116m×24m×15m，基础为2m高混凝土结构 3 生产区 4000 — 含主机楼，共2座 4 实验用房 200 砖混 高度3.38m 5 合计 7558 ⑸产品及生产规模：本项目主要以水泥、矿粉、砂子、石子、粉煤灰、添加剂和水为原料，建设两条混凝土生产线，年产15万立方米混凝土。 ⑹工作制度及定员：本项目建成后每年工作300天，每天2班，每班8小时。劳动定员35人，其中管理人员8人，普通工人27人。 ⑺工程投资：本项目总投资为2000万元，其中环保投资为121万元，占总投资的6.05%。 ⑻项目占地面积：本项目占地面积为21382.264m2（合32.073亩）。 ⑼主要能源、原材料消耗见表2；主要生产设备见表3。 表2 主要能源、原材料消耗 序号 名称 单位 数量 备注 1 水泥 万t/a 3.8 当地购入 2 砂子 万t/a 8 当地购入，粒径0.15-4.75mm 3 石子 万t/a 9.4 当地购入，粒径3-6mm 4 粉煤灰 万t/a 1.3 当地购入 5 矿粉 万t/a 1.9 6 外加剂 万t/a 0.15 液态，当地购入 7 生产搅拌用水 万m3/a 1 自备水井，冬季使用热水采用电加热 8 电 万kwh/a 24 市政电网 9 其它用水 m3/a 480 厂区自备水井 表3 主要生产设备表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 搅拌机组 HZS150 套 2 每套配水泥仓2个、粉煤灰仓1个，矿粉仓1个 2 水泥筒仓 个 4 均为300t，直径5m 3 粉煤灰筒仓 个 2 4 矿粉筒仓 个 2 5 外加剂箱 个 4 每个10m3 6 配料水平皮带机 套 2 7 水泥螺旋输送机 套 4 8 粉煤灰螺旋输送机 套 2 9 矿粉螺旋输送机 套 2 10 外加剂防腐泵 台 4 11 骨料皮带输送机 套 2 12 混凝土搅拌运输罐车 台 10 13 车载泵 台 1 14 43-56m臂架泵车 辆 1 15 铲车 辆 1 16 地磅 台 1 100t 17 砂石分离机 台 1 18 沉淀池 座 1 5m×10m×2m 19 清水池 座 1 5m×10m×2m 20 晾晒池 座 1 5m×10m×2m 21 洗车台处沉淀池 座 1 0.75m×1m×1m 22 洗车台处清水池 座 1 0.75m×1m×1m 23 洗车台 座 1 12m×25m×0.2m 24 全套实验设备 套 1 25 脉冲布袋除尘器 1000m3/h 台 8 26 脉冲布袋除尘器 2000m3/h 台 2 27 变压器 200KVA 台 1 ⑽给排水及采暖、供气： 给排水：本项目用水由厂区自备水井提供。项目总用水量为34.93m3/d（10479m3/a），其中生活用水量0.35m3/d（105m3/a），生产用水量为34.58m3/d（10374m3/a）。 生产过程用水包括混凝土搅拌用水、冲洗生产设备用水、车辆冲洗水。 ①混凝土搅拌用水33.33m³/d（10000m³/a），全部进入产品中，不外排。 ②冲洗生产设备用水量为3.5 m³/d（1050m³/a），经砂石分离机将砂石分离出，废水排入沉淀池中，静置沉淀后排入清水池，循环利用，需定期补充新水，新水用量为0.5 m³/d（150m³/a），循环水量为3.0 m³/d（900m³/a），无生产废水产生。 ③车辆冲洗水为7.5 m³/d（2250m³/a），排入沉淀池，清水返回洗车工序重复利用，循环水量为6.75 m³/d（2025m³/a），定期补充新水量为0.75 m³/d（225m³/a），无生产废水产生。 厂区内不设有食堂、洗浴等设施，设有休息室，仅供倒班休息使用，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工日常饮用、盥洗，生活用水量按10L/人·d计，则生活用水量为0.35m3/d（105m3/a），污水产生量按生活用水量的80%计，污水量为0.28m3/d（84m3/a），水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。 项目给排水平衡见图1。 图1 项目给排水平衡图 单位：m³/d 取暖：本项目办公用房冬季取暖采用空调。 ⑾项目的地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置图：本项目位于滦州镇冯坎村（39°42′48.00″N，118°43′31.97″E），地理位置图详见附图1。 平面布置：本项目厂区中部为生产区，包括两套搅拌机组（水泥筒仓、粉煤灰筒仓和矿粉仓分布于搅拌楼的两侧），搅拌机组的东侧分别布置砂石分离机、沉淀池、清水池和晾晒池；厂区东侧为储存石子和砂子的封闭料库，南侧为实验用房和地磅，厂区西侧和北侧均为办公室，厂区设置两个出入口，均位于西厂界，洗车平台位于进料出入口的东侧。 周边关系：本项目北侧为修理厂，东侧为空地，南侧为养殖厂和门市房，西侧为平青大公路。平面布置及周边关系图详见附图2。 本项目周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜，项目的环境保护目标为项目东南侧314米处的小山村居民区和东北侧459米处的冯坎村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3"-118°49′45"，北纬39°34′39"-39°58′25"。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200-300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3气候与气象 该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56天，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96天，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50天，在风力小、降水少、降温快等因素作用下，形成比较短暂的蓝天澄澈，金风飒爽的季节特点。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167天，为全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度-5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温-22.7℃。多年平均降水量610.4mm，最大年降水量942.8mm(1985年)。年平均风速2.4m/s，最大风速20.0m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。 4水文地质 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，水资源丰富。境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山 铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。 滦县地下水资源丰富，水位埋深一般为0.5～12.5米，地下水PH值为中性，在干湿交替作用下对混凝土无腐蚀性，有利于延长建（构）筑物寿命。 5土壤植被 县城土壤为滦河洪冲击平原草甸褐土及沙壤浅色草甸土，pH值6.5左右，成微酸性反应，有机物含量低。滦县境内资源丰富：拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉；蕴含多种矿藏，司家营铁矿藏储量位于亚洲第一，石英岩矿藏更是稀有珍贵。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。全县总人口53.54万人，土地面积1028平方公里，合102685.95公顷。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。 1交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2电力通讯 为了适应企业发展，满足电力供应，近年来，滦县不断加大电网改造力度，增加容量。目前，全县境内共建成变电站17座，其中220KV变电站2座，110 KV变电站4 座，35KV变电站11座，全县有35KV输电线路104KM ，10 KV配电线路1150KM ， 10KV配电变压器2516台，已完全能够满足现有工商企业和城乡居民的电力供应和未来经济的发展需求。 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。 滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 3 矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 4 农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高梁、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5 工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 6 城市建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 7 文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 8 投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量： 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，监测点为滦县第一中学，监测7天，为2017年4月15日至4月21日。 表4 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.016—0.09 － NO2 1小时浓度 0.2 0.007—0.112 － O3 1小时浓度 0.2 0.012—0.123 － 8小时浓度 0.16 0.005—0.087 － PM10 24小时浓度 0.15 0.213—0.233 0.55 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.059—0.135 0.8 CO 1小时浓度 10 0.744—3.501 － 由上表可知，该地区各监测因子数据中PM10、PM2.5存在超标现象，其余因子数据均低于标准值。主要是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2 、声环境质量： 该区域内无常规声环境监测。 3 、地表水质量： 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2016年唐山市环境状况公报》可知：沙河全年监测两次，监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；滦河滦县大桥监测断面全年监测10次，为Ⅲ类水质，优于环境功能区划要求；陡河水库中心和西入口断面全年平均为Ⅲ类水质，主要污染物为总磷（1-11月为Ⅱ类水质，12月从上游大黑汀水库调水后水质为劣Ⅴ类）。 4 、生态环境： 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜。项目的环境保护目标为项目东南侧314米处的小山村居民区和东北侧459米处的冯坎村居民区。具体情况见表5。 表5 环境保护目标一览表 环境要素 人口规模（人） 保护目标 相对于本项目的方位 相对于项目厂界的距离(米) 功能 保护级别 大气和声环境 1100 小山村居民区 SE 314 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 2500 冯坎村居民区 NE 459 执行标准： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表6 环境空气质量标准 污染物 浓 度 限 值（μg/Nm3） １小时平均 8小时平均 24小时平均 年平均 PM10 150 70 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM2.5 75 35 CO 10000 4000 O3 200 160 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2、4a类区标准： 环境保护目标执行1类区标准：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）； 项目东侧、南侧和北侧均执行2类区标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）； 项目西侧（临平青大公路）执行4a类区标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有和新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段：散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3。除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。表2中颗粒物无组织排放周界外20米处浓度最高点0.5mg/m3。 ⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准。 项目东侧、南侧和北侧厂界均执行2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）； 项目西侧（临平青大公路）厂界执行4类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 ⑶一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定。 ⑷《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 按照国家环境保护规划，总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 本项目办公用房冬季取暖采用空调；厂区不设燃煤等锅炉设施，无NOx和SO2排放；本项目生产过程中设备及罐车冲洗废水经沉淀池静置沉淀后，循环利用，不外排；生活污水产生量少，水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘。 结合项目排放的污染物种类和特点，确定特征污染物为颗粒物。 依照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号），本项目建议总量控制指标为： 颗粒物排放量=10mg/m3×（1000×4×96+1000×2×96+1000×2×66+2000×2×300×8×2）m3/a=1.96t/a 因此，本次环评建议： 总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 特征污染物：颗粒物：1.96t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目选用水泥、矿粉、砂子、石子、粉煤灰以及外加剂和水为原料生产混凝土，厂区内共设2套搅拌机组，年产混凝土15万m3。其工艺简述如下： 首先骨料从封闭的料库由铲车卸入各自受料仓，经振动给料机给料，电子皮带秤自动称量后，再由封闭的通廊皮带输送机运至搅拌楼骨料储料斗中，一套搅拌机使用一套骨料输送系统，骨料输送系统由搅拌主楼控制管理系统按照设定的混凝土标准控制配料。 水泥、粉煤灰、矿粉等粉料由各自的筒仓分别通过螺旋输送机送到称量系统，分别对水泥、粉煤灰、矿粉进行称重、计量，粉料配料系统为全封闭系统，外加剂液体存于外加剂保温箱内，由管路系统进入称量斗内，与经过计量的水进行预混，混合均匀后，通过管路输送至搅拌楼内，与其他原料进行混合搅拌。 经过计量的砂子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等物料通过工控机进行控制搅拌制成商品混凝土。 商品混凝土在空气压力机的作用下通过出料口直接输入混凝土运输车，运至工地利用。 运输车辆出厂区时对底盘和车身进行清洗，洗车水流入洗车池，然后溢流进入沉淀池进行沉淀，上层清水排入清水池后循环利用。 混凝土搅拌完成后，对生产设备进行冲洗，冲洗水流入混凝土运输车辆上混凝土罐内，运输车辆将含砂石废水运至砂石分离机处，反转卸出含砂石废水进入砂石分离机，砂石分离机分离出砂石，废水排入沉淀池，上清液排入清水池循环利用，沉淀池内的泥沙捞出后经晾晒池晾晒后回用于生产。 注：本项目采用由工控机、操作台、配电柜三部分组成的自动化电子配料、控制系统，连续的控制各部分物料称量、投料、搅拌和出料，可保证称量精度与生产速度。 生产工艺流程及排污节点见图2。 图2 生产工艺流程及排污节点图 图3 设备及车辆清洗工艺流程图

主要污染工序： ⑴废气：主要废气污染源包括各筒仓排放的颗粒物、搅拌楼投料搅拌环节的颗粒物和砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程中产生的颗粒物、混凝土运输车行驶时产生的颗粒物。 ⑵噪声：主要噪声源为混凝土运输车辆及各种设备（皮带输送机、螺旋输送机、搅拌主机、空压机、除尘器风机等设备）运转产生的噪声。 ⑶废水：主要为生产设备、车辆冲洗废水和职工生活污水。 ⑷固废：主要为布袋除尘器收集的除尘灰，砂石分离机分离出的砂子、石子物料和沉淀池沉淀的泥浆以及职工产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓排气口 | 颗粒物 | 4000mg/m3 2.84t/a | 8mg/m3 0.00568t/a |
|  | 砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程产生的粉尘 |  | 少量 | ＜0.5mg/m3 |
|  | 粉料投料、搅拌过程过程 |  | 6000mg/m3 115t/a | 6mg/m3 0.115t/a |
|  | 混凝土运输车 |  | —— | ＜0.5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生产设备冲洗水 | SS | 少量 | 经砂石分离机将砂石分离出，废水排入沉淀池静置沉淀后，清水返回生产工序循环利用 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 少量 | 废水排入沉淀池静置沉淀后，清水返回洗车工序循环利用 |
|  | 职工日常生活污水 | COD、 SS | 少量 | 用于泼洒厂区地面抑尘 |
| 固 体 废 物 | 砂石分离机 | 分离出的砂子、石子物料 | 0.5t/a | 回用于生产，不外排 |
|  | 沉淀池 | 沉淀的泥沙 | 0.2t/a |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 117.72t/a | 回用于生产，不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.25 t/a | 袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理 |
| 噪声 | 主要噪声源为混凝土运输车辆及各种设备（皮带输送机、螺旋输送机、搅拌主机、空压机、除尘器风机等设备）运转产生的噪声，噪声源强70~90dB（A）。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目建设施工过程会破坏地表植被、造成一定程度的水土流失。项目建成后，对厂区采取地面硬化等措施，以起到防治水土流失和地面防渗保护地下水环境的作用；采取合理的绿化措施，也将会对周围生态环境建设方面有一定的补偿作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目土建工程量较小，施工期对环境的影响主要是扬尘和施工设备产生的噪声，但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 本项目最近的敏感点——厂界东南侧314m处的小山村居民区，各种施工机械均在白天作业，且施工时间短，经过距离的衰减后，项目施工期产生的噪声对居民区的声环境基本无影响。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目产生的废气主要为各筒仓排放的颗粒物、搅拌楼投料搅拌环节的颗粒物和砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程中产生的颗粒物、混凝土运输车行驶时产生的颗粒物。 （1）筒仓排放的颗粒物 项目设置两条生产线，每条生产线4座筒仓，其中2座300t水泥筒仓，1座300t矿粉筒仓和1座300t粉煤灰筒仓，共计8座筒仓。水泥、矿粉和粉煤灰由运输罐车运输，进厂后由运输罐车直接压入各自筒仓内，在向各原料仓进料过程会产生粉尘。各原料仓顶均有呼吸口排气，排气的过程中夹带粉尘排出，类比同类项目可知，仓顶呼吸口颗粒物产生浓度为4000mg/m3。每条生产线上4座筒仓分别采用一套脉冲布袋除尘器，除尘器效率为99.8%，风机风量为1000m3/h，除尘器收集的除尘灰再回用于生产。 每条生产线水泥年用量为19000吨，通过估算可知水泥仓年进料次数约32次，每次进料时间按3h计，则年进料时间96h，经除尘器处理后粉尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.00154t/a，经20m高排气筒排放，两条生产线水泥筒仓颗粒物排放总量为0.00308t/a；矿粉年用量为9500吨，通过估算可知矿粉仓年进料次数约32次，每次进料时间按3h计，则年进料时间96h，经除尘器处理后粉尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.00077t/a，经25m高排气筒排放，两条生产线矿粉筒仓颗粒物排放总量为0.00154t/a；粉煤灰年用量为6500吨，通过估算可知粉煤灰仓年进料次数约22次，每次进料时间按3h计，则年进料时间66h，经除尘器处理后粉尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.00053t/a，经25m高排气筒排放，两条生产线粉煤灰筒仓颗粒物排放总量为0.00106t/a。颗粒物排放情况见表7。 表7 筒仓仓顶排气口污染物情况一览表 污染源 污染物 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 处理效率 废气排放量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 单条生产线 水泥筒仓 颗粒物 4000 0.77 99.8% 2000 8 0.00154 矿粉筒仓 4000 0.385 99.8% 1000 8 0.00077 粉煤灰筒仓 4000 0.265 99.8% 1000 8 0.00053 两条生产线 水泥筒仓 颗粒物 4000 1.54 99.8% 4000 8 0.00308 矿粉筒仓 4000 0.77 99.8% 2000 8 0.00154 粉煤灰筒仓 4000 0.53 99.8% 2000 8 0.00106 由上表可知，各筒仓颗粒物排放浓度为8 mg/m3，产生的废气经不低于25m高排气筒排放，颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有和新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段：散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 水泥、矿粉和粉煤灰分别由各自筒仓通过螺旋输送机密闭输送至搅拌楼的水泥、矿粉、和粉煤灰称量系统，因此输送过程基本无粉尘外逸。 （2）搅拌楼投料搅拌环节的颗粒物 各种物料的搅拌过程在密闭搅拌楼内进行，且加水搅拌，因此搅拌过程颗粒物产生量很小。但物料由配料仓向搅拌机投料过程很易产生颗粒物。项目2套搅拌主机分别设置脉冲布袋除尘器，除尘器收集的除尘灰再回用于生产。类比同类项目可知，向搅拌机投料过程颗粒物产生浓度为6000mg/m3。在搅拌机出风口由管道引入风量为2000m3/h的脉冲袋式除尘器进行处理，除尘器效率为99.9%，经除尘器处理后粉尘排放浓度为6mg/m3，排放量为0.0576t/a，经15m高排气筒排放，两条生产线搅拌机投料过程颗粒物排放总量为0.115t/a，颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有和新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段：散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 （3）砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程中产生的颗粒物 砂子、石子运输车辆加盖苫布；砂子、石子装卸、堆存、配料、上料过程全部在封闭的料库内进行，封闭料库尺寸为116m×24m×15m，基础为2m高混凝土结构，并将砂石料的配料料斗设置在封闭料库内，同时封闭料库内及配料料斗上方设置固定式喷雾设施，抑制粉尘的产生；生产时砂、石两种原料由铲车直接上料到配料料斗（铲车的工作在料库内进行），使原料到配料料斗二次转运过程在库内进行。砂、石两种原料由配料系统对两种原料的配比进行计量配料，经过配比的砂、石混合料，从配料料斗底部出料口落入仓下封闭传送皮带传入配料仓，然后运入搅拌机内。 采取上述措施后，类比同类型项目资料可知，颗粒物排放浓度满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2 中大气污染物无组织排放浓度限值：0.5mg/m3的要求。 （4）混凝土运输车辆行驶时产生的颗粒物 混凝土运输车辆行驶在空间及时间上比较分散，车辆扬尘属于无组织排放，厂区内车辆减速行驶，厂内道路应保持道路清洁，定期洒水，并对运输车辆进行冲洗，颗粒物无组织排放浓度小于0.5mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2 中大气污染物无组织排放浓度限值：0.5mg/m3的要求。 2、废水治理措施及影响分析 本项目废水主要为生产设备、车辆冲洗废水和生活污水。 生产过程用水包括混凝土搅拌用水、冲洗生产设备用水、车辆冲洗水。 ①混凝土搅拌用水33.33m³/d（10000m³/a），全部进入产品中，不外排。 ②冲洗生产设备用水量为3.5 m³/d（1050m³/a），经砂石分离机将砂石分离出，废水排入沉淀池中，静置沉淀后排入清水池，循环利用，需定期补充新水，新水用量为0.5 m³/d（150m³/a），循环水量为3.0 m³/d（900m³/a），无生产废水产生。 ③车辆冲洗水为7.5 m³/d（2250m³/a），排入沉淀池，清水返回洗车工序重复利用，循环水量为6.75 m³/d（2025m³/a），定期补充新水量为0.75 m³/d（225m³/a），无生产废水产生。 厂区内不设有食堂、洗浴等设施，设有休息室，仅供倒班休息使用，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工日常饮用、盥洗，生活用水量按10L/人·d计，则生活用水量为0.35m3/d（105m3/a），污水产生量按生活用水量的80%计，污水量为0.28m3/d（84m3/a），水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。 为防止本项目废水下渗污染地下水，本项目需对污水管道、沉淀池、清水池进行防渗处理，防渗效果可满足入渗系数要求，截断污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制。 本环评建议采取的防渗措施： 根据2015年5月13日河北省住房和城乡建设厅《关于推广应用新型塑料管道和塑料检查井的通知》（冀建材〔2015〕5号），项目污水管道采用新型塑料PVC管道输送；沉淀池、清水池为混凝土结构，采用C30混凝土，在混凝土中添加防渗剂，确保防渗系数小于10-7cm/s。 采取以上措施后，可有效阻止污染物下渗，污染物渗入地下的量很小，对区域地下水环境不会造成影响。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目主要噪声为混凝土运输车辆以及搅拌机组中各种设备（皮带输送机、螺旋输送机、搅拌主机、空压机和除尘器风机等设备）运转产生的噪声，其源强为70～90dB（A）。 混凝土运输车辆进出行驶噪声均具有偶发性及间断性，对运输车辆采取进厂减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响。 搅拌楼采用钢结构整体密封；设备基础加装减震垫，采取措施后，可综合降噪20dB(A)。 项目设备噪声源强及降噪效果见表8。 表8 设备噪声值一览表 设备名称 噪声源 /dB(A) 数量/台 运行 情况 采取措施 降噪效果/dB(A) 采取措施后噪声值/dB(A) 车间外噪声贡献值/dB(A) 搅拌机主机 80 2 全运行 搅拌楼采用钢结构整体密封，设备基础加装减震垫 20 63 74.2 除尘器风机 75 10 全运行 20 65 螺旋输送机 70 8 全运行 20 59 空压机 90 2 全运行 设备基础加装减震垫 20 73 皮带输送机 70 2 全运行 基础加装减震垫 20 53 砂石分离器 75 1 全运行 20 55 （1）预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。 预测计算只考虑本项目各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： a、 LA（r）=LAref（r0）—Adiv 式中：LA（r）——距声源r米处的A声级； LAref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv——声波几何发散的A声级衰减量， Adiv=20Lg（r/r0）。 b、 式中：Leq——预测点的总等效声级； LAi——第i个等效声源在预测点产生的声级； m——等效声源个数。 （2）预测结果 按照以上预测模式，经过距离衰减，项目产生的噪声距各场界距离见表9，预测结果见表10。 表9 项目产噪车间距各场界最近距离一览表 单位：m 噪声源 噪声源强dB(A) 距东侧厂界距离 距南侧厂界距离 距西侧厂界距离 距北侧厂界距离 生产区 74.2 90 29 40 19 表10 项目各厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 主要噪声源 东侧厂界噪声贡献值 南侧厂界噪声贡献值 西侧厂界噪声贡献值 北侧厂界噪声贡献值 生产区 35.1 45.0 42.2 48.6 由上表分析可知，到达项目东侧、北侧和南侧厂界的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；西侧（临平青大公路）厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 经现场踏勘可知，项目最近的环境敏感点为项目东南侧314米处的小山村居民区和东北侧459米处的冯坎村居民区，项目噪声不会对周围声环境产生影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为布袋除尘器收集的除尘灰，砂石分离机分离出的砂子、石子物料，沉淀池沉淀的泥沙及职工产生的生活垃圾。 项目物料筒仓设置脉冲布袋除尘器，收集的除尘灰量为117.72t/a，回用于生产，不外排。 冲洗设备产生的废水经砂石分离机分离出砂子、石子等物料，产生量为0.5t/a；然后废水排入沉淀池，沉淀出的泥沙量为0.2t/a，经晾晒池晾晒后物料全部回用于生产，不外排。 工人日常生活垃圾主要是废纸、果皮等，按每人每天产生0.5kg计算，则产生5.25t/a，袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理。 5、总量控制分析 按照国家环境保护规划，总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 本项目办公用房冬季取暖采用空调；厂区不设燃煤等锅炉设施，无NOx和SO2排放；本项目生产过程中设备及罐车冲洗废水经沉淀池静置沉淀后，循环利用，不外排；生活污水产生量少，水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘。 结合项目排放的污染物种类和特点，确定特征污染物为颗粒物。 依照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号），本项目建议总量控制指标为： 颗粒物排放量=10mg/m3×（1000×4×96+1000×2×96+1000×2×66+2000×2×300×8×2）m3/a=1.96t/a 因此，本次环评建议： 总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 特征污染物：颗粒物：1.96t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓排气口 | 颗粒物 | 每座筒仓设置一套脉冲布袋除尘器+20m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 投料搅拌过程 |  | 每台搅拌机设置一套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程 |  | 运输车辆加盖苫布；设置封闭原料库，物料堆存、装卸过程均在封闭的库房内进行，同时封闭料库和配料仓上方设置喷雾设施，定期进行洒水抑尘，抑制颗粒物产生；上料过程采用封闭的通廊皮带输送 |  |
|  | 混凝土运输车 |  | 厂区内车辆减速行驶，厂内道路应保持道路清洁，定期洒水，并对运输车辆进行冲洗 |  |
| 水 污 染 物 | 生产设备冲洗水 | SS等 | 经砂石分离机将砂石分离出，废水排入沉淀池静置沉淀后排入清水池，清水返回生产工序循环利用 | 不外排 |
|  | 洗车清洗水 |  | 废水排入沉淀池静置沉淀后，清水返回洗车工序循环利用 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS | 用于泼洒厂区地面抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | 砂石分离机 | 分离出的砂子、石子物料 |  |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀的泥沙 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 废纸、果皮等 | 袋装化，集中收集，送交当地环卫部门指定的垃圾处理点，统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声为混凝土运输车辆以及搅拌机组中各种设备（皮带输送机、螺旋输送机、搅拌主机、空压机和除尘器风机等设备）运转产生的噪声，其源强为70～90dB（A）。 混凝土运输车辆进出行驶噪声均具有偶发性及间断性，对运输车辆采取进厂减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响。 搅拌楼采用钢结构整体密封；设备基础加装减震垫，采取措施后，可综合降噪20dB(A)。 采取措施后，到达项目东侧、北侧和南侧厂界的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；西侧（临平青大公路）厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后，采取厂区地面硬化则可有效的防止水土流失，在厂区进行合理绿化，则可补偿对原有植被的破坏，对生态环境有一定的补偿作用。 |
| 表11 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 序号 污染源 治理措施 治理 对象 数 量 处理能力 处理效率 治理效果 验收标准 投资 (万元) 1 废气 筒仓排气口 脉冲布袋除尘器+20m高排气筒 颗粒物 8套 单台1000m3/h 99.8% 8mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1及表2标准 8.0 投料搅拌过程 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 颗粒物 2套 单台2000 m3/h 99.9% 6mg/m3 4.0 砂子、石子运输、装卸、堆存配料和上料过程 运输车辆加盖苫布；设置封闭料库（尺寸为116m×24m×15m，基础为2m高混凝土结构），物料堆存、装卸过程均在封闭的料库内进行，同时料库内和配料仓上方设置喷雾设施，定期进行洒水抑尘；上料过程采用封闭的通廊皮带输送 颗粒物 1座 — — ＜0.5mg/m3 100 混凝土运输车 厂区内车辆减速行驶，厂内道路应保持道路清洁，定期洒水，并对运输车辆进行冲洗 颗粒物 — — — 2 废水 生产设备冲洗 经砂石分离机将砂石分离出，废水排入沉淀池（1座，规格：5m×10m×2m）静置沉淀后排入清水池，清水返回生产工序循环利用 SS 1座 — — 循环使用，不外排 — 2.0 车辆冲洗水 废水排入沉淀池（1座，规格：0.75m×1m×1m）静置沉淀后，清水返回洗车工序循环利用 SS 1座 生活污水 用于泼洒厂区地面抑尘 COD、SS — — — 不外排 — — 3 噪声 皮带输送机、螺旋输送机、搅拌主机、空压机和除尘器风机等运行过程中产生的噪声和混凝土运输车辆产生的噪声 混凝土运输车辆进出行驶噪声均具有偶发性及间断性，对运输车辆采取进厂减速、平稳启动；搅拌楼采用钢结构整体密封；设备基础加装减震垫 噪声 — — 综合降噪20dB(A) 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 2.0 4 固体废物 脉冲布袋除尘器 作为原料回用于生产 除尘灰 综合利用 不外排 — 砂石分离机 分离出的砂子、石子物料 — 沉淀池 沉淀的泥浆 — 生活垃圾 袋装化，集中收集，送交当地环卫部门指定的垃圾处理点，统一处理 废纸盒、废塑料等 — 5 绿、硬化 根据“非绿即硬”原则，在厂区内进行合理硬化 5.0 6 防渗 污水管道采用新型塑料PVC管道输送；沉淀池、清水池为混凝土结构，采用C30混凝土，在混凝土中添加防渗剂，确保防渗系数小于10-7cm/s 1.0 7 合计 环保投资121万元，占总投资的6.05%。 121 |

结论与建议

1、结论 1.1产业政策的符合性及选址合理性 唐山金源筑业混凝土有限公司投资2000万元建设的唐山金源筑业混凝土有限公司项目，该项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类和限制类，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类、淘汰类项目。因此该项目建设符合国家产业政策。 本项目位于滦州镇冯坎村。根据建设单位提供的租赁协议及土地证明可知，该项目用地全部为工业用地，符合项目用地性质。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类区标准，符合当地的环境功能规划。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。项目的敏感点为项目东南侧314米处的小山村居民区和东北侧459米处的冯坎村居民区，采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对敏感点产生影响。 因此，本项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 ⑴废气 本项目产生的废气主要为各筒仓排放的颗粒物、搅拌楼投料搅拌环节的颗粒物和砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程中产生的颗粒物、混凝土运输车行驶时产生的颗粒物。 ①筒仓排放的颗粒物 水泥、矿粉、粉煤灰由运输罐车运输，进厂后由运输罐车直接压入各自筒仓内，每条生产线上4座筒仓分别采用一套脉冲布袋除尘器处理后各自通过20m高排气筒排放，除尘器效率为99.8%，风机风量为1000m3/h，除尘器收集的除尘灰直接回用于生产。经处理后颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有和新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段：散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 ②搅拌楼投料搅拌环节的颗粒物 各种物料的搅拌过程在密闭搅拌楼内进行，且加水搅拌，因此搅拌过程颗粒物产生量很小。但物料由配料仓向搅拌机投料过程很易产生颗粒物。项目2套搅拌主机分别设置一套脉冲布袋除尘器处理后各自通过15m高排气筒排放，除尘器效率为99.8%，风机风量为2000m3/h，除尘器收集的除尘灰再回用于生产。经处理后颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有和新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段：散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 ③砂子、石子运输、装卸、堆存、配料和上料过程中产生的颗粒物 砂子、石子运输车辆加盖苫布；砂子、石子装卸、堆存、配料、上料过程全部在封闭的料库内进行，封闭料库尺寸为116m×24m×15m，基础为2m高混凝土结构，并将砂石料的配料料斗设置在封闭料库内，同时封闭料库和配料仓上方设置喷雾设施，定期进行洒水，抑制颗粒物的产生；生产时砂、石两种原料由铲车直接上料到配料料斗（铲车的工作在料场内进行），使原料到配料料斗二次转运过程在库内进行。砂、石两种原料由配料系统对两种原料的配比进行计量配料，经过配比的砂、石混合料，从配料料斗底部出料口落入仓下封闭传送皮带传入配料仓，然后运入搅拌机内。 采取上述措施后，类比同类型项目资料可知，颗粒物排放浓度满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2 中大气污染物无组织排放浓度限值：0.5mg/m3的要求。 ④混凝土运输车辆行驶时产生的颗粒物 混凝土运输车辆行驶在空间及时间上比较分散，车辆扬尘属于无组织排放，厂区内车辆减速行驶，厂内道路应保持道路清洁，定期洒水，颗粒物无组织排放浓度小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值（监控点与参照点总悬浮颗粒物TSP1小时浓度值的差值）：颗粒物：0.5mg/m3。 措施可行。 ⑵废水 本项目废水主要为生产设备及车辆冲洗废水和生活污水。 生产过程用水包括混凝土搅拌用水、冲洗生产设备用水、车辆冲洗水。混凝土搅拌用水全部进入产品中，不外排；冲洗生产设备用水经砂石分离机将砂石分离出，废水排入沉淀池中，静置沉淀后排入清水池，循环利用不外排；车辆冲洗水排入沉淀池，清水返回洗车工序重复利用不外排。 生活污水产生量少，水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘；锅炉排污水和反冲洗水集中收集后返回生产工序重新利用。 措施可行。 ⑶噪声 本项目主要噪声为混凝土运输车辆以及搅拌机组中各种设备（皮带输送机、螺旋输送机、搅拌主机、空压机和除尘器风机等设备）运转产生的噪声。 混凝土运输车辆进出行驶噪声均具有偶发性及间断性，对运输车辆采取进厂减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响。 搅拌楼采用钢结构整体密封；设备基础加装减震垫，采取措施后，可综合降噪20dB(A)。 采取措施后，到达项目东侧、北侧和南侧厂界的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；西侧（临平青大公路）厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 措施可行。 ⑷固体废物 本项目固体废物主要为布袋除尘器收集的除尘灰，砂石分离机分离出的砂子、石子物料，沉淀池沉淀的泥沙及职工产生的生活垃圾。 项目物料筒仓设置脉冲布袋除尘器，收集的除尘灰回用于生产，不外排。 冲洗设备产生的废水经砂石分离机分离出砂子、石子等物料，然后废水排入沉淀池，沉淀出的泥沙经晾晒池晾晒后全部回用于生产，不外排。 工人日常生活垃圾主要是废纸、果皮等，袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理。 措施可行。 ⑸污染物排放总量控制结论 按照国家环境保护规划，总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 本项目办公用房冬季取暖采用空调；厂区不设燃煤等锅炉设施，无NOx和SO2排放；本项目生产过程中设备及罐车冲洗废水经沉淀池静置沉淀后，循环利用，不外排；生活污水产生量少，水质简单，用于泼洒厂区地面抑尘。 本次环评建议： 总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 特征污染物：颗粒物：1.96t/a。 综合结论： 综上所述：唐山金源筑业混凝土有限公司投资2000万元建设的唐山金源筑业混凝土有限公司项目，选址合理，符合国家产业政策，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，该项目建设可行。 2、建议 各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。