# 1 概述

## 1.1 建设项目的特点

随着我国社会经济的发展，塑料需求量与日俱增，根据市场需求，滦县平杰塑料制品有限公司决定投资3000万元，在河北滦县经济开发区内实施“年产6000吨塑料颗粒项目”。项目新建生产线2条、生产车间1个(面积1000m2)、建设沉淀池3个、购置粉碎机2台、清洗池2个、提料甩干机2台、拨料机9台、输送机1台、塑料颗粒造粒机4台、切粒机4台、运输车2辆、装载机2台。主要生产流程为：首先粉碎机将外购废旧编织袋粉碎，再经过清洗池清洗处理，清洗后的编织袋经过塑料颗粒机加热成条状，然后经过冷却池冷却，最后切割成塑料颗粒。项目占地5亩，总建筑面积1000m2，年加工6000t塑料颗粒。

目前，该项目已在滦县发展改革局备案(滦发改备字[2018]16号)。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法律、法规的要求，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，滦县平杰塑料制品有限公司于2018年3月10日委托南京向天歌环保科技有限公司承担“滦县平杰塑料制品有限公司年产6000吨塑料颗粒项目”的环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位组织有关专业人员赴现场进行踏勘、资料收集。踏勘了厂区及外围现场，收集了厂址所在地区的环境基础资料和项目建设内容等资料，并对项目所在区域地下水、声环境质量进行现状监测，同时收集了区域水文地质资料，在此基础上开展环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间，建设单位于2018年4月2日至4月17日对厂址周边环境敏感点开展了第一次公众意见调查工作。在得到环评初步结论后，建设单位于2018年4月23日至5月7日对厂址周边环境敏感点开展第二次公众意见调查工作。在以上工作的基础上，评价单位根据国家有关环保政策、法律法规及河北省、唐山市各级环保行政主管部门的要求，编制完成了本项目的环境影响报告书。

## 1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1 厂址选择可行性分析

滦县平杰塑料制品有限公司年产6000吨塑料颗粒项目位于河北滦县经济开发区，项目租用唐山滦州重型工程机械制造有限公司用地，占地类型为工业用地，项目建设不改变原有土地性质，符合该地块的土地利用性质。河北滦县经济开发区管理委员会已经出具了相关证明。

### 1.3.2 产业政策符合性分析

本项目建设属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中的“第三十八环境保护与资源节约综合利用”中15三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类项目。项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制类、淘汰类项目。同时，项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》（HJ/T364-2007）、《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（唐环发[2012]138号）等产业政策要求。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本评价主要关注项目熔融挤出废气对大气环境的影响；生产废水和生活污水对地下水环境的影响；设备噪声对周围环境的影响；清洗池沉泥、废滤网、废催化剂、废灯管、污水处理站污泥及职工生活垃圾等固体废物对环境的影响等。

(1)废气：主要为熔融挤出废气，由集气罩收集经“汽水分离器+UV光解装置”处理后经15m高排气筒外排，不会对当地大气环境造成明显的影响。

(2)废水：包括生产废水及生活污水，其中生产废水主要为破碎废水、塑料造粒机排水、汽水分离器排水及循环冷却水排水，生产废水排入厂区污水处理站采用“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”的工艺处理达标后全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后，排入东海特钢污水处理厂处理。同时，在采取源头控制措施和严格的分区防渗措施后，项目的建设对区域地下水环境的影响是可接受的。

(3)噪声：主要为生产设备运行过程中产生的机械噪声，项目采用产噪设备布置在厂房内，风机加装消声器等措施来控制噪声对周围环境的影响，采取上述措施后，项目噪声源对四周厂界贡献值满足排放标准要求，不会对区域声环境产生明显影响。

(4)固体废物：主要为清洗池沉泥、废滤网、废催化剂、废灯管、污水处理站污泥及职工生活垃圾。其中废催化剂、废灯管属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物，清洗池沉泥、废滤网、污水处理站污泥均为一般工业固体废物。项目产生的废滤网、经压滤过的清洗池沉泥及污水处理站污泥、生活垃圾均送环卫部门指定地点处理；UV光解装置产生的废催化剂、废灯管暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处理。项目产生的固体废物全部妥善处理，不会对周边环境产生明显影响。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

本项目符合当前国家相关产业政策和地方环保要求；项目位于河北滦县经济开发区内，选址符合滦县经济开发区规划；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保废气、废水、噪声各类污染物达标排放，固体废物全部妥善处置；预测结果表明，本项目不会对周围空气环境、声环境产生明显影响，对区域地下水环境影响可接受；根据建设单位开展的公众参与调查结论，被调查的公众支持项目的选址和建设。

因此，本评价从环保角度认为，该项目建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 环境保护法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日)；

(7)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日)。

### 2.1.2 环境保护法规、规章

(1)《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号)；

(2)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

(3)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

(4)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

(5)《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)；

(8)《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气环境质量的指导意见》(国办发[2010]33号)；

(9)《国务院关于全国地下水污染防治规划(2011-2020年)的批复》（国函[2011]119号）；

(10)《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发展改革委令第21号，2013年2月16日)；

(11)《关于发布<废塑料加工利用污染防治管理规定>的公告》(环保部、发改委、商务部公告2012年第55号)；

(12)《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》(工信部[2015]第81号)；

(13)《关于印发<华北平原地下水污染防治工作方案>的通知》(环发[2013]49号)；

(14)《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013]104号)；

(15)《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号)；

(16)《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(环保部公告2013年第14号)；

(17)《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环保部公告2013年第59号；

(18)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号)；

(19)《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197号）；

(20)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号)；

(21)《关于印发<建设项目环境影响评价区域限批管理办法（试行）>的通知》(环发[2015]169号)；

(22)《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发[2015]178号)；

(23)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号)；

(24)《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》环评[2016]95号；

(25)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评[2016]150号；

(26)《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)；

(27)《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》(环大气[2017]121号)；

(28)《河北省大气污染防治行动计划实施方案》(河北省人民政府2013年9月12日发)；

(29)《河北省建设项目环境保护管理条例》(2005年1月9日修订)；

(30)《河北省地下水管理条例》（河北省第十二届人大常委会第十一次会议通过，自2015年3月1日起施行）；

(31)《河北省水污染防治工作方案》(河北省人民政府，2016年2月)；

(32)《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制淘汰类产业目录（2015版）的通知》(冀政办发[2015]7号)；

(33)《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过)；

(34)《河北省重点行业挥发性有机物达标治理工作方案》（冀气领办〔2016〕47号）；

(35)《中共河北省委、河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(冀发[2017]7号)；

(36)《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》(冀政字[2017]48号)；

(37)《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》(冀水资[2017]127号)；

(38)《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)；

(39)《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)；

(40)《关于印发<关于进一步优化建设项目环境影响评价文件审批程序的规定>的通知》(冀环办发[2016]130号)；

(41)《中共唐山市委唐山市人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(唐发[2017]7号)；

(42)《关于印发<唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》(中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅 2017年9月15日)；

(43)《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市重点行业挥发性有机污染物综合整治方案的通知》(唐政办字[2016]34号)；

(44)《唐山市重污染天气应急预案》(2017)(唐政办字〔2017〕14号)；

(45)《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（唐环发[2012]138号）；

(46)《唐山市环境保护局关于挥发性有机污染物治理工作的补充通知》(唐环污控[2015]10号)；

### 2.1.3 环境保护技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《河北省用水定额》(DB13/T 1161.2-2016)；

(8)《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)；

(9)《固体废物鉴别标准·通则》(GB34330—2017)；

(10)《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)；

(11)《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告(2017)第43号)；

(12)《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》(HJ/T364-2007)；

(13)《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)。

### 2.1.4 相关文件及技术资料

(1)《企业投资项目备案信息》(滦发改备字[2018]16号)；

(2)土地租赁协议及产权证；

(3)入园区证明，河北滦县经济开发区管理委员会；

(4)《河北滦县经济开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见；

(5)《检验报告》(报告编号：ATCCR1803102)，北京航峰中天检测技术服务有限公司；

(6)滦县平杰塑料制品有限公司提供的其它工程技术资料；

(7)环评委托书。

## 2.2 评价目的和评价原则

### 2.2.1 评价目的

(1)通过环境现状调查和监测，掌握本项目所在区域的自然环境和环境质量现状，为本项目环境影响评价提供依据；

(2)通过工程分析，查清建设项目原材料消耗、生产工艺、排污节点等情况，查清工程污染源和主要污染物种类、数量及排放规律，根据项目运营期各种污染物对环境的影响进行分析、预测；

(3)从技术、经济角度对项目采取的污染防治措施进行可行性分析，必要时提出替代方案；

(4)依据国家法律、环保法规和产业政策，从项目特点、选址、环境条件、环境影响等方面综合分析，从环境保护角度对项目的可行性作出明确结论，为环境管理部门决策、建设单位环境管理提出科学依据。

### 2.2.2 评价原则

为突出环境影响评价源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，本项目评价原则：依法评价、科学评价、突出重点。

## 2.3评价内容和评价重点

### 2.3.1 评价内容

根据本项目的工程特点和区域环境特征，并按照“导则”的要求，将本次评价工作内容包括：概述、总则、建设项目概况及工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性分析论证、环境经济损益分析、环境管理与监测计划、产业政策及选址合理性分析、结论与建议。

### 2.3.2评价重点

结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、运营期环境影响评价（大气环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价）、环保措施可行性论证、选址合理性分析等。

## 2.4 环境影响要素和评价因子

### 2.4.1 环境影响要素识别

根据项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对项目施工期和营运期的主要环境影响要素进行识别，结果见表2-1。

表2-1           环境影响要素识别结果一览表

| 类 别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土地利用 | 植被 |
| 施工期 | 土建施工 | -1D | — | — | -2D | -1C | -1D |
|  | 设备安装 | — | — | — | -1D | — | — |
| 营运期 | 生产过程 | -2C | -1C | -1C | -1C | — | — |
|  | 物料运输 | -1C | — | — | -1C | — | — |

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2-1分析可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部的影响，也存在长期的负的影响。项目施工期对环境空气、声环境、土地利用、植被存在一定的负面影响；营运期对环境空气、地表水、地下水、声环境产生不同程度负面影响。

### 2.4.2 评价因子

根据环境影响要素识别结果，结合区域环境质量现状，以及工程特点和污染物排放特征，确定项目评价因子见表2-2。

表2-2              评价因子一览表

| 类别 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 污染源 | 颗粒物 |
|  |  | 影响分析 | TSP |
|  | 水环境 | 污染源 | SS、COD |
|  |  | 影响分析 |  |
|  | 声环境 | 污染源 | LA |
|  |  | 影响分析 | Leq |
|  | 固体废物 | 污染源 | 建筑垃圾和生活垃圾 |
|  |  | 影响分析 |  |
| 营运期 | 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、NH3、H2S |
|  |  | 污染源 | 颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S |
|  |  | 影响评价 | 颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S |
|  | 地下水 环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  |  | 污染源 | COD、SS |
|  |  | 影响评价 | 耗氧量 |
|  | 声环境 | 现状评价 | Leq |
|  |  | 污染源 | LA |
|  |  | 影响评价 | Leq |
|  | 固体废物 | 污染因子 | 清洗池污泥、废滤网、废灯管、废催化剂、污水处理站污泥、生活垃圾 |
|  |  | 影响分析 |  |
|  | 生态环境 | 现状调查 | 植被、土地利用 |
|  |  | 影响评价 |  |

## 2.5 评价等级

### 2.5.1 大气环境影响评价工作等级的确定

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率的计算公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/Nm3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/Nm3。

经初步工程分析，本项目废气污染源主要为熔融挤出废气、车间无组织废气、原料大棚无组织废气及污水处理站无组织废气，本评价选择排放较大的主要污染源进行预测，采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算主要污染物的最大地面浓度占标率(Pmax)和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离(D10%)，相关参数取值见表2-3和表2-4，相关污染源最大预测及计算结果见表2-5。

表2-3           废气污染源点源排放参数一览表

| 污染源 名称 | 污染因子 | 标况 废气量 (m3/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排气筒 | 烟囱出口处的环境温度(℃) | 城市/乡村选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 (m) | 出口内径 (m) | 出口温度 (℃) |  |  |
| 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 16000 | 20 | 0.32 | 15 | 0.35 | 60 | 11.5 | 农村 |

表2-4             废气污染源面源参数一览表

| 污染源名称 | 面源长度 （m） | 面源宽度 （m） | 面源高度 （m） | 环境温度 （℃） | 污染因子 | 排放速率 （kg/h） | 城市/乡村选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间无组织废气 | 80 | 20 | 8 | 11.5 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 农村 |
| 原料大棚无组织废气 | 50 | 20 | 8 |  | 颗粒物 | 0.05 |  |
| 污水处理站无组织废气 | 36 | 6 | 6 |  | NH3 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.0005 |  |

表2-5              Pmax和D10%预测及计算结果一览表

| 序号 | 名 称 | 评价因子 | 评价标准 （mg/m3） | Ci(μg/m3) | Pi（%） | Dmax（m） | D10%（m） | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 2 | 4.69 | 0.23 | 296 | -- | 4.91 |
| 2 | 生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2 | 24.04 | 1.20 | 387 | -- |  |
| 3 | 原料大棚无组织废气 | TSP | 0.9 | 24.62 | 2.74 | 86 | -- |  |
| 4 | 污水处理站无组织废气 | NH3 | 0.2 | 9.83 | 4.91 | 124 | -- |  |
|  |  | H2S | 0.01 | 0.49 | 4.91 | 124 | -- |  |

注：* TSP取二级标准24小时平均浓度的3倍。

(2)评价工作级别划分的依据

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)，将大气环境评价工作级别划分情况列于表2-6。

表2-6               评价工作级别

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%,且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%,或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

(3)评价工作级别确定

综合以上分析，本项目计算得到的Pmax=4.91%＜10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)对评价工作级别的确定原则，项目大气环境影响评价工作级别为三级。

### 2.5.2 地表水环境评价工作等级的确定

本项目废水主要包括生产废水、生活污水，其中生产废水经厂区污水处理站处理后全部回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后，排入东海特钢污水处理厂处理。参照《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)地面水环境影响评价工作分级判据要求，确定本项目地表水环境影响评价工作级别为简要分析。

### 2.5.3 地下水环境评价工作等级的确定

(1)建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的废塑料再生利用，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

(2)建设项目的地下水环境敏感程度

项目厂区不在集中式饮用水水源准保护区；亦不涉及集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区。但地下水评价范围内分布有村庄分散式饮用水井，涉及分散式饮用水水源地。因此，本项目地下水环境敏感程度分级为较敏感。

(3)评价工作等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境影响评价工作等级划分见表2-7。

表2-7             评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

(4)评价工作级别确定

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)地下水环境影响评价工作等级划分原则，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

### 2.5.4 声环境评价工作等级的确定

(1)声环境功能区

本项目位于河北滦县经济开发区内，所在区域以工业生产、仓储物流为主要功能，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目所在区域属声环境3类功能区。

（2）敏感目标噪声级增高量和受噪声影响人口数量

本项目厂界与周边最近敏感点茨榆坨镇相距450m，厂址周边200m评价范围内无村庄、学校及医院等敏感噪声目标。

（3）评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中噪声环境影响评价级别划分原则，并结合工程实际情况，确定本项目噪声环境影响评价工作等级为三级。

### 2.5.5 生态环境影响评价等级的确定

(1)项目占地范围

本项目总占地面积5亩，项目总占地面积＜2km2。

(2)影响区域生态敏感性

本项目占地为工业用地，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。项目所在区域生态敏感性属一般区域。

(3)等级划分标准

《环境影响评价技术导则•生态影响》(HJ19-2011)评价工作级别划分的判据见表2-8。

表2-8         评价工作级别划分判据一览表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～ 100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则•生态影响》(HJ19-2011)中划分依据，确定本项目生态环境评价工作等级为三级。

## 2.6 评价范围

按“导则”中评价范围确定的相关规定，根据项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-9。

表2-9            各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | 以熔融挤出废气排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域， 即19.6km2的范围。 |
| 2 | 地表水 | 影响分析 | -- |
| 3 | 地下水 | 三级 | 以项目场地中心为中心，向上游及两侧延伸1km、下游延伸2km的区域， 即6km2范围。 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 项目厂区四周边界外1m。 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | 厂址占地及周边100m区域。 |

## 2.7 评价标准

### 2.7.1 环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准；氨、硫化氢执行原《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。

环境质量标准值见表2-10。

表2-10             环境质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 取值时间 | 标准值 | 单位 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准 |
|  | NH3 | 一次 | 0.2 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值 |
|  | H2S | 一次 | 0.01 |  |  |
| 地下水 | pH | -- | 6.5～8.5 | -- | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类 |
|  | 总硬度 (以CaCO3计) | -- | ≤450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | -- | ≤1000 |  |  |
|  | 氨氮 | -- | ≤0.5 |  |  |
|  | 耗氧量 (CODMn法， 以O2计) | -- | ≤3.0 |  |  |
|  | 硝酸盐 (以N计) | -- | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 (以N计) | -- | ≤1.0 |  |  |
|  | 挥发性酚类 (以苯酚计) | -- | ≤0.002 |  |  |
|  | 氰化物 | -- | ≤0.05 |  |  |
|  | 硫酸盐 | -- | ≤250 |  |  |
|  | 氟化物 | -- | ≤1.0 |  |  |
|  | 氯化物 | -- | ≤250 |  |  |
|  | 铅 | -- | ≤0.01 |  |  |
|  | 汞 | -- | ≤0.001 |  |  |
|  | 砷 | -- | ≤0.01 |  |  |
|  | 镉 | -- | ≤0.005 |  |  |
|  | 铬(六价) | -- | ≤0.05 |  |  |
|  | 铁 | -- | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | -- | ≤0.1 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | -- | ≤3.0 | CFU/100mL |  |
|  | 细菌总数 | -- | ≤100 | CFU/mL |  |
| 声环境 | Leq | 昼间 | 65 | dB(A) | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类 |
|  |  | 夜间 | 55 |  |  |

### 2.7.2 污染物排放标准

废气：熔融挤出废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值；厂界无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准要求，无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9厂界浓度限值要求，无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2浓度限值要求。

废水：生产废水处理后回用满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水水质要求；生活污水经化粪池处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准；建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定噪声限值。

污染物排放标准值见表2-11。

表2-11           污染物排放标准一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 60 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表5特别排放限值 |
|  |  | 单位产品非甲烷总烃排放量 | 0.3 | kg/t产品 |  |
|  | 生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 2.0 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2浓度限值 |
|  | 原料大棚无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表9厂界浓度限值 |
|  | 污水处理站无组织废气 | 氨 | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)表1二级新扩改建厂界浓度限值 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |  |
| 废水 | 生产废水 | pH | 6.5～9 | -- | 《城市污水再生利用工业用水水质》 (GB/T19923-2005)洗涤用水水质标准 |
|  |  | SS | 30 | mg/L |  |
|  |  | COD | -- |  |  |
|  |  | BOD5 | 30 |  |  |
|  | 生活污水 | pH | 6～9 | -- | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  |  | SS | 400 | mg/L |  |
|  |  | COD | 500 |  |  |
|  |  | BOD5 | 300 |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | Leq | 昼间 | ≤65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
|  |  |  | 夜间 | ≤55 |  |  |
|  | 施工噪声 | Leq | 昼间 | ≤65 | dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) |
|  |  |  | 夜间 | ≤55 |  |  |

### 2.7.3 控制标准

固体废物执行：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环保部公告，2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告，2013年第36号)中的相关规定。

## 2.8 环境保护目标

根据本项目特点及周围环境特征，确定项目厂址周围2.5km圆形区域内敏感点为大气环境保护目标，评价范围内区域地下水及居民水井为地下水保护目标，厂界200m范围内无声环境敏感目标，不设置声环境保护目标。主要环境保护目标见表2-12，地下水保护目标见表2-13。

表2-12            环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂界最近 距离(m) | 户数 (户) | 人口 (人) | 功能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 茨榆坨镇 | E | 450 | 1200 | 4318 | GB3095-2012 二类区 | 不改变评价区域环境空气功能 |
|  | 前茨榆坨村 | SE | 630 | 350 | 1225 |  |  |
|  | 武庄户村 | SW | 2080 | 150 | 525 |  |  |
|  | 前岳各庄村 | W | 2200 | 860 | 3010 |  |  |
|  | 西长坨村 | N | 2300 | 186 | 684 |  |  |
| 地下水 | 厂区及周边村庄地下水 | GB/T14848-93 Ⅲ类 | 不对地下水环境产生污染影响 |
| 生态环境 | 厂区及周边范围 | — | 不对区域生态环境产生明显影响 |

## 2.9 相关规划及环境功能区划

### 2.9.1 与河北滦县经济开发区符合性分析

滦县人民政府分别于2008年和2010年成立了滦县司家营重化工产业（循环经济）园区和装备制造产业园区。其中，重化工产业园区位于滦县东南，总规划面积28.89km2，重点发展铁矿采选、钢铁冶炼、精品钢铁产品深加工、煤化工和电力等产业，其规划环境影响报告书于2008年11月通过原河北省环境保护局组织的审查（冀环评函[2008]405号）；装备制造产业园区位于滦县西南，总规划面积6.11km2，重点发展装备制造、轻工和物流等产业，其规划环境影响报告书于2011年5月通过唐山市环境保护局组织的审查（唐环发[2011]137号）。

按照《关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知》（冀政办函[2014]14号）的要求，滦县人民政府于2014年将重化工产业园区和装备制造产业园区合并为“河北滦县司家营经济开发区”；根据《河北省人民政府关于唐山市开发区优化整合方案的批复》(冀政字[2016]35号)，2016年8月，河北滦县经济开发区与河北滦县司家营经济开发区合并，实行“一区两园”，整合后名称为河北滦县经济开发区。

本项目位于河北滦县经济开发区——原装备制造产业园区内，该园区重点发展装备制造、轻工和物流等产业。本项目为废塑料回收加工，属于轻工类项目，项目的建设符合产业园区规划要求。

### 2.9.2环境功能区划

环境空气：本项目所在区域为工业区，为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水：区域主要河流为滦河，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），结合《河北省水环境功能区划》及《唐山市水环境功能区划》，区域地表水环境功能为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类功能。

地下水：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

声环境：项目所在区域为工业区，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值要求。

# 3 工程分析

## 3.1 项目工程概况

### 3.1.1基本概况

（1）项目名称：年产6000吨塑料颗粒项目

（2）建设单位：滦县平杰塑料制品有限公司

（3）建设地点：河北滦县经济开发区

（4）建设性质：新建

（5）占地面积：5亩

（6）建设周期：1个月

（7）项目投资：3000万元，其中环保投资68万，占总投资的2.27%。

（8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，均来自周边村庄，不在厂区内食宿。实行一班工作制，每天工作8小时，年工作时间330d。

### 3.1.2 建设内容及规模

本项目在唐山滦州重型工程机械制造有限公司现有厂房内新建2条塑料颗粒生产线、新建1座原料大棚，购置安装生产设备，配套建设相应的公辅工程及环保工程。项目建成后年产6000吨塑料颗粒项目。项目建设内容见表3-1。

表3-1             本项目建设内容一览表

| 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 租赁唐山滦州重型工程机械制造有限公司厂房作为生产车间，建设2条塑料颗粒生产线，安装生产设备 |
| 辅助工程 | 办公室 | 办公室面积80m2，设在生产车间内 |
| 储运工程 | 原料大棚 | 在生产车间北侧新建1座1000m2的原料大棚 |
| 公用工程 | 给水 | 用水由厂区自备井提供 |
|  | 排水 | 生产废水排入厂区污水处理站处理达标后全部回用，不外排；生活污水排入东海特钢污水处理厂处理 |
|  | 供电 | 由工业园区电网统一供应 |
|  | 供热 | 生产车间无需采暖，办公室冬季采暖使用电暖气 |
| 环保工程 | 废气 | 熔融挤出废气由集气罩收集后采用“汽水分离器+UV光解装置”工艺处理后经15m高排气筒 |
|  | 废水 | 厂区建设污水处理站，生产废水采用“混凝沉淀+缺氧+好氧”工艺处理达标后全部回用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂 |
|  | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、风机加装消音器等降噪措施 |
|  | 固体废物 | 清洗池沉泥及污水处理站经压滤后送环卫部门指定地点处置； 废滤网、生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处置； 废催化剂、废灯管暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处置 |

### 3.1.3 产品方案

本项目产品为塑料颗粒，本项目产品方案见表3-2。

表3-2                产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产量(t/a) | 包装规格(kg/袋) | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料颗粒 | 直径5mm，长5mm的圆柱颗粒 | 6000 | 25 | — |

### 3.1.3 主要建构筑物

本项目主要建构筑物见表3-3。

表3-3              主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 建筑面积(m2) | 长×宽×高(深)(m) | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料大棚 | 1座 | 1000 | 50×20×8 | 钢结构 | 新建 |
| 2 | 生产车间 | 1座 | 1600 | 80×20×8 | 钢结构 | 现有厂房 |
| 3 | 一次清洗池 | 1座 | 30 | 20×1.5×1.2 | 钢筋混凝土结构 | 位于生产车间内 |
| 4 | 二次清洗池 | 1座 | 30 | 20×1.5×1.2 | 钢筋混凝土结构 | 位于生产车间内 |
| 5 | 成品库房 | 1座 | 400 | 20×20×8 | 钢结构 | 位于生产车间内 |
| 6 | 办公室 | 1间 | 80 | 10×80×4 | 钢结构 | 位于生产车间内 |
| 7 | 污水处理站 | 1座 | 216 | 36×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 8 | 调节池 | 1座 | 24 | 4×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 9 | 混凝沉淀池 | 1座 | 24 | 4×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 10 | 缺氧池 | 1座 | 24 | 4×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 11 | 好氧池 | 1座 | 24 | 4×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 12 | 二沉池 | 1座 | 24 | 4×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 13 | 清水池 | 1座 | 72 | 12×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 14 | 污泥浓缩池 | 1座 | 24 | 4×6×2.5 | 钢筋混凝土结构 | 半地埋式 |
| 15 | 危废贮存间 | 1间 | 12 | 4×3×3 | 钢结构 | 位于生产车间内 |

### 3.1.4 生产设备

本项目主要生产设备见表3-4。

表3-4                主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 叉车 | -- | 台 | 2 |
| 2 |  | 破碎机 | 60型 | 台 | 2 |
| 3 |  | 拨料机 | -- | 台 | 9 |
| 4 |  | 提料甩干机 | 400型 | 台 | 2 |
| 5 |  | 输送机 | — | 台 | 1 |
| 6 |  | 塑料造粒机 | SJ150/10 | 台 | 4 |
| 7 |  | 切粒机 | Q50型 | 台 | 4 |
| 8 |  | 包装一体机 | -- | 台 | 4 |
| 9 |  | 龙门吊 | 2t | 台 | 1 |
| 10 |  | 天车 | 5t | 台 | 1 |
| 11 | 废气处理设施 | 汽水分离器 | LFQ/S-350型 | 台 | 1 |
| 12 |  | UV光解装置 | ZGJ-20000型 | 台 | 1 |
| 13 |  | 引风机 | G4-73-8D，20000m3/h | 台 | 1 |
| 14 | 废水处理设施 | 格栅 | B=500，不锈钢 | 台 | 1 |
| 15 |  | 提升泵 | Q=15m3/h | 台 | 2 |
| 16 |  | PAC、PAM加药器 | 不锈钢搅拌杆 | 个 | 2 |
| 17 |  | 排泥泵 | Q=8m3/h | 台 | 1 |
| 18 |  | 罗茨风机 | — | 台 | 1 |
| 19 |  | 板框压滤机 | YBK-50 | 台 | 1 |
| 20 |  | 污泥泵 | Q=8m3/h | 台 | 1 |

### 3.1.5 平面布置

本项目租用原唐山滦州重型工程机械制造有限公司厂房作为生产车间，并在车间北侧空地建设1座原料大棚及污水处理站。生产车间北侧入口处为破碎工序，车间内自西向东依次布置有清洗池、塑料造粒机、冷却水槽、包装机等设施，办公室位于车间内东北角，成品库位于车间内东南角。

本项目厂区总平面布置图见附图3。

## 3.2 环境影响因素分析

### 3.2.1 工艺流程及排污节点分析

3.2.1.1 生产工艺

本项目塑料颗粒生产线的主要工艺流程为原料储存、破碎、清洗甩干、熔融挤出、冷却、切粒、风干包装。

(1)原料储运

本项目原料主要来自周边区域钢铁、建材企业产生的废旧编织袋、废吨包、废水泥袋等，以捆装形式经汽车直接运输至封闭原料大棚储存。

本工序主要废气污染源为原料装卸过程产生的少量含尘废气（G1）,废气在车间内以无组织形式排放。

(2)破碎

生产时用叉车将原料转运至生产车间，由人工解捆分拣并将原料送至破碎机。本项目采用湿式破碎形式对原料进行破碎，破碎室内设置喷水装置，破碎过程中通过不断喷水进行抑尘及原料初步清洗，破碎机底部设置有筛网，破碎后的物料经筛网过滤掉水分，进入清洗工序，废水排入厂区污水处理站。

本工序主要废水污染源为破碎过程产生的废水（W1），排入厂区污水处理站，处理达标后的废水全部回用；噪声污染源为破碎机噪声（N1），项目采取基础减震、厂房隔声的降噪措施。

(3)清洗甩干

本项目设两座清洗池对废塑料进行二级清洗，物料进入清洗池后，拨料机开始旋转，废塑料之间发生撞击、摩擦从而使附着在废塑料片上的污渍脱落，并在转轴的带动下不断向前移动，最后进入清洗机末端的提料甩干机，在离心作用下进行甩干作业，附着在物料上的水分与物料有效分离，物料排入第二级清洗池中，分离出的水返回清洗池；第二级清洗工艺、设备与第一级均相同。两座清洗池底部连通，为保证清洗池内水的水质及清洗效果，在第一座清洗池采用水泵不断将水抽出全部送至破碎工序利用，而在第二座清洗池将厂区污水处理站处理后的中水加入清洗池，保证清洗池内水的循环性。清洗池底部的沉泥则定期采用用挖斗挖出。

本工序主要主要噪声污染源为拨料机（N2）、提料甩干机（N3）运行过程产生的设备噪声，采取厂房隔声的降噪措施；固体废物位清洗池沉泥（S1），压滤后送环卫部门指定地点处置。

(4)熔融挤出

甩干后的物料通过输送机送入塑料造粒机入料口，在螺杆的带动下，塑料不断向前推进，塑料造粒机内部设置有加热室，通电后可对加热室物料进行加热，加热温度可达180～200℃，使物料完成熔融作业，熔化的废塑料在螺杆转动的带动下，不断向前推进，在塑料造粒机出口处呈圆柱形排出，完成挤出作业。塑料造粒机末端设置有滤网装置，滤网由十几层100目滤网组成，主要作用是过滤熔体中的杂质，生产过程需定期更换滤网。虽然清洗后的物料经过甩干机甩干，但扔有一定的含水率，在塑料熔融过程中，少量水分气化随熔融挤出废气排出，大部分水分则从熔融机底部排出。

本工序主要废气污染源为熔融挤出废气（G2），主要污染物为非甲烷总烃，通过在每条生产线塑料造粒机排气口和出料口均设置集气罩，废气由集气罩收集后经1套“汽水分离器+ UV光解装置”净化后通过1根15m高排气筒排放；废水污染源为塑料造粒机排出的废水（W2），排入厂区污水处理站，处理达标后的废水全部回用；噪声污染源为塑料造粒机噪声（N4），采取厂房隔声的降噪措施；固体废物位塑料造粒机产生的废滤网（S2），收集后定期送环卫部门指定地点处置。

(5)冷却、切粒

塑料造粒机出口处设置有冷却水槽，塑料经挤出后为直径5mm的圆柱体，落入水槽冷却后，由切粒机中的滚轮牵引进入切粒机，切粒机内部设置有滚刀，生产过程中滚刀不断旋转，挤出塑料被切割成长度约为5mm的圆柱颗粒。切割机下方设置有振动筛网，合格的塑料颗粒通过振动筛落入分装系统，未切割较长的塑料颗粒直接送熔融挤出工序重新加工。冷却水槽的水循环使用，定期补充，并且每天排出少量水保证水质。

本工序主要废水污染源为循环冷却水排水（W3），排入厂区污水处理站，处理达标后的废水全部回用；噪声污染源为切粒机（N5）运行产生的设备噪声，项目采取厂房隔声的降噪措施。

(6)风干包装

项目设置有风干系统，风干系统主体结构为一根斜向上设置的管道，管道下部设置有风机，塑料颗粒通过振动筛落入风干系统后，在风力的作用下，塑料颗粒沿着管道向上移动，在移动过程中水分得以挥发，最终塑料颗粒通过管道上方的出口排出风干系统，排入储料罐。储料罐中设置有电子称量装置及包装一体机，塑料颗粒经计量包装后送成品库房堆存。

本工序主要噪声污染源为风机（N6）产生的设备噪声，项目采取加装消音器及厂房隔声的降噪措施。

项目生产工艺流程见图3-2。

图3-2  生产工艺流程图

3.2.1.2 环保设施工艺

（1）废气处理系统工艺

本项目熔融挤出废气主要污染物为非甲烷总烃，每台塑料造粒机含1个排气口和1个出料口，4台设备采用1套废气处理系统，通过在每条生产线塑料造粒机排气口和出料口均设置集气罩，废气由各集气罩收集后经1套“汽水分离器+ UV光解装置”净化后通过1根15m高排气筒排放。塑料造粒机产生的废气进入汽水分离器通过网盘时，废气中的水滴与滤网发生撞击吸附在滤网上。废气经汽水分离器净化后进入UV光解装置，通过UV紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的有机气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子。

本工序主要废水污染源为汽水分离器排水（W4），排入厂区污水处理站处理达标后全部回用，不外排；噪声污染源为风机（N6）噪声，采取加装消音器及厂房隔声的降噪措施；固体废物为UV光解装置产生的废催化剂（S3）、废灯管（S4），废催化剂和废灯管经收集后暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处理。

废气处理工艺流程图见图3-3。

图3-3  废气处理工艺流程图

（2）废水处理系统工艺

本项目厂区新建1座污水处理站，生产废水全部排入污水处理站，经处理达标后回用。项目污水处理站设计规模为360m3/d，采用“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”的处理工艺。

排入厂区污水处理站的废水先进入调节池，调节池主要目的是使均衡废水量，防止排入下一工序水量出现较大波动，调节池进水口设置有格栅，格栅孔隙为3mm，可去除废水中的大尺寸塑料片，该部分废料直接返回破碎机重新作为原料利用。

废水进入调节池完成水质、水量均衡后经污水泵泵入混凝沉淀池，混凝沉淀池分为两格，第一格通过加药装置投加PAC使悬浮物形成小分子絮体，沉淀一部分悬浮物，然后在第二格通过加药装置投加PAM使絮体变大，靠自沉完成固液分离，污泥通过污泥泵泵入污泥浓缩池。

混凝沉淀后的废水自流进入水解酸化池，主要功能是提高废水的可生化性，使废水中的大分子有机物分解成小分子有机物，废水在水解酸化池中充分反应后自流进入接触氧化池。

接触氧化池是本项目污水处理核心单元，内设曝气机，在有氧气的条件下，废水中的有机物在好氧微生物的作用下发生生化反应，最终降解成小分子无机物。生化处理后的废水自流进入二沉池。

废水在二沉池中靠重力沉降完成固液分离，部分污泥回流至接触氧化池，剩余污泥通过污泥泵泵入污泥浓缩池，清水泵入清水池，通过水泵输送至生产工序。

污泥浓缩池内的污泥经板框压滤机处理后外送环卫部门指定地点填埋处理，压滤产生的废水返回调节池处理。

本工序废气污染源为污水处理站污水处理过程产生的废气(G3)，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，以无组织形式排放；噪声污染源主要为风机(N6)、水泵(N7)运行过程中产生的噪声，采取基础减震、厂房隔声、风机加装消音器的降噪措施；固体废物主要为污水处理过程产生的污泥(S5)，污泥经压滤后，定期送垃环卫部门指定地点处理。

废水处理工艺流程图见图3-4。

图3-4  污水处理站工艺流程图

3.2.1.3 辅助生活设施

本项目劳动定员20人，厂区不设食堂、宿舍、浴室等生活设施。

生活设施主要污染源为生活污水(W5)及生活垃圾(S6)。

本项目各排污节点表3-5。

表3-5           项目主要排污节点一览表

| 类别 | 序号 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 原料大棚无组织废气 | 颗粒物 | -- | 间断 |
|  | G2 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 汽水分离器+UV光解装置 | 连续 |
|  |  | 生产车间无组织废气 |  |  | 连续 |
|  | G3 | 污水处理站无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | -- | 连续 |
| 废水 | W1 | 破碎废水 | SS、COD | 排入厂区污水处理站，采用“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”工艺处理后全部回用 | 连续 |
|  | W2 | 塑料造粒机排水 | SS、COD |  |  |
|  | W3 | 循环冷却水排水 | SS |  |  |
|  | W4 | 汽水分离器排水 | SS |  |  |
|  | W5 | 生活污水 | SS、COD | 经厂区化粪池处理后排入东海特钢污水处理厂处理 | 间断 |
| 噪声 | N1 | 破碎机 | 噪声 | 厂房隔声 | 连续 |
|  | N2 | 拨料机 |  | 厂房隔声 | 连续 |
|  | N3 | 提料甩干机 |  | 厂房隔声 | 连续 |
|  | N4 | 塑料造粒机 |  | 厂房隔声 | 连续 |
|  | N5 | 切粒机 |  | 厂房隔声 | 连续 |
|  | N6 | 风机 |  | 加装消音器、厂房隔声 | 连续 |
|  | N7 | 水泵 |  | 厂房隔声 | 连续 |
| 固废 | S1 | 清洗池沉泥 | 沉泥 | 压滤后送环卫部门指定地点处置 | 间断 |
|  | S2 | 废滤网 | 废滤网 | 送环卫部门指定地点处置 | 间断 |
|  | S3 | UV光解装置 | 废催化剂 (HW50 772-007-50) | 暂存于危废贮存间，定期送有资质单位处置 | 间断 |
|  | S4 |  | 废灯管 (HW29 900-024-29) |  |  |
|  | S5 | 污水处理站 | 污泥 | 压滤后送环卫部门指定地点处置 | 间断 |
|  | S6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 送环卫部门指定地点处置 | 间断 |

### 3.2.2 原辅材料消耗

本项目原料主要来自周边区域钢铁、建材企业产生的废旧编织袋、废吨包、废水泥袋等（不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料），项目所用原料均已经过初步分拣，无大块杂物。项目原辅材料消耗见表3-6，主要原料理化性质见表3-7。

表3-6             原辅材料年耗量一览表

| 类别 | 名称 | 主要成分 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废旧编织袋、废吨包、废水泥袋 | 聚丙烯 | t/a | 6011.3 | 捆装(100个/捆) |

表3-7            主要原料理化性质一览表

| 名称 | 主要成分 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 废旧编织袋、废吨包、废水泥袋 | 聚丙烯(PP) | 密度0.91g/cm3，熔点为164～170℃，分解温度350～380℃，耐冲击性和绝缘性好，化学性质稳定，耐寒性和韧性较差。 |

### 3.2.3 物料平衡

本项目物料平衡见表3-8。

表3-8               本项目物料平衡表

| 收入(t/a) | 支出(t/a) |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 用量 | 序号 | 名称 | 比例（%） | 产生量 |
| 1 | 废塑料 | 6011.3 | 1 | 产品塑料颗粒 | 99.812 | 6000 |
| -- | -- | -- | 2 | 熔融挤出废气 | 0.032 | 1.89 |
| -- | -- | -- | 3 | 车间无组织废气 | 0.003 | 0.21 |
| -- | -- | -- | 4 | 废过滤网过滤的杂质 | 0.003 | 0.2 |
| -- | -- | -- | 5 | 清洗池及污水处理站沉泥 | 0.150 | 9 |
| 合计 | 6011.3 | 合 计 | 100 | 6011.3 |

### 3.2.4 公用工程

(1)给排水

①给水

本项目供水由厂区自备水井供给，用水分为生产用水和生活用水两部分，总用水量为78.0m3/d。其中新水用量3.0m3/d，包括破碎机用水0.3m3/d，循环冷却水补水1.7m3/d及职工生活用水1.0m3/d；污水处理站回用水量33.4m3/d，包括破碎机用水3.7m3/d，清洗池补水29.7m3/d；循环水用量9.6m3/d，全部为产品循环冷却水；串级用水量32m3/d，为破碎机用水。

②排水

生产废水：本项目生产废水产生量共34.58m3/d，包括原料破碎过程产生的废水30.6m3/d、塑料造粒机排水2.6m3/d、汽水分离器排水0.08m3/d及循环冷却水排水0.5m3/d，生产废水排入厂区新建污水处理站处理达标后全部回用。

生活污水：本项目厂区不设食堂、宿舍及洗浴设施，职工生活用水量为1.0m3/d，排污系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d，经厂区化粪池处理后，排入东海特钢污水处理厂处理。

本项目用水情况见表3-9，水量平衡图见图3-4。

表3-9                用水情况一览表            单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 上级物料带入 | 总用 水量 | 新水 用量 | 回用 水量 | 重复用水量 | 损耗 水量 | 废水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 循环 水量 | 串级用水量 |  | 产生量 | 排放量 |  |
| 1 | 原料破碎 | 0 | 36.0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 32.0 | 0 | 30.6 | 0 | 污水处理站处理后回用 |
| 2 | 原料清洗 | 5.4 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0.4 | 32.0 | 0 | 进入原料破碎工序 |
| 3 | 熔融挤出 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.6 | 0 | 污水处理站处理后回用 |
| 4 | 汽水分 离器 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 | 污水处理站处理后回用 |
| 5 | 冷却水 系统 | 0 | 11.3 | 1.7 | 0 | 9.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 污水处理站处理后回用 |
| 6 | 生活用水 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 排入东海特钢污水处理厂处理 |
| 合计 | — | 78.0 | 3.0 | 33.4 | 9.6 | 32.0 | 1.82 | 66.58 | 0.8 | — |

单位：m3/d

图3-4  本项目水量平衡图

（2）供电

本项目用电引自园区电网，项目实施后年耗电量132万kWh。

（3）供热

本项目不设锅炉，生产车间无需采暖，办公室冬季采用电采暖。

## 3.3 污染源源强核算

### 3.3.1 废气污染源核算

(1)熔融挤出废气

原料进行熔融挤出作业时，温度可达180～200℃，在此温度下，原料为熔融状态，但不发生裂解反应。熔融状态下会产生一定量的废气，废气主要污染物为非甲烷总烃，参考《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)第十三章“塑料”中，在无控制措施时非甲烷总烃的排放系数(0.35kg/t)，本项目年产塑料颗粒6000t/a，则非甲烷总烃的产生量为2.1t/a。本项目建设1套废气处理设施，风机设计风量为16000m3/h，通过在每条生产线塑料造粒机排气口和出料口处均设置集气罩（收集效率为90%），废气经收集后采用“分离器+UV光解装置”的工艺进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放。项目熔融挤出废气外排废气中非甲烷总烃浓度为20mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值。按年有效运行时间2640h计算，项目熔融挤出废气非甲烷总烃排放量为0.845t/a。

(2)生产车间无组织废气

原料进行熔融挤出作业时，受捕集效率的影响，会有一部分废气在生产车间内以无组织形式排放，主要污染物为非甲烷总烃。根据物料衡算，生产车间无组织非甲烷总烃排放量为0.210t/a，无组织非甲烷总烃的排放速率为0.08kg/h。

（3）原料大棚无组织废气

原料在仓库装卸作业时，会产生一定量的含尘废气，废气以无组织形式在车间内排放。根据类比调查，原料大棚无组织颗粒物排放量为0.05kg/h，按每天卸车时间2h计算，原料大棚无组织颗粒物排放量为0.033t/a。

（4）污水处理站无组织废气

本项目污水处理站会产生一定量的无组织废气，废气主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。通过类比同类型企业，污水处理无组织氨排放量为0.01kg/h，硫化氢排放量为0.0005kg/h。按污水处理站年有效运行时间2640h计算，污水处理站无组织氨排放量为0.026t/a，硫化氢排放量为0.0015t/a。

本项目废气污染源源强核算及相关参数汇总见表3-11。

表3-11      废气污染源源强核算及相关参数汇总一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 排放量 (Nm3/h) | 主要 污染物 | 产生 浓度 (mg/m3) | 治理 措施 | 排气筒高度(m) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 运行时间(h) | 排放量 (t/a) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出 废气 | 16000 | 非甲烷总烃 | 44.7 | 汽水分离器+UV光解装置 | 15 | 20 | 0.32 | 2640 | 0.845 | 达标 |
| 2 | 生产车间无组织废气 | -- | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 2640 | 0.210 | 厂界达标 |
| 3 | 原料大棚无组织废气 | -- | 颗粒物 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 660 | 0.033 | 厂界达标 |
| 4 | 污水处理站无组织废气 | -- | NH3 H2S | -- | -- | -- | -- | 0.01 0.0005 | 2640 | 0.026 0.0015 | 厂界达标 |

### 3.3.2 废水污染源核算

3.3.2.1 生产废水

(1)破碎废水

本项目以项目周边区域钢铁、建材企业产生的废旧编织袋、废吨包、废水泥袋为原料生产塑料颗粒，所用原料不包含化学产品包装袋，破碎废水中污染物主要为SS、COD、BOD5，根据项目设计资料，项目实施后破碎废水排水量为30.6m3/d，主要污染物为SS：1000mg/L，COD：350mg/L，BOD5：150mg/L，排入厂区污水处理站进行处理。

(2)塑料造粒机排水

本项目进入融入挤出机的塑料含有一定的水分，在塑料熔融过程中，会使水分分离出来，从塑料造粒机下部排水口排出。根据项目设计资料，该部分废水的产生量为2.6m3/d，主要污染物为SS：500mg/L，COD：200mg/L，BOD5：100mg/L，排入厂区污水处理站进行处理。

(3)汽水分离器排水

进入塑料造粒机的塑料经过高温熔融的过程中，有一部分水分以水蒸气的形式排出，然后在排气口和出料口经集气罩收集后进入汽水分离器，废气中的水滴与汽水分离器的滤网发生撞击吸附在滤网上被收集排出，该部分废水产生量较少，约0.08m3/d，主要污染物为SS：300mg/L，排入厂区污水处理站进行处理。

(4)循环冷却水排水

为保证循环冷却水的水质，循环冷却水需要定期排出，排水量为循环水量的5%，本项目循环冷却水量为9.6m3/d，则循环冷却水的排水量为0.5m3/d，主要污染物为SS：300mg/L，排入厂区污水处理站进行处理。

本项目在厂区新建一座污水处理站，废水处理能力为360m3/d，处理工艺为“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”，项目生产废水全部排入厂区污水处理站处理，废水量为34.58m3/d。生产废水经厂区污水处理站处理后污染物浓度为SS 30mg/L、COD 90mg/L、BOD5 25mg/L，废水水质满足《城市污水再生利用·工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水水质要求，全部回用于生产，不外排。

3.3.2.2 生活污水

本项目职工来自周边村庄，厂区不设食堂、浴室，劳动定员20人。生活污水产生量为0.8m3/d，污水中污染物主要为SS:1000mg/L、COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L。经厂区化粪池处理后排入东海特钢污水处理厂处理。

本项目废水污染源源强核算及相关参数汇总见表3-12。

表3-12     废水污染源源强核算及相关参数汇总一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 产生量 (m3/d) | 污染 因子 | 污染物浓度 (mg/L) | 治理措施 | 处理后浓度 (mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎废水 | 30.6 | SS COD BOD5 | 1000 350 150 | 排入厂区污水处理站，处理后全部回用 | SS：30 COD：90 BOD5：25 | 全部回用于生产，不外排 |
| 2 | 塑料造粒机排水 | 2.6 | SS COD BOD5 | 500 200 100 |  |  |  |
| 3 | 汽水分离器排水 | 0.08 | SS | 300 |  |  |  |
| 4 | 循环冷却水排水 | 0.5 | SS | 300 |  |  |  |
| 5 | 生活污水 | 0.8 | SS COD BOD5 氨氮 | 150 200 120 30 | 经厂区化粪池处理后排入东海特钢污水处理厂处理 | 100 170 110 30 | — |

### 3.3.3 噪声污染源强核算

本项目噪声污染源主要为各生产工序设备运行过程中产生的机械噪声，产噪声级为75～90dB(A)。项目采取产噪设备布置在厂房内，风机加装消声器等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为15～25dB(A)。

本项目噪声污染源及治理效果见表3-13。

表3-13          噪声污染源及其治理措施一览表

| 序号 | 污染源名称 | 台(套) | 源强dB(A) | 降噪措施 | 降噪效果[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 20 |
| 2 | 拨料机 | 15 | 75 | 厂房隔声 | 15 |
| 3 | 提料甩干机 | 2 | 80 | 厂房隔声 | 15 |
| 4 | 塑料造粒机 | 2 | 85 | 厂房隔声 | 15 |
| 5 | 切粒机 | 2 | 75 | 厂房隔声 | 15 |
| 6 | 风机 | 3 | 90 | 加装消音器、厂房隔声 | 25 |
| 7 | 水泵 | 4 | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 20 |

### 3.3.4 固体废物污染源强核算

本项目产生的固体废物主要为清洗池沉泥、废滤网、废催化剂、废灯管、污水处理站污泥、职工生活垃圾等。

清洗池沉泥：清洗池产生的沉泥按照原料的0.1%计算，则沉泥产生量约6t/a，压滤后送环卫部门指定地点填埋处理。

废滤网：塑料造粒机末端设有快速更换滤网装置，滤网定期更换，根据建设单位提供资料，废滤网产生量约1.2t/a，废滤网主要截留物为纤维，集中收集后送环卫部门指定地点填埋处理。

废催化剂、废灯管：本项目UV光解装置工作过程中会产生一定的催化剂和废灯管，产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》，废催化剂（HW50 772-007-50）、废灯管（HW29 900-024-29）为危险废物，经收集后暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处理。。

污水处理站污泥：本项目污水处理站运行过程中混凝沉淀池、二沉池等构筑物会产生一定的污泥，产生量约3t/a，污泥经压滤后，定期送垃环卫部门指定地点填埋处理。

职工生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则产生量约3.3t/a，生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处理。

本项目固体废物污染源及治理效果见表3-14。

表3-14      本项目固体废物污染源及其治理措施一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗池沉泥 | 6 | 一般工业固废 | 送环卫部门指定地点填埋处理 |
| 2 | 废滤网 | 1.2 |  |  |
| 3 | 废催化剂 （HW50 772-007-50） | 0.02 | 危险废物 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质单位处理 |
| 4 | 废灯管 （HW29 900-024-29） | 0.01 |  |  |
| 5 | 污水处理站污泥 | 3 | 一般工业固废 | 送环卫部门指定地点填埋处理 |
| 6 | 生活垃圾 | 3.3 | -- | 送环卫部门指定地点处理 |

### 3.3.5 污染物年排放量

本项目实施后污染物年排放量见表2-26。

表3-15        项目污染物年排放量一览表      单位：t/a

| 废气污染物 | 废水污染物 | 固体废物 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | NOx | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 氨 | 硫化氢 | SS | COD | NH3-N |  |
| 0 | 0 | 0.033 | 1.055 | 0.026 | 0.0015 | 0.026 | 0.045 | 0.008 | 0 |

## 3.4 清洁生产分析

对废塑料加工生产项目，目前我国还没有相关的清洁生产标准。本项目从生产工艺与装备要求、源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六方面，对项目清洁生产水平进行定性与定量分析。

（1）生产工艺先进性分析

目前废塑料回收加工技术已非常成熟，本项目生产工艺及设备采用国内先进水平，生产过程实现了半自动化。

（2）资源能源利用指标

本项目主要生产原料为周边钢铁、建材企业废旧编织袋、废吨包、废水泥袋等，为废物资源化再生利用项目，项目生产过程中的对水电等能源消耗较小。

（3）产品指标

本项目生产的产品合格率在99%以上，废品产生量较低，且不合格产品可以回收重新加工。

（4）污染物产生指标

本项目产生的污染物主要为非甲烷总烃，项目采取了有效的污染防治措施，经计算，单位吨产品的污染物非甲烷总烃的排放量为0.03kg。

（5）废物回收利用

项目本身为废物回收利用项目，生产过程中的废水经处理后全部回用，不外排，固体废物也进行了综合利用或妥善处置，避免了对环境造成的污染。

（6）环境管理

加强管理是保证工程投产后污染物达标排放的最有效手段，本评价要求对主要设备及主要操作人员制定严格的操作管理规程，对水、电、气等动力指标实施定量考核，对事故、非正常生产等规定相应的防范和应急措施，对主要污染源进行定期监测，并将监测结果作为考核工作指标等。

## 3.5 产业政策分析

1、与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

本评价将本项目建设内容与工信部发布的《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部2015年第81号）进行分析，分析情况见表3-16。

表3-16    废塑料综合利用行业规范条件符合性分析一览表

| 序号 | 要求内容 | 本项目建设内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目以项目周边钢铁、建材企业废旧编织袋、废吨包、废水泥袋为原料生产塑料再生颗粒，使用原料不涉及危险化学品、农药等塑料包装物，同时不涉及医疗用塑料制品及含氟等特种工程塑料 | 符合 |
| 2 | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。 | 项目占地区域不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田保护区及其他需要特别保护的区域 | 符合 |
| 3 | 新建企业年废塑料处理能力不低于5000t。 | 项目实施后年生产塑料再生颗粒6000t | 符合 |
| 4 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500kWh/t产品。 | 本项目综合电耗为220kWh/t产品 | 符合 |
| 5 | 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2t/t产品。 | 本项目综合新水消耗为0.165t/t产品 | 符合 |
| 6 | 企业加工存储场地应建有围墙，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 项目厂址区域设置有围墙，生产车间、原料库房、成品库房，生产车间及库房均为封闭结构，且地面均进行硬化处理 | 符合 |
| 7 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、不能利用废塑料等应贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。 | 项目设置有生产车间、原料库房、成品库房，库房均为封闭结构，无露天堆放现象 | 符合 |
| 8 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。 | 项目设置有污水处理站，生产废水经净化后全部回用于生产工序，不外排 | 符合 |

综上所述，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》中的各项要求。

2、与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》符合性分析

本评价将本项目建设内容与环保部发布的《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》（HJ/T364-2007）进行分析，分析情况见表3-17。

表3-17  废塑料回收与再生利用污染控制技术规范符合性分析一览表

| 序号 | 要求内容 | 本项目建设内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料的回收应按原料种类分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 本项目以项目周边钢铁、建材企业废旧编织袋、废吨包、废水泥袋为原料生产塑料颗粒，使用原料不涉及危险废物、医疗废物等塑料包装物 | 符合 |
| 2 | 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 项目设置有原料库及成品库，库房为封闭结构，地面全部硬化，具有防雨、防晒、防尘、防火、防渗等功能 | 符合 |
| 3 | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。 | 项目位于河北滦县经济开发区，项目所在区域不属于城市居民区、商业区，不涉及环境敏感区 | 符合 |
| 4 | 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区。 | 厂区设置有围墙，并已按功能划分为办公区、原料库房、生产车间、成品库房 | 符合 |
| 5 | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，执行相应环保标准。 | 项目设置有集气罩及废气处理装置对熔融挤出废气进行处理，废气经处理后可达标排放 | 符合 |
| 6 | 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 项目产生固体废物全部综合利用或妥善处置 | 符合 |
| 7 | 废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 项目设置有污水处理站，生产废水经处理后全部回用，不外排。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》中的各项要求。

3、与《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》符合性分析

本评价将本项目建设内容与唐山市环境保护局发布的《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（唐环发[2012]138号）进行分析，分析情况见表3-18。

表3-18    唐山市废塑料行业专项整治工作符合性分析一览表

| 序号 | 要求内容 | 本项目内容 | 是否属于取缔类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取缔与居民区混杂，严重影响居民正常生活的加工点。 | 本项目位于河北滦县经济开发区，厂址周边200m范围内均无敏感点 | 否 |
| 2 | 取缔年加工量小于5000吨的。 | 项目年产塑料再生颗粒6000t。 | 否 |
| 3 | 取缔没有合格废水处理设施和有机废气处理装置的。 | 项目设置有污水处理站及有机废气处理装置 | 否 |
| 4 | 取缔生产厚度小于0.025mm超薄塑料购物袋及厚度小于0.015mm超薄塑料购物袋生产加工企业。 | 项目产品为塑料再生颗粒，不涉及塑料购物袋及超波塑料购物袋。 | 否 |

综上所述，本项目不属于《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》中的取缔内容。

## 3.6 总量控制分析

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量(行业最高允许排水量)、烟气量等予以核定。”本项目污染物排放总量按照国家或地方污染物排放标准核定。

(1)废气污染物总量控制目标值确定

项目不设锅炉，废气主要为熔融挤出工序产生的有机废气，污染物为非甲烷总烃，废气排放量为16000m3/h，污染物排放标准值为60mg/m3。故本评价建议项目废气污染物总量控制指标为SO2 0t/a，NOX 0t/a，非甲烷总烃2.534t/a。

(2)废水污染物总量控制目标值确定

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入工业园区污水处理厂进一步处理，废水排放量为0.8m3/d，经计算，排放的污水中COD、氨氮的排放量为0.045t/a，0.008t/a。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市，地处东经118°14′3″～118°49′45″，北纬39°34′39″～39°58′25″。东西长50.9km，南北宽43.8km，总面积1028km2，总人口54.7万。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。

本项目位于河北滦县经济开发区内，占地现状为原唐山滦州重型工程机械制造有限公司厂房。项目厂址中心坐标为东经118°28′46.37″，北纬39°36′4.15″。厂区东侧为大东修车厂，南侧为唐山连创制钢科技有限公司，西侧为迁曹公路，北侧为空地。项目东距茨榆坨镇450m，南距前茨榆坨村500m。

本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

### 4.1.2 地形地貌

滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200～30m之间。中部平原区面积603.25km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。

本项目所在区域地形平坦，海拔高度为30m左右。

### 4.1.3 地层地质

滦县大地构造位置为燕山沉降带的山海关台拱西侧与滦县台褶带的交汇部位，出露地层以太古界和元古界为主，古生界零星出露，项目所在地地表多被大面积第四系覆盖，分述如下：

①太古界：本区仅出露有太古界单塔子群白庙子组（Arb），该组为本区分布最广、厚度最大，时代最老的结晶基底，是主要含矿岩系，分为三段：一段（Arb1）以角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩及黑云变粒岩为主；二段（Arb2）以各类变粒岩夹斜长角闪岩和磁铁石英岩透镜体为主；三段（Arb3）以黑云变粒岩为主，本段混合岩化作用较强，以微斜长石为主的伟晶岩脉极为发育。

②古生界：本区古生界仅出露在滦县东北凹珑山—武山—六音山一带，主要为寒武系（∈）和奥陶系（O）地层，岩性有豹皮灰岩，紫红色页岩和含铁灰岩，粘土岩、白云岩等。

③新生界：区内新生界广泛分布于冲积平原区，主要为上第三系（H2）和第四系中更新统（Q2）、上更新统（Q3）和全新统(Q4)岩性，半成岩的粉砂岩及泥层，粘土、亚粘土、碎石、砾石和砂层等。

④元古界：本区元古界主要为蓟县系、长城系地层，是含矿岩系的主要盖层，分布于低山丘陵区，出露有长城系的常州沟组（Chc）、大洪峪组（Chd）、高于庄组（Chg）和蓟县系的杨庄组（Jxj）、雾迷山组（Jhw），岩性以白云岩、石英砂岩类为主，底部可见厚薄不等的底砾岩。

区域构造形态极为复杂，主要有：司家营复式倒转向斜，新滦河复式倒转背斜及马城复式倒转向斜、滦河背斜、武山向斜等，断裂构造主要有北东向的青龙河断裂，北北西向的响堂断裂，坨子头断裂等。区域内岩浆活动不发育，昌黎岩体在矿区东南部出现，为燕山期中粗粒花岗岩，局部见有零星中酸性脉岩。

项目所在区域第四系地层主要为粉土、细砂、粉质粘土。

### 4.1.4 水文

（1）地表水

滦县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流，溯河、狗尿河、岳家河和小青龙河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。滦河是滦县境内最大河流，最大洪峰流量曾达34000m3/s，流经滦县39.94km。

本项目距离最近的地表水体为位于厂区西侧1500m处的岳家河，现状干涸无水。

（2）地下水

滦县地下水多年平均开采量8649.23 m3，但分布不均。滦河沿岸及中部沙区地下水丰富，水位较浅；西北部榛杨小盆地，地下水量较为丰富，水位较浅；在基岩出露的山区属基本无水区，山间谷地为贫水区。滦县浅层地下水的总矿化度未超过1g/L；局部地区的地下水中汞、铁、硒等离子超量；水的硬度在适应范围内，只有东部某些地区地区硬度偏大，但对工农业生产及生活用水影响较小；酸碱度适中。

### 4.1.5 气候气象

滦县属温带半湿润季风型大陆性气候区，春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季昼暖夜凉、冬季寒冷少雪。滦县近30年主要气象特征见表4-1。

表4-1               主要气候气象特征

| 项目 | 单位 | 统计结果 | 项目 | 单位 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年最多风向 | — | W | 无霜期 | d | 208 |
| 年平均温度 | ℃ | 11.4 | 年极端最高温度 | ℃ | 39.2 |
| 年平均降雨量 | mm | 678.6 | 年极端最低温度 | ℃ | -21.3 |
| 日最大降雨量 | mm | 120.1 | 最大积雪厚度 | mm | 230 |
| 年平均风速 | m/s | 2.4 | 最大冻土深度 | cm | 77 |

## 4.2 环境质量现状监测与评价

根据《河北省人民政府办公厅转发省环境保护厅关于进一步深化环评审批制度改革意见的通知》(河北省人民政府办公厅2015年10月13日)中“项目环评现状监测数据可充分利用规划环评和已有项目环评5年内的可用监测数”。因此本项目充分利用厂区南侧1km处“唐山宝乐智能科技有限公司机械式立体停车设备及停车管理设施制造项目”环境影响评价期间的环境质量现状监测数据对区域环境质量现状进行分析。同时，按照导则要求，滦县平杰塑料制品有限公司委托北京航峰中天检测技术服务有限公司于2018年3月对区域地下水环境、声环境进行了补充监测。

### 4.2.1 环境空气质量现状监测与评价

4.2.1.1 环境空气质量现状监测

(1)监测点位及监测因子

河北德禹检测技术有限公司于2017年9月11日～9月17日对前岳各庄村、前茨榆坨村的环境空气进行了监测，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)的要求，前岳各庄村和前茨榆坨村的监测点位、监测因子满足本项目环评要求，且监测至今区域污染源未发生明显变化，因此本次评价引用其监测数据进行分析。具体监测点位及监测因子见表4-2和附图2。

表4-2          环境空气监测点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与厂址的方位/ 距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24小时平均浓度 | 日最大8小时 平均浓度 | 1小时平均浓度 |
| 1 | 前岳各庄村 | NW/2190m | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO | O3 | SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃 |
| 2 | 前茨榆坨村 | E/170m |  |  |  |

(2)监测时段及频率

监测7天，其中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 24小时平均浓度每天连续采样20小时；O3 8小时平均浓度每8小时至少有6小时平均浓度值；SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃1小时平均浓度每天采样4次，每次采样不少于45分钟，具体时间为：2:00、8:00、14:00、20:00。

(3)监测分析方法

现场监测采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2005)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)执行，分析方法按《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)有关规定进行。各监测因子检测方法及检出限见表4-3。

表4-3        环境空气各监测因子分析方法和检出限

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 24小时平均 | 0.010 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ618-2011 | 24小时平均 | 0.010 |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺 分光光度法 | HJ482-2009 | 24小时平均 | 0.004 |
|  |  |  | 1小时平均 | 0.007 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 24小时平均 | 0.003 |
|  |  |  | 1小时平均 | 0.005 |
| CO | 非分散红外法 | GB/T9801-1988 | 1小时平均 | 0.3 |
| O3 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ504-2009 | 1小时平均 | 0.010 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ33-1999 | 1小时平均 | 0.04 |

(4)监测结果统计分析

根据各监测点的环境空气质量现状监测数据，对该区域环境空气质量现状监测结果进行统计分析，见表4-4。

表4-4               监测结果统计一览表          单位：mg/m3

| 项目 | 监测点 | 1小时平均浓度范围 | 24小时平均浓度范围 （O3为8小时平均浓度） |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 前岳各庄村 | / | 0.077～0.142 |
|  | 前茨榆坨村 | / | 0.082～0.139 |
| PM2.5 | 前岳各庄村 | / | 0.038～0.071 |
|  | 前茨榆坨村 | / | 0.038～0.071 |
| SO2 | 前岳各庄村 | 0.027～0.064 | 0.021～0.030 |
|  | 前茨榆坨村 | 0.027～0.066 | 0.021～0.029 |
| NO2 | 前岳各庄村 | 0.026～0.067 | 0.022～0.027 |
|  | 前茨榆坨村 | 0.025～0.062 | 0.021～0.028 |
| CO | 前岳各庄村 | 2.1～3.6 | 2.3～2.6 |
|  | 前茨榆坨村 | 2.1～3.6 | 2.3～2.6 |
| O3 | 前岳各庄村 | 0.026～0.075 | 0.056～0.067 |
|  | 前茨榆坨村 | 0.024～0.075 | 0.058～0.072 |
| 非甲烷总烃 | 前岳各庄村 | 0.202～1.05 | / |
|  | 前茨榆坨村 | 0.357～1.62 | / |

由表4-4可知，监测期间评价区域内各监测点PM10 24小时平均浓度为0.077～0.142mg/m3，PM2.5 24小时平均浓度为0.038～0.071mg/m3；SO2 1小时平均浓度为0.027～0.066mg/m3，24小时平均浓度为0.021～0.030mg/m3；NO2 1小时平均浓度为0.025～0.067mg/m3，24小时平均浓度为0.021～0.028mg/m3；CO 1小时平均浓度为2.1～3.6mg/m3，24小时平均浓度为2.3～2.6mg/m3；O3 1小时平均浓度为0.024～0.075µg/m3，8小时平均浓度为0.056～0.072mg/m3；非甲烷总烃1小时平均浓度为0.202～1.62µg/m3。

4.2.1.2 环境空气质量现状评价

(1)评价因子

评价因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃。

(2)评价方法

采用计算各因子最大值占标准的百分比法，计算公式为：

×100%

式中：Pi——i评价因子最大值占标准的百分比；

Ci——i评价因子监测浓度最大值；

Coi——i评价因子标准值。

(3)评价标准

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。

(4)评价结果

各监测点环境空气监测结果统计见表4-5。

表4-5            环境空气监测结果统计一览表

| 项目 | 监测点 | 1小时平均浓度 | 24小时平均浓度 （O3为8小时平均浓度） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 最大占标 百分比(%) | 超标率(%) | 标准值 | 最大占标 百分比(%) | 超标率(%) |
| PM10 | 前岳各庄村 | / | / | / | 150 (μg/m3) | 94.7 | 0 |
|  | 前茨榆坨村 |  | / | / |  | 92.7 | 0 |
| PM2.5 | 前岳各庄村 | / | / | / | 75 (μg/m3) | 94.7 | 0 |
|  | 前茨榆坨村 |  | / | / |  | 94.7 | 0 |
| SO2 | 前岳各庄村 | 500 (μg/m3) | 12.8 | 0 | 150 (μg/m3) | 20.0 | 0 |
|  | 前茨榆坨村 |  | 13.2 | 0 |  | 19.3 | 0 |
| NO2 | 前岳各庄村 | 200 (μg/m3) | 33.5 | 0 | 80 (μg/m3) | 33.8 | 0 |
|  | 前茨榆坨村 |  | 31.0 | 0 |  | 35.0 | 0 |
| CO | 前岳各庄村 | 10 (mg/m3) | 36.0 | 0 | 4 (mg/m3) | 65.0 | 0 |
|  | 前茨榆坨村 |  | 36.0 | 0 |  | 65.0 | 0 |
| O3 | 前岳各庄村 | 200 (μg/m3) | 37.5 | 0 | 160 (μg/m3) | 41.9 | 0 |
|  | 前茨榆坨村 |  | 37.5 | 0 |  | 45.0 | 0 |
| 非甲烷总烃 | 前岳各庄村 | 2 (mg/m3) | 52.5 | 0 | / | / | / |
|  | 前茨榆坨村 |  | 81.0 | 0 |  | / | / |

由表4-5分析可知，监测期间评价区域内各评价点PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度及SO2、NO2、CO、O3、1小时平均浓度监测值，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；非甲烷总烃1小时平均浓度监测值满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准要求。

### 4.2.2 地下水质量现状监测与评价

4.2.2.1 地下水质量现状监测

(1)监测点位布设

根据区域地下水流向及地下水导则要求，在评价区域内共设置4个监测点，包括3个潜水井和1个承压水井(其中，前茨榆坨村浅井和唐山宝乐智能科技有限公司浅井两个监测点引用河北德禹检测技术有限公司2017年9月17日的监测数据)。各监测点名称、监测与调查内容具体见表4-6和附图2。

表4-6              地下水监测点一览表

| 序号 | 名 称 | 与厂址方位/距离(m) | 层位 | 水质监测因子 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前茨榆坨村浅井 | SE/600 | 潜水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、锰、氟、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数（共21项） | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
| 2 | 唐山宝乐智能科技有限公司浅井 | SW/1000 |  |  |  |
| 3 | 厂区北侧浅井 | N/500 |  |  |  |
| 4 | 厂区深井 | SE/800 | 承压水 |  |  |

(2)监测时间及频率

监测时间为2018年3月26日，监测1天，采样1次。

(3)监测分析方法

采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、监测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》等有关规定执行。各监测因子的分析方法、检出限等见表4-7。

表4-7      地下水各监测因子分析方法和检出限一览表

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法(GB/T5750.4-2006) | / |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法(GB/T5750.5-2006) | 0.02mg/L |
| 3 | 硝酸盐氮(以N计) | 离子色谱法(GB/T5750.5-2006) | 0.08mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐氮(以N计) | 重氮偶合分光光度法(GB/T5750.5-2006) | 0.001mg/L |
| 5 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法(HJ503-2009) | 0.0003mg/L |
| 6 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法(GB/T5750.5-2006) | 0.002mg/L |
| 7 | 砷 | 氢化物原子荧光法(GB/T5750.6-2006) | 0.001mg/L |
| 8 | 汞 | 原子荧光法(GB/T5750.6-2006) | 0.0001g/L |
| 9 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T5750.6-2006) | 0.004mg/L |
| 10 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法(GB/T5750.4-2006) | 1.0mg/L |
| 11 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法(GB/T5750.6—2006) | 0.0025mg/L |
| 12 | 氟化物 | 离子色谱法(GB/T5750.6-2006) | 0.1mg/L |
| 13 | 镉 | 原子吸收分光光度法(GB/T5750.6-2006) | 0.0005mg/L |
| 14 | 铁 | 原子吸收分光光度法(GB/T5750.6-2006) | 0.02mg/L |
| 15 | 锰 | 原子吸收分光光度法(GB/T5750.6-2006) | 0.005mg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | 称量法(GB/T5750.4-2006) | 4mg/L |
| 17 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法(GB/T5750.7-2006) | 0.05mg/L |
| 18 | 硫酸盐 | 离子色谱法(GB/T5750.5-2006) | 0.75mg/L |
| 19 | 氯化物 | 离子色谱法(GB/T5750.5-2006) | 0.15mg/L |
| 20 | 总大肠菌群 | 多管发酵法(GB/T5750.12-2006) | / |
| 21 | 细菌总数 | 平皿计数法(GB/T5750.12-2006) | / |

4.2.2.2 地下水环境质量现状评价

(1)评价方法

采用单因子标准指数法，其计算公式为：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

对于pH值，评价公式为：

，pH≤7时；

，pH＞7时；

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

(2)评价标准

采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准进行评价。

(3)监测及评价结果

地下水离子检测结果见表4-8。

表4-8            地下水离子检测结果一览表        单位：mg/L

| 检测因子 | 监测点位 |
| --- | --- |
|  | 前茨榆坨村浅井 | 唐山宝乐智能科技有限公司浅井 | 厂区北侧浅井 | 厂区深井 |
| K+ | 1.3 | 0.83 | 0.178 | 0.145 |
| Na+ | 7.6 | 5.58 | 11.8 | 4.99 |
| Ca2+ | 33.1 | 38.2 | 49.9 | 15.7 |
| Mg2+ | 41.8 | 44.4 | 43.8 | 18.8 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 3.74 | 3.96 | 86 | 115 |
| Cl- | 14.1 | 16.2 | 55.1 | 10.4 |
| SO42- | 44.6 | 45.6 | 212 | 25.6 |

根据地下水离子检测结果，以及地下水化学类型的舒卡列夫分类法，区域潜水属于的SO42--Ca·Mg型水；承压水属于HCO3--Ca·Mg型水。

各监测点地下水环境监测及评价结果见表4-9。

表4-9    地下水质量现状监测及评估结果一览表    单位：mg/L(pH除外)

| 项目 | 前茨榆坨村 浅井 | 唐山宝乐智能科技有限公司浅井 | 厂区北侧浅井 | 厂区深井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 标准值 | 监测结果 | 2017年9月17日 | 2018年3月26日 |
| pH | 6.5～8.5 | 监测值 | 7.99 | 8.06 | 7.69 | 7.80 |
|  |  | 标准指数 | 0.660 | 0.710 | 0.460 | 0.533 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 监测值 | 0.163 | 0.055 | 0.34 | ND |
|  |  | 标准指数 | 0.326 | 0.110 | 0.680 | — |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 监测值 | 1.58 | 2.03 | ND | 1.42 |
|  |  | 标准指数 | 0.079 | 0.102 | — | 0.071 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 监测值 | 0.002 | 0.003 | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | 0.002 | 0.003 | — | — |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 氰化物 | ≤0.05 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 砷 | ≤0.01 | 监测值 | ND | 0.011 | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | 1.10 | — | — |
| 汞 | ≤0.001 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 六价铬 | ≤0.05 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 总硬度 | ≤450 | 监测值 | 225 | 143 | 317 | 130 |
|  |  | 标准指数 | 0.500 | 0.318 | 0.317 | 0.130 |
| 铅 | ≤0.01 | 监测值 | 5.3×10-3 | 6.0×10-3 | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | 0.530 | 0.600 | — | — |
| 氟化物 | ≤1.0 | 监测值 | 0.72 | 0.131 | 1.62 | 0.97 |
|  |  | 标准指数 | 0.720 | 0.131 | 1.620 | 0.970 |
| 镉 | ≤0.005 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 铁 | ≤0.3 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 锰 | ≤0.1 | 监测值 | ND | 0.04 | 0.465 | ND |
|  |  | 标准指数 | — | 0.400 | 4.650 | — |
| 溶解性总 固体 | ≤1000 | 监测值 | 306 | 196 | 461 | 153 |
|  |  | 标准指数 | 0.306 | 0.196 | 0.461 | 0.153 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | 监测值 | 0.85 | 0.39 | 1.31 | ND |
|  |  | 标准指数 | 0.283 | 0.130 | 0.437 | — |
| 硫酸盐 | ≤250 | 监测值 | 44.6 | 45.6 | 212 | 25.6 |
|  |  | 标准指数 | 0.178 | 0.182 | 0.848 | 0.102 |
| 氯化物 | ≤250 | 监测值 | 14.1 | 16.2 | 55.1 | 10.4 |
|  |  | 标准指数 | 0.056 | 0.065 | 0.220 | 0.042 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) | ≤3.0 | 监测值 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 标准指数 | — | — | — | — |
| 细菌总数 (CFU/mL) | ≤100 | 监测值 | ND | ND | 46 | 59 |
|  |  | 标准指数 | — | — | 0.460 | 0.590 |

注：ND表示未检出。

由表4-9分析可知，各地下水监测点的各项监测因子中除厂区北侧浅井的氟化物和锰、唐山宝乐智能科技有限公司浅井的砷超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。

地下水水质现状监测结果统计分析见表4-10。

表4-10          地下水水质监测结果统计分析

| 监测因子 | 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准差 | 检出率(%) | 超标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.69 | 8.06 | 7.885 | 0.170 | 100 | 0 |
| 氨氮 | — | 0.34 | — | — | 75 | 0 |
| 硝酸盐 | — | 2.03 | — | — | 75 | 0 |
| 亚硝酸盐 | — | 0.003 | — | — | 50 | 0 |
| 挥发酚 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 氰化物 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 砷 | — | 0.011 | — | — | 25 | 25 |
| 汞 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 六价铬 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 总硬度 | 130 | 317 | 203.8 | 86.4 | 100 | 0 |
| 氟化物 | 0.131 | 1.62 | 0.860 | 0.617 | 100 | 25 |
| 铅 | — | 0.006 | — | — | 50 | 0 |
| 镉 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 铁 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 锰 | — | 0.465 | — | — | 50 | 25 |
| 溶解性总固体 | 153 | 461 | 279 | 137.4 | 100 | 0 |
| 耗氧量 | — | 1.31 | — | — | 75 | 0 |
| 硫酸盐 | 25.6 | 212 | 81.95 | 87.19 | 100 | 0 |
| 氯化物 | 10.4 | 55.1 | 23.95 | 20.90 | 100 | 0 |
| 大肠菌群数 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 细菌总数 | — | 59 | — | — | 50 | 0 |

4.2.2.3 地下水水位分析

根据调查资料及实测，本项目所在区域地下水监测点水位埋深见表4-11。

表4-11           地下水水位埋深调查结果一览表        单位：m

| 监测点名称 | 前茨榆坨村浅井 | 唐山宝乐智能科技有限公司浅井 | 厂区北侧浅井 | 厂区深井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位埋深 | 28 | 38 | 10 | 150 |

结合区域水文地质情况及地下水水位调查结果，区域潜水层地下水流向大致为由东北向南南西。

### 4.2.3 声环境质量现状监测与评价

4.2.3.1 声环境质量现状监测

(1)监测点布设

根据项目位置，按照《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)要求，在厂区四周边界布设4个噪声监测点，具体布置位置见附图2。

(2)监测因子

等效连续A声级(Leq)。

(3)监测时间及频率

2018年3月26日，昼间、夜间各监测一次。

(4)监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定进行。

4.2.3.2 声环境质量现状评价

(1)评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行，项目厂界四周评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区对应标准。

(2)声环境现状监测及评价结果

项目各噪声监测点声环境现状监测及评价结果见表4-12。

表4-12       声环境质量现状监测及评价结果一览表     单位：dB(A)

| 监测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 评价结果 | 监测值 | 标准值 | 评价结果 |
| 东厂界 | 54.8 | 65 | 达标 | 43.5 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 54.2 |  |  | 43.1 |  |  |
| 西厂界 | 56.2 |  |  | 43.6 |  |  |
| 北厂界 | 55.3 |  |  | 42.9 |  |  |

由表4-12分析可知，厂界噪声监测值昼间为54.2～56.2dB(A)，夜间为42.9～42.9dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目施工期1个月，项目占地区域原为废弃工厂，地面已硬化。项目施工内容主要包括建筑地基挖掘、结构施工、设备安装调试3个阶段。在此期间将产生施工扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等。此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。

### 5.1.1 施工期扬尘影响分析

本项目施工期扬尘主要为厂区土建施工产生扬尘和运输车辆产生的扬尘。施工过程中土方开挖及临时堆存过程中，在一定的风力作用下，将产生一定量的扬尘，另外，在施工车辆来回运输及进出施工工地时，亦将产生一定量的运输扬尘，影响周围的大气环境。施工过程中产生的粉尘均为无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算。但若不采取有效控制措施，可能对周边环境空气产生污染影响。

为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省大气污染防治条例》（2016年1月13日）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)、《中共河北省委河北省人民政府关于强化推进大气污染综合治理的意见》(冀发[2017]7号)、《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》(唐发[2013]14号)及《唐山市重污染天气应急预案》(2017)(唐政办字〔2017〕14号)等有关施工扬尘的管理规定，同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)及同类施工场地采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

表5-1           施工期扬尘污染防治措施一览表

| 序号 | 防治 措施 | 具体要求 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置扬尘防治公示牌 | 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等 | 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》 (冀建安[2017]9号) |
| 2 | 设置 围挡 | 施工现场必须连续设置设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。高度不低于1.8m。 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 3 | 施工场地硬化 | ①对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理 ②施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设 | 《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 4 | 施工车辆冲洗设施 | 在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 5 | 密闭苫盖措施 | ①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施； ②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； ③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露； ④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 6 | 物料运输车辆密闭措施 | ①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 7 | 洒水抑尘措施 | 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网 | 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007) |
|  |  | 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次 | 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 8 | 拌合 | 具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 | 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 9 | 建筑 垃圾 | ①建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。 ②施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧。 | 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 10 | 其它 | 施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 | 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号) |
| 11 | 重污染天气应急预案 | Ⅳ级(蓝色)预警：自觉调整建设周期，减少污染物排放。 | 《唐山市重污染天气应急预案》(2017)(唐政办字〔2017〕14号) |
|  |  | Ⅲ级(黄色)预警：除应急抢险外，市、县城市建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路及管沟开挖作业）。 |  |
|  |  | Ⅱ级(橙色)预警：除应急抢险外，市、县城市建成区停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰等作业，停止建筑工程配套道路及管沟开挖作业），停止室外喷涂、粉刷、切割作业，禁止建筑垃圾、渣土运输车、砂石运输车上路行驶； |  |
|  |  | Ⅰ级(红色)预警：除应急抢险施工外，应停止所有施工工地作业（电器、门窗安装等不产生大气污染的工序除外），对水泥浇筑等不能间断的工序，可在完成本工序后停止施工，停止室外喷涂、粉刷、切割作业，禁止建筑垃圾、渣土运输车、砂石运输车上路行驶。 |  |

### 5.1.2 施工噪声影响分析

(1)施工噪声源强

根据类比调查和资料分析，本项目各类建筑施工机械产噪值及噪声监测点与设备距离见表5-2。

表5-2            施工机械产噪值一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值(Lp)/距离(m) | 序号 | 设备名称 | 噪声值(Lp)/距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 95/1 | 4 | 混凝土振捣器 | 100/1 |
| 2 | 挖掘机 | 95/1 | 5 | 吊装车 | 85/1 |
| 3 | 推土机 | 90/1 | 6 | 运输车辆 | 80/1 |

(2)施工噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

Lr=Lro-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)；

r ——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

施工期具有噪声强度大、噪声源数量增减频率大和噪声源位置不固定的特点。为说明施工期噪声对声环境的影响，本次评价以单台施工机械单独作业为基点，计算其对距声源不同距离处的噪声贡献值，从而确定其影响范围。计算结果见表5-3。

表5-3      主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值   单位：dB(A)

| 序号 | 机 械 | 源强 | 不同距离处的噪声贡献值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 60m | 100m | 200m | 300m |
| 1 | 装载机 | 95 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 55.0 | 46.0 | 45.5 |
| 2 | 挖掘机 | 95 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 55.0 | 46.0 | 45.5 |
| 3 | 推土机 | 90 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 50.0 | 41.0 | 40.5 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 100 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 60.0 | 51.0 | 50.5 |
| 5 | 吊装车 | 85 | 59.0 | 53.0 | 49.4 | 45.0 | 36.0 | 35.5 |
| 6 | 运输车辆 | 80 | 54.0 | 48.0 | 44.4 | 40.0 | 31.0 | 30.5 |

由表5-3施工机械噪声预测结果可以看出，施工机械噪声昼间距施工设备40m、夜间200m即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

由本项目周围敏感点分布情况可知，距离项目厂址最近的敏感点为厂址东侧450m处的茨榆坨镇，故施工噪声不会对其声环境产生明显影响。

（3）施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价要求建设单位严格按照《关于依法整治建筑施工噪声污染扰民通告》(唐山市环保局、住建局、城管局、工信局、公安局2011年9月19日发布)中有关施工噪声的管理规定，采取以下措施和建议：

①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间，夜间（22：00～6：00）不施工，以避免或减轻施工噪声对周边声环境的不利影响。

③合理布设施工设备作业场地，对可以固定作业地点、且噪声值较大的施工设备入棚作业。

④运输车辆在穿过附近村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻交通运输噪声对周围声环境的影响。

⑤加强管理，建设单位在完善噪声防治措施的同时，施工前上报当地环保主管部门备案，同时以张贴公告等形式告知施工日期、竣工日期及拟采取的环保措施等。

本项目通过采取以上措施后，可一定程度避免施工噪声对周边区域声环境产生的影响。随着施工期的结束，施工噪声影响将消除。

### 5.1.3 施工期废水影响分析

施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员的生活污水两大类。

施工生产废水主要为机械设备的清洗废水、混凝土养护等过程产生的废水以及运输车辆冲洗废水，废水量较少，主要污染物为SS，施工区设置沉淀池，施工生产废水经沉淀池澄清后循环使用或用于场地洒水抑尘，不外排。

施工场地设防渗旱厕，生活污水主要为施工人员的盥洗废水，废水产生量少，污染因子主要为SS、COD，可用于场地喷洒抑尘，就地蒸发。

采取上述措施后施工期废水不会对周围环境产生影响。

### 5.1.4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为渣土、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，均为一般固体废物。其中渣土全部用于厂区平整，混凝土块等建筑垃圾集中收集后送当地市容环境卫生主管部门指定地点消纳，生活垃圾送当地环卫部门指定地点处理。本评价要求施工单位在固体废物外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。

本项目施工期固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生影响。

## 5.2 营运期环境影响评价

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

5.2.1.1 常规气象资料分析

本项目环境空气影响评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的规定：“对于三级评价工程，需调查评价范围内20年以上的主要气候资料。收集的气象资料由滦县气象局提供，主要内容包括：气温、风速、风向等”。

①温度

区域内近30各月平均气温变化情况见表5-4，近30年各月平均气温变化曲线见图5-1。

表5-4         多年各月平均气温变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -5.0 | -1.5 | 4.8 | 12.7 | 19.0 | 23.1 | 25.5 | 24.5 | 19.9 | 12.8 | 4.1 | -2.7 | 11.4 |

由表5-4可知，区域近30年平均温度为11.4℃，4～10月月平均气温高于近30年平均值，其它月份低于近30年平均值，7月份平均气温最高，为25.5℃，1月份平均气温最低，为-5.0℃。

图5-1  近30年各月平均气温变化曲线图

②风速

区域内近30年各月平均风速变化情况见表5-5，近30年各月平均风速变化曲线见图5-2。

表5-5        近30年各月平均风速变化统计一览表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |

由表5-5可知，区域近30年平均风速为2.4m/s，4月份平均风速最大为3.0m/s，8、9月份平均风速最小为1.7m/s。

图5-2  近30年各月平均风速变化曲线图

③风向、风频

区域近30年平均风速和各方位风向频率变化统计结果见表5-6，近30年风频玫瑰图见图5-3。

表5-6      近30年不同风向对应频率及风速统计一览表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率(%) | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 风速(m/s) | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 平均 |
| 频率(%) | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | -- |
| 风速(m/s) | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | -- | -- |

图5-3  多年风频玫瑰图

由表5-6及图5-3分析可知，该地区近30年气象资料统计结果表明，连续3个风向角(NW-NNW-N)的最大风频之和为23%，小于30%，根据导则规定，该区域近30年没有明显主导风向，最多风向为NNW，频率为9%；次多风向为N和WSW，频率均为8%。

5.2.1.2 环境空气影响预测与评价

(1)预测模式及有关参数

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，通常其计算结果大于采用进一步预测模式的计算浓度值。

(2)预测源强

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2008）中要求，对于三级评价项目，可只调查分析项目污染源。本项目废气点源污染源为熔融挤出废气处理装置的排气筒排放的非甲烷总烃，面源污染源为生产车间无组织废气、原料大棚无组织废气及污水处理站无组织废气。主要源强参数见表5-7、表5-8。

表5-7              废气点源源强一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 污染 因子 | 标况 废气量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排气筒 | 烟囱出口处的环境温度 (℃) | 城市/乡村 选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度 (m) | 出口 内径 (m) | 出口 温度 (℃) |  |  |
| 1 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 16000 | 20 | 0.32 | 15 | 0.35 | 60 | 11.5 | 农村 |

表5-8              废气面源源强一览表

| 序号 | 污染源名称 | 面源长度 （m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 环境温度（℃） | 污染因子 | 排放速率（kg/h） | 城市/乡村 选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间无组织废气 | 80 | 20 | 8 | 11.5 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 农村 |
| 2 | 原料大棚无组织废气 | 50 | 20 | 8 |  | 颗粒物 | 0.05 |  |
| 3 | 污水处理站无组织废气 | 36 | 6 | 6 |  | NH3 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0005 |  |

(3)预测结果及分析

本评价利用估算模式SCREEN3预测项目主要废气污染源的污染物浓度扩散结果见表5-9。

表5-9         本项目预测污染物浓度扩散结果一览表

| 序号 | 污染源名称 | 评价因子 | 最大一次落地浓度 (μg/m3) | 出现距离(m) | 最大占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 4.69 | 296 | 0.23 |
| 2 | 生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 24.04 | 387 | 1.20 |
| 3 | 原料大棚无组织废气 | TSP | 24.62 | 86 | 2.74 |
| 4 | 污水处理站无组织废气 | NH3 | 9.83 | 124 | 4.91 |
|  |  | H2S | 0.49 | 124 | 4.91 |

由表5-9可知，本项目实施后熔融挤出废气污染源中非甲烷总烃最大一次落地浓度为4.69μg/m3，最大占标率为0.23%，出现距离296m；生产车间无组织废气污染源中非甲烷总烃最大一次落地浓度为24.04μg/m3，最大占标率为1.20%，出现距离387m；原料大棚无组织废气中TSP最大一次落地浓度为24.62μg/m3，最大占标率为2.74%，出现距离86m；污水处理站无组织废气中氨最大一次落地浓度为9.83μg/m3，最大占标率为4.91%，硫化氢最大一次落地浓度为0.49μg/m3，最大占标率为4.91%，出现距离124m。

以上分析结果表明，项目实施后，污染物的贡献浓度较低，影响范围较小。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。

5.2.1.3 无组织面源对四周厂界贡献浓度

本评价采用估算模式SCREEN3计算无组织排放面源对四周厂界的贡献浓度，具体计算结果见表5-10。

表5-10        无组织排放监控点贡献浓度一览表     单位：μg/m3

| 污染源名称 | 评价因子 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 12.33 | 4.17 | 2.05 | 5.34 |
| 原料大棚无组织废气 | TSP | 12.23 | 4.17 | 2.05 | 5.34 |
| 污水处理站无组织废气 | NH3 | 5.04 | 6.69 | 0.10 | 0.58 |
|  | H2S | 0.13 | 0.17 | 0.001 | 0.001 |

由表5-10预测结果可知，本项目实施后生产车间无组织废气对四周厂界非甲烷总烃贡献浓度为2.05～12.23μg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值（2mg/m3）要求；原料大棚无组织废气对四周厂界颗粒物贡献浓度为2.05～12.23μg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9厂界浓度限值（1mg/m3）要求；污水处理站无组织废气对四周厂界氨贡献浓度为0.1～6.69μg/m3，硫化氢贡献浓度为0.001～0.17μg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值要求(氨为1.5mg/m3，硫化氢为0.06mg/m3)。

5.2.1.4 防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

本评价采用估算模式SCREEN3计算无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表5-11。

表5-11             大气环境防护距离

| 污染源 | 评价因子 | 防护距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 无超标点 |
| 原料大棚无组织废气 | 颗粒物 | 无超标点 |
| 污水处理站无组织废气 | 氨 | 无超标点 |
|  | 硫化氢 | 无超标点 |

根据大气环境防护距离计算结果显示，本项目实施后无组织废气污染源一次贡献浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算本项目卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm──标准浓度限值，mg/Nm3；

L──工业企业所需卫生防护距离，m；

r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D──卫生防护距离计算参数。

参数选取见表5-12。根据本项目无组织排放量，计算结果见表5-13。

表5-12              卫生防护距离参数选取

| 卫生防护距离 | L≤1000m | 近5年年平均风速(m/s) |
| --- | --- | --- |
| 计算系数 | A | B | C | D | 2.4 |
| 参数 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  |

表5-13          卫生防护距离计算结果一览表

| 主要排放源 | 污染物 | 无组织排放量 (kg/h) | 标准值 (mg/m3) | 计算结果(m) | 极差后取值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 2 | 1.3 | 100 |
| 原料大棚无组织废气 | 颗粒物 | 0.05 | 0.9 | 2.5 | 100 |
| 污水处理站无组织废气 | NH3 | 0.01 | 0.2 | 5.5 | 100 |
|  | H2S | 0.001 | 0.01 | 11.9 |  |

由表5-13分析可知，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)极差规定，卫生防护距离在100m以内时，极差为50m。计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。同时当两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时卫生防护距离应提高一级。故经计算本项目生产车间、原料大棚及污水处理站卫生防护距离为100m。

本项目距离最近的敏感点为厂址东侧450m处的茨榆坨镇，满足卫生防护距离要求。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

本项目实施后废水主要包括生产废水及生活废水，其中生产废水主要为原料破碎废水、塑料造粒机排水、汽水分离器排水及循环冷却水排水，废水产生量为34.58m3/d，生产废水全部排入厂区污水处理站，采用“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”处理达标全部回用于生产，不外排。

本项目职工来自周边村庄，厂区不设食堂、浴室，劳动定员20人。生活污水产生量为0.8m3/d，经厂区化粪池处理后排入东海特钢污水处理厂处理。

因此，项目实施后不会对区域地表水环境产生污染影响。

### 5.2.3 地下水环境影响评价

5.2.3.1评价区水文地质条件

⑴含水层组分

第四系含水层的划分，根据《冀东平原农田供水水文地质勘察报告》及《唐山供水水文地质勘察报告》（勘察报告），以地层形成年代为划分原则，以勘察为基准自上而下划分为四个含水组，第Ⅰ含水组在本区缺失，第Ⅱ含水组相当于第四系上更新统上部，第Ⅲ、第Ⅳ含水组分别相当于中更新统下部和下更新统。

第Ⅱ含水组：本组位于上更新统上部，广布调查区内的平原上，建设项目场地内该含水组底板埋深约42.0m。含水层岩性为细砂、中细砂及粉砂土，含水层厚度约 31.0m，没有稳定的隔水层，地下水以潜水形式存在，易于接受大气降水和西北部地表水体入渗，单位涌水量1.51～12.33m3/h•m，富水性中等。地下水埋深15～20m，水化学类型HCO3-—Ca、HCO3-—Ca•Mg型，矿化度小于0.258g/L。

第Ⅲ含水组：相当于上更新统下部，建设项目场地内单井单位涌水量12.0m3/h•m，富水性较强，渗透系数10.92m/d，含水层岩性以中细砂、中粗砂、粗砂为主，厚32.0m。底板埋深81m，顶板为粉质粘土，含水层及其顶板厚度分布均较稳定，水位埋深东北部10～15m，南部5～10m。地下水以承压水形式存在。水化学类型 HCO3-—Ca，矿化度小于 0.5g/L。

第Ⅳ含水组：相当于下更新统，广泛分布于冲洪积层底部，岩性为砂砾、砂砾卵石，下部含粘土较多呈半胶结状。在调查区南部粘土夹层较多，含水层底板埋深约125m，含水层顶板为亚粘土，层厚10～30m，分布稳定。含水层底部局部有含卵砾石的薄层亚粘土覆盖于基岩顶面以上。含水层厚20～30m，水位埋深21.2～32.93m，钻孔单位涌水量9.12～12.0m3/h•m，富水性强，渗透系数40～50m/d，水化学类型 HCO3-—Ca•Mg 型，矿化度小于0.5克/升。

⑵补给、径流、排泄条件

第四系地下水主要接受大气降水入渗、地表水体渗漏、农灌回渗补给外，还接受周围第四系地下水的侧向径流补给。根据区域地下水等水位线图，评价区地下水总的流向是从东北流向南和西南方向，由于唐山东海特钢集团有限公司现状生产及生活开采地下水，目前在唐山东海特钢集团有限公司厂区中部形成开采中心，水位埋深30.01m，地下水由周边向漏斗中心汇流。工、农业开采是本区地下水的主要排泄方式，主要开采第Ⅱ、Ⅲ含水组。

⑶地下水水位动态

潜水水位在雨季6、7、8、9月份随着降雨而上升，而后随着蒸发越流补给下层地下水、农业开采而下降，于翌年5～6月出现最低水位，年变幅1.67～2.68m，多年来该层水位下降缓慢，以小马庄观测孔为例，2010年末水位埋深10.42m，2012 年末水位埋深12.45m，5 年水位下降了 2.03m，平均年下降速率0.41m。

第Ⅳ含水组地下水动态：本组地下水水位高峰出现在 8～9 月间，滞后雨季1～2个月，北部地区水位高峰比中部地区提前，水位变幅 1.5～3m，最低水位出现在 5月底6月初，多年平均下降速度0.8～1.2m。

项目所在地地下水埋深 6.9m～20.1m。

⑷主要环境水文地质问题

滦县水资源开发利用存在的主要问题为：由于滦县地表水供水工程较少，主要利用地下水资源作为农业灌溉、居民生活和工业用水，随着经济的不断发展，产业结构也会发生变革，工业用水量将占主导地位，工、农业及生活用水大量开采地下水，使第四系孔隙水水位逐年下降。第四系孔隙水下降速率0.41m/a。

建设场地已形成以东海特钢为中心的地下水位降落漏斗，漏斗中心在东海特钢5号井。2011年枯水期水位埋深32.24m，水位标高-4.72m，漏斗影响面积31.98km2，漏斗封闭面积4.98km2，2011年丰水期，漏斗中心水位埋深30.20m，水位标高-2.73m，漏斗影响面积22.63km2，漏斗封闭面积3.69km2。

5.2.3.2 项目区水文地质条件

（1）地层岩性特征

场地地层岩性参考项目北侧《唐山京达装备用型材有限公司岩土工程勘察报告》（唐山市新地工程勘察设计有限公司，2014.6），据该报告显示：钻探揭露深度20m范围内，地层为第四系冲洪积地层。地层自上而下可分为5层，分别为①素填土层；②细砂层；③细砂层；④粉质粘土层；⑤细砂层。

现按揭露的岩土层自上至下描述如下表5-14，图5-4为典型钻孔柱状图。

表5-14             工程地质层统计表

| 编号 | 地层名称 | 土层厚度(米） | 高程（米） | 地层描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 0.30～1.40 | -0.088～-2.42 | 黄褐色，松散状态，稍湿；以粉细砂为主，含少量植物根系 |
| ② | 细砂 | 2.50～6.20 | -9.16～-5.75 | 浅黄色，中密状态，湿；矿物成分以石英和长石为主，砂质较纯，砂颗粒以亚园状为主，级配较好。 |
| ③ | 细砂 | 4.70～8.30 | -14.52～-12.96 | 浅黄色，密实，湿~饱和状态；矿物成分以石英和长石为主，砂颗粒以园状为主，级配良好。 |
| ④ | 粉质粘土 | 0.30～3.30 | -14.142～-17.19 | 黄褐色，可塑状态；以粘土矿物颗粒为主，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽，无摇震反应。 |
| ⑤ | 细砂 | 最大揭露厚度6.60米 | / | 浅黄色，密实，饱和状态，矿物成分以石英和长石为主，砂颗粒以亚园状为主，级配良好。 |

图5-4  场地典型钻孔柱状图

（2）场址地下水类型及赋存特征

场地地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。依据场地地下水埋藏特征，松散岩类孔隙潜水本次评价的主要评价层位，稳定地下水埋深10.503～12m，地下水位高程为-14.23～-12.83m。

（3）地下水补径排

场地地下水类型为第四系孔隙潜水，赋存于第四系松散细砂地层中，第四系地下水主要接受大气降水入渗、地表水体渗漏、农灌回渗补给外，还接受周围第四系地下水的侧向径流补给。工农业用水开采地下水是地下水的主要排泄方式。

5.2.3.3 地下水环境影响预测

（1）预测范围

本项目地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，即以厂区中心为中心，向西南延伸2km，向东北延伸1km，两侧各延伸1km区域，即6km2范围。

（2）预测时段

本次评价预测时段选取污染发生后100d、1000d和7300d。

（3）情景设置

预测情景分为正常状况和非正常状况两种情景。

①正常工况

正常状况下，本项目在清洗池、化粪池、污水处理站各废水处理池底面及池壁均进行地面防渗处理，同时加强对废水输送管道的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏和非正常排水。因此，正常状况下不会有废水渗漏导致地下水污染的情景发生。

②非正常工况

非正常状况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。本项目主要为污水处理站各废水处理池（调节池、反应池等）因老化或腐蚀等原因导致破损，造成废水通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。

因此，本评价选取非正常状况情景进行模拟预测。

（4）预测因子选取

根据本项目污染源特点分析可知，废水中废水中污染物主要为SS、COD，本评价选取耗氧量作为非正常状况废水评价因子进行预测分析。为使污染因子COD与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，故在模型计算过程中，本次评价参照国内学者胡大琼(云南省水文水资源局普洱分局)《耗氧量与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量与化学需氧量线性回归方程Y=4.76X+2.61(X为耗氧量，Y为COD)进行换算。耗氧量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类水的要求(3mg/L)。

(5)预测源强

本评价选择项目污水处理站调节池破损造成废水泄露作为污染源进行预测，泄露废水中COD的浓度为350mg/L。

（6）预测模型选取

污水处理站非正常工况排放废水对地下水的影响是一个持续过程，本评价选取《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录D中D.1.2.1.2“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型进行预测分析，计算公式如下：

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C——t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0——注入的示踪剂浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc()——余误差函数(可查《水文地质手册》获得)。

由上述公式可知，模型所需要的计算参数为注入的示踪剂浓度C0、水流速度U和纵向弥散系数DL。各参数取值结果见表5-15。

表5-15              模型参数取值一览表

| C0 耗氧量(mg/L) | U 水流速度(m/d) | DL 纵向弥散系数(m2/d) |
| --- | --- | --- |
| 73.0 | 0.0024 | 0.02 |

备注：本项目废水中COD浓度为350mg/L，根据公式Y=4.76X+2.61(X为耗氧量，Y为COD)换算后耗氧量为73.0mg/L。

（7）预测结果

本评价对泄漏废水在不同时间段(100d、1000d、7300d)的运移情况进行预测分析，在考虑背景值0.85mg/L的情况下，预测结果见表5-16。

表5-16  非正常状况下耗氧量在含水层中运移情况一览表

| 预测时间 | 超标点(3mg/L)距泄漏点距离(m) | 影响点(0.05mg/L)距泄漏点距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 100d | 5 | 12 |
| 1000d | 16 | 42 |
| 7300d | 53 | 124 |

由表5-16分析可知，在假定的污水处理站调节池底部出现破裂导致废水泄漏的非正常工况下，在预测期(7300天)内泄漏废水中污染物对浅层地下水的影响范围主要集中在距泄漏点124m范围内，该范围内无敏感点分布。

5.2.3.4 地下水环境保护措施与对策

根据《环境影响技术评价导则•地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”，突出饮用水安全的原则确定。

(1)源头控制措施

本项目在可能发生的泄漏区域进行地面防渗处理，项目使用管道、阀门采用优质材料制成的产品，防止跑、冒、滴、漏等产生。

(2)分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)防渗等级要求，本项目危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤1×10-7cm/s)，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤1×10-10cm/s）；清洗池、污水处理站各废水处理池、化粪池为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；厂区其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。

（3）地下水环境监测与管理

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求，本项目设地下水水质监测井1眼，委托有资质的监测单位负责对地下水水质变化情况进行定期的监测，计划建立评价区的区域地下水监控体系，其主要内容包括监测点位、监测项目、监测频率等。

①监测点位

根据评价级别，共布设1个监测点位：前茨榆坨村浅井。

②监测项目

监测项目：pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮等。

③监测频率

每年一次，枯水期进行。

④监测数据管理

监测数据资料应及时汇总整理，建立长期动态监测档案，并抄送环境保护行政主管部门。对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常，应加密监测频次，并分析导致水质污染的原因及污染来源，及时合理采取应对措施，并上报有关部门。

### 5.2.4 声环境影响评价

由工程分析可知，项目噪声源主要为破碎机、拨料机、提料甩干机、塑料造粒机、切粒机、风机、泵类等设备运行过程中产生的机械噪声，噪声级在75～90dB(A)。本项目采用产噪设备布置在厂房内，风机加装消声器等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为15～25dB(A)。

为了分析项目产噪设备对周围声环境的影响，本评价以现状噪声监测点作为评价点，预测分析项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明项目对厂界的影响。

5.2.4.1 预测模式

(1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB；

——指向性校正，dB；

——倍频带衰减，dB；

Dc——指向性校正，dB；

——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

(2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中： ——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

——声源的倍频带声功率级，dB；

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

——指向性因子；

——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级：

式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

——室内声源倍频带的声压级，dB；

——室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

——围护结构倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当时，(即按面声源处理)；

当时，(即按线声源处理)；

当时，(即按点声源处理)；

(3)计算总声压级

①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则本工程声源对预测点产生的贡献值()为:

②预测点的噪声预测值

式中：——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——预测点的背景值，dB(A)。

(4)噪声预测点位

预测四周厂界噪声，并给出厂界噪声最大值的位置。

5.2.4.2 噪声源参数的确定

根据设计资料及类比调查的结果，本项目以厂区西南角为坐标原点(0,0)，建立直角坐标，项目各产噪设备采取相应降噪措施后，主要噪声源参数见表5-15。

表5-15             本项目噪声源参数一览表

| 序号 | 污染源名称 | 台 (套) | 中心坐标(x，y) | 源强 [dB(A)] | 降噪措施 | 降噪效果 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 2 | (10,25)，(12,25) | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 20 |
| 2 | 拨料机 | 9 | (10,4)，(10,7)，(10,10)， (10,13)，(10,16)，(12,4)， (12,7)，(12,10)，(12,13) | 75 | 厂房隔声 | 15 |
| 3 | 提料甩干机 | 2 | (10,2)，(12,18) | 80 | 厂房隔声 | 15 |
| 4 | 塑料造粒机 | 4 | (25,2.5)，(25,7.5)， (25,12.5)，(25,17.5) | 85 | 厂房隔声 | 15 |
| 5 | 切粒机 | 4 | (30,2.5)，(30,7.5)， (30,12.5)，(30,17.5) | 75 | 厂房隔声 | 15 |
| 6 | 风机 | 2 | (25,20)，(40,30) | 90 | 加装消音器、厂房隔声 | 25 |
| 7 | 水泵 | 6 | (5,15)，(10,30)，(16,30)， (38,30)，(44,30)，(50,30) | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 20 |

5.2.4.3 预测结果及评价

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，项目实施后各预测点预测结果见表5-16。

表5-16      本项目实施后噪声预测结果一览表      单位：dB(A)

| 评价点 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 49.7 | 54.8 | 43.5 | 56.0 | 50.6 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 53.5 | 54.2 | 43.1 | 56.9 | 53.9 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 47.9 | 56.2 | 43.6 | 56.8 | 49.3 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 46.1 | 55.3 | 42.9 | 55.8 | 47.8 | 达标 | 达标 |

由表5-16可知，本项目实施后噪声源对厂界的噪声贡献值与背景值叠加后的预测值昼间为55.8～56.9dB(A)，夜间为47.8～53.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，项目实施后，不会对区域声环境产生明显影响。

### 5.2.5 固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要为清洗池沉泥、废滤网、废催化剂、废灯管、污水处理站污泥、生活垃圾。各固体废物的产生量、性质及处置措施见表5-17。

表5-17     固体废物产生量、性质及处理处置措施一览表

| 污染物 | 产生量(t/a) | 固废类别 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗池沉泥 | 6 | 一般工业固废 | 送环卫部门指定地点填埋处理 |
| 废滤网 | 1.2 |  |  |
| 废催化剂 （HW50 772-007-50） | 0.02 | 危险废物 | 暂存于危废贮存间，定期送有资质单位处理 |
| 废灯管 （HW29 900-023-29） | 0.01 |  |  |
| 污水处理站污泥 | 3 |  | 送环卫部门指定地点填埋处理 |
| 生活垃圾 | 3.3 | -- | 送环卫部门指定地点处理 |

根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》进行判断，清洗池沉泥、废滤网、污水处理站污泥均为一般工业固体废物，废催化剂（HW50 772-007-50）、废灯管（HW29 900-024-29）为危险废物。其中废滤网与经压滤过的清洗池沉泥及污水处理站沉泥送环卫部门指定地点填埋处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理；UV光解装置产生的废催化剂、废灯管暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处理。

针对本项目产生的危险固体废物，本评价要求项目单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置，在生产车间东侧规划设置一处危险废物临时贮存点，危险废物堆放要防风、防雨、防晒。同时应根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中“第4.6条 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装、并设置相应的标志及标签。”、“第5.5条 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、方飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施”、“做好地面的防渗措施”等相关内容。

综上所述，本项目产生的固体废物全部妥善处理，不会对周边环境产生明显影响。

### 5.2.6 生态环境影响评价

5.2.6.1 生态环境现状

本项目位于河北滦县经济开发区，租用唐山滦州重型工程机械制造有限公司用地，占地类型为工业用地，地面已使用水泥硬化。

项目周边均为工业企业，没有自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，生态敏感程度一般。

5.2.6.2 生态影响评价

本项目占地原为废弃工厂，地面已硬化，项目实施后不改变原有土地性质，不新增占地，不会对区域生态系统的稳定性和功能性产生影响。

因此，项目实施后不会对生态环境造成明显影响。

# 6环保措施及其可行性论证

## 6.1 废气治理措施可行性

本项目原料进行熔融挤出作业时会产生一定量的废气，废气主要污染物为非甲烷总烃。项目采用一套废气处理设备，废气经集气罩收集后经1套“汽水分离器+UV光解装置”净化后通过1根15m高排气筒排放。废气处理装置的风机为变频风机，设计风量为16000m3/h。

（1）集气罩

本项目各生产线的塑料造粒机排气口处均设置有密闭排气管道，同时塑料造粒机出料口设置有集气罩，其中塑料造粒机排气口处密闭管道尺寸为：400×240mm，出料口处为半密闭形式，集气罩尺寸为：900×700mm。类比同类已生产企业，废气捕集效率≥90%。

（2）汽水分离器

由于熔融挤出废气的湿度较大，会对后续UV光解装置净化效率产生影响，故本项目设置有汽水分离器对废气进行进一步处理。

汽水分离器中设置有网盘，网盘为多层滤网结构，网盘在电机带动下高速旋转。废气进入汽水分离器通过网盘时，废气中的水滴与滤网发生撞击吸附在滤网上。通过类比调查，滤网式汽水分离器水雾去除率可达80%以上。

（3）UV光解

废气经汽水分离器净化后进入UV光解装置。UV光氧催化净化是一种新型处理有机废气的方法，该方法主要通过UV紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的有机气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子的物质过程。

UV光氧催化净化器具体工艺原理为：

a、高能UV紫外线对空气中的氧气产生分解作用，促进氧分子分解成为游离态的氧，由于游离态的氧上的正负电子处于不平衡状态，因此游离态氧易与氧分子结合生成臭氧，其过程为：

O2+UV→O+O-       O2+O(游离态)→O3

其后，臭氧与有机物反应，使有机物分解。

b、高能UV紫外线产生的光子能量可以高达647kJ/mol、742kJ/mol，高光子能能够迅速裂解小于该能量的有机废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。

UV光氧催化净化技术为《工业企业挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》(编制说明)中的推荐有机废气处理技术，在当前应用中属于技术成熟、效果稳定的措施，类比同类企业，UV光氧催化净化技术对非甲烷总烃的去除效率可达到60%以上。

因此，本项目项目采用UV光解处理熔融挤出废气是可行的，废气中非甲烷总烃浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值要求。

## 6.2 废水处理措施可行性论证

（1）生产废水处理可行性分析

本项目实施后生产废水主要为原料破碎废水、塑料造粒机排水、汽水分离器排水及循环冷却水排水，排放量为34.58m3/d。项目在厂区内新建一座污水处理站，污水处理站处理能力为360m3/d，处理工艺为“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”。废水经厂区污水处理站处理后，出水水质为：SS 30mg/L、COD 90mg/L、BOD5 25mg/L，水质满足《城市污水再生利用·工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水水质要求，全部回用于生产，不外排。

本项目实施后排入污水处理站废水污染源水量及水质情况见表6-2，污水处理站各处理单元废水处理指标见表6-3。

表6-2           项目废水污染源水量一览表

| 序号 | 废水污染源 | 水量（m3/d） | SS(mg/L) | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎废水 | 30.6 | 1000 | 350 | 150 |
| 2 | 塑料造粒机排水 | 2.6 | 500 | 200 | 100 |
| 3 | 汽水分离器排水 | 0.08 | 300 | -- | -- |
| 4 | 循环冷却水排水 | 0.5 | 300 | -- | -- |

表6-3        污水处理站各处理单元废水处理效果一览表

| 处理单元 | 水质指标 |
| --- | --- |
|  | COD(mg/L) | SS(mg/L) | BOD5(mg/L) |
| 格栅 | 进水 | 350 | 1000 | 150 |
|  | 出水 | 350 | 1000 | 150 |
|  | 去除率(%) | 0 | 0 | 0 |
| 调节池 | 进水 | 350 | 1000 | 150 |
|  | 出水 | 350 | 1000 | 150 |
|  | 去除率(%) | 0 | 0 | 0 |
| 絮凝沉淀池 | 进水 | 350 | 1000 | 150 |
|  | 出水 | 315 | 100 | 135 |
|  | 去除率(%) | 10 | 90 | 10 |
| 水解酸化池 | 进水 | 315 | 100 | 135 |
|  | 出水 | 252 | 100 | 108 |
|  | 去除率(%) | 20 | 0 | 20 |
| 生物接触氧化池 | 进水 | 252 | 100 | 108 |
|  | 出水 | 90 | 100 | 25 |
|  | 去除率(%) | 72 | 0 | 82 |
| 二沉池 | 进水 | 90 | 100 | 25 |
|  | 出水 | 90 | 30 | 25 |
|  | 去除率(%) | 0 | 70 | 0 |
| 总去除效率 | 74.3 | 97.0 | 83.3 |

本项目生产废水主要污染物为SS、COD、BOD5，项目采用的污水处理工艺属于技术成熟、效果稳定的处理工艺。其中接触氧化池是本项目污水处理核心单元，根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），接触氧化工艺对BOD5的去除效率可到70～95%，对COD的去除率可达60～90%，是目前工艺较为成熟的污水处理工艺。由表6-3可知，项目污水处理站对SS去除率可达97.0%，对COD去除效率可达74.3%，对BOD5去除效率可达83.3%,污水处理站出水（SS 30mg/L、COD 90mg/L、BOD5 25mg/L）满足《城市污水再生利用·工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质要求，全部回用于破碎、清洗工序，不外排。因此，本项目生产废水处理措施可行。

本项目污水处理站各池体均采用钢筋混凝土建设，池底及四壁刷环氧玻璃钢材料进行防渗，防渗系数满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，且项目污水不含重金属、持久性有机污染物等，水质简单，结合地下水预测结果，本项目污水处理站防渗措施可行。

（2）生活污水处理措施可行性分析

本项目职工来自周边村庄，厂区不设食堂、浴室，劳动定员20人。生活污水产生量为0.8m3/d，经厂区化粪池处理后排入东海特钢污水处理厂处理。

根据园区规划，在迁曹线东侧化工产业园区中部拟建设一座污水处理厂，处理规模7万m3/d，进水水质要求达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准，出水经再生处理后全部回用，不外排。目前，该污水处理厂尚未建设。目前园区企业生活污水排入东海特钢综合污水处理厂进行统一处理，待园区污水处理厂建成投产后，排入园区污水处理厂。

东海特钢综合污水处理厂设计处理能力为1200m3/h，实际处理量为1055m3/h,主要收集东海特钢厂区生产和生活污水，以及园区企业的生活污水。采用“絮凝沉淀+多介质过滤+超滤”工艺，进入污水处理站污水首先投加絮凝剂进行沉淀处理，降低悬浮物含量，再经“多介质过滤+超滤”工艺进行处理，降低污水中浊度、胶体、有机物、溶解性固体含量，废水经处理后全部返回厂区综合利用。

本项目生活污水由东海特钢综合污水处理厂接收，目前污水管网已敷设至厂区，具备收水条件。本项目生活污水措施可行。

## 6.3 噪声控制措施可行性论证

由工程分析可知，本项目产噪声源主要为破碎机、拨料机、提料甩干机、塑料造粒机、切粒机、风机、泵类等设备运行过程中产生的机械噪声，噪声级在75～90dB(A)。项目对各类产噪设备采取多种降噪措施，主要有：①源强控制，即在设备选型上采用低噪声设备，并安装减震设施；②隔声，将机械动力型噪声设备设置于厂房内；③消声，主要用于治理风机对环境所形成的空气动力性噪声。

厂房隔声是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播。项目将产噪设备均布置在厂房内，隔声量可达到15dB(A)以上，可有效降低噪声源对外环境的影响。消声器是安装在空气动力设备(如风机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。消声器能够阻挡声波的传播，允许气流通过，是控制噪声的有效工具。本项目在风机进出口安装消音器，消声量25dB(A)左右，可有效降低噪声源对外环境的影响。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减。类比其它同类生产企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。另外，由声环境影响预测的结果可知，采取上述措施后，本项目实施后噪声源对四周厂界的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。因此，本评价认为本项目采取的各项隔声降噪措施可行。

## 6.4 固体废物治理措施可行性论证

本项目产生的固体废物主要为清洗池沉泥、废滤网、废催化剂、废灯管、污水处理站污泥、生活垃圾等。

根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)进行判断，清洗池沉泥、废滤网、污水处理站污泥均为一般工业固体废物，废催化剂（HW50 772-007-50）、废灯管（HW29 900-024-29）为危险废物。其中废滤网与经压滤过的清洗池沉泥及污水处理站沉泥送环卫部门指定地点填埋处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理；UV光解装置产生的废催化剂、废灯管暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处理。

本项目危废间位于生产车间东北角，面积12m2，危废间要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定设置，必须防风、防雨、防晒、防渗漏。危废间地面必须高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液无法外溢进入环境，同时危废暂存间地面和四周裙角采用抗渗混凝土+环氧树脂胶进行防渗处理，防渗要求K≤1×10-10cm/s。必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。堆放危险废物的高度根据地面承载能力确定，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

综上所述，本项目产生的固废全部妥善处理，不会对周边环境产生明显影响，治理措施可行。

# 7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学角度来分析，预测该项目的设施应体现的经济效益，社会效益和环境效益。项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

## 7.1 社会效益分析

(1)促进区域经济的发展

项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

(2)提高当地就业率

项目的实施可为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。

综合以上分析，项目具有较好的社会效益。

## 7.2 经济效益分析

### 7.2.1直接经济效益

本项目经济效益情况见表7-1。

表7-1               本项目经济效益一览表

| 项目 | 单位 | 指标 | 项目 | 单 位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 | 万元 | 3000 | 财务内部收益率 | % | 23.8 |
| 利润总额 | 万元 | 4200 | 税后利润总额 | 万元 | 1000 |
| 所得税 | 万元 | 1050 | 静态投资回收期 | 年 | 3 |

由表7-1分析可知，本项目利润率高，具有较好的经济效益。

### 7.2.2 环保投资及其效益分析

7.2.2.1 环保投资

项目环保投资为68万元，主要为废气治理设施、废水收集处理设施、噪声及固废治理设施等。

7.2.2.2 环保投资效益分析

(1)环保设施经营支出

环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保设施管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×Co/n

式中：a——固定资产形成率，取95%；

Co——环保总投资(万元)；

n——折旧年限，取10年；

②环保设施运行费用C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。

C2=CO×15%

③环保管理费用C3

环保设施管理费用可按运行费用和折旧费用之和的15%考虑，即：

C3=(C1+C2)×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和，即：

C=C1+C2+C3

环保设施经营支出计算结果见表7-2。

表7-2             环保设施经营支出费用

| 序号 | 项 目 | 计算方法 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×Co/n | 6.46 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=CO×15% | 10.20 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=(C1+C2)×15% | 2.50 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 19.16 |

(2)环保投资效益估算

项目环保投资主要用于项目废气治理、废水收集处理、噪声治理、固废暂存处置等，无直接的经济效益产生。

## 7.3 环境效益分析

本项目对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，污染物排放得到了有效的控制。废气能够达标排放，根据大气预测结果，项目废气污染源不会对区域大气环境产生明显影响；废水经厂区污水处理站处理达标后全部回用，不外排；产噪设备采取有效的降噪措施，不会对厂址周围声环境产生明显影响；生产过程中产生固体废物全部综合利用或者妥善处置。因此，本项目污染防治措施具有较好的环境效益。

# 8 环境管理与监测计划

## 8.1环境管理计划

环境管理是环境保护的重要组成部分，通过严格的环境管理可以有效地预防和控制环境污染和生态破坏，保障人们的生产和生活能健康、有序地进行，社会经济可持续发展。为了对项目环保措施的实施进行有效监督管理，必须明确该项目的环境管理监督机构与建设项目环境管理机构的具体职责和分工，建立相应的环境保护监督管理体制，实行统一监督管理，以利于资源的保护与持续利用。

### 8.1.1 施工期环境管理

(1)环境管理机构设置

施工期的环境管理由建设单位和施工单位共同负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。

(2)主要职责

根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，采取相应的污染防治措施，派专人监督施工单位对条例的执行情况，组织开展必要的环境保护专业技能培训，提高施工人员的环境保护意识，同时听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

(3)施工期环境监理

建设单位应将环境监理纳入工程监理内容进行招标，选择具有相关监理资质的监理队伍，明确提出配备具有一定环保素质的工程技术人员以及相应的检测设备的要求。施工期环境监理如下：

①监理时段：从项目设计开始至项目竣工验收结束进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。

②监理内容：环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期工程监理。

施工期环境监理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘排放、废水排放、建筑垃圾等排放能够满足排放标准的要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环评报告与环境竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足已批复的环评报告的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。

③监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其他专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

### 8.1.2 营运期环境管理

(1)环境管理机构设置

营运期建设单位为项目环境保护总责任者，应配备一名熟悉生产管理和环境保护的专职人员负责环境保护工作。负责环境影响报告书中的环境保护措施的落实情况并及时组织环保设施的竣工验收，负责建设项目竣工验收后防治污染设施的正常运转等，防止项目的建设造成周围环境污染和生态破坏。

(2)主要职责

环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责如下：

①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度；

②制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

④监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

⑤推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

⑥建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

## 8.2 环境管理台账及信息公开

### 8.2.1 环境管理台账

本项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。台账应真实记录如下信息：

①生产设施运行管理信息；

②原辅材料采购信息；

③污染治理设施运行管理信息；

④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息；

⑤监测记录信息；

⑥其他环节管理信息。

### 8.2.2 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号，2014年12月19日）、《企业信息公示暂行条例》等规定，项目建立健全单位环境信息公开制度，设置专门机构负责本单位环境信息公开日常工作。

（1）公开信息内容

①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等。

②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤其他应当公开的环境信息。

（2）公开方式

通过公司网站、信息公开平台、当地报刊或厂区公示牌等便于公众知晓的方式公开。

## 8.3 污染物排放清单

本项目废气污染物排放清单见表8-1，废水污染物排放清单建表8-2。

表8-1          本项目废气污染物排放清单一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 排放量 (m3/h) | 治理 措施 | 排气筒信息 | 排放 浓度 (mg/m3) | 总量 指标(t/a) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度（m） | 内径 （m） |  |  |  |
| 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 16000 | 汽水分离器+UV光解 | 15 | 0.35 | 20 | -- | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表5特别排放限值中非甲烷总烃浓度≤60mg/m3 （单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t） |
| 生产车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | -- | -- | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中厂界非甲烷总烃浓度限值≤2mg/m3 |
| 原料大棚无组织废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | -- | -- | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表9中厂界颗粒物浓度限值≤1mg/m3 |
| 污水处理站无组织废气 | 氨 硫化氢 | -- | -- | -- | -- | -- | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)表1中二级新扩改建中厂界浓度限值氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3 |

表8-2          本项目废水污染物排放清单一览表

| 污染源 | 污染 因子 | 处理措施 | 处理后浓度(mg/L) | 排放去向 | 总量指标 (t/a) | 执行 标准(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎废水 | SS COD BOD5 | 厂区污水处理站采用“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”的工艺进行处理 | SS≤30 COD≤90 BOD5≤25 | 处理达标后全部回用于生产，不外排 | -- | 《城市污水再生利用工业用水水质》 (GB/T19923-2005)中洗涤用水水质标准 pH：6.5～9 SS：30mg/L COD：— BOD5：30mg/L |
| 塑料造粒机排水 | SS COD BOD5 |  |  |  |  |  |
| 汽水分离器排水 | SS |  |  |  |  |  |
| 循环冷却水排水 | SS |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | SS COD BOD5 氨氮 | 化粪池 | -- | 排入东海特钢综合污水处理厂进行处理，最终排入岳家河 | -- | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值 pH：6～9 SS：400mg/L COD：500mg/L BOD5：300mg/L |

## 8.4 环境监测计划

为了掌握污染防治设施的运行状况，了解项目建成后产生的实际环境影响和区域环境质量的变化，能及时发现问题和环保设计不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放状况进行监测，监测分为自行监测和监督性监测，建设单位按规定的报表格式定期向环保监察部门填报，以配合环境保护管理部门监督管理。

### 8.4.1 监测机构

运营期环境监测：建设单位可不设专职的环境监测机构和人员，环境监测工作可委托当地环境监测站定期进行。

### 8.4.2 监测计划

参照关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》的通知(环发[2013]81号)，同时依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中的有关规定，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体见表8-3。

表8-3                监测计划一览表

| 序号 | 项 目 | 监测项目 | 监测因子 | 取样位置 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 点源 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 排气筒采样孔 | 每年一次 |
|  |  | 面源 | 厂界污染物浓度 | 非甲烷总烃 颗粒物 氨 硫化氢 | 厂界外10m处 | 每年一次 |
| 2 | 声环境 | 厂界噪声 | Leq | 厂界外1m处 | 每年一次 |
| 3 | 地下水 | 地下水水质 | pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮 | 厂区水井 | 每年一次 |

## 8.5 环保设施“三同时”验收一览表

本项目环保设施“三同时”验收一览表见表8-4。

表8-4        本项目环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 序号 | 治理对象 | 环保措施 | 数量 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 熔融挤出废气 | 集气罩 | 8个 | 非甲烷总烃≤60mg/m3 （单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t） | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值 | 18 |
|  |  |  | 汽水分离器+UV光解装置 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 15m高排气筒 | 1根 |  |  |  |
|  | 2 | 生产车间无组织废气 | -- | -- | 厂界浓度 非甲烷总烃≤2mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2浓度限值要求 | -- |
|  | 3 | 原料大棚无组织废气 | -- | -- | 厂界浓度 颗粒物≤1mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9厂界浓度限值要求 | -- |
|  | 4 | 污水处理站无组织废气 | -- | -- | 厂界浓度 氨≤1.5mg/m3 硫化氢≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新扩改建浓度限值 | -- |
| 废水 | 1 | 破碎废水 | 污水处理站 | 1座 | pH：6～9 SS≤30mg/L BOD5≤30mg/L 生产废水处理达标后，全部回用于生产，不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水水质要求 | 45 |
|  | 2 | 塑料造粒机排水 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 汽水分离器排水 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 循环冷却水排水 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 处理后东海特钢污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | -- |
| 噪声 | 1 | 破碎机、泵类、甩干机、切粒机、 风机等 | 基础减震、厂房隔声、风机加装消声器 | — | 降噪15～25dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 | 1 |
| 固体 废物 | 1 | 清洗池沉泥 | 压滤后送环卫部门指定地点填埋处理 | -- | 全部妥善处置 | -- | -- |
|  | 2 | 污水处理站污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 废催化剂 | 暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处置 | 1座 |  | -- | 4 |
|  | 4 | 废灯管 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 废滤网 | 送环卫部门指定地点处理 | -- |  | -- | -- |
|  | 6 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |
| 防渗 | 1 | 危废暂存间 | 危废间地面及四周裙脚采用防渗混凝土硬化，再涂敷至少2mm厚环氧树脂防腐防渗材料（渗透系数≤1×10-10cm/s） | -- |
|  | 2 | 清洗池、污水处理站各废水处理池、化粪池 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | -- |
| 合计 | 68 |

# 9 结论与建议

## 9.1 项目概况

### 9.1.1 项目概况

（1）项目名称：年产6000吨塑料颗粒项目

（2）建设单位：滦县平杰塑料制品有限公司

（3）建设地点：河北滦县经济开发区

（4）建设性质：新建

（5）占地面积：5亩

（6）建设周期：1个月

（7）项目投资：3000万元，其中环保投资68万，占总投资的2.27%。

（8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，均来自周边村庄，不在厂区内食宿。实行一班工作制，每天工作8小时，年工作时间330d。

### 9.1.2 项目选址

本项目位于河北滦县经济开发区，项目租用唐山滦州重型工程机械制造有限公司用地，占地类型为工业用地，项目厂址中心坐标为东经118°28′46.37″，北纬39°36′4.15″。厂区东侧为大东修车厂，南侧为唐山连创制钢科技有限公司，西侧为迁曹公路，北侧为空地。项目东距茨榆坨镇450m，南距前茨榆坨村500m。

本项目建设不改变原有土地性质，符合该地块的土地利用性质。河北滦县经济开发区管理委员会已经出具了相关证明。

## 9.2 环境质量现状

(1)环境空气

根据环境空气监测结果：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中要求；NH3、H2S均满足原《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。

(2)地下水

根据地下水环境质量监测结果：各地下水监测点的各项监测因子中除厂区北侧浅井的氟化物和锰、唐山宝乐智能科技有限公司浅井的砷超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。

(3)声环境

根据声环境监测结果，厂界噪声监测值昼间为54.2～56.2dB(A)，夜间为42.9～42.9dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。

## 9.3 污染物排放情况及采取的环保措施

### 9.3.1 废气

(1)熔融挤出废气

原料进行熔融挤出作业时会产生一定量的废气，废气主要污染物为非甲烷总烃，产生量为2.1t/a。本项目建设1套废气处理设施，通过在每条生产线塑料造粒机排气口和出料口处均设置集气罩（收集效率为90%），废气经收集后采用“分离器+UV光解装置”的工艺进行处理，处理后的废气通过一根15m高排气筒排放。项目熔融挤出废气外排废气中非甲烷总烃浓度为20mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5特别排放限值。

(2)生产车间无组织废气

原料进行熔融挤出作业时，受捕集效率的影响，会有一部分废气在生产车间内以无组织形式排放，主要污染物为非甲烷总烃。根据物料衡算，生产车间无组织非甲烷总烃排放量为0.210t/a。

(3)原料大棚无组织废气

原料在仓库装卸作业时，会产生一定量的含尘废气，废气以无组织形式在车间内排放。根据类比调查，原料大棚无组织颗粒物排放量为0.033t/a。

(4)污水处理站无组织废气

本项目污水处理站会产生一定量的无组织废气，废气主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。通过类比同类型企业，污水处理站无组织氨排放量为0.026t/a，硫化氢排放量为0.0015t/a。

### 9.3.2 废水

(1)生产废水

本项目实施后生产废水主要为原料破碎废水、塑料造粒机排水、汽水分离器排水及循环冷却水排水，排放量为34.58m3/d。项目在厂区内新建一座污水处理站，污水处理站处理能力为360m3/d，处理工艺为“格栅+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+沉淀”。废水经厂区污水处理站处理后，出水水质为：SS 30mg/L、COD 90mg/L、BOD5 25mg/L，水质满足《城市污水再生利用·工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水水质要求，全部回用于生产，不外排。

（2）生活污水

本项目职工来自周边村庄，厂区不设食堂、浴室，劳动定员20人。生活污水产生量为0.8m3/d，污水中污染物主要为SS:1000mg/L、COD：350mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L。经厂区化粪池处理后排入东海特钢污水处理厂处理。

### 9.3.3 噪声

本项目噪声污染源主要为各生产工序设备运行过程中产生的机械噪声，产噪声级为75～90dB(A)。项目采取产噪设备布置在厂房内、基础减震、风机加装消声器等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为15～25dB(A)。

### 9.3.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要为清洗池沉泥、废滤网、废催化剂、废灯管、污水处理站污泥、生活垃圾等。

根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)进行判断，清洗池沉泥、废滤网、污水处理站污泥均为一般工业固体废物，废催化剂（HW50 772-007-50）、废灯管（HW29 900-024-29）为危险废物。其中废滤网与经压滤过的清洗池沉泥及污水处理站沉泥送环卫部门指定地点填埋处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理；UV光解装置产生的废催化剂、废灯管暂存于厂区危废贮存间，定期送有资质单位处理。

## 9.4 项目的主要环境影响

大气环境影响评价结果表明：本项目实施后各污染物的最大占标率较小，均未超过10%，D10%未出现。因此，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显影响。

地下水环境影响评价结果表明：根据区域水文地质资料可知，项目所在位置天然包气带防污性能为中，可视为良好的防渗层，同时根据预测结果可知，非正常工况泄漏废水对地下水的影响范围较小，影响范围内无供水井等敏感点，区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求。且本项目采取源头控制措施和严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏废水入渗进入含水层中。因此，本项目建设对地下水环境的影响是可接受的。

声环境影响预测结果表明：项目噪声源对厂界的噪声贡献值与背景值叠加后的预测值昼间和夜间均《满足工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此，项目实施后，不会对区域声环境产生明显影响。

固体废物影响分析：本项目产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对环境造成明显污染影响。

## 9.5 公众参与

根据滦县平杰塑料制品有限公司反馈的公众参与结果，厂址周围民众普遍关心和支持当地的经济建设，没有人对项目的建设无反对意见。

## 9.6 环境影响经济损益分析

本项目可带动当地经济发展，解决当地人员就业问题，经济和社会效益显著。采用评价提出的环保措施后，可减轻项目生产对大气环境、水环境、声环境等的污染，在对当地经济建设做出贡献的同时也保护了当地的环境质量。因此，该项目的实施能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

## 9.7 环境管理和监测计划

建设单位通过加强环境管理，配备专人负责环境保护工作，可以有效地预防和控制环境污染和生态破坏；建立相应的监测制度，掌握污染防治设施的运行状况，了解运营期实际环境影响，及时发现问题并给予纠正，建立环境保护管理台账，以配合环境保护主管部门的监督管理。

## 9.8 总量控制

本评价建议以污染物排放标准核定总量为控制目标值，即：大气污染物总量控制目标值SO2 0t/a、NOX 0t/a、非甲烷总烃2.534t/a，废水污染物总量控制目标值：COD 0.045t/a、氨氮 0.008t/a。

## 9.9 项目可行性结论

综上所述，滦县平杰塑料制品有限公司年产6000吨塑料颗粒项目符合国家和地方相关产业政策要求，厂址选择合理，项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放。根据建设单位开展的公众参与调查结论，被调查公众支持项目的建设。因此，本评价从环保角度认为，该项目建设是可行的。

## 9.10 建议

为进一步保护环境，最大限度的减少污染物的排放量，本评价提出以下要求和建议：

(1)严格执行“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

(2)加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

(3)搞好项目防渗处理，避免污染物下渗对地下水的影响。

(4)注意学习同行业的先进经验，及时更新和提高工程技术装备和管理水平，进一步降低污染物的排放量。

# Text boxes

图例：    排污节点    G 废气    W 废水    N 噪声    S 固体废物

入库

分拣

G1

原料储存

破碎

一级清洗

甩干

二级清洗

甩干

熔融挤出

冷却、切粒

风干、包装

N1W1

N2S1

N3

N2S1

N3

N5W3

N6

G2W2N4S2

非甲烷总烃

汽水分离器

W4

集气罩

UV光解装置

15m高排气筒

风机

N6

S3S4

图例：    排污节点    G 废气    W 废水    N 噪声    S 固体废物

N6

G3

污泥外运

回用

调节池

水解酸化池

板框压滤机

PAC、PAM

废水

格栅

污泥浓缩池

混凝沉淀池

清水池

接触氧化池

二沉池

污泥回流

罗茨风机

S5

破碎机

新水

3.0

循环冷却水

9.6

1.7

1.0

职工生活用水

1.0

0.2

化粪池

0.8

东海特钢污水处理厂

0.8

0.3

清洗池

塑料造粒机

5.4

0.01

2.6

厂区污水处理站

29.7

0.5

33.6

回用水池

3.7

0.01

2.7

汽水分离器

0.09

物料带走

0.2

0.2

风干

0.2

32.0

30.6

0.08

0.18

0.2

0.4

33.4