# 建设项目环境影响报告表

项目名称：年产40万套木板建设项目

建设单位(盖章)：滦县东安各庄镇无税庄永晟木材加厂

编制日期：2018年04月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万套木板建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县东安各庄镇无税庄永晟木材加工厂 |
| 法人代表 | 刘永刚 | 联系人 | 刘永刚 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县东安各庄镇无税庄 |
| 联系电话 | 13513061317 | 传 真 |  | 邮政 编码 | 063703 |
| 建设地点 | 唐山市滦县东安各庄镇无税庄 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 木片加工制造业 C2012 |
| 占地面积 (平方米) | 2000平方米（3亩） | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 35 | 其中：环保 投资(万元) | 1.8 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期 投产日期 | 2018年5月 |
| 工程内容及规模: 1项目由来 滦县东安各庄镇无税庄永晟木材加工厂建设年产40万套木板建设项目（以下简称本项目），根据国家发改委第36号《产业结构调整目录(2011年本) (2016年修正) 》本项目使用的原料为原木，不属于限制类和淘汰类项目。本项目属于木片加工制造业，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于第九类：木材加工和木、竹、藤、棕、革制品业，确定本项目应编制环境影响报告表。滦县东安各庄镇无税庄永晟木材加工厂委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2项目概况 （1）项目名称：年产40万套木板建设项目 （2）建设单位：滦县东安各庄镇无税庄永晟木材加工厂 （3）建设性质：新建 （4）工程投资：总投资35万元，环保投资1.8万元，环保投资占总投资5%。 （5）地理位置及周边关系：本项目位于唐山市滦县东安各庄镇无税庄村东，厂区中心地理坐标为北纬39°51'19"，东经118°40'53"。项目南侧为厂房和空地；东侧为停车场，平青乐线在东侧距离本项目93米；北侧为荒地，西侧为无税庄村。项目周围环境敏感点为西侧352m的无税庄二村居民区，西南442m的无税庄村居民区。项目地理位置和周边关系详见附图1和附图2。 （6）平面布置：本项目厂区北侧为原料堆放场，南侧为露天成品木板晾晒区，东侧为办公室，西侧为生产车间与成品木板加工品的临时库房。平面布置详见附图3。 （7）建设内容及规模：本项目建生产车间一座、临时成品库房一座、办公室3间、防渗旱厕一座，项目共占地3亩，建设用地为260m2，预计年产160万张木板（1m×0.5m），每4张为一套，共40万套。 表1 项目主要建筑一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 建筑形式 建设性质 2 生产车间及临时库 200 钢结构 新建 合计 200 —— —— 表2 主要原材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 原木 t/a 48.2 外购 2 水 t/a 16 自备水井 3 电 万kwh/a 1.2 当地电网提供 （10）主要生产设施及设备： 表3 主要生产设备表 序号 设备名称 规定型号 单位 数量 1 找圆机 2.5m×2.5m 台 1 2 旋切机 2.2m宽 台 1 合计 —— 台 （11）工作制度及定员：本项目年工作200天，每天1班，每班工作8小时，劳动定员8人。 3项目组成 本项目主体工程为生产车间，本项目产品随产随销，产品仅在成品库房短暂存储，或根据需求将产品晾晒之后出售。项目共建一条生产线。项目具体组成见表4。 表4 项目组成一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 设生产车间一座，建筑面积150m2，设有木材加工生产线一条配有找圆机1台、旋切机1台。车间内设临时成品库一座，建筑面积50m2，主要储存成品。 3 公用工程 给水：项目用水由厂区自备井提供 排水：项目废水主要为职工生活废水泼洒地面抑尘；设有防渗旱厕，附近村民定期清掏 供电：本项目用电由当地电网提供 供暖：本项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖 4 环保工程 噪声：基础减振措施、车间隔声、距离衰减，减小生产噪声对周边环境的影响 4公用工程 （1）给排水 本项目水源来自自备水井，可满足全场用水要求。项目无生产用水，用水主要生活用水。 厂区不设食堂和宿舍，设有防渗旱厕，附近村民定期清掏。生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水10L计）为0.08m3/d（16m3/a），生活废水（按80%计算）产生量为0.064m3/d（12.8m3/a），水质简单，用于泼洒地面抑尘。 表5 项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 项目 新鲜水 损耗 循环用水 废水 备注 1 生活用水 0.08 0.016 0 0.064 泼洒地面抑制抑尘 总计 0.08 0.016 0 0.064 泼洒地面抑制抑尘 （2）供电：本项目用电由当地电网提供 （3）供暖：本项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 5产业政策符合性分析 根据国家发改委第36号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目使用的原料为原木，项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目属于木片加工制造业，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”~118°49′45”，北纬39°34′39”~39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于唐山市滦县东安各庄镇无税庄村东，厂区中心地理坐标为北纬39°51'19"，东经118°40'53"。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。项目所在地地势平坦。 3气象条件 滦县属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4水文 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。 本项目附近无河流经过。 5植被 滦县境内资源丰富：全县拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉。“宝之福”系列农产品通过有机食品认证，甜瓜、番茄、黄瓜、西瓜、葡萄等12个农产品通过农业部无公害农产品认证。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 项目所在地为农村环境，附近无其他污染源。本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时周报，监测点位滦县科学技术局，监测7天，为2018年3月13日至3月19日。 表6 大气环境质量监测数据一览表 mg/m³ 监测点 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县科学技术局 SO2 1小时浓度 0.5 0.014~0.115 - NO2 1小时浓度 0.2 0.019~0.108 - O3 1小时浓度 0.2 0.045~0.143 - 8小时浓度 0.16 0.024~0.083 - PM10 24小时浓度 0.15 0.064~0.456 2.04 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.019~0.311 3.15 CO 1小时浓度 10 0.587~8.855 - 检测结果表明，SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5有超标现象，环境质量状况较好。 超标原因分析： ①唐山是重工业城市，滦县城区周边地区多工业项目，工业污染源的排放是PM10及PM2.5超标的主要原因之一； ②随着近年来的发展，机动车保有量逐年增加，机动车流量较大，机动车尾气及道路扬尘贡献了大量的PM10及PM2.5； ③监测点位周边的一些建筑工地产生的扬尘会导致PM10及PM2.5超标； 2声环境 项目所在区域为农村环境，环境质量较好。 3地下水 根据《河北省平原区地下水超采区范围》滦县不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对本项目的现场踏勘及有关资料调查分析，本项目所在地周围无自然保护区、文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地以及其他环境敏感区。 本项目周围主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标 环境要素 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 保护级别 环境空气 无税庄二村 NW 352 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 无税庄三村 SW 442 居民区 张百户坎村 SE 1711 居民区 西樊各庄一村 E 1379 居民区 东崔各庄村 S 2245 居民区 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1环境空气质量：项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表8 环境空气质量标准 （单位：μg/m3） 污染物名称 ·标准限值 执行标准 年均值 24小时平均 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160 （日最大8小时） 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 表9 地下水质量标准 环境类别 项目 级别 浓度 执行标准 地下水 pH Ⅲ类 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 总硬度（以CaCO3，计）（mg/L） ≤450 溶解性总固体（mg/L） ≤1000 高锰酸盐指数（mg/L） ≤3.0 硝酸盐（以N计）（mg/L） ≤20 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） ≤0.02 氨氮（NH4）（mg/L） ≤0.2 总大肠菌群（个/L） ≤3.0 3声环境质量：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准：昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）。 表10 声环境质量标准 位置 标准限值 执行标准 厂界 2类区：昼间60 dB（A） 夜间50dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1噪声：本项目夜间不生产，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准限值，即昼间：60 dB（A）。 2废气：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二周界外最高浓度≤1.0mg/m3。 3固体废物：工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求； |
| 总量控制指标 | 环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。定本项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，颗粒物：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1工艺流程简述： 本项目主要是将购买来的原木切割成1m×0.5m的木板，4张为1套，年产40万套。 具体工艺流程如下： （1）原料进厂：原木由运输车运送至厂区内露天堆存。 （2）去皮、旋切、切割：原木通过找圆机去除树皮后，旋切成厚度在0.4mm~0.5mm之间的木片，旋切好的木片经过电闸刀切割成1m×0.5m的木板。 （3）堆存、风干、待售：切割好的木板，在成品库内堆存、风干半天后，待售。 2工艺流程及排污节点： 图2 工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 1废气：本项目去皮、旋切、和切割过程中产生的木质纤维粉尘。 2废水：主要为职工生活污水。 3噪声：主要为找圆机、旋切电闸机等设备运行时产生的噪声。 4固体废物：主要为去皮、旋切、和切割过程的边角料和职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 去皮、旋切、和切割过程 | 颗粒物 | 0.482t/a | 0.482t/a <1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 少量 | 泼洒地面抑制扬尘；设有防渗旱厕，附近村民定期清掏 |
| 固 体 废 物 | 去皮、旋切、和切割过程 | 边角料 | 2.4t/a | 集中收集，作为外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.4t/a | 集中收集，由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为找圆机、旋切机、和电闸刀等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期对环境的影响主要是扬尘和施工设备产生的噪声。但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 各种施工机械均在白天作业，经过距离的衰减后，项目施工期产生的噪声对周围环境的声环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 本项目废气主要为去皮、旋切、和切割过程产生的粉尘。 本项目去皮、旋切、和切割过程在生产车间内进行，会有少量粉尘产生。类比同类项目可知，项目采取加强车间通风措施后，颗粒物排放量约为0.482t/a，预计排放浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 2水环境影响分析 本项目无生产用水，用水主要生活用水。 厂区不设食堂和宿舍，设有防渗旱厕，附近村民定期清掏。生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水10L计）为0.08m3/d（16m3/a），生活废水（按80%计算）产生量为0.064m3/d（12.8m3/a），水质简单，用于泼洒地面抑尘。 3噪声环境影响分析 本项目主要噪声污染源为找圆机、旋切电闸机等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB（A）。 项目将找圆机、旋切机、和电闸刀等设置在封闭的钢结构生产车间内，并且基础加装减震垫。项目采取上述措施后，可综合降噪25dB（A）。主要噪声源设备及降噪措施见表10。 表10 主要噪声源设备及降噪措施一览表 序号 声源设备 噪声源强dB（A） 降噪措施 降噪后噪声源强dB（A） 1 找圆机 90 减震基础、 厂房隔声 65.4 2 旋切电闸机 80 本项目夜间不生产，生产车间距离厂界的最近距离为4米，到达厂界噪声贡献值为53.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间60dB（A）。 本项目最近敏感点为项目西北侧352米处的无税庄二村，经过距离衰减后，本项目对敏感点处的声环境影响较小。 4固体废物影响分析 本项目固体废物主要源为去皮、旋切、和切割过程产生的边角料和职工生活产生的生活垃圾。 去皮、旋切、和切割过程产生的边角料约为2.4t/a，集中收集后，外售。职工生活垃圾产生量按照0.25kg/人•日计，共约0.4t/a，集中收集后，交由当地环卫部门处置。 5大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离。本评价采用估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表11。 表11 大气环境防护距离一览表 序号 污染源 排放量（t/a） 污染物 评价标准（mg/m3） 面源规格 防护距离(m) 1 生产车间 0..30125 颗 粒 物 1.0 200m2 150 有计算结果可知，本项目大气环境防护距离为150m，项目最近敏感点为西侧352米处无税庄二村，满足大气防护距离的要求。 6卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准技术方法（B/T13201-91）》规定，无组织排房源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： 式中：Cm —— 标准限值，mg/Nm3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； Qc —— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r —— 有害气体无组织排放源所在单元的有效半径，m； B、C、D —— 卫生防护距离计算系数 表11 卫生防护距离计算一览表 污染源 污染源类型 排放量t/a 风速m/s 面源规格 （m2） 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 生产车间 面源 0.30125 2.0 200 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 97.977 100 有计算结果可知，本项目大气防护距离为100m，项目最近敏感点为西侧352m处的无税庄二村，满足大气卫生防护距离的要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 去皮、旋切、和切割过程 | 颗粒物 | 洒水抑尘；加强通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD、SS、 氨氮 | 泼洒地面抑制扬尘；设有防渗旱厕，附近村民定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 去皮、旋切、和切割过程 | 边角料 | 集中收集，外售 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门 统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为找圆机、旋切机、和电闸刀等设备运行时产生的噪声，源强为80～90dB（A）。 项目将找圆机、旋切机、和电闸刀等设置在封闭的钢结构生产车间内，与基础加装减震垫。本项目夜间不生产，再经过距离衰减后，到达厂界外1米处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建，项目施工量少，项目建成通过对裸露地面采取硬化处理措施，能够有效地防止水土流失，不会对生态环境造成影响。 |

结论与建议

1结论 1.1建设项目概况 (1)项目名称：年产40万套木板建设项目 (2)建设单位：滦县东安各庄镇无税庄永晟木材加工厂 (3)建设性质：新建 (4)建设地点：本项目位于唐山市滦县东安各庄镇无税庄一村东，厂区中心地理坐标为北纬39°51'19"，东经118°40'53"。 (5)总投资及环保投资：总投资35万元，环保投资1.8万元，环保投资占总投资5%。 (6)建设内容及规模：本项目建设一条生产线，主要找圆机、旋切电闸机将原木切割成1m×0.5m的木板，4张为1套。 1.2产业政策符合性结论 根据国家发改委第36号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目使用的原料为原木，项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目属于木片加工制造业，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 1.3项目选址及平面布置可行性结论 本项目位于唐山市滦县东安各庄镇无税庄一村与平青乐线之间。根据滦县国土资源局出具的证明可知，根据《东安各庄镇2010-2020土地利用总体规划》该厂用地未占用耕地。根据滦县东安各庄镇人民政府开出的证明，本项目建成投产后主要经营木材加工收售及辅料销售，符合镇域经济发展规划。项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹、景观等环境敏感点。项目产生的污染物经治理后，均能实现稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。选址可行。 本项目厂区北侧为原料堆放场，南侧为成品晾晒区，东侧为办公室，西侧为生产车间与成品木板加工品的临时库房。厂区整体平面布置合理。 1.4环境影响分析结论 1.4.1废气 本项目废气主要为去皮、旋切、和切割过程产生的粉尘。 本项目去皮、旋切、和切割过程在生产车间内进行，会有少量粉尘产生。加强车间通风措施后，达到厂界的颗粒物浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 措施可行。 1.4.2废水。 本项目无生产用水，用水主要生活用水。 厂区不设食堂和宿舍，设有防渗旱厕，附近村民定期清掏。生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水，生活废水产生量为0.064m3/d（12.8m3/a），水质简单，用于泼洒地面抑制抑尘。 措施可行。 1.4.3噪声 本项目主要噪声污染源为找圆机、旋切机等设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。 项目将找圆机、旋切电闸机等设置在封闭的钢结构生产车间内，与基础加装减震垫。本项目夜间不生产，再经过距离衰减后，到达厂界外1米处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间60dB（A）。 本项目最近敏感点为项目西北侧352米处的无税庄二村，经过距离衰减后，本项目对敏感点处的声环境影响较小。 1.4.4 固体废物 本项目固体废物主要为去皮、旋切、和切割过程产生的边角料和职工生活产生的生活垃圾。 去皮、旋切、和切割过程产生的边角料，集中收集后，外售。职工生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处置。 1.5污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，本项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 1.7项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 2建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法制观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 3建设项目竣工环境保护验收内容 环境保护措施“三同时”验收一览表详见下表： 表12 环境保护措施“三同时”验收一览表 类别 源强 防治对象 防治措施 数量 （套） 验收指标 验收标准 投资 （万元） 废气 去皮、旋切、和切割过程 颗粒物 洒水抑尘 1 ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） — 废水 生活废水 COD、SS、氨氮 泼洒地面抑制扬尘；设有防渗旱厕，附近村民定期清掏 — — 不外排 0.3 噪声 生产设备 噪声 设备基础加装减震垫、厂房隔声、距离衰减 — 60dB（A） 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 0.5 固体废物 去皮、旋切、和切割过程 边角料 集中收集，外售 — — 不外排 — 职工生活 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理 — — 不外排 — 绿化及硬化 厂区合理硬化、绿化，做到非硬即绿。 1 合计 环保投资1.8万元，环保投资占总投资5%。 1.8

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 厂区平面布置图 附件1 营业执照 附件2 滦县国土资源局出具的用地证明 附件3 滦县安各庄镇人民政府出具符合规划证明 附件4 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。 本项目不涉及专项评价

# Text boxes

职工生活

0.08

0.016

泼洒地面抑制扬尘

0.064

自备井

图1   水量平衡图          单位：m3/d