审批意见： 滦审批表〔2023〕27号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 滦县远江建材有限公司石碴、建筑精品砂生产线技术改造项目位于河北唐山滦州市滦县远江建材有限公司。本项目为技术改造项目，中心坐标为东经118°46'10.524"，北纬39°52'25.899"。厂区北侧为空地，西侧、南侧为耕地，东侧隔乡路为废弃砖厂，距离厂址最近的敏感点为北侧193m处的睢新庄村。本项目总投资300万元，其中环保投资20万元。技改项目利用原有厂区，不新增占地，新增对辊破碎机一台、球磨机一台、洗砂机一台等设备及相关辅助设备，项目建成后产能不变。该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。 滦州市行政审批局为本项目出具企业投资项目备案信息，备案编号：滦审批技改备案（2023）8号，项目代码2304-130223-89-02-704020，该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。 二、应重点做好的工作 （一）加强施工期、运营期管理，制定严格的规章制度，遵守相关环境保护法律、法规及相关政策性文件，确保各项环保措施落实到位。 （二）废气：1、有组织废气：对辊破碎机入料口、出料口分别设置集气罩，废气经集气罩收集后引入脉冲布袋除尘器处理，处理后经现有15米高排气筒（DA001）排放。废气经处理后应满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1中相关限值，同时满足《唐山市2019年“十项重点工作”工作方案》及《滦州市机制砂石行业治理提升工作实施方案》中相关要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10mg/m3 。 2、无组织废气：上料口设置三面围挡带顶盖，顶部以及各立面设置多层喷淋抑尘装置；物料转运在封闭生产车间内，设置封闭皮带通廊，车间配备工业吸尘设施定期清扫；成品储存于封闭成品库房，其地面硬化，并设全覆盖的雾炮；厂区内路面硬化，厂区门口设置洗车平台；在厂界西北角、东南角各安装1套 TSP、PM10、PM2.5在线监测设备。无组织废气应满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中相关限值、同时满足《唐山市2019年“十项重点工作”工作方案》及《滦州市机制砂石行业治理提升工作实施方案》中相关要求：厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3。 （三）噪声：项目采取选用低噪声设备、基础减振等隔声降噪措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （四）废水：洗砂废水进入旋流罐，经沉淀后，自流至清水池，全部回用于生产；项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 （五）固废：泥饼暂存板框压滤间内，定期外售砖厂制砖，由砖厂封闭车辆运输；脉冲布袋除尘器收集的除尘灰袋装收集后外售砖厂制砖；脉冲布袋除尘器产生的废布袋由厂家回收带走。设备维护及检修过程产生的废润滑油、废油桶暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处置。本项目所产生的固体废物均得到合理处置，满足固体废物处置相关规范。 （六）防渗：按照分区防渗的要求及环评报告表规定的措施进行落实，确保满足法律规定。 （七）严格落实报告表中提出的各项环境风险防范措施，储备充足的防范物资，按规定编制突发环境风险应急预案并备案，定期开展演练防范环境风险。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护措施监督检查清单及其他各项环境保护措施。 四、项目环评文件为根据现行环境保护法律、法规和有关政策进行审批，企业应按照国家有关政策，在依法依规取得发改、自然资源和规划、水利等相关部门的审批手续后，再进行建设、生产活动，否则不得开工建设。 五、项目环评文件批准后，若建设项目出现重大变动应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环评文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报审批部门重新审核。 六、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及验收。 七、项目污染物依照国家或地方污染物排放标准核定总量指标为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 特征污染物控制指标为：颗粒物：1.0725t/a。 滦州市行政审批局 （盖章） 2023年 6月20日