滦县博云阳铝合金制品有限公司

年产3000吨铝棒项目

环境影响补充报告

建设单位：滦县博云阳铝合金制品有限公司

评价单位：湖南大自然环保科技有限公司

环评证书：国环评乙字第2723号

编制时间：二〇一九年五月

目录

1.前言	1

2.项目变更前概况及工程分析	2

2.1项目工程概况	2

2.2变更前执行标准	8

2.3项目工艺流程及排污节点	9

2.4项目环保措施及环境影响分析	13

2.5项目污染物排放情况	19

2.6项目工程总量控制指标	20

2.7项目“三同时”验收内容	20

3.项目原环评批复情况	22

4.项目变更情况	24

4.1项目基本情况变更内容	24

4.2建设内容及平面布置变更	26

4.3原辅材料及能源消耗变更	26

4.4生产设备变更	28

4.5给排水变更	29

4.6工艺流程及排污节点变更	30

4.7项目变更后有关污染排放及环境影响分析	34

4.8评价标准变更	55

4.9环境管理与监测计划	56

4.10总量控制指标变更	61

5.环保措施“三同时”验收一览表	64

6.结论	67

6.1项目变更内容	67

6.2变更后环境影响结论	67

6.3总量控制结论	68

6.4项目变更可行性结论	69

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边敏感点图

附图3项目变更后平面布置及周边关系图

附图4项目在园区位置图

附件：

附件1 备案信息

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 园区证明

1.前言

为了满足市场对铝棒的需求，滦县博云阳铝合金制品有限公司于2018年8月委托广东志华环保科技有限公司编制完成了《年产3000吨铝棒项目环境影响评价报告书》，该项目于2018年12月13日通过了滦县环境保护局的审批（详见附件）；项目位于河北滦州经济开发区（原司家营工业集聚区）滦县市古马镇小门庄村，符合滦州经济开发区（原司家营工业集聚区）整体规划（详见附件）。

滦县博云阳铝合金制品有限公司于2019年3月27日在滦州市发展和改革局进行了变更备案（滦发改备字【2019】34号）；根据实际生产需要并结合现行环保要求，该项目在建设过程中，建设单位对项目做出以下变更：

①产品规模变更为年产铝棒4000吨；因此项目原辅材料及生产时间也相应变更，生产时间由原来12h/d变更为16h/d。

②将熔化过程使用的1台电炉更换为1套天然气蓄热式熔炉，增加天然气的用量；因此主要生产设施及设备也相应发生变更。

根据《关于印发〈河北省环境保护局建设项目环境影响后评价备案管理办法〉的通知》（冀环办发[2008]93号），该项目应进行环境影响补充评价，并报环保局备案。我公司承担了该项目的环境影响补充评价工作。

我单位在接收委托之后对该项目进行了实地考察，听取了建设单位对项目变化情况的详细介绍，对该项目变化情况进行了核实，收集了相关资料，对变更后的环境影响进行了补充评价，编制了本项目环境影响补充报告。

2.项目变更前概况及工程分析

## 2.1项目工程概况

（1）项目名称：年产3000吨铝棒项目

（2）建设单位：滦县博云阳铝合金制品有限公司

（3）工程投资：项目变更前总投资6500万元、环保投资95万元，环保占总1.46%。

（4）地理位置及周边关系：项目变更前位于河北滦州经济开发区（原司家营工业集聚区）滦县市古马镇小门庄村。项目西侧为乡村公路，其余方向紧邻空地。项目地理位置图详见附图1，项目周边敏感点图详见附图2。

（5）平面布置：生产车间位于厂区中部，办公区位于厂区东南侧，配电室位于西北侧，厕所位于西南侧。

（6）生产规模及产品方案：项目变更前年产3000吨铝棒，生产牌号为6063型铝合金棒。

（7）工作制度及定员：项目变更前劳动定员为10人，全年工作180d，每天工作12小时。

（8）建设内容：项目变更前总用地面积6666.7平方米，总建筑面积2500平方米，主要建设生产车间、原料库、办公用房及其他附属设施等。主要建设内容及构筑物一览表见表2-1。

表2-1    主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积 （m2） | 尺寸 （长×宽×高）/m | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 1350 | 1350 | 27m×50m×15m | 钢结构 | 用于生产 |
| 2 | 库房 | 1000 | 1000 | 20m×50m×15m | 钢结构 | 储存原材料 |
| 3 | 办公用房 | 132 | 132 | 6m×22m×3.5m | 砖混结构 | 办公 |
| 4 | 附属用房 | 18 | 18 | / | 砖混结构 | 配电室、厕所及磅房 |
| 5 | 循环水池 | 150 | 150 | 4m×37.5m×2m | 混凝土一体浇筑池 | / |

（9）项目主要生产设备

项目变更前设备主要包括电炉、铸造系统等，详细设备见表2-2。

表2-2  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/套） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉 | 15t | 1 | 熔炼、精炼 | 均不属于国家明令淘汰设备 |
| 2 | 铸造系统 | / | 1 | 铸造 |  |
| 3 | 叉车 | / | 2 | 装料 |  |
| 4 | 吊车 | 10t | 1 | 吊棒 |  |
| 5 | 炒灰机 | / | 1 | 铝液回收 |  |
| 6 | 全自动切割锯 | / | 1 | 切割铝棒 |  |
| 7 | 铸造模具 | 90型 | 1 | 成模 |  |
| 8 | 循环水泵 | Q=500m3/h，H=17m | 1 | 水循环 |  |
| 9 | 离线脉冲布袋除尘器 | 风量55000m3/h，过滤面积1100m2 | 1 | 除尘 |  |

（10）项目原辅材料消耗量

项目变更前产品生产所需原料为铝锭、废铝合金门窗及铝材下脚料。项目原辅材料消耗见表2-3。

表2-3    项目主要原材料一览表

| 名称 | 规格 | 年耗量 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 铝锭 | A00标准铝锭 铝含量99.7% | 550 t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 废铝合金门窗 | 铝含量97.5% | 1500 t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 铝材下脚料 | 铝含量98% | 900t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 镁锭 | 镁含量99% | 49 t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 合金硅 | 硅含量70%~80% | 68t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 精炼剂 | 氯化钠、冰晶石和氯化钾等 | 12 t/a | 汽运 | 外购 |
|  | 清渣剂 | 氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等 | 6 t/a | 汽运 | 外购 |
|  | N2 | / | 1400 m3 | 汽运 | 外购，用于精炼 |
| 能源及动力消耗 | 电 | / | 250万kWh | / | 由当地供电管网供应 |
|  | 新鲜水 | / | 1860m3 | / | 由厂区自备水井供应 |

表2-4    各原材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 组分 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭、铝板、铝合金门窗 | Al | 银白色轻金属，有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70g/cm3， 熔点 660℃。沸点2327℃。 | / | 无毒 |
| 2 | 镁锭 | Mg | 银白色轻金属。密度1.74g/cm3，熔点648.8℃，沸点 1107℃，化合价+2，电离能7.646电子伏特，具有延展性，能与热水反应放出氢气，燃烧能产生眩目的白光，金属镁能与大多数非金属和差不多所有的酸化合，大多数碱，以及包括烃、醛、醇、酚、胺、脂和大多数油类在内的有机化学药品与镁仅轻微地或者根本不起作用。 | / | 无毒 |
| 3 | 合金硅 | Si | 灰色和黑色金属。相对密度2.329g/cm3，熔点 1410℃。沸点 2355℃。在高温时能与多种元素化合。 | / | 无毒 |
| 4 | 精炼剂 | 氯化钾、冰晶石（Na3AlF6）和氯化钠 | 由氯化钾、冰晶石（Na3AlF6）和氯化钠组成。其中冰晶石（Na3AlF6）具有毒性。主要有害成分为冰晶石（Na3AiF6），该物质白色细小的结晶体，无气味，溶解度比天然冰晶石大，比重为3，硬度2~3，熔点1009摄氏度，易吸水受潮。对环境有害，误服可引起急性胃肠炎，长期吸入该物质粉尘，可致尘肺和氟骨症，遇硫酸分解产污氟化氢有刺激性，剧毒。急性毒性：大鼠经aLD50（mg/kg）>5000。 | / | 低毒 |
| 5 | 清渣剂 | 氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等 | 由氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等组成。其中含有氟硅酸钠3%，氯化钾30%，氯化钠65%。铝合金精炼后铝液表面上存一层很厚的浮渣，这些浮渣中存较多的金属铝，打渣剂的作用是增加渣和铝介而上的表而张力，在有搅动的情况下，使用后铝液和渣有效的分离，并使渣成为干性粉状渣，有效的降低渣中的铝含量。氟硅酸钠化学式Na2SiF6。白色颗粒或结晶性粉末。无臭。无味。灼热(300°C上）后分解成氟化钠和四氟化硅。在碱液中分解。生成氟化物及二氧化硅。有吸潮性。溶于150份冷水、40份沸水，不溶于乙醇。其冷水溶液呈中性，在热水中分解呈酸性。相对密度2.679。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）125mg/kg。有刺激性。 | / | 中等毒性 |
| 6 | 氮气 | N2 | 无色无味气体，微溶于水、乙醇。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 | / | 无毒 |

根据《铝及铝合金废料》（GB/T13586-2006）中废铝分类要求及其合金牌号、以及废铝合金门窗成分检测报告对废铝成分进行确定，各铝原料成分含量见表2-5所示：

表2-5    主要原料基本成份一览表

| 原料 成分含量% | 混合新铝板 | 废铝合金门窗 | 铝锭 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si | 0.71~0.95 | 0.41 | 0.1 |
| Cu | ≤0.05 | 0.09 | 0.01 |
| Mg | ≤0.05 | 0.52 | 0.02 |
| Zn | ≤0.12 | 0.057 | 0.03 |
| Fe | ≤0.71 | 0.39 | 0.2 |
| Mn | ≤0.67 | 0.636 | / |
| Ga | / | / | 0.03 |
| Cr | / | 0.024 | 其他每种0.03，总和0.3 |
| Ti | / | 0.0069 |  |
| Ni | / | 0.0042 |  |
| Zr | / | ＜0.001 |  |
| Pb | / | 0.0095 |  |
| Sn | / | 0.0049 |  |
| 油脂 | ≤0.5 | / | / |
| Al | 余量 | 余量 | ≥9 |

（11）物料平衡：

①全厂物料平衡

项目变更前根据企业提供资料，拟建项目物料平衡见图2-1。

②铝元素平衡

项目变更前根据企业提供资料，铝元素平衡表如下表所示：

表2-6  铝元素平衡一览表

| 投入铝 | 产出铝 |
| --- | --- |
| 流入物料 | 年耗量t/a | 铝含量% | 流入铝量t/a | 流出物料 | 流出量t/a | 铝含量% | 流出铝量t/a |
| 废铝合金门窗 | 1500 | 97.5 | 1462.5 | 产品 | 铝棒 | 3000 | 95.99 | 2879.7 |
| 铝材下 脚料 | 900 | 98 | 882 | 废气 | 电炉烟（粉）尘 | 38.68 | 16.05 | 6.21 |
| 铝锭 | 550 | 99.7 | 548.35 |  | 炒灰机粉尘 | 1.0 | 16.05 | 0.16 |
| 不合格 铝棒 | 60 | 97 | 58.2 | 固废 | 不合格 铝棒 | 60 | 97 | 58.2 |
| 回收铝液 | 3.75 | 97 | 3.64 |  | 回收铝液 | 3.75 | 97 | 3.64 |
| 边角料 | 30 | 97 | 29.1 |  | 边角料 | 30 | 97 | 29.1 |
| / | / | / | / |  | 铝灰 | 45.17 | 15 | 6.78 |
| 合计 | 2983.79 | 合计 | 2983.79 |

（12）公用工程

①给水

项目变更前生产、生活用水由厂区自备水井供应，用水主要为生产、生活用水，新鲜水用量为6.95m3/d（1251m3/a）。项目变更前用水具体情况如下：

A、生产用水主要为循环冷却水，项目变更前建设一个4m×37.5m×2m的循环水池，循环冷却水主要用于铸造工艺的冷却。项目变更前生产总用水量为270m3/d，其中包括循环冷却水循环水量为263.25m3/d（项目循环用水率按97.5%计），新鲜水补水为6.75m3/d。

B、生活用水：项目劳动定员约10人，厂区内不设食堂、宿舍，厕所为旱厕，日生活用水量以20L/人·天计，则生活用水量为0.2m3/d（36m3/a）。

该项目用水总量为270.2m3/d，其中循环水用量为263.25m3/d，新鲜水用量为6.95 m3/d。

②排水

项目变更前生产废水主要为循环冷却水定期排污水，按循环水量的0.3%计，则排水量为0.79m3/d（142.2m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，产生量少且水质简单用于厂区泼洒抑尘：

表2-7    项目变更前全厂水量平衡一览表（m3/d）

| 序号 | 名称 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水 | 270 | 6.75 | 263.25 | 5.96 | 0.79 |
| 2 | 生活用水 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.16 |
| 合计 | 270.2 | 6.95 | 263.25 | 6.0 | 0.95 |

③供电

项目变更前用电由当地供电管网供应，厂区架设一座1600KVA变压器，项目变更前年耗电量为250万度，能够满足本项目用电需求。

④供暖

项目变更前办公室冬季供暖采用电暖气，生产车间冬季不供暖。

⑤供气

项目变更前生产过程中氮气用量为1400m³/a，均外购，储存在氮气瓶中。

## 2.2变更前执行标准

（1）环境质量标准

①环境空气中NO2、SO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准及其修改单要求；HCl参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最高允许浓度限值要求。

②区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；

③地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

（2）污染物排放标准

①大气污染物排放标准：

A、有组织废气：电炉及炒灰机有组织废气中颗粒物、氟化物、氯化氢执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4 大气污染物特别排放限值要求。

B、无组织废气：生产车间无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

生产车间排放的无组织HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

②噪声排放标准：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类声环境功能区标准。

③固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单）。

表2-8    项目污染物排放标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | 10mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  | HCl | 最高允许排放浓度 | 30mg/m3 |  |
|  | 氟化物 | 最高允许排放浓度 | 3mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 周界外监控浓度最高值 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | HCl | 企业边界大气污染物限值 | 0.2 mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  | 氟化物 | 企业边界大气污染物限值 | 0.02mg/m3 |  |
|  | 单位产品基准排气量 | 10000m3/吨产品 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
| 噪声 | 等效A声级 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 |
|  |  | 夜间 | 55 |  |

## 2.3项目工艺流程及排污节点

1、工艺流程简述（图示）：

现有项目原料铝材采用的主要是废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭；辅料主要有镁锭、合金硅、精炼剂、清渣剂等。均采用较为清洁、污染较小的原料。原辅材料投入电炉内进行加热熔化，采用电加热，温度控制在730℃~750℃，使炉料熔化，并通过添加精炼剂、清渣剂将炉料内的杂质、气体有效去除。加热熔化后的液体炉料倒入模具内，采用水直接冷却成型。

（1）原料配比：拟建项目根据生产的合金牌号，结合相关标准，将所需原料按比例配备并按相关顺序入炉。根据生产合金牌号的成分要求，将废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭、合金及其添加剂按比例调配成炉料，再投入电炉进行铝合金生产。

（2）投料：将调配好的炉料分批次放入电炉内，放料后关闭进料口，使电炉密闭运行。炉门上方设集气罩，投料产生的废气由集气罩引至废气处理系统进行处理，最后经18m高排气筒排放。

（3）熔化：拟建项目采用电炉进行熔化。炉料靠高温炉气和被加热到高温的炉顶和炉墙的热辐射来加热、熔化。熔化温度保持在730~750℃，熔炼时间6~7h，保温0.5小时。该过程会产生熔化烟尘。

（4）扒渣：当炉料全部熔化后，在熔体表面形成一层由金属氧化物和其他废金属夹杂物所组成的熔渣。在进行下一步熔炼之前，需要将这层熔渣除掉。熔渣主要通过添加除渣剂来去除，除渣原理为：除渣剂中含有大量能增加铝、渣之间表面张力的物质，又含有一定量的发热物质，使粘稠的湿渣、块状渣变成干性粉状渣，同时吸附氧化夹渣、金属氧化物等，达到除渣的目的。扒出的熔渣进入铝灰处理系统。该过程会产生扒渣废气及废渣。

（5）搅拌：熔体搅拌可以加快铝液热传递，提高热效率，搅拌在一定程度上也能起到破坏氧化膜的作用。熔化过程及熔炼速度对铝棒质量有重要影响。熔化过程中应注意防止过热，炉料熔化液面呈水平之后，应适当搅动熔体使温度一致。

（6）精炼：从熔体中除去气体、杂质和有害元素，以获得优良铝液的工艺方法和操作过程叫精炼。铝合金熔炼过程中，从大气、燃料、炉料等带入的气体种类较多，如H2、CO2、CO、CNHM（碳氢化合物）、H2O和O2等。但只有容易分解成原子的气体，才能大量溶于铝液中。具体而言，铝液中所溶解的气体H2所占比例为80～90%。铝液中溶解的H2主要来源于水分与铝液反应而生成的氢原子。具体反应方程式为：

2Al＋3H2O = Al2O3＋6[H]

2Al＋3H2O = Al2O3＋3H2

铝液中非金属夹杂物主要为：①熔炼过程中，合金与空气中的氧及水气作用生成的氧化物，生成Al2O3、MgO、SiO2、和Al2O3﹒MgO（尖晶石）。②熔体精炼过程中产生的氯化物、氮化物及碳化物。

本项目采用溶剂精炼和吹气精炼的方式，将精炼剂置于精炼罐内，利用N2将精炼剂吹入铝液内，进行精炼，同时具有除渣和除气的作用。

①溶剂精炼：本项目使用的粉状精炼剂，主要成分是NaCl、KCl和Na3AlF6，精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净，并兼有清渣剂的作用。精炼剂中的部分组元在高温下极易分解，生成的气体易与氢反应，且与夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。其它组元兼有清渣剂作用。

②吹气精炼：本项目使用的惰性气体为N2，N2吹入铝液后，形成许多细小的气泡，夹杂物与气泡相遇后会被吸附在气泡表面并随气泡浮出熔体表面。根据分压差脱气原理，氮气泡中最初的平衡氢分压约为0，铝液中的平衡氢分压不为0，二者存在压差，使溶于金属中的氢不断扩散至气泡中，直至气泡中氢的平衡分压与铝液中氢的平衡分压相等。气泡浮出液面后，熔体中的氢气将逸出进入大气，铝液表面的氧化物不能自动脱离气相而重新溶于铝液中，待聚集到一定数量时，即可机械去除。吹气过程中采用较低的通气压力和速度，这样可以扩大气泡的表面积，减缓气泡上升速度，从而去除较多的气体。吹脱法目的是除气，同时也能起到除杂的作用。

（7）二次扒渣：精炼工序会产生一定量的熔渣浮于表面，浮渣对熔体有保护作用，但浮渣太多又会影响热传递，因而浮渣要定时耙出清除，通过机械方式清除（俗称“扒渣”），这部分熔渣含有一定量的铝，因此项目设置炒灰机回收其中的铝料。该过程会产生扒渣废气及废渣。

（8）浇铸：精炼后的铝液进行浇铸。拟建项目共设1套铸造模具，铸造采用直接水冷铸造技术，成品率在98%左右。

精炼后的铝液进入铸造模具框架顶部的分配流槽，由分配流槽将铝液倒入铸造模具。当铝液在铸造模具内达到设定高度时，模具开始下降，在模具下部结晶的铝合金棒被引出模具，并且随模具匀速下降，同时被铸造井内的冷却水直接冷却，形成铝合金棒。该过程会产生不合格品及废水。

（9）切割：对成型铝棒进行切割修整，合格的铝棒入库待售。该过程会产生切割粉尘和边角料。

工艺流程及产污节点图见图2-3。

2、产污环节分析：

（1）废气：项目变更前大气污染源主要为电炉熔炼废气、炒灰废气及切割粉尘。

①电炉熔炼废气主要为投料、熔化、扒渣、精炼及二次扒渣过程产生的颗粒物、HCl、氟化物。

②炒灰废气为炒灰机在处理熔渣过程产生的颗粒物。

③切割机粉尘为切割铝棒过程产生的金属粉尘。

（2）废水：项目变更前生产废水主要为循环冷却排污水，水质较简单，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，不外排。

（3）噪声：设备运行过程会产生噪声，主要噪声源为电炉、铸造系统、炒灰机、切割机、风机、天车等。

（4）固废：生产过程产生的固体废物主要包括：电炉熔炼过程产生的熔渣，炒灰机处理炉渣过程产生的炉灰，铝棒切割过程产生的边角料，除尘器产生的除尘灰，浇铸过程产生的不合格品。

项目变更前产排污节点详见下表。

表2-9    项目变更前产排污节点分析一览表

| 类别 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料 | 颗粒物 | 连续 | 脉冲布袋除尘器+ 1根18m高排气筒 |
|  | 熔化 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | 扒渣 | HCl、氟化物 | 连续 |  |
|  | 精炼 |  | 连续 |  |
|  | 二次扒渣 |  | 连续 |  |
|  | 炒灰 | 颗粒物 | 间歇 |  |
|  | 切割 | 颗粒物 | 间歇 | 无组织排放 |
| 废水 | 循环冷却水排污水 | SS、COD、盐类 | 间歇 | 用于厂区泼洒抑尘 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 |  | 用于厂区泼洒抑尘 |
| 噪声 | 电炉、炒灰机、铸造系统、切割机、天车 | 等效A声级 | 连续 | 基础减震、厂房隔声 |
|  | 循环水泵、引风机 |  |  | 基础减震 |
| 固废 | 浇铸 | 不合格产品 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | 熔炼 | 熔渣 | 间歇 | 熔渣经炒灰机回收铝液，铝灰外售 |
|  | 炒灰 | 铝灰 | 间歇 | 外售 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 间歇 | 外售 |
|  | 切割 | 边角料 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 间歇 | 统一收集后交环卫部门处理 |

## 2.4项目环保措施及环境影响分析

2.4.1大气环境影响分析

项目变更前营运期大气污染源主要为电炉熔炼产生的废气、炒灰机粉尘、切割机粉尘、电炉及炒灰机逸散的无组织粉尘。

（1）电炉熔炼废气：原辅材料在熔炼过程中将产生一定量的废气，废气污染物主要为熔炼过程中产生的烟尘，精炼剂及扒渣剂中含氯盐类、含氟盐类在精炼过程中产生的氯化氢、氟化物。

①烟尘

原料在熔炼过程中产生的熔炼烟尘，其组成较为复杂，主要为铝的氧化物，还包括废铝合金门窗中其他金属元素的氧化物和氯化物。拟建项目电炉烟尘产生系数采用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3340有色金属合金制造业”铝镁合金产污系数。本项目原料采用铝锭、铝材下脚料和废铝合金门窗，铝锭及铝材下脚料年用量1450吨，废铝合金门窗年用量为1500吨，按照原料比例对电炉内烟（粉）尘产生量进行计算，烟（粉）尘产污系数及产生量见表2-10。

表2-10    项目变更前电炉内烟（粉）尘产物系数及产生量一览表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 烟尘产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝镁合金 | 铝锭+金属镁 | 有色金属熔化炉（反射炉） | ＜5000t/年 | 烟尘 | kg/t-产品 | 3.78 | 38.6 |
| 铝镁合金 | 铝废杂料+金属镁 | 有色金属熔炉 （反射炉） | ＜5000t/年 | 烟尘 | kg/t-产品 | 21.6 |  |

经计算，电炉内烟尘产生总量为38.6t/a，烟尘产生浓度为292.42mg/m3。

②氯化氢

根据厂方提供资料，打渣剂Cl离子含量约为35%，精炼剂Cl离子含量约为40%，打渣剂年用量约为6吨，精炼剂年用量约为12吨，则Cl离子总含量约为6.9t。参考同类项目，Cl离子反应生成HCl约占Cl离子总含量的0.7%，则其HCl产生量约为0.048t/a，HCl产生浓度为0.38mg/m3。

③氟化物

项目变更前采用打渣剂中含有氟硅酸钠（Na2SiF6），精炼剂中含有冰晶石（Na3AlF6）。冰晶石熔点在1000度以上，氟硅酸钠在300度以上则会分解成四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF）。由于铝锭熔点为660度，本项目熔铸生产工艺流程中温度控制在750度左右，因此精炼剂中的冰晶石不会分解出氟化物。但打渣剂中的氟硅酸钠将分解出废气四氟化硅和固体氟尘氟化钠。

四氟化硅为气态氟，氟化钠为固态尘氟，计入颗粒物的范畴。本项目打渣剂使用量为6吨/年，其中含氟硅酸钠3%，则氟硅酸钠使用量为0.18t/a，则四氟化硅产生量为0.1t/a，产生浓度为0.8mg/m3。氟化钠产生量为0.08t/a。

项目变更前产生的电炉废气和炒灰机粉尘经集气罩收集后送入一套脉冲布袋除尘器处理，风机风量为55000m³/h，除尘器处理效率达99%，外排颗粒物浓度很低。处理后的废气经1根18m高排气筒排放。颗粒物排放浓度为2.8mg/m3，HCl排放浓度为0.35mg/m3，氟化物排放浓度为0.72mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求。

（2）炒灰机粉尘

电炉产生的熔渣送至炒灰间，经炒灰机进一步处理回收铝液，熔渣利用自身热量，无需加热。炒灰过程中将产生粉尘，根据建设单位提供的数据，熔渣产生量约为50t/a，粉尘产生系数按2%计算，则炒灰工序产生颗粒物总量为1t/a，产生浓度为8.42mg/m3。

炒灰机粉尘经集气罩收集后，与电炉废气合用一套废气处理装置，因此，将炒灰机粉尘与电炉烟尘合并计算，集气罩收尘率以95%计，除尘器除尘效率以99%计，风机风量为55000m3/h，颗粒物排放量为0.38t/a，排放浓度为3.2mg/m3；满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求。

（3）无组织颗粒物

①切割粉尘：铝棒冷却后需要对两端进行切割修整，切割会产生粉尘，根据生产工艺切割修整铝材量及切割次数，结合经验数据，切割过程产生的粉尘约为产品的 0.001‰约0.003t/a，以无组织形式排放。

②集气罩未收集的：由于集气罩的及其效率未能达到100%，根据建设单位提供的资料和查阅相关文献，集气罩的收集效率以95%计，经计算，电炉以无组织形式排放的HCl、氟化物分别为0.002t/a、0.005t/a。生产车间无组织颗粒物排放总量为1.983t/a。

生产车间未被集气罩收集的无组织废气，通过设置炒灰间、在厂房周围、道路两旁设置绿化隔离带，可减少无组织粉尘对外环境的影响。采取此措施后无组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，无组织HCl、氟化物排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

2.4.2水环境影响分析

（1）生产废水

项目变更前生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为0.79 m3/d（142.2m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

（2）生活废水

生活废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.16m3/d（28.8m3/a）,产生量较少，直接泼洒抑尘，不外排。

项目变更前产生废水不会对周围水环境造成明显影响。

2.4.3声环境影响分析

项目变更前噪声主要来源于电炉、铸造系统、炒灰机、切割机、风机和泵类等设备运行时产生的设备噪声。噪声源强在75~90dB(A)之间。

项目变更前对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声的措施，本项目主要噪声源源强及控制措施见表2-11。

表2-11    主要噪声设备及噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 单台声级值dB(A) | 降噪措施 | 降噪后源强 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炉 | 1 | 85 | 基础减震、建筑隔声 | 60 |
| 2 | 铸造机 | 1 | 90 | 基础减震、建筑隔声 | 65 |
| 3 | 炒灰机 | 1 | 80 | 基础减震、建筑隔声 | 55 |
| 4 | 引风机 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 |
| 5 | 切割机 | 1 | 75 | 基础减震、建筑隔声 | 50 |
| 6 | 循环水泵 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 |

项目变更前对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声、振动小的设备。同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声等措施。通过采取以上有效的环保措施，该项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

2.4.4固体废物环境影响分析

项目变更前营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。

（1）生产固废

项目变更前生产固废主要有检验过程产生的不合格铝棒、熔渣、炒灰机残余铝灰、除尘器产生的除尘灰。

浇铸工序废品率约为2%，不合格铝棒产生量为60t/a；

电炉在精炼及扒渣过程中将产生一定量的熔渣，其主要成分为Al2O3以及夹杂在铝渣中的纯铝液，根据企业提供的资料，熔渣产生量约为49.922t/a，熔渣含铝量在10%左右，送炒灰机进行处理，回收其中铝液，铝液回收率在75%左右，铝液回收量为3.75t/a，铝灰为45.172t/a；

电炉、炒灰机产生的粉尘经集气罩收集后由脉冲布袋除尘器进行处理，除尘灰主要成分为氧化铝，产生量约为37.32t/a。

切割过程产生的边角料约为铝棒的1%，约30t/a，收集后回用进入熔炼炉。

不合格铝棒作为生产原料再利用；熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；拟建项目所有固体废物均得到了妥善处理，不外排。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a，集中收集后送往垃圾处理站处理。

项目变更前产生的各种固体废弃物产生量及拟采取的处置措施见表2-12。

表2-12    项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 产生量t/a | 处置措施 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 0.9 | 集中收集后送往垃圾处理站处理 | 一般 固废 |
| 2 | 不合格铝棒 | 生产车间 | 60 | 生产再利用 |  |
| 3 | 边角料 | 生产车间 | 30 |  |  |
| 4 | 熔渣 | 生产车间 | 49.922 | 利用炒灰机回收其中铝液，回收量为3.75t/a，炒灰机中残余熔渣即为铝灰 |  |
| 5 | 铝灰 | 生产车间 | 45.172 | 外售综合利用 |  |
| 6 | 除尘灰 | 除尘器 | 37.32 | 外售综合利用 |  |

因此，采取上述措施后，项目变更前固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

2.4.5防渗措施

为防止项目建设对地下水的影响，项目应加强物料储存设施、环保设施的管理，做好厂区防渗工作，避免物料跑冒滴漏对地下水的污染，拟建工程采取分区治理的方式进行防渗处理。

根据全厂各单元、设施可能泄露污染物的性质及其构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，本项目各单元、设施分区划分见情况表2-13。

表2-13    项目各生产单元、设施分区污染防治区划分一览表

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公及附属用房 | / | 简单防渗区 |
| 2 | 车间外地面 | / | 简单防渗区 |
| 3 | 车间地面 | / | 一般防渗区 |
| 4 | 循环水池 | 池底、池壁 | 重点防渗区 |

具体防渗措施如下：

①重点防渗区：循环水池采取防渗混凝土结构，防渗系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区：车间地面采用防渗混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区：办公及附属用房地面全部硬化，车间外地面“非绿即硬”。

## 2.5项目污染物排放情况

项目污染物排放情况详见表2-14。

表2-14   项目污染物排放情况汇总一览表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 治理后排放浓度mg/m3 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 39.68 | 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒 （1根） | 3.2 | 0.38 |
|  |  | HCl | 0.046 |  | 0.38 | 0.046 |
|  |  | 氟化物 | 0.095 |  | 0.8 | 0.095 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 1.983 | 设置炒灰间， 加强生产车间的通风，设置绿化隔离带，减少污染物的聚集 | / | 1.983 |
|  |  |  | HCl | 0.002 |  |  | 0.002 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.005 |  |  | 0.005 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 0.16 | 泼洒抑尘 | / | 0 |
|  | 生产过程 | 冷却排污水 | 0.79 | 泼洒抑尘 |  | 0 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9 | 收集后定期送往垃圾回收站处理 | / | 0 |
|  | 切割工序 | 边角料 | 30 | 回用于生产 |  | 0 |
|  | 检验工序 | 不合格铝棒 | 60 |  |  | 0 |
|  | 电炉 | 熔渣 | 49.922 | 采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰外售 |  | 0 |
|  | 炒灰工序 | 铝灰 | 45.172 | 外售至铝冶炼企业 |  | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 37.32 |  |  | 0 |
| 噪声 | 机械设备噪声 | 75~90 dB(A) | 基础减振、建筑物隔声 | / | 50~65 dB(A) |

## 2.6项目工程总量控制指标

根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。

确定现有项目污染物总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0 t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：1.188t/a、HCl：3.564t/a、氟化物:0.356t/a。

## 2.7项目“三同时”验收内容

项目“三同时”验收一览表见表2-15。

表2-15    项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 防治 对象 | 污染因子 | 防治设施 | 数量 | 处理能力 | 处理效率 | 要求及 效果 | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 电炉废气、炒灰机粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒（1根） | 1套 | 55000 m³/h | / | 10mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值 | 80 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | / | 3mg/m3 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  | / | 30mg/m3 |  |  |
|  | 无组织 排放废气 | 颗粒物 | 设置炒灰间， 加强生产车间的通风，设置绿化隔离带， 减少污染物的聚集 | / | / | / | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值要求 | 4 |
|  |  | HCl |  |  |  |  | 0.2mg/L | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  | 0.02mg/L |  |  |
| 废水 | 生活 污水 | COD、 氨氮、SS | 泼洒抑尘 | / | 不外排 | / | / |
|  | 生产 废水 | 盐类 | 泼洒抑尘 | / |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减振、 建筑物隔声 | / | 昼间： 65dB（A） 夜间： 55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准 | 4 |
| 固废 | 不合格铝棒 | 回用于生产 | / | 不外排 | 1 |
|  | 切割边角料 | 回用于生产 | / |  |  |
|  | 铝灰、除尘灰 | 外售至铝冶炼企业 | / |  |  |
|  | 熔渣 | 采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰外售 | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后定期送往垃圾回收站处理 | / |  |  |
| 防渗 | 车间地面铺设 100mm 厚压实粘土，而后在粘土层上构筑 150~200mm 厚的混凝土，采取上述措施后的防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。循环水池的底部和四周壁采用100mm厚C25混凝土垫层+4mmSBS防水卷材+50mm厚防水砂浆+200mm厚C30钢筋混凝土进行处理，同时池体内墙贴环氧树脂及丙纶布进行防腐防渗，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s | 1 |
| 绿化硬化 | 厂区地面绿化、硬化 | 5 |
| 合计 | 95 |

3.项目原环评批复情况

《年产3000吨铝棒项目建设项目环境影响报告书》于2018年12月13日取得了该项目环境影响报告表的审批意见，审批意见见附件。审批意见如下：

一、项目位于滦县古马镇小门庄村，占地面积6666.7平方米。总投资3000万元，其中环保投资为95万元。项目年产3000吨铝棒，主要建设生产车间、原料库、办公用房及其他附属设施等。主要生产设备：电炉、铸造系统、全自动切割锯、铸造模具、炒灰机等。项目西侧为乡村公路，其余方向紧邻空地。距本项目最近环境敏感点为西南407m的张边庄村居民区。

该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。该项目符合国家产业政策要求，我局原侧上同意报告书提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。

二、在下步设计和运营期中要落实以下环保措施。

1、废气

①有组织废气：电炉产生的废气、炒灰机粉尘，经集气罩收集后送入一套脉冲布袋除尘器，处理后经1根18m高排气筒排放。满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标》（GB31574-2015）表4中限值要求，颗粒物：≤10mg/m3，氟化物≤3mg/m3，HCl≤30mg/m3。

②无组织废气：生产车间未被集气罩收集的无组织废气。设置炒灰间，加强生产车间的通风，在厂房周围、道路两旁设置绿化隔离带。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1mg/m3，HCl、氟化物满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值：氟化物≤0.02mg/m3，HCl≤0.2mg/m3。

2、废水

本项目生产废水主要为循环冷却排污水，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，产生量少，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

3、噪声

项目主要噪声源为电炉、切割机、引风机、炒灰机、循环水泵、铸造系统等设备产生的噪声。选用低噪设备，全部布置在封闭车间内，并对产噪设备采取基础减振等措施。厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4、固废

不合格铝棒，作为生产原料再利用；熔渣，采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；边角料收集后作为生产原料再利用。生活垃圾集中收集后送往垃圾处理站处理。

5、防渗

车间地面铺设100mm厚压实粘土，而后在粘土层上构筑150~200mm厚的混凝土，采取上述措施后的防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

循环水池的底部和四周壁采用100mm厚C25混凝土垫层+4mmSBS防水卷材+50mm后防水砂浆+200mm厚C30钢筋混凝土进行处理，同时池体内墙贴环氧树脂及丙纶布进行防腐防渗，使防渗层渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

6、环境风险

本项目应做好环境风险防范及应急预案工作。

三、该环评报告书中“三同时”一览表为项目工程设计、建设和环保设施竣工验收依据。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

四、项目竣工后，应按规定程序申领排污许可证。

五、本项目新增主要污染物总量控制指标为，COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：1.188t/a、HCl：3.564t/a、氟化物：0.356t/a。

4.项目变更情况

根据实际生产需要并结合现行环保要求，该项目在建设过程中，建设单位对项目做出以下变更：

①产品规模变更为年产铝棒4000吨；因此项目原辅材料及生产时间也相应变更，生产时间由原来12h/d变更为16h/d。

②将熔化过程使用的1台电炉更换为1套天然气蓄热式熔炉，增加天然气的用量；因此主要生产设施及设备也相应发生变更。

## 4.1项目基本情况变更内容

对照项目原环评报告中内容，本项目基本情况变更前后对比情况见表4-1。

表4-1     项目变更前后工程对比情况一览表

| 项目 | 原环评批复情况 | 变更后 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年产3000吨铝棒项目 | 滦县博云阳铝合金制品有限公司年产3000吨铝棒项目环境影响补充报告 | 变更 |
| 建设性质 | 新建 | 不变 |
| 建设地点 | 位于河北滦州经济开发区（原司家营工业集聚区）滦县市古马镇小门庄村，厂区地理位置中心坐标为中心坐标东经118°40′06″，北纬39°40′47″。 | 不变 |
| 生产规模 | 主要生产牌号为6063型铝合金棒，年生产量为3000吨 | 主要生产牌号为6063型铝合金棒，年生产量为4000吨 | 变更，产量增加 |
| 建设内容 | 详见表2-1 | 详见表4-2 | 增加LNG储罐储存区 |
| 占地面积 | 项目总占地10亩，约合6666.7平方米 | 项目总占地10亩，约合6666.7平方米 | 不变 |
| 建设地点及周边管系 | 位于河北滦州经济开发区（原司家营工业集聚区）滦县市古马镇小门庄村，厂区地理位置中心坐标为中心坐标东经118°40′06″，北纬39°40′47″。项目西侧为乡村公路，其余方向紧邻空地。 | 不变 |
| 公用工程 | 供电：项目用电由当地供电管网供应，厂区架设一座1600KVA变压器。 | 不变 |
|  | 供水：厂区自备水井供应 | 不变 |
|  | 排水：①生产废水主要为循环冷却排污水，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。 ②生活废水主要为职工生活污水，产生量少，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。 | 不变 |
|  | 供气：项目生产过程中氮气，均外购，储存在氮气瓶中 | 供气：①项目生产过程中氮气，均外购，储存在氮气瓶中 ②熔炉采用液化天然气做原料，由液化天然气罐车运送至厂区东北侧的LNG储罐储存，供应熔炉使用 | 增加天然气的储存及使用 |
|  | 供热：项目办公室冬季供暖采用电暖气，生产车间冬季不供暖 | 不变 |
| 劳动定员和工作制度 | 项目变更前劳动定员为10人，全年工作180d，每天工作12小时 | 项目变更后劳动定员为10人，全年工作180d，每天工作16小时。 | 年工作时间增加 |
| 投资情况 | 总投资6500万元、环保投资95万元 | 总投资6500万元、环保投资100万元 | 增加环保投资 |

## 4.2建设内容及平面布置变更

项目将生产车间的内电炉变换为天然气蓄热式熔炉，建设内容及平面布置不变。变更后项目建设内容详见表4-2，变更后平面布置图见附图3。

表4-2    项目建设内容变更情况一览表

| 序号 | 变更前 | 变更后 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 建筑面积（m2） | 名称 | 建筑面积（m2） |  |
| 1 | 生产车间 | 1350 | 生产车间 | 1350 | 不变 |
| 2 | 库房 | 1000 | 库房 | 1000 |  |
| 3 | 办公用房 | 132 | 办公用房 | 132 |  |
| 4 | 附属用房 | 18 | 附属用房 | 18 |  |
| 5 | 循环水池 | 150 | 循环水池 | 150 |  |

## 4.3原辅材料及能源消耗变更

（1）原辅材料及能源消耗

项目变更后产能增加，同时电炉变换为天然气蓄热式熔炉，增加了天然气用量，因此原辅材料及能源消耗发生变更。变更情况见表4-3。

表4-3    主要原辅材料及能源消耗变更一览表

| 名称 | 规格 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变更前 | 变更后 | 变化情况 |  |
| 原辅材料 | 铝锭 | A00标准铝锭 铝含量99.7% | 550t/a | 735t/a | +185t/a | 外购、裸装 |
|  | 废铝合 金门窗 | 铝含量97.5% | 1500t/a | 2000t/a | +500t/a | 外购、裸装 |
|  | 铝材下脚料 | 铝含量98% | 900t/a | 1200t/a | +300t/a | 外购、裸装 |
|  | 镁锭 | 镁含量99% | 49t/a | 62.3t/a | +13.3t/a | 外购、裸装 |
|  | 合金硅 | 硅含量70%~80% | 68t/a | 85t/a | +17t/a | 外购、裸装 |
|  | 精炼剂 | 氯化钠、冰晶石和氯化钾等 | 12t/a | 16t/a | +4t/a | 外购 |
|  | 清渣剂 | 氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等 | 6t/a | 8t/a | +2t/a | 外购 |
|  | N2 | / | 1400m3 | 1867 | +467t/a | 外购，用于精炼 |
| 能源及动力消耗 | 电 | / | 250万kWh | 100万kWh | -150万kWh | 由当地供电管网供应 |
|  | 新鲜水 | / | 1860m3 | 1860m3 | 0 | 由厂区自备水井供应 |
|  | 天然气 | / | / | 32万m3 | +32万m3 | 外购，20立方米LNG储罐（8.6t）存储 |

项目变更后各源材料理化性质不变，如表2-4所示；根据《铝及铝合金废料》（GB/T13586-2006）中废铝分类要求及其合金牌号、以及废铝合金门窗成分检测报告对废铝成分进行确定，各铝原料成分含量如表2-5所示：

（11）物料平衡：

①全厂物料平衡

项目变更后根据企业提供资料，拟建项目物料平衡见图4-1。

②铝元素平衡

项目变更前根据企业提供资料，铝元素平衡表如下表所示：

表4-4    铝元素平衡一览表

| 投入铝 | 产出铝 |
| --- | --- |
| 流入物料 | 年耗量t/a | 铝含量% | 流入铝量t/a | 流出物料 | 流出量t/a | 铝含量% | 流出铝量t/a |
| 废铝合金门窗 | 2000 | 97.5 | 1950 | 产品 | 铝棒 | 4000 | 95.99 | 3839.6 |
| 铝材下 脚料 | 1200 | 98 | 1176 | 废气 | 熔炼（粉）尘 | 50.5 | 16.05 | 8.1 |
| 铝锭 | 735 | 99.7 | 732.8 |  | 炒灰机粉尘 | 1.2 | 16.05 | 0.16 |
| 不合格 铝棒 | 80 | 97 | 77.6 | 固废 | 不合格 铝棒 | 80 | 97 | 77.6 |
| 回收铝液 | 4.5 | 97 | 4.4 |  | 回收铝液 | 4.5 | 97 | 4.4 |
| 边角料 | 40 | 97 | 38.8 |  | 边角料 | 40 | 97 | 38.8 |
| / | / | / | / |  | 铝灰 | 54.3 | 20.15 | 10.94 |
| 合计 | 3979.6 | 合计 | 3979.6 |

## 4.4生产设备变更

项目变更后将电炉变换为天然气蓄热式熔炉，并新增低氮燃烧器一台。设备变更情况详见表4-4。

表4-4  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/套） | 用途 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变更前 | 变更后 |  |  |
| 1 | 电炉 | 15t | 1 | 0 | 熔炼、精炼 | -1套 |
| 2 | 天然气蓄热式熔炉 | 15t | 0 | 1 |  | +1套 |
| 3 | 铸造系统 | / | 1 | 1 | 铸造 | 不变 |
| 4 | 叉车 | / | 2 | 2 | 装料 | 不变 |
| 5 | 吊车 | 10t | 1 | 1 | 吊棒 | 不变 |
| 6 | 炒灰机 | / | 1 | 1 | 铝液回收 | 不变 |
| 7 | 全自动切割锯 | / | 1 | 1 | 切割铝棒 | 不变 |
| 8 | 铸造模具 | 90型 | 1 | 1 | 成模 | 不变 |
| 9 | 循环水泵 | Q=500m3/h，H=17m | 1 | 1 | 水循环 | 不变 |
| 10 | 离线脉冲布袋除尘器 | 风量55000m3/h，过滤面积1100m2 | 1 | 1 | 除尘 | 不变 |
| 11 | 低氮燃烧器 | 去除效率60% | 0 | 1 | 降低氮氧化物浓度 | +1套 |

## 4.5给排水变更

变更前：详见2.1公用工程章节内容。

变更后：项目变更后给排水不发生变化。

项目变更后生产、生活用水由厂区自备水井供应，用水主要为生产、生活用水，新鲜水用量为6.95m3/d（1251m3/a）。项目变更后用水具体情况如下：

A、生产用水主要为循环冷却水，生产总用水量为270m3/d，其中包括循环冷却水循环水量为263.25m3/d（项目循环用水率按97.5%计），新鲜水补水为6.75m3/d。

B、生活用水：项目变更后劳动定员仍为10人，厂区内不设食堂、宿舍，厕所为旱厕，日生活用水量以20L/人·天计，则生活用水量为0.2m3/d（36m3/a）。

项目变更后用水总量为270.2m3/d，其中循环水用量为263.25m3/d，新鲜水用量为6.95 m3/d。

②排水

项目变更后生产废水主要为循环冷却水定期排污水，按循环水量的0.3%计，则排水量为0.79m3/d（142.2m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，产生量少且水质简单用于厂区泼洒抑尘：

表4-6    项目变更后全厂水量平衡一览表（m3/d）

| 序号 | 名称 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水 | 270 | 6.75 | 263.25 | 5.96 | 0.79 |
| 2 | 生活用水 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.16 |
| 合计 | 270.2 | 6.95 | 263.25 | 6.0 | 0.95 |

变更情况：项目变更前后给排水不变。

## 4.6工艺流程及排污节点变更

变更前：工艺流程及排污节点详见2.3章节。

变更后：项目变更后保持原有工艺不变，只是将熔化过程使用的1台电炉更换为1套天然气蓄热式熔炉。熔化温度、熔炼时间及保温时间均未发生变化。

原料铝材采用的主要是废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭；辅料主要有镁锭、合金硅、精炼剂、清渣剂等。原辅材料投入熔炉内进行加热熔化，采用天然气加热，温度控制在730℃~750℃，使炉料熔化，并通过添加精炼剂、清渣剂将炉料内的杂质、气体有效去除。加热熔化后的液体炉料倒入模具内，采用水直接冷却成型。

（1）原料配比：拟建项目根据生产的合金牌号，结合相关标准，将所需原料按比例配备并按相关顺序入炉。根据生产合金牌号的成分要求，将废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭、合金及其添加剂按比例调配成炉料，再投入电炉进行铝合金生产。

（2）投料：将调配好的炉料分批次放入电炉内，放料后关闭进料口，使电炉密闭运行。炉门上方设集气罩，投料产生的废气由集气罩引至废气处理系统进行处理，最后经18m高排气筒排放。

（3）熔化：项目熔炉带有蓄热式焚烧系统，熔炉的加热火焰直接喷入炉内，加热了炉顶和炉墙，同时也加热了炉料。炉料靠高温炉气和被加热到高温的炉顶和炉墙的热辐射来加热、熔化。熔化温度保持在730~750℃，熔炼时间6~7h，保温0.5小时。该过程会产生天然气燃烧废气及熔化烟尘。

（4）扒渣：当炉料全部熔化后，在熔体表面形成一层由金属氧化物和其他废金属夹杂物所组成的熔渣。在进行下一步熔炼之前，需要将这层熔渣除掉。熔渣主要通过添加除渣剂来去除，除渣原理为：除渣剂中含有大量能增加铝、渣之间表面张力的物质，又含有一定量的发热物质，使粘稠的湿渣、块状渣变成干性粉状渣，同时吸附氧化夹渣、金属氧化物等，达到除渣的目的。扒出的熔渣进入铝灰处理系统。该过程会产生扒渣废气及废渣。

（5）搅拌：熔体搅拌可以加快铝液热传递，提高热效率，搅拌在一定程度上也能起到破坏氧化膜的作用。熔化过程及熔炼速度对铝棒质量有重要影响。熔化过程中应注意防止过热，炉料熔化液面呈水平之后，应适当搅动熔体使温度一致。

（6）精炼：从熔体中除去气体、杂质和有害元素，以获得优良铝液的工艺方法和操作过程叫精炼。铝合金熔炼过程中，从大气、燃料、炉料等带入的气体种类较多，如H2、CO2、CO、CNHM（碳氢化合物）、H2O和O2等。但只有容易分解成原子的气体，才能大量溶于铝液中。具体而言，铝液中所溶解的气体H2所占比例为80～90%。铝液中溶解的H2主要来源于水分与铝液反应而生成的氢原子。具体反应方程式为：

2Al＋3H2O = Al2O3＋6[H]

2Al＋3H2O = Al2O3＋3H2

铝液中非金属夹杂物主要为：①熔炼过程中，合金与空气中的氧及水气作用生成的氧化物，生成Al2O3、MgO、SiO2、和Al2O3﹒MgO（尖晶石）。②熔体精炼过程中产生的氯化物、氮化物及碳化物。

本项目采用溶剂精炼和吹气精炼的方式，将精炼剂置于精炼罐内，利用N2将精炼剂吹入铝液内，进行精炼，同时具有除渣和除气的作用。

①溶剂精炼：本项目使用的粉状精炼剂，主要成分是NaCl、KCl和Na3AlF6，精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净，并兼有清渣剂的作用。精炼剂中的部分组元在高温下极易分解，生成的气体易与氢反应，且与夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。其它组元兼有清渣剂作用。

②吹气精炼：本项目使用的惰性气体为N2，N2吹入铝液后，形成许多细小的气泡，夹杂物与气泡相遇后会被吸附在气泡表面并随气泡浮出熔体表面。根据分压差脱气原理，氮气泡中最初的平衡氢分压约为0，铝液中的平衡氢分压不为0，二者存在压差，使溶于金属中的氢不断扩散至气泡中，直至气泡中氢的平衡分压与铝液中氢的平衡分压相等。气泡浮出液面后，熔体中的氢气将逸出进入大气，铝液表面的氧化物不能自动脱离气相而重新溶于铝液中，待聚集到一定数量时，即可机械去除。吹气过程中采用较低的通气压力和速度，这样可以扩大气泡的表面积，减缓气泡上升速度，从而去除较多的气体。吹脱法目的是除气，同时也能起到除杂的作用。

（7）二次扒渣：精炼工序会产生一定量的熔渣浮于表面，浮渣对熔体有保护作用，但浮渣太多又会影响热传递，因而浮渣要定时耙出清除，通过机械方式清除（俗称“扒渣”），这部分熔渣含有一定量的铝，因此项目设置炒灰机回收其中的铝料。该过程会产生扒渣废气及废渣。

（8）浇铸：精炼后的铝液进行浇铸。拟建项目共设1套铸造模具，铸造采用直接水冷铸造技术，成品率在98%左右。

精炼后的铝液进入铸造模具框架顶部的分配流槽，由分配流槽将铝液倒入铸造模具。当铝液在铸造模具内达到设定高度时，模具开始下降，在模具下部结晶的铝合金棒被引出模具，并且随模具匀速下降，同时被铸造井内的冷却水直接冷却，形成铝合金棒。该过程会产生不合格品及废水。

（9）切割：对成型铝棒进行切割修整，合格的铝棒入库待售。该过程会产生切割粉尘和边角料。

项目变更后工艺流程及产污节点图见图4-2。

项目变更后产排污节点详见下表。

表4-7    项目变更前产排污节点分析一览表

| 类别 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料 | 颗粒物 | 连续 | 脉冲布袋除尘器+ 1根18m高排气筒（天然气蓄热式熔炉安装低氮燃烧器） |
|  | 熔化 | 颗粒物、SO2、NOx | 连续 |  |
|  | 扒渣 | HCl、氟化物 | 连续 |  |
|  | 精炼 |  | 连续 |  |
|  | 二次扒渣 |  | 连续 |  |
|  | 炒灰 | 颗粒物 | 间歇 |  |
|  | 切割 | 颗粒物 | 间歇 | 无组织排放 |
| 废水 | 循环冷却水排污水 | SS、COD、盐类 | 间歇 | 用于厂区泼洒抑尘 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 |  | 用于厂区泼洒抑尘 |
| 噪声 | 熔炉、炒灰机、铸造系统、切割机、天车 | 等效A声级 | 连续 | 基础减震、厂房隔声 |
|  | 循环水泵、引风机 |  |  | 基础减震 |
| 固废 | 浇铸 | 不合格产品 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | 熔炼 | 熔渣 | 间歇 | 熔渣经炒灰机回收铝液，铝灰外售 |
|  | 炒灰 | 铝灰 | 间歇 | 外售 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 间歇 | 外售 |
|  | 切割 | 边角料 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 间歇 | 统一收集后交环卫部门处理 |

变更情况：项目工艺流程无变更，只是将电炉更换为1套天然气蓄热式熔炉；实际生产过程中，增加排污节点。

## 4.7项目变更后有关污染排放及环境影响分析

由于变更后，排污节点增加，因此将变更后全厂污染源进行分析。

### 4.7.1废气

项目变更后营运期大气污染源主要为天然气蓄热式熔炉燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX；熔炼过程产生的废气、炒灰机粉尘、切割机粉尘及集气罩未收集的无组织粉尘。

（1）有组织废气

①天然气蓄热式熔炉燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX

熔炉使用液化天然气作为燃料，其主要成分为CH4、H2和CO等，属于清洁燃料。根据企业提供的资料，天然气使用量约为32万m3/a。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》烟气量排放系数取136259.17Nm3/万m3，天然气燃烧产生的烟气量约为436万m3/a。根据排污系数手册SO2和NOx排污系数一般分别为：0.02Skg/万m3-原料（S指燃气收到基硫份含量，单位为mg/m3）、18.71kg/万m3-原料。根据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》中相关资料可知，每燃烧1000m3天然气产生颗粒物为140g。

由此计算，项目天然气燃烧产生的SO2、颗粒物和NOx的产生量分别为0.0128t/a、0.0448t/a和0.599t/a；产生浓度分别为17.6mg/m3、10.27mg/m3、 137.16mg/m3。

为了能达标排放，本项目采取在燃气熔炉前安装高效低氮燃烧器，可有效控制污染物排放浓度，根据对设备供应厂家提供资料，并对生产低氮燃烧器的其它企业进行询问了解，目前此行业引进先进技术，给不同锅炉配备合适的高效低氮燃烧器，已有相当数量成功案例，使安装高效低氮燃烧器后的锅炉氮氧化物排放能够达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值要求。

项目采用的低氮燃烧器去除效率可达60%，则氮氧化物产生浓度可达54.86mg/m3、产生量为0.23t/a。

②熔炼废气：原辅材料在熔炼过程中将产生一定量的废气，废气污染物主要为熔炼过程中产生的烟尘，精炼剂及扒渣剂中含氯盐类、含氟盐类在精炼过程中产生的氯化氢、氟化物。

A、烟尘

原料在熔炼过程中产生的熔炼烟尘，其组成较为复杂，主要为铝的氧化物，还包括废铝合金门窗中其他金属元素的氧化物和氯化物。拟建项目电炉烟尘产生系数采用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3340有色金属合金制造业”铝镁合金产污系数。本项目原料采用铝锭、铝材下脚料和废铝合金门窗，铝锭及铝材下脚料年用量1935吨，废铝合金门窗年用量为2000吨，按照原料比例对电炉内烟（粉）尘产生量进行计算，烟（粉）尘产污系数及产生量见下表。

表4-8    项目变更后电炉内烟（粉）尘产物系数及产生量一览表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 烟尘产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝镁合金 | 铝锭+金属镁 | 有色金属熔化炉 （反射炉） | ＜5000t/年 | 烟尘 | kg/t-产品 | 3.78 | 50.5 |
| 铝镁合金 | 铝废杂料+金属镁 | 有色金属熔炉（反射炉） | ＜5000t/年 | 烟尘 | kg/t-产品 | 21.6 |  |

经计算，熔炉内烟尘产生总量为50.5t/a，烟尘产生浓度为318.81mg/m3。

B、氯化氢

根据厂方提供资料，清渣剂Cl离子含量约为35%，精炼剂Cl离子含量约为40%，清渣剂年用量约为8吨，精炼剂年用量约为16吨，则Cl离子总含量约为9.2t。参考同类项目，Cl离子反应生成HCl约占Cl离子总含量的0.7%，则其HCl产生量约为0.064t/a，HCl产生浓度为0.40mg/m3。

C、氟化物

项目采用的清渣剂中含有氟硅酸钠（Na2SiF6），精炼剂中含有冰晶石（Na3AlF6）。冰晶石熔点在1000度以上，氟硅酸钠在300度以上则会分解成四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF）。由于铝锭熔点为660度，本项目熔铸生产工艺流程中温度控制在750度左右，因此精炼剂中的冰晶石不会分解出氟化物。但清渣剂中的氟硅酸钠将分解出废气四氟化硅和固体氟尘氟化钠。

四氟化硅为气态氟，氟化钠为固态尘氟，计入颗粒物的范畴。本项目清渣剂使用量为8t/a，其中含氟硅酸钠3%，则氟硅酸钠使用量为0.24t/a，则四氟化硅产生量为0.13t/a，产生浓度为0.8mg/m3。氟化钠产生量为0.11t/a。

③炒灰机粉尘

电炉产生的熔渣送至炒灰间，经炒灰机进一步处理回收铝液，熔渣利用自身热量，无需加热。炒灰 过程中将产生粉尘，根据建设单位提供的数据，熔渣产生量约为60t/a，粉尘产生系数按2%计算，则炒灰工序产生颗粒物总量为1.2t/a，产生浓度为7.6mg/m3。

④总计

项目变更后采取将天然气燃烧废气由一台引风机带动经过换热器后通过管道与熔炼废气汇入1个集气罩内，集气罩收集的废气与炒灰机经集气罩收集后粉尘通过管道汇入一套脉冲布袋除尘器处理，处理后经18m高排气筒排放；项目脉冲布袋除尘器的风机风量为55000m³/h，除尘器处理效率达99%，集气罩收尘率以95%计。

经计算项目颗粒物总捕集量为49.26t/a，捕集浓度为311mg/m3；NOX总捕集量为0.22t/a，捕集浓度为54.86mg/m3；SO2总捕集量为0.0122t/a，捕集浓度为17.6mg/m3；氯化氢总捕集量为0.061t/a，捕集浓度为0.4mg/m3；氟化物总捕集量为0.012/a，捕集浓度为0.8mg/m3。

则经除尘器处理后颗粒物排放量为0.49t/a，排放浓度为3.1mg/m3；NOX排放量为0.22t/a，排放浓度为54.86mg/m3；SO2排放量为0.0122t/a，排放浓度为17.6mg/m3；氯化氢排放量为0.061t/a，排放浓度为0.4mg/m3；氟化物排放量0.012/a，排放浓度为0.8mg/m3。颗粒物、NOX、SO2、氯化氢、氟化物的外排浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求：颗粒物浓度限值为10mg/m3，NOX浓度限值为100mg/m3，SO2浓度限值为100mg/m3，氯化氢浓度限值为30mg/m3及氟化物浓度限值为3mg/m3的要求。

（2）无组织颗粒物

①切割粉尘

铝棒冷却后需要对两端进行切割修整，切割会产生粉尘，根据生产工艺切割修整铝材量及切割次数，结合经验数据，切割过程产生的粉尘约为产品的 0.001‰约0.004t/a，以无组织形式排放。

②集气罩未收集的

由于集气罩的及其效率未能达到100%，根据建设单位提供的资料和查阅相关文献，集气罩的收集效率以95%计，经计算，以无组织形式排放的颗粒物、NOX、SO2、HCl、氟化物分别为2.59t/a、0.01t/a、0.0006t/a、0.003t/a、0.01t/a。

③总计

项目采取设置炒灰间，加强生产车间的通风，设置绿化隔离带，减少污染物的聚集等措施可去除90%的颗粒物。

则生产车间内颗粒物、NOX、SO2、HCl、氟化物总排放量分别为0.26t/a、0.01t/a、0.0006t/a、0.003t/a、0.01t/a。预计颗粒物、NOX及SO2无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物无组织排放浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

（3）大气污染物预测

①大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

A、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

B、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表4-9    评价等级判别一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

C、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表4-10    污染物评价标准一览表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 150.0 | GB 3095-2012及其修改单 |
| TSP | 24小时平均 | 300.0 |  |
| NOX | 1小时平均 | 200 |  |
| SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 20 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

②项目参数及结果

A、估算模型参数见下表。

表4-11    估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 31 |
| 最低环境温度/℃ | -13 |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ( 是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | ( 是 (否 |
|  | 岸线距离 | / |
|  | 岸线方向 | / |

B、点源、面源参数见下表。

表4-12    点源参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/° | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量 /m3/h | 烟气温度/℃ | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NO2 | SO2 | 氯化氢 | 氟化物 |
| 排气筒 | 118.6714 | 39.6852 | 40 | 18 | 0.6 | 55000 | 100 | 2880 | 正常排放 | 0.047 | 0.02 | 0.001 | 0.006 | 0.01 |

表4-13    矩形面源参数一览表

| 名称 | 面源起点中心坐标/° | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角/° | 面源有限排放高度/m | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NO2 | SO2 | 氯化氢 | 氟化物 |
| 生产车间 | 118.6713 | 39.6848 | 40 | 50 | 27 | 0 | 15 | 2880 | 正常排放 | 0.025 | 0.0009 | 0.00006 | 0.0003 | 0.00096 |

C、估算结果见下表及下图。

a、点源主要污染物估算模型计算结果

表4-14    点源主要污染物估算模型计算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 | NO2 | SO2 | 氯化氢 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 0.96551 | 0.2145 | 0.41086 | 0.2054 | 0.020543 | 0.004108 | 0.12326 | 0.2465 | 0.20543 | 1.027 |
| D10% | ≤0 |

b、矩形面源主要污染物估算模型计算结果

表4-15    矩形面源主要污染物估算模型计算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 | NO2 | SO2 | 氯化氢 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % | 浓度 μg/m3 | 占标率 % |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 46.174 | 5.13 | 1.6622 | 0.8311 | 0.020543 | 0.004108 | 0.55399 | 1.107 | 1.7729 | 8.86 |
| D10% | ≤0 |

③评级工作等级确定

综合以上分析，项目变更后Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物， Pmax值为5.13%，Cmax为46.174μg/m3，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

有组织颗粒物、NOX、SO2、氯化氢、氟化物的外排浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求：颗粒物浓度限值为10mg/m3，NOX浓度限值为100mg/m3，SO2浓度限值为100mg/m3，氯化氢浓度限值为30mg/m3及氟化物浓度限值为3mg/m3的要求。

生产车间内颗粒物、NOX、SO2、HCl、氟化物总排放量分别为0.26t/a、0.01t/a、0.0006t/a、0.003t/a、0.01t/a。预计颗粒物、NOX及SO2无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物无组织排放浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

综上所述，采取上述措施后，项目变更后产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。

④排放量核算

A、有组织排放量核算见下表。

表4-16    大气污染物有组织排放量核算一览表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 排气筒1# | 颗粒物 | 3.1 | 0.17 | 0.49 |
| 2 |  | NOX | 54.86 | 0.076 | 0.22 |
| 3 |  | SO2 | 17.6 | 0.004 | 0.0122 |
| 4 |  | 氯化氢 | 0.4 | 0.021 | 0.061 |
| 5 |  | 氟化物 | 0.8 | 0.042 | 0.12 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 0.49 |
|  | NOX | 0.22 |
|  | SO2 | 0.0122 |
|  | 氯化氢 | 0.061 |
|  | 氟化物 | 0.12 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放合计 | 颗粒物 | 0.49 |
|  | NOX | 0.22 |
|  | SO2 | 0.0122 |
|  | 氯化氢 | 0.061 |
|  | 氟化物 | 0.12 |

B、无组织排放量核算见下表。

表4-17    大气污染物无组织排放量核算一览表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间1# | 切割过程 | 颗粒物 | 项目采取设置炒灰间，加强生产车间的通风，设置绿化隔离带，减少污染物的聚集等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0 | 0.26 |
|  |  | 集气罩未收集 | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  | 0.12 | 0.01 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 0.4 | 0.0006 |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值 | 0.2 | 0.003 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.02 | 0.01 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.26 |
|  | NOX | 0.01 |
|  | SO2 | 0.0006 |
|  | 氯化氢 | 0.003 |
|  | 氟化物 | 0.01 |

C、大气污染物年排放量核算见下表

表4-18    大气污染物年排放量核算一览表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.75 |
| 2 | NOX | 0.23 |
| 3 | SO2 | 0.0128 |
| 4 | 氯化氢 | 0.064 |
| 5 | 氟化物 | 0.13 |

（4）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离。

本次评价采用估算模式AERSCREEN计算各无组织排放源大气环境防护距离。无超标点，不设大气防护距离。

综上所述，项目变更后排放的废气经处理后均能达到相应的排放标准，对大气环境影响较小。

### 4.7.2废水

（1）生产废水

项目变更后生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为0.79 m3/d（142.2m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

（2）生活废水

生活废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.16m3/d（28.8m3/a）,产生量较少，直接泼洒抑尘，不外排。

项目变更后产生废水不会对周围水环境造成明显影响。

### 4.7.3噪声

项目变更后主要将电炉更换为天然气蓄热熔炉，噪声源强与电炉基本相同，为85dB（A），项目变更后对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声的措施，项目变更后主要噪声源源强及控制措施见表4-19。

表4-19    项目变更后主要噪声设备及噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 单台声级值dB(A) | 降噪措施 | 降噪后源强 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炉 | 1 | 85 | 基础减震、建筑隔声 | 60 |
| 2 | 铸造机 | 1 | 90 | 基础减震、建筑隔声 | 65 |
| 3 | 炒灰机 | 1 | 80 | 基础减震、建筑隔声 | 55 |
| 4 | 引风机 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 |
| 5 | 切割机 | 1 | 75 | 基础减震、建筑隔声 | 50 |
| 6 | 循环水泵 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 |

项目变更后对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声、振动小的设备。同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声等措施。生产过程在满足生产工艺技术要求的条件下，从声源上降低噪声值。生产规划要合理布局，高噪音设备的位置要考虑到对周围环境的影响。厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

项目变更后噪声不会对厂址周围声环境产生明显不利影响。

### 4.7.4固废

（1）生产固废

项目变更后生产固废主要有检验过程产生的不合格铝棒、熔渣、炒灰机残余铝灰、除尘器产生的除尘灰。

浇铸工序废品率约为2%，不合格铝棒产生量为80t/a；

熔炉在精炼及扒渣过程中将产生一定量的熔渣，其主要成分为Al2O3以及夹杂在铝渣中的纯铝液，根据企业提供的资料，熔渣产生量约为60t/a，熔渣含铝量在10%左右，送炒灰机进行处理，回收其中铝液，铝液回收率在75%左右，铝液回收量为4.5t/a，铝灰为54.3t/a；

除尘器产生的除尘灰主要成分为氧化铝，经计算产生量约为48.77t/a。

切割过程产生的边角料约为铝棒的1%，约40t/a，收集后回用进入熔炼炉。

不合格铝棒作为生产原料再利用；熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；拟建项目所有固体废物均得到了妥善处理，不外排。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a，集中收集后送往垃圾处理站处理。

项目变更后产生的各种固体废弃物产生量及拟采取的处置措施见表4-20。

表4-20    项目变更后固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 产生量t/a | 处置措施 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 0.9 | 集中收集后送往垃圾处理站处理 | 一般 固废 |
| 2 | 不合格铝棒 | 生产车间 | 80 | 生产再利用 |  |
| 3 | 边角料 | 生产车间 | 40 |  |  |
| 4 | 熔渣 | 生产车间 | 60 | 利用炒灰机回收其中铝液，回收量为4.5t/a，炒灰机中残余熔渣即为铝灰 |  |
| 5 | 铝灰 | 生产车间 | 54.3 | 外售综合利用 |  |
| 6 | 除尘灰 | 除尘器 | 48.77 | 外售综合利用 |  |

因此，采取上述措施后，项目变更前固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 4.7.5环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

（1）重大危险源判别

重大危险源是指凡生产、加工、运输、使用和贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元。当单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足式下式，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+﹒﹒﹒﹒﹒﹒+qn/Qn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1，Q２，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目液化天然气储存量及临界量见下表。

表4-21    危险物质最大贮存量及临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 本项目储量t | 临界量t/a | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化天然气 | 8.6 | 50 | 0.172 | 非重大危险源 |

厂区天然气储存量未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量范围，属于非重大危险源。

（2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表4-22    评价工作级别一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，详见《导则》附录A。 |

项目变更后危险物质数量与临界量比值q/Q＜1，环境风险潜势定为Ⅰ，故项目评价等级为简单分析。

（3）评价内容

①评价依据

项目变更后危险物质数量与临界量比值q/Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定环境风险潜势定为Ⅰ，故项目评价等级为简单分析。

②环境敏感目标概况

项目评价范围确定为风险源强周围3km范围内，详见附图2；项目最近敏感点为北侧735m处的小门庄村和塘坨村居民区。

③环境风险识别

A、物质危险性识别

a、物质危险性分类标准及方法

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定物质危险性分类标准见下表。

表4-23    物质危险性分类标准一览表

| 类别 | LD50 （大鼠经口）mg/kg | LD50 （大鼠经皮）mg/kg | LC50（大鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

b、物质危险性识别

项目变更后，经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目变更后在生产过程中列入《危险化学品重大危险源辨识》中有毒有害、易燃易爆物质主要天然气，其特性如下：

表4-24    项目主要物质危险性判别一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 物化性质 | 危险特性 | 毒理学资料及环境行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化天然气 | 8006-14-2 | 外观与性状：无色液体； 熔点：-182.5℃ 相对密度（水=1）：0.43 沸点：-161.5℃ 相对密度（空气=1）：0.55 饱和蒸气压：53.32（-168℃） 燃烧热：889.5KJ/mol 临界温度：-82.6℃ 临界压力：4.59MPa 引燃温度：538℃ 爆炸下限[%（V/V）]：5.3 爆炸上限[%（V/V）]：15 最小点火能：0.28mJ 最大爆炸压力：0.717MPa 溶解性：微溶于水，溶于醇、醚 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险；与五氧化溴、氯气、次氯酸、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应 | 属微毒性； 允许气体安全的扩散到大气中或当做燃料使用； 有单纯窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒；空气中达到25%~30%出现头晕、呼吸加速、运动失调； 急性中毒：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |

根据物质特性和评价等级判定依据表可知，液化天然气属于易燃、易爆物质。

B、生产设施风险识别

生产过程中可能发生熔炉爆炸事故。本项目采用液化天然气作为燃料，储存于LNG储罐中，天然气通过厂区内专用的输气管道输送至生产车间使用。在液化天然气的运输和使用过程中可能发生火灾或爆炸事故。

④环境风险防范措施及应急要求

A、环境风险防范措施：为防止和减轻天然气泄漏和爆炸对环境造成的危害，拟建项目采取以下风险防范措施：

（1）建立巡线制度，提高管理水平，采用先进的仪表控制系统，避免事故状态下的安全放散。

（2）采用高质量阀门及附件，以减少漏气的可能性。

（3）设有专职人员利用专用设备进行检查，及时发现泄露情况，并及时处理

（4）设备、管道、建构筑物之间要严格执行《建筑设计防火规范》和相关工业设计的有关规定，保持一定的安全、防火距离。对有火灾、爆炸危险的建、构筑物的结构形式及建筑材料要符合防爆、防火要求。

（5）生产区设置消防车道并留有足够的回车场地便于消防车通行。

（6）当发现生产车间内外或各部位管线设备发生燃气泄露着火时，应立即切断气源，封闭有关设备、管线（关闭进出口紧急切断阀，切断该部分管线）。并采取有效措施，及时向消防部门和中心控制室报警。

B、应急预案：企业应制定完备的应急预案以应对突发的事故，根据风险评价导则，应急预案应包括以下内容：

表4-25    突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、生产区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 应急预案分级影响条件 | 规定应急预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备及器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相关设施 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

⑤结论分析

项目原辅材料中涉及易燃、易爆物质，厂区天然气储罐储量相对较少，潜在危险性较小。同时应与环保部门签订环保责任制，进行统一的环境管理和监测。并采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的，并能减少或者避免风险事的发生。因此项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。

表4-26    建设项目环境风险简单分析一览表

| 项目名称 | 滦县博云阳铝合金制品有限公司年产3000吨铝棒项目环境影响补充报告 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （河北）省 | （唐山）市 | （）区 | （滦州）县 | （河北滦州经济开发区）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 118°40′17.15″ | 纬度 | 39°41′5.64″ |
| 主要危险物质及分布 | 项目变更后在生产过程中列入《危险化学品重大危险源辨识》中有毒有害、易燃易爆物质主要天然气；储存在LNG罐内，位于厂区库房北侧位置 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 生产过程中可能发生熔炉爆炸事故。本项目采用液化天然气作为燃料，储存于LNG储罐中，天然气通过厂区内专用的输气管道输送至生产车间使用。在液化天然气的运输和使用过程中可能发生火灾或爆炸事故 |
| 风险防范措施要求 | （1）建立巡线制度，提高管理水平，采用先进的仪表控制系统，避免事故状态下的安全放散。 （2）采用高质量阀门及附件，以减少漏气的可能性。 （3）设有专职人员利用专用设备进行检查，及时发现泄露情况，并及时处理 （4）设备、管道、建构筑物之间要严格执行《建筑设计防火规范》和相关工业设计的有关规定，保持一定的安全、防火距离。对有火灾、爆炸危险的建、构筑物的结构形式及建筑材料要符合防爆、防火要求。 （5）生产区设置消防车道并留有足够的回车场地便于消防车通行。 （6）当发现生产车间内外或各部位管线设备发生燃气泄露着火时，应立即切断气源，封闭有关设备、管线（关闭进出口紧急切断阀，切断该部分管线）。并采取有效措施，及时向消防部门和中心控制室报警。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评级说明） 项目变更后危险物质数量与临界量比值q/Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定环境风险潜势定为Ⅰ，故项目评价等级为简单分析。 |

### 4.7.6变更后污染物汇总

项目变更后污染物预测排放情况汇总于下表。

表4-27    项目变更后污染物预测排放情况汇总表    单位：t/a

| 类别 | 名称 | 变更前 | 变更后 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.38 | 0.49 | +0.11 |
|  |  | NOX | / | 0.22 | +0.22 |
|  |  | SO2 | / | 0.0122 | +0.0122 |
|  |  | 氯化氢 | 0.046 | 0.061 | +0.015 |
|  |  | 氟化物 | 0.095 | 0.12 | +0.025 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 1.983 | 0.26 | -1.723 |
|  |  | NOX | / | 0.01 | +0.01 |
|  |  | SO2 | / | 0.0006 | +0.0006 |
|  |  | 氯化氢 | 0.002 | 0.003 | +0.001 |
|  |  | 氟化物 | 0.005 | 0.01 | +0.005 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0.9 | 0.9 | 0 |
|  | 不合格铝棒 | 60 | 80 | +20 |
|  | 边角料 | 30 | 40 | +10 |
|  | 熔渣 | 49.922 | 60 | +10.078 |
|  | 铝灰 | 45.172 | 54.3 | +9.128 |
|  | 除尘灰 | 37.32 | 48.77 | +11.45 |

## 4.8评价标准变更

变更前：详见2.2章节。

变更后：

（1）环境质量标准

①环境空气中NO2、SO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准及其修改单要求；HCl参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最高允许浓度限值要求。

②区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；

③地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

（2）污染物排放标准

①大气污染物排放标准：

A、有组织废气：有组织废气中颗粒物、NOX、SO2、氟化物、氯化氢执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4 大气污染物特别排放限值要求。

B、无组织废气：生产车间无组织颗粒物、NOX、SO2排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

生产车间排放的无组织HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值要求。

②噪声排放标准：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类声环境功能区标准。

③固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单）。

表4-28    变更后项目污染物排放标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 最高允许排放浓度 | 100mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  | SO2 | 最高允许排放浓度 | 100mg/m3 |  |
|  | HCl | 最高允许排放浓度 | 30mg/m3 |  |
|  | 氟化物 | 最高允许排放浓度 | 3mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | 10mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 周界外监控浓度最高值 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | SO2 | 周界外监控浓度最高值 | 0.4 mg/m3 |  |
|  | NOX | 周界外监控浓度最高值 | 0.12 mg/m3 |  |
|  | HCl | 企业边界大气污染物限值 | 0.2 mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  | 氟化物 | 企业边界大气污染物限值 | 0.02 mg/m3 |  |
| 噪声 | 运营期 | 等效A声级 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 合理处置 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单） |

变更情况：废气排放标准发生变更，其他均无变化。

## 4.9环境管理与监测计划

（1）环境管理

环境管理是通过法律、经济、技术、行政、教育等手段，限制危害环境质量的人的活动，以协调发展与环境的关系，达到既发展经济又保护环境的目的。环境管理要纳入企业管理的各个环节，各业务部门分工负责。

因此，根据本项目实际情况，项目实施后厂内应设置环境管理机制，设主管1名，负责项目环境保护日常工作；在主要排污岗位设兼职的环保员，负责对环保设施的操作、维护和保养以及对污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。

①机构设置

搞好环境保护工作的前提是组织落实，依据我国的制度，企业的法人代表是企业环境保护工作的负责人，该公司组成以总经理为首的环境管理机构。

②主要职责

A、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

B、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

C、检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

D、制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

E、推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

F、监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。

③项目环境信息公开

A、企业信息公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下：

a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

c、防治污染设施的建设和运行情况；

d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

e、突发环境事件应急预案；

f、其他应当公开的环境信息。

表4-29    变更后项目污染物排放标准一览表

| 单位名称 | 滦县博云阳铝合金制品有限公司 | 法人 | 左林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 于浩泽 | 电话 | 18714105555 |
| 统一社会信用代码（组织机构代码） | 91130223MA09FY8K40 |
| 建设地点 | 河北滦州经济开发区（原司家营工业集聚区）滦县市古马镇小门庄村 |
| 总投资 | 6500万元 |
| 项目内容 | 主要生产牌号为6063型铝合金棒，年生产量为4000吨 |
| 污染源定期监测结果 | 废气、噪声等监测数据 |
| 环保设施运行情况 | 环保设施运行参数、在线数据等 |
| 公开方式 | 企业网站或区域环保网站 |

B、污染源排放清单

根据项目建设情况，给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。清单主要包括治理工程组成，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等，项目污染源排放清单如表26所示：

表4-30   污染源排放清单一览表

| 工程组成 | 污染物 种类 | 治理设施 | 排放浓度 | 总量控制t/a | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 有组织废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒（1根）、天然气蓄热熔炉安装低氮燃烧器 | 3.1 mg/m3 | SO2：0.436t/a NOX：0.436t/a 颗粒物：1.628t/a 氯化氢4.752t/a 氟化物0.475t/a | 排气筒 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
|  |  | NOX |  | 54.86 mg/m3 |  |  |  |
|  |  | SO2 |  | 17.6 mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.4mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  | 0.8mg/m3 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 设置炒灰间， 加强生产车间的通风，设置绿化隔离带， 减少污染物的聚集 | / |  | 厂界 | 颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996表2无 组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值 |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD、 氨氮、SS | 泼洒抑尘 | COD：0t/a 氨氮：0t/a | 不外排 |
|  | 生产废水 | 盐类 | 泼洒抑尘 |  | 不外排 |
| 噪声 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减振、 建筑物隔声 | 75~90dB（A） | / | 厂界四周 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后定期送往垃圾回收站处理 | 0.9t/a | / | 合理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 生产车间 | 不合格铝棒 | 回用于生产 | 80t/a |  |  |  |
|  | 生产车间 | 边角料 | 回用于生产 | 40t/a |  |  |  |
|  | 生产车间 | 熔渣 | 采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰外售 | 60t/a |  |  |  |
|  | 生产车间 | 铝灰 | 外售至铝冶炼企业 | 54.3t/a |  |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 |  | 48.77t/a |  |  |  |
| 环境管理 | / |

（2）环境监测计划

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。

通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

①环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议拟建工程的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。

②监测计划

根据污染物排放特征及地下水流向，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。拟建工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见下表。

表4-31    监测计划一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒排放口 | 颗粒物 | 一年一次 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  | 厂界上下风向监测点 | 颗粒物 | 一年一次 | 颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996表2无 组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值要求 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效A声级 | 一季一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准 |

（3）企业排污口规范化

排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

①具体管理原则

A、向环境排放污染物的排放口必须规范化。

B、将列入总量控制的污染物排污口列为管理的重点。

C、排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。

D、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

E、废气排放筒应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，应符合《污染源监测技术规范》。

F、工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

②排污口立标管理

污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》 （GB15562.1-1995）与（GB15562.2-95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处；重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌；对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。

③排污口建档管理

使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 4.10总量控制指标变更

目前，全国实行排放总量控制的污染物有四种：其中大气污染物为SO2、NOX；水污染物为COD、NH3-N。

根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文件要求，火电行业按照绩效法核算总量，其他行业按照国家和地方污染物排放标准核定。

根据国家有关政策，结合该项目污染物排放的种类，确定本项目变更后工程实施排放总量控制的主要污染物为：SO2、NOx、COD、NH3-N。特征污染物为颗粒物、氯化氢及氟化物。项目变更后污染物总量控制指标核定详见下表，项目变更前后污染物总量控制指标对比情况详见下表。

表4-32    项目污染物总量控制指标核定一览表

| 项目 | 排放/协议标准 (mg/L、mg/m3) | 排放量 （m3/a） | 运行时间 （h/a） | 污染物年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 100 | 436万 | 2880 | 0.436 |
| NOX | 100 | 436万 | 2880 | 0.436 |
| COD | / | / | / | / |
| NH3-N | / | / | / | / |
| 核算公式 | 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 |
| 核算结果 | 由公式核算可知，项目变更后污染物年排放量分别为： SO2 0.436t/a ；NOX 0.436t/a ；COD0t/a；NH3-N0t/a |

注：此废气量按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(第十分册)》燃烧天然气排污系数核算得出。

特征污染物计算如下：

①颗粒物排放限值总量控制指标

=436万m3/a×10mg/m3+55000m3/h×10mg/m3×2880×10-9=1.628t/a；

②氯化氢排放限值总量控制指标

=55000m3/h×30mg/m3×2880×10-9=4.752t/a；

②氟化物排放限值总量控制指标

=55000m3/h×3mg/m3×2880×10-9=0.475t/a；

综上所述，项目变更后污染物总量控制指标为：SO2：0.436t/a、NOX：0.436t/a、COD ：0 t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：1.628t/a、氯化氢4.752t/a、氟化物0.475t/a。

表4-33    项目变更前后污染物总量控制指标一览表      单位t/a

| 类别 | 污染物种类 | 原环评批复总量 | 项目变更后总量 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | 0.436 | +0.436 |
|  | NOx | / | 0.436 | +0.436 |
|  | 颗粒物 | 1.188 | 1.628 | +0.44 |
|  | HCl | 3.564 | 4.752 | +1.188 |
|  | 氟化物 | 0.356 | 0.475 | +0.119 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 |

根据表4-33可知，项目变更后，工作时间增加及新增天然气用量，因此变更后总量相应增加。因此项目变更后污染物总量控制指标，即：

SO2：0.436t/a、NOX：0.436t/a、COD ：0 t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：1.628t/a、氯化氢4.752、氟化物0.475t/a

5.环保措施“三同时”验收一览表

依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设完成后，应对环境保护设施进行验收。变更后环境保护“三同时”验收内容见表5-1。

表5-1   变更后环境保护措施“三同时”验收一览表

| 类别 | 防治对象 | 污染因子 | 环保措施 | 数量 （套） | 投资 （万元） | 要求及效果 | 验收标准 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔炉废气（含天然气燃烧废气）、炒灰机粉尘 | NOX | 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒（1根）、天然气蓄热熔炉安装低氮燃烧器 | 1 | 85 | ≤100mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值 | +5万元 |
|  |  | SO2 |  |  |  | ≤100mg/m3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | ≤10mg/m3 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤3mg/m3 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  | ≤30mg/m3 |  |  |
|  | 无组织 排放废气 | 颗粒物 | 设置炒灰间， 加强生产车间的通风，设置绿化隔离带， 减少污染物的聚集 | / | 4 | 颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 | 颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996表2无 组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值 | 不变 |
|  |  | SO2 |  |  |  | SO2无组织排放监控浓度限值：0.4mg/m3 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  | NOX无组织排放监控浓度限值：0.12mg/m3 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  | HCl企业边界限值≤0.2mg/L |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | 氟化物企业边界限值≤0.02mg/L |  |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD、 氨氮、SS | 泼洒抑尘 | / | / | 不外排 | / | / |
|  | 生产废水 | 盐类 | 泼洒抑尘 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减振、 建筑物隔声 | / | 4 | 厂界 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准 | 不变 |
| 固废 | 不合格铝棒 | 回用于生产 | / | 1 | 不外排 | 不变 |
|  | 切割边角料 | 回用于生产 |  |  |  |  |
|  | 铝灰、除尘灰 | 外售至铝冶炼企业 |  |  |  |  |
|  | 熔渣 | 采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰外售 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后定期送往垃圾回收站处理 |  |  |  |  |
| 防渗 | 生产车间地面、原料库及循环水池，地表铺设 100mm 厚压实粘土，而后在粘土层上构筑 150~200mm 厚的混凝土，采取上述措施后的防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s | 1 | / | 不变 |
| 绿化硬化 | 厂区地面绿化、硬化 | 5 | / | 不变 |
| 合计 | 变更后环保投资100万元 | 增加 |

# 6.结论

## 6.1项目变更内容

根据实际生产需要并结合现行环保要求，该项目在建设过程中，建设单位对项目做出以下变更：

①产品规模变更为年产铝棒4000吨；因此项目原辅材料及生产时间也相应变更，生产时间由原来12h/d变更为16h/d。

②将熔化过程使用的1台电炉更换为1套天然气蓄热式熔炉，增加天然气的用量；因此主要生产设施及设备也相应发生变更。

## 6.2变更后环境影响结论

### 6.2.1变更后大气环境影响结论

项目变更后Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物， Pmax值为5.13%，Cmax为46.174μg/m3，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

有组织颗粒物、NOX、SO2、氯化氢、氟化物的外排浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求：颗粒物浓度限值为10mg/m3，NOX浓度限值为100mg/m3，SO2浓度限值为100mg/m3，氯化氢浓度限值为30mg/m3及氟化物浓度限值为3mg/m3的要求。

生产车间内颗粒物、NOX、SO2、HCl、氟化物总排放量分别为0.26t/a、0.01t/a、0.0006t/a、0.003t/a、0.01t/a。预计颗粒物、NOX及SO2无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物无组织排放浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

综上所述，采取上述措施后，项目变更后产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。

### 6.2.2变更后水环境影响结论

（1）生产废水

项目变更后生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为0.79 m3/d（142.2m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

（2）生活废水

生活废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.16m3/d（28.8m3/a）,产生量较少，直接泼洒抑尘，不外排。

项目变更后产生废水不会对周围水环境造成明显影响。

### 6.2.3变更后声环境影响结论

项目变更后对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声、振动小的设备。同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声等措施。生产过程在满足生产工艺技术要求的条件下，从声源上降低噪声值。生产规划要合理布局，高噪音设备的位置要考虑到对周围环境的影响。厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

项目变更后噪声不会对厂址周围声环境产生明显不利影响。

### 6.2.4变更后固体废物环境影响结论

项目变更后固废主要有检验过程产生的不合格铝棒、熔渣、炒灰机残余铝灰、除尘器产生的除尘灰及生活垃圾。

不合格铝棒作为生产原料再利用；熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；拟建项目所有固体废物均得到了妥善处理，不外排；生活垃圾集中收集后送往垃圾处理站处理。

因此，采取上述措施后，变更后项目固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 6.2.5变更后环境风险结论

项目变更后不存在重大风险源，在采取相应风险防范措施后，风险可接受。

## 6.3总量控制结论

项目变更后，工作时间增加及新增天然气用量，因此变更后总量相应增加。因此项目变更后污染物总量控制指标，即：

SO2：0.436t/a、NOX：0.436t/a、COD ：0 t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：1.628t/a、氯化氢4.752、氟化物0.475t/a

## 6.4项目变更可行性结论

项目变更后，完善了相应的环保设备，可满足相应标准要求。从环境保护角度考虑，项目变更可行。

# Text boxes

图2-1    项目变更前物料平衡图   单位：t/a

图2-2    项目水量平衡图    单位m3/d

图2-3   项目变更前工艺流程及排污节点图

图4-1    项目变更后物料平衡图   单位：t/a

图4-1    项目水量平衡图    单位m3/d

图4-2   项目变更后工艺流程及产污节点图

图4-3    有组织颗粒物预测结果图

图4-4    有组织氮氧化物预测结果图

图4-5    有组织二氧化硫预测结果图

图4-6    有组织氯化氢预测结果图

图4-3    有组织颗粒物预测结果图

图4-7    有组织氟化物预测结果图

图4-8    无组织颗粒物预测结果图

图4-9    无组织氮氧化物预测结果图

图4-10    无组织二氧化硫预测结果图

图4-11    无组织氯化氢预测结果图

图4-12    无组织氟化物预测结果图