审批意见： 滦审批表〔2023〕 号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 唐山图宽再生资源有限公司年处理20万吨废钢渣项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇郭各庄村北。本项目为新建项目，坐标为东经118°32′26.852″，北纬39°50′51.490″。厂区东侧为唐山做中行再生资源有限公司，西、南、北侧均为空地。距离项目最近敏感点为西北侧240m的六百户村和西南300m的郭各庄村。本项目总投资5300万元，其中环保投资50万元，占总投资比例0.94%。项目占地面积11333m2；拟建设全封闭生产车间、原料及成品库房等。拟建设钢渣处理生产线一条，年加工处理钢渣20万吨。该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。 滦州市发展和改革局为本项目出具企业投资项目备案信息，备案编号：滦发改备字[2023]73号，项目代码2302-130223-04-01-169232，该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及相关管理要求。 二、应重点做好的工作 1、加强施工期、运营期管理，制定严格的规章制度，遵守相关环境保护法律、法规及相关政策性文件，确保各项环保措施落实到位。 2、废气：①有组织废气：钢渣上料仓三面设围挡，顶部设集气罩；颚式破碎机、锤式破碎机均封闭处理，入料口、出料口均设置集气管；振动筛封闭处理，入料口、筛面、出料口均设置集气管；将以上废气收集后通过集尘管道引入1台布袋除尘器处理后，通过不低于15m高排气筒（DA001）排放；满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）及《关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》（唐环气[2019]1号）的限值要求：颗粒物10mg/m3。 ②无组织废气：原料及成品库为封闭库房，原料、成品堆存区域上方设置可覆盖整个区域的喷淋装置；生产车间为封闭车间，物料转运采用全封闭皮带通廊。处理后颗粒物无组织排放浓度参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）的限值要求：1.0mg/m3要求。 3、噪声：经隔声处理后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、废水：生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，合理处置；车辆冲洗废水经洗车平台沉淀池沉淀后回用洗车；球磨废水经“浓缩罐+压滤机”处理后循环使用，不外排。本项目应取得合法合理的取用水手续，否则不得开工建设、生产。 5、固废：废钢球，收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售五金回收公司；泥饼、沉泥、除尘灰袋装收集后暂存固废间，综合利用；废布袋定期外售废品回收站；废润滑油、废油桶，在危险废物暂存间分区暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾，收集后由环卫部门统一处理。本项目所产生的固体废物均需合理处置，满足固体废物处置及资源化利用相关规范。 6、防渗：按照分区防渗的要求及环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 7、严格落实报告表中提出的各项环境风险防范措施，储备充足的防范物资，编制突发环境风险应急预案并备案，定期开展演练防范环境风险。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护措施监督检查清单及其他各项环境保护措施。 四、本项目环评文件为根据现行环境保护法律、法规和有关政策进行审批，企业应按照国家有关政策，在依法依规取得发改、自然资源和规划、水利等相关部门的审批手续后，再进行建设、生产活动，否则不得开工建设。 五、本项目环评文件批准后，若建设项目出现重大变动应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环评文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报审批部门重新审核。 六、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及验收。 七、本项目污染物依照国家或地方污染物排放标准核定总量指标为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 特征污染物控制指标为：颗粒物：3.456t/a。 滦州市行政审批局 （盖章） 2023年 7月11日