《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山市开文水泥制品扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山市开文水泥制品有限责任公司 |
| 法人代表 | 胡凯文 | 联 系 人 | 胡凯文 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县九百户镇大宋家峪村 |
| 联系电话 | 15027633222 | 传真 |  | 邮政编码 | 063703 |
| 建设地点 | 唐山市开文水泥制品有限责任公司院内 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) |  | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中：环保投资(万元) | 3 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年6月 |
| 工程内容及规模： 项目背景 滦县泓泰水泥制品厂于2011年4月投资58万元在滦县九百户镇大宋家峪村东侧建设了滦县泓泰水泥制品项目，主要建设生产车间、原料堆棚、办公室等。产品为水泥制品（主要为给排水工程用钢筋混凝土管），生产规模为4000节/年。 2011年3月，由唐山赛特尔环境技术有限公司编制完成了《滦县泓泰水泥制品项目环境影响报告表》，2011年4月19日通过滦县环境保护局的审批（滦环表（2011）028号）。 滦县泓泰水泥制品厂于2016年6月27日更名为唐山市开文水泥制品有限责任公司。 在项目的生产过程中，为了提高工作效率，公司于2016年9月委托唐山赛特尔环境技术有限公司编制完成了《滦县泓泰水泥制品项目环境影响评价变更报告》，增设1台搅拌机、2台龙门吊、3个水泥仓，变更后，共设置2台搅拌机、4台龙门吊和3个水泥仓。2016年11月30日通过滦县环境保护局的审批（滦环表（2016）54号）。2017年10月18日通过唐山市环境保护局滦县分局的验收（滦环验[2017]107号）。 由于在实际生产过程中，4台龙门吊无法满足正常作业要求，需增设2台龙门吊，故公司提出建设唐山市开文水泥制品扩建项目，项目建成后，年生产8000节钢筋混凝土管。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。唐山市开文水泥制品有限责任公司委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、原有项目概况 1.建设地点：项目位于滦县九百户镇大宋家峪村东侧，厂址中心坐标为北纬39°50'4.89"、东经118°31'21.64"。 2.生产规模：项目主要生产给排水工程用钢筋混凝土管，生产规模为4000节/年。 3.建设内容：项目建设内容主要有生产车间、锅炉房、原料棚、成品堆场、笼具加工车间、办公室等建筑设施。 4.主要原材料及能源消耗见表1。 表1 主要原料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 来源 备注 1 水泥 t/a 4000 滦县及周边 2 石子 t/a 15000 滦县及周边 3 沙子 t/a 6000 滦县及周边 4 钢筋 t/a 400 滦县及周边 5 电 万kwh/a 7 本地电网 6 水 t/a 7047 自备水井 7 生物质成型燃料 t/a 150 外购 表2 生物质成型燃料成分一览表 项目 固定碳（FCad) 全硫 （St，ad） 灰分(Aad) 全水份（MT） 挥发份(Vad) 固定碳 焦渣特征(CRC) 高位发热量(Qgr，ad) 低位发热量(Qnet，ar) 生物质成型燃料 16.48% 0.021% 1.56% 6.33% 75.63% 15.15% 1类 4632Kcal/kg 4203Kcal/kg 5.主要生产设备及设施见表3。 表3 生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 搅拌机 台 2 2 提升机 台 2 搅拌机配套设备 3 皮带输送机 套 2 4 旋滚机 台 1 5 龙门吊 台 4 6 离心机 台 1 7 水泥仓 个 3 容积均为80t 8 蒸汽锅炉 台 1 1t/h，燃料为生物质成型颗粒 9 蒸养池 个 5 6m×4m×2m 6.占地面积：项目总占地面积为6666.7平方米。 7.劳动制度及定员：项目年工作270天，每天1班，每班8小时；劳动定员30人。 8.给排水 ①给水 项目总用水包括生产用水和生活用水两部分，总用水量为26.1m3/d（7047m3/a）。 生产用水主要是原料搅拌过程用水、锅炉及软水器用水。其中，原料搅拌过程用水量为5m3/d（1350m3/a）；锅炉用水量为20m3/d（5400m3/a）；软水器反冲洗用水量为0.5m3/d（135m3/a）。 项目厂区不设宿舍、食堂、洗浴设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水，总用水量为0.6m3/d（162m3/a）。 ②排水 项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要包括蒸养废水、锅炉排水以及软水器反冲洗水。 生产废水产生量为6.95m3/d（1876.5m3/a）。其中，半成品在蒸养过程与蒸汽直接接触产生蒸汽冷凝水约6m3/d（1620 m3/a），定期用泵抽出，泼洒原料抑尘；锅炉定期排污水为0.5 m3/d（135m3/a），软水器反冲洗废水产生量为0.45 m3/d（121.5m3/a），泼洒地面抑尘，不外排。 生活污水主要为职工日常盥洗废水，产生量为0.48 m3/d（129.6m3/a），水量较少，水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 给排水平衡见表4及图1。 表4 项目给排水平衡表 单位：m3/d 用水项目 总用水量 新鲜用水量 循环用水量 废水产生量 进入产品或损耗量 废水去向 原料搅拌过程用水 5.0 5.0 0 0 5.0 --- 锅炉用水 20.0 20.0 0 6.5 13.5 泼洒原料抑尘 软水器反冲洗用水 0.5 0.5 0 0.45 0.05 生活用水 0.6 0.6 0 0.48 0.12 泼洒地面用水 合计 26.1 26.1 0 7.44 18.67 --- 图例：新水 废水 图1 项目水量平衡图 m3/d 9.取暖：厂房内以自然通风为主；办公区不设中央空调系统，夏季制冷、冬季供暖由分体空调解决。 10.厂区平面布置： 项目厂区北侧为生产区（区内设置锅炉房、原料棚、笼具加工车间和生产车间），中部为成品堆场，南侧为办公室。 三、扩建项目概况 1.项目名称：唐山市开文水泥制品扩建项目。 2.建设单位：唐山市开文水泥制品有限责任公司。 3.建设性质：扩建。 4.投资及环保投资：本项目总投资为45万元，其中环保投资为4万元，占总投资的8.89%。 5.地理位置及周边关系：本项目在唐山市开文水泥制品有限责任公司院内建设。唐山市开文水泥制品有限责任公司北侧为山地，东侧为耕地，南侧为道路，西侧为食品厂，项目周围环境敏感点是项目西侧345米处的大宋家峪村，东北侧525米的北王庄子村，东北侧640米的闵庄村。项目地理位置图详见附图1，周边关系图见附图2。 6.平面布置：项目厂区北侧为生产区（区内设置锅炉房、原料棚、笼具加工车间和生产车间），中部为成品堆场，南侧为办公室。项目平面布置及周边关系图图详见附图3。 7.建筑内容及规模：项目在唐山市开文水泥制品有限责任公司院内进行建设，不新增用地及建筑面积。项目增设2台天车，1台电锅炉（备用）。 8.产品方案：主要生产给排水工程用钢筋混凝土管，生产规模为8000节/年。 9.原辅材料及能源消耗： 表5 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 备注 1 水泥 t/a 8000 滦县及周边 新增4000 2 石子 t/a 30000 滦县及周边 新增15000 3 沙子 t/a 12000 滦县及周边 新增6000 4 钢筋 t/a 800 滦县及周边 新增400 5 电 万kwh/a 15 本地电网 新增8 6 水 t/a 13932 自备水井 新增6885 7 生物质成型燃料 t/a 300 外购 新增150 10.劳动定员：本项目建成后，年工作270天，每天生产3班，每班8小时，不新增劳动定员。 11.主要生产设施及设备： 表6 主要生产设施及设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 搅拌机 台 2 利旧 2 提升机 台 2 利旧 3 皮带输送机 套 2 利旧 4 旋滚机 台 1 利旧 5 龙门吊 台 6 新增2台，4台利旧 6 离心机 台 1 利旧 7 水泥仓 个 3 利旧 8 蒸汽锅炉 台 1 利旧 9 蒸养池 个 5 利旧 10 电锅炉 台 1 新增，备用 12.项目组成 本项目主体工程为生产车间，原料棚、笼具加工车间；辅助工程为办公室，公用工程为给排水、供电、供水等；环保设施为布袋除尘器、低氮燃烧器等。具体情况详见表7。 表7 项目组成一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 生产车间，原料棚，笼具加工车间 2 辅助工程 办公室 3 公用工程 给水：项目用水由厂区自备水井提供 排水：本项目废水主要为职工生活污水及生产废水 供电：由当地电网提供 供暖：本项目冬季不生产，车间不设取暖设施；办公室采用空调取暖 4 环保工程 废气：布袋除尘器系统，低氮燃烧器，喷淋装置 废水：生产及生活污水用于厂区泼洒抑尘 噪声：基础减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备 固废：生活垃圾设垃圾桶集中收集，由环卫部门统一处理；除尘灰回用于生产；锅炉炉灰用于农田 13.公用工程 （1）给排水 ①给水 项目总用水包括生产用水和生活用水两部分，总用水量为51.6m3/d（13932m3/a）。 生产用水主要是原料搅拌过程用水、锅炉及软水器用水。其中，原料搅拌过程用水量为10m3/d（2700m3/a）；锅炉用水量为40m3/d（10800m3/a）；软水器反冲洗用水量为1.0m3/d（270m3/a）。 项目厂区不设宿舍、食堂、洗浴设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水，总用水量为0.6m3/d（162m3/a）。 ②排水 项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要包括蒸养废水、锅炉排水以及软水器反冲洗水。 生产废水产生量为13.9m3/d（3753m3/a）。其中，半成品在蒸养过程与蒸汽直接接触产生蒸汽冷凝水约12m3/d（3240 m3/a），定期用泵抽出，泼洒原料抑尘；锅炉定期排污水为1.0 m3/d（270m3/a），软水器反冲洗废水产生量为0.9m3/d（243m3/a），泼洒地面抑尘，不外排。 生活污水主要为职工日常盥洗废水，产生量为0.48 m3/d（129.6m3/a），水量较少，水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 给排水平衡见表8及图2。 表8 项目给排水平衡表 单位：m3/d 用水项目 总用水量 新鲜用水量 循环用水量 废水产生量 进入产品或损耗量 废水去向 原料搅拌过程用水 10.0 10.0 0 0 5.0 --- 锅炉用水 40.0 40.0 0 7.0 27.0 泼洒原料抑尘 软水器反冲洗用水 1.0 1.0 0 0.9 0.1 生活用水 0.6 0.6 0 0.48 0.12 泼洒地面用水 合计 51.6 51.6 0 8.38 32.22 --- 图例：新水 废水 图2 项目水量平衡图 m3/d （2）电 本项目用水用的由厂区原有供电设施供应，年用电15万kwh/a，可满足项目需求。 14.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许项目。未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山市开文水泥制品有限责任公司目前主要生产给排水工程用钢筋混凝土管，生产规模为4000节/年。 1、原有项目生产工艺流程 ⑴进料 原料由汽车运输进厂后，石子和沙子存放于原料棚（项目采取随用随购的方式，料棚内存储的原料较少），钢筋堆存于笼具加工车间，水泥由罐车打入水泥仓。 ⑵投料、搅拌 项目在生产区设置受料斗，生产时，人工将石子、沙子铲入受料斗，经配比后，物料由出料口排入受料坑内，利用提升机将物料输送至搅拌机，水泥经计量系统计量后，由螺旋输送机输送至搅拌机，搅拌机搅拌时料斗封闭，并加入适量的水搅拌。 ⑶模具成型 搅拌混合均匀后的物料再由小推车送至模具旁边，模具中放入钢筋笼（在笼具加工车间内加工完成），用铁锨将物料送入模具中。装好料后，将模具放在离心机或旋滚机中，离心转动30分钟后，用龙门吊吊到地面上静置，成型8小时； ⑷蒸养 成型后的水泥制品半成品放入蒸养池，由生物质成型燃料蒸汽锅炉产生的蒸汽进行养护，养护温度为80℃，恒温保持3个小时后，停气、自然降温后，用龙门吊吊出，养护时间为8小时。 ⑸开模 养护好的水泥制品经自然冷却后，由人工打开模具，用龙门吊将成型的水泥制品取出，即为成品， 生产工艺流程及排污节点见图3。 图3 项目生产工艺流程及排污节点图 2、原有项目主要污染情况 ⑴废气 废气污染源主要为水泥入仓过程产生的废气，搅拌机投料、搅拌过程产生的废气以及锅炉废气。 ①水泥入仓过程产生的废气 项目设置3个80t的水泥仓（两用一备）储存，水泥由运输罐车运输，进厂后由运输罐车直接加入水泥仓内，因此在水泥入仓过程将产生废气，主要污染物为颗粒物。类比同类型项目，颗粒物产生浓度一般为10g/m3左右，产生量为1.2t/a。在水泥仓仓顶设置一套处理效率为99.9%的布袋除尘器处理水泥入仓过程产生的颗粒物，除尘风机风量为1500m3/h，处理后的废气经总高度不低于15m（地面至排放口的高度） 的排气筒排放，颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放量为1.2kg/a（根据水泥年用量及50t/h的泵送量计算年工作小时数为80h）。颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段的颗粒物排放浓度限值10mg/m3，排气筒高度15m要求。 ②搅拌机投料、搅拌过程产生的废气 项目在生产区设置受料斗，生产时，人工将石子、沙子铲入受料斗，经配比后，物料由出料口排入受料坑内，利用提升机将物料输送至搅拌机。该过程会产生颗粒物。 为抑制颗粒物的产生，上料、搅拌区（包括受料斗、受料坑提升机以及搅拌机）采用彩钢板封闭，并在受料斗与原料棚之间设置密闭通廊，使得石子、沙子的上料及转运过程均在封闭的空间内进行。采取上述措施后，可达到80%的抑尘效果。 水泥经计量系统计量后，由螺旋输送机输送至搅拌机，保证其过程基本无颗粒物外逸；物料进入搅拌机时采取边加水边工作的作业方式，搅拌过程采取封闭措施，采取措施后，搅拌过程颗粒物产生量很少。 采取上述措施后，项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中浓度限值0.5mg/m3要求。 ③锅炉废气 项目设一台1.0t/h的蒸汽锅炉为蒸养工艺提供蒸汽，锅炉年运行1100h，燃料为生物质成型颗粒燃料，年用燃料150t/a。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）（下册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表中-生物质工业锅炉：废气量产生量为6240.28Nm3/t-原料，SO2产生量为17Skg/t-原料（S表示生物质收到基硫分含量（S％）），颗粒物产生量为0.5kg/t-原料，NOx产生量为1.02kg/t-原料，则本项目烟气产生量为93.604万m3/a，SO2产生量为0.054t/a，颗粒物产生量为0.075t/a，NOx产生量为0.153t/a。烟气中各污染物的产生浓度分别为SO2：57.69 mg/m3，颗粒物：80.12mg/m3，NOx：163.45mg/m3。 项目锅炉废气采用处理风量为1500m3/h的引风机引入一套处理效率为99.9%的耐高温高效布袋除尘器进行净化处理，处理后颗粒物排放量为7.5 ×10-5t/a，经除尘器处理后的废气由一根25米高的排气筒排放。烟气中颗粒物、SO2及NOx的排放浓度分别≤30mg/m3、≤200mg/m3、≤200mg/m3，颗粒物和SO2的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3 ，排气筒高度25m限值要求；NOX排放浓度满足河北省地方标准《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》（DB13/2170-2015）中新建锅炉排放标准限值：NOx：200mg/m3要求，但不能满足唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准：80mg/m³要求。 ⑵废水 项目废水主要包括生活污水、蒸养废水、锅炉排水以及软水器反冲洗水。 蒸养废水定期用泵抽出，泼洒原料抑尘；锅炉定期排污水及软水器反冲洗废水泼洒地面抑尘，不外排。生活污水水量较少，水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 由上述分析可知，采取措施后，项目无生产废水外排，对周围水环境影响很小。 ⑶噪声 项目噪声源主要为搅拌机、离心机、旋滚机、龙门吊等设备运行噪声。项目将离心机、旋滚机置于场地中央，设备安装时基础加装减振垫，搅拌机采取封闭措施，基础减震；龙门吊加强检查、维护，保持润滑，操作过程轻吊轻放。 ⑷固废 项目营运期固废主要包括除尘器收集的除尘灰、锅炉炉灰，生活垃圾。水泥仓除尘器收集的除尘灰为1.1988t/a，集中收集后，回用于生产；锅炉炉灰产生量为0.585t/a，锅炉废气处理过程产生的除尘灰为0.0749t/a，二者的主要成分均为草木灰，作为肥料还田；生活垃圾集中收集后，送往环卫部门处理。 表9 企业原有主要污染物产生及排放情况 类型 产污环节 主要污染物 处理措施 排放特征 排放量 排放去向 排放浓度 排放量 废气 沙子、石子堆存、运输、投料、搅拌过程 颗粒物 沙子、石子原料堆放处设置三面围挡，使用顶部加盖的原料棚，其装卸、堆存等操作均在棚内进行。原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落。在投料点上方设置喷头，在加入原料的同时进行喷水，可以抑止扬尘；搅拌过程采取湿式作业。 水泥经螺旋输送机输送至搅拌机，将搅拌区和上料区采用彩钢板封闭，受料斗与原料棚之间设置密闭通廊 无组织，间断 ＜0.5mg/m3 大气环境 水泥入仓过程 颗粒物 水泥仓仓顶设置一套处理效率为99.9%的布袋除尘器处理水泥入仓过程产生的颗粒物，单套除尘风机风量为1500m3/h，处理后的废气经15m高排气筒排放 有组织，间断 10mg/m3， 1.2kg/a 大气环境 锅炉 颗粒物 耐高温高效布袋除尘器进行净化处理，经处理后的废气由一根25米高的排气筒排放 有组织，连续 ≤30mg/m3 7.5 ×10-5t/a 大气环境 SO2 ≤200mg/m3 0.054t/a NOx ≤200mg/m3 0.153t/a 废水 职工日常生活污水 COD、SS等 泼洒地面 间断 0 不外排 蒸养废水 COD、SS等 泼洒原料抑尘 锅炉排水 COD、SS等 泼洒地面抑尘 软水器反冲洗水 COD、SS等 泼洒地面抑尘 固体 废物 离心机、旋滚机成型过程 废水泥管 全部作为原料用于下一生产周期 间断 合理处置，不外排 职工生活 塑料袋、纸屑等 袋装化，集中收集，送交环卫部门指定地点统一处理 间断 水泥仓除尘器 除尘灰 集中收集后，回用于生产 间断 锅炉 炉灰 作为肥料还田 间断 锅炉废气处理过程 除尘灰 间断 噪声 搅拌机 噪声 离心机、旋滚机置于场地中央，设备安装时基础加装减振垫，搅拌机采取封闭措施，基础减震；龙门吊加强检查、维护，保持润滑，操作过程轻吊轻放 连续 各厂界噪声贡献值为32.54dB(A)-47.91dB(A) 厂界 离心机 连续 旋滚机 连续 龙门吊 间断 3、原有项目主要环境问题 NOX排放浓度不能满足唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准：80mg/m³。本次扩建项目锅炉采用低氮燃烧技术降低NOX的排放浓度。 在本次扩建项目完成后，原有项目存在的问题均得到解决。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3"~118°49′45"，北纬39°34′39"~39°58′25"。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县九百户镇大宋家峪村东侧，厂区中心地理坐标为北纬39°50'4.89"、东经118°31'21.64"。 2、地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200-30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 滦县属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4、水文地质 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，水资源丰富。境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山 铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。滦县地下水资源丰富，水位埋深一般为0.5～12.5米，地下水PH值为中性，在干湿交替作用下对混凝土无腐蚀性，有利于延长建（构）筑物寿命。 5、土壤植被 县城土壤为滦河洪冲击平原草甸褐土及沙壤浅色草甸土，pH值6.5左右，成微酸性反应，有机物含量低。滦县境内资源丰富：拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉；蕴含多种矿藏，司家营铁矿藏储量位于亚洲第一，石英岩矿藏更是稀有珍贵。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 概况 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。 1、交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、电力通讯 为了适应企业发展，满足电力供应，近年来，滦县不断加大电网改造力度，增加容量。目前，全县境内共建成变电站17座，其中220KV变电站2座，110 KV变电站4 座，35KV变电站11座，全县有35KV输电线路104KM ，10 KV配电线路1150KM ， 10KV配电变压器2516台，已完全能够满足现有工商企业和城乡居民的电力供应和未来经济的发展需求。 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。 滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 3、 矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 4 、农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高梁、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5、 工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 6 、城市建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 7 、文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 8 、投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量： 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，监测点为滦县第一中学，监测7天，为2017年12月12日至12月18日。 表10 大气环境质量监测数据一览表 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.027~0.058 -- NO2 1小时浓度 0.2 0.019~0.061 -- O3 1小时浓度 0.2 0.019~0.046 -- 8小时浓度 0.16 0.012~0.022 -- PM10 24小时浓度 0.15 0.132~0.185 0.23 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.066~0.093 0.24 CO 1小时浓度 10 0.684~2.132 -- 检测结果表明：SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求：SO21小时平均浓度限值500µg/m3、NO21小时平均浓度限值200µg/m3、O38小时平均浓度限值160µg/m3、CO1小时平均浓度限值10mg/m3；其中PM10、PM2.5有超标现象，超标倍数分别为0.23、0.24。 超标原因分析： ①随着近年来的发展，机动车保有量逐年增加，机动车流量较大，机动车尾气及道路扬尘贡献了大量的PM10、PM2.5； ②监测点位周边的一些建筑工地产生的扬尘会导致PM10、PM2.5超标； ③唐山是重工业城市，滦县城区周边地区多工业项目，工业污染源的排放是PM10及PM2.5超标的主要原因之一。 2、声环境质量： 本项目所在区域属于农村环境，环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地表水质量： 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2016年唐山市环境状况公报》可知：沙河全年监测两次，监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；滦河滦县大桥监测断面全年监测10次，为Ⅲ类水质，优于环境功能区划要求；陡河水库中心和西入口断面全年平均为Ⅲ类水质，主要污染物为总磷（1-11月为Ⅱ类水质，12月从上游大黑汀水库调水后水质为劣Ⅴ类）。 4、地下水质量： 根据《河北省平原地区地下水超采区范围》滦县不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况良好，pH、总硬度、溶解性总固体等符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态环境： 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标 (列出名单及保护级别): 通过对本项目的现场踏勘及有关资料调查分析，本项目所在地周围无自然保护区、文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地以及其他环境敏感区。 本项目周围主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 保护级别 环境空气 大宋家峪村 W 345 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 北王庄子村 NE 525 居住区 闵庄村 NE 640 居住区 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2 区标准 地下水 项目所在区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：本项目环境空气质量较好，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表12 环境空气质量标准一览表 （单位：μg/m3） 执行标准 污染物名称 标准限值 年均值 24小时平均值 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160（日最大8小时） 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 2、声环境质量：项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，即昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 3、地下水环境质量：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 表13 地下水质量标准一览表 （单位：mg/L） 环境类别 项目 级别 浓度 标准名称 地下水 pH Ⅲ类 6.5～8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 总硬度（以CaCO3,）（mg/L） ≤450 硝酸盐（以N计）（mg/L） ≤20 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） ≤1.0 氨氮（以N计）（mg/L） ≤0.5 总大肠菌群（MPNh/100mL或CFUn/100mL） ≤3.0 溶解性总固体（mg/L） ≤1000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气: （1）施工期：施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准：监控浓度限制为1.0mg/m3，监控点为厂界外浓度最高点。 （2）运营期：运营期产生有组织粉尘及无组织粉尘。 水泥仓颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段的颗粒物排放浓度限值：10mg/m3，排气筒高度15m要求；颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中浓度限值：0.5mg/m3要求。 锅炉废气中颗粒物和SO2排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）：颗粒物：30mg/m3；SO2：200mg/m3；烟气黑度（林格曼黑度：级）：≤1；排气筒高度25m限值要求；NOX执行唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中：使用天然气等清洁能源的锅炉配建脱硝设施或安装低氮燃烧设施，确保氮氧化物排放控制在80mg/m3要求。 2、废水： （1）施工期：本项目施工期废水主要为工人生活用水，排放量少，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 （2）运营期：项目运营期废水无生产废水，主要为职工生活污水。职工生活污水直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。 3、噪声： （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值，即昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。 4、固体废物： 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相应要求。 表14 污染物排放标准 类别 项目 评价因子 标准值 标准 运 营 期 生产过程 颗粒物 有组织排放 排放浓度10mg/m3，15m高排气筒 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段标准 无组织排放 监控浓度限值0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准 锅炉 排气筒高度不低于25m 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3标准 颗粒物 30mg/m3 SO2 200mg/m3 NOx 80mg/m3 唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准 厂界噪声 LAeq 昼间 60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 夜间 50dB(A) |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据项目排放的污染物种类和特点，确定本项目的总量控制因子为COD、SO2、NH3-N及NOx。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）中的要求：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。本项目的总量控制指标计算过程如下： SO2总量控制指标=187.21万m3/a×200mg/m3×10-5=0.374t/a； NOx总量控制指标=187.21万m3/a×80mg/m3×10-5=0.15t/a。 颗粒物总量控制指标= 187.21万m3/a×30mg/m3×10-5+1500m3/h×160h×10mg/m3=0.058t/a。 由于项目无废水排放，因此，COD为0t/a，NH3-N为0t/a。 项目需申请总量控制指标为：SO2：0.374t/a、NOx：0.15t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a；颗粒物：0.058 t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品种类、原料种类及工艺流程均与原项目一致，此处不再赘述。

主要污染工序： 施工期主要污染工序： 本项目新增2台龙门吊及1台电锅炉，土建施工较小，工期短，污染小，故不再分析。 运营期主要污染工序： 营运期主要污染源及污染物如下： 1废气：主要为水泥入仓过程产生的粉尘，石子及沙子堆存、装卸、投料及搅拌过程产生的粉尘以及锅炉废气，其中，锅炉废气包括SO2、NOx及烟尘。 2废水：主要为生活污水、蒸养产生的废水、锅炉排污水及软水器反冲洗水。 3噪声：主要为搅拌机、离心机、龙门吊、旋滚机等设备运行时产生的噪声。 4固体废物：主要为布袋除尘器产生的除尘灰、锅炉炉灰和锅炉废气处理过程产生的除尘灰及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥入仓 | 颗粒物 | 10g/m3，2.4t/a | 10mg/m3，2.4kg/a |
|  | 沙子及石子堆存、运输，搅拌机投料、搅拌过程产生的废气 | 颗粒物 | 少量 | ＜0.5mg/m3 |
|  | 锅炉 | 颗粒物 | 80.12 mg/m3，0.15t/a | 0.08mg/m3，0.15kg/a |
|  |  | SO2 | 57.16mg/m3，0.107 t/a | 57.16mg/m3，0.107 t/a |
|  |  | NOX | 163.45 mg/m3，0.306t/a | 65.38mg/m3，0.1224t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS等 | — | — |
|  | 生产废水 | COD、SS等 | — | — |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 2.3976t/a | 回收用于生产 |
|  | 锅炉 | 炉灰 | 1.17 t/a | 作为肥料还田 |
|  | 锅炉废气处理过程 | 除尘灰 | 0.1499 t/a |  |
|  | 职工生活 | 废纸、塑料袋等 | 少量 | 集中收集，袋装化，送当地环卫部门指定地点统一处理 |
| 噪 声 | 本项目主要为搅拌机、离心机、旋滚机、龙门吊等运行时产生的噪声，源强为75～85dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目新增2龙门吊及1台电锅炉，土建施工较小，工期短，污染小，故不再赘述。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 废气污染源主要为水泥入仓过程产生的废气，沙子及石子堆存、运输、搅拌机投料、搅拌过程产生的废气以及锅炉废气。 ⑴水泥入仓过程产生的废气 项目设置3个80t的水泥仓（两用一备）储存，水泥由运输罐车运输，进厂后由运输罐车直接加入水泥仓内，因此在水泥入仓过程将产生废气，主要污染物为颗粒物。类比同类型项目，颗粒物产生浓度一般为10g/m3左右，产生量为2.4t/a。在水泥仓仓顶设置一套处理效率为99.9%的布袋除尘器处理水泥入仓过程产生的颗粒物，除尘风机风量为1500m3/h，处理后的废气经总高度不低于15m（地面至排放口的高度） 的排气筒排放，颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放量为2.4kg/a（根据水泥年用量及50t/h的泵送量计算年工作小时数为160h）。颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段的颗粒物排放浓度限值10mg/m3，排气筒高度15m要求。 ⑵沙子及石子堆存、运输，搅拌机投料、搅拌过程产生的废气 沙子、石子原料堆放处设置三面围挡，使用顶部加盖的原料棚，其装卸、堆存等操作均在棚内进行。运输车辆加盖苫布，防止物料的散落。 项目在生产区设置受料斗，生产时，人工将石子、沙子铲入受料斗，经配比后，物料由出料口排入受料坑内，利用提升机将物料输送至搅拌机。该过程会产生颗粒物。 为抑制颗粒物的产生，上料、搅拌区（包括受料斗、受料坑提升机以及搅拌机）采用彩钢板封闭，并在受料斗与原料棚之间设置密闭通廊，使得石子、沙子的上料及转运过程均在封闭的空间内进行。采取上述措施后，可达到80%的抑尘效果。 水泥经计量系统计量后，由螺旋输送机输送至搅拌机，保证其过程基本无颗粒物外逸；物料进入搅拌机时采取边加水边工作的作业方式，搅拌过程采取封闭措施，采取措施后，搅拌过程颗粒物产生量很少。 采取上述措施后，项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中浓度限值0.5mg/m3要求。 ⑶锅炉废气 项目设一台1.0t/h的蒸汽锅炉为蒸养工艺提供蒸汽，锅炉年运行2200h，燃料为生物质成型颗粒燃料，年用燃料300t/a。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）（下册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表中-生物质工业锅炉：废气量产生量为6240.28Nm3/t-原料，SO2产生量为17Skg/t-原料（S表示生物质收到基硫分含量（S％）），颗粒物产生量为0.5kg/t-原料，NOx产生量为1.02kg/t-原料，则本项目烟气产生量为187.21万m3/a，SO2产生量为0.107t/a，颗粒物产生量为0.15t/a，NOx产生量为0.306t/a。烟气中各污染物的产生浓度分别为SO2：57.16mg/m3，颗粒物：80.12mg/m3，NOx：163.45mg/m3。 项目锅炉废气采用处理风量为1500m3/h的引风机引入一套耐高温高效布袋除尘器+低氮燃烧设施进行净化处理，耐高温高效布袋除尘器处理效率为99.9%，低氮燃烧器脱硝率为60%，处理后颗粒物排放量为15 ×10-5t/a，NOx排放量为0.1224t/a，处理后的废气由一根25米高的排气筒排放。烟气中颗粒物、SO2及NOx的排放浓度分别为0.08mg/m3、57.16mg/m3、65.38mg/m3，颗粒物和SO2的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3 ，排气筒高度25m限值要求；NOX排放浓度满足唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准：80mg/m³要求。 2、废水治理措施及影响分析 项目废水主要包括生活污水、蒸养废水、锅炉排水以及软水器反冲洗水。 蒸养废水定期用泵抽出，泼洒原料抑尘；锅炉定期排污水及软水器反冲洗废水泼洒地面抑尘，不外排。生活污水水量较少，水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 由上述分析可知，采取措施后，项目无生产废水外排，对周围水环境影响很小。 3、噪声治理措施及影响分析 ⑴本项目营运过程中主要噪声源为搅拌机、龙门吊、离心机、旋滚机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A）。项目将离心机、旋滚机置于场地中央，设备安装时基础加装减振垫，搅拌机采取封闭措施，基础减震；龙门吊加强检查、维护，保持润滑，操作过程轻吊轻放。 表15 主要设备噪声源强及其防治措施 声源 源强dB(A) 台（套）数 治理措施 降噪效果dB(A) 备注 搅拌机 85 2 采取封闭措施，基础减震 25 原有 离心机 85 1 置于场地中央，基础减震 原有 旋滚机 75 1 原有 龙门吊 80 6 加强检查、维护，保持润滑，操作过程轻吊轻放 20 新增2台 ⑵噪声预测模式 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、降噪措施、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。 点声源衰减模式： Loct(r)=Loct(r0)-20Lg(r/r0)-ΔL 式中: Loct(r)——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Loct(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量 多个声压级不同声音的叠加模式： 式中：L——总噪声值 dB（A） L1、L2、L3——各不同声源的噪声值 噪声预测结果如下： 表16 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 名称 贡献值 标准值 达标状况 昼间 夜间 1 东厂界 38.18 60 50 达标 2 南厂界 34.02 60 50 达标 3 西厂界 48.11 60 50 达标 4 北厂界 48.6 60 50 达标 由上表可见，采取措施后，各厂界噪声贡献值为34.02dB(A)-48.6dB(A)，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾，除尘器收集的除尘灰、锅炉炉灰。 水泥仓除尘器收集的除尘灰为2.3976t/a，集中收集后，回用于生产；锅炉炉灰产生量为1.17t/a，锅炉废气处理过程产生的除尘灰为0.1499t/a，二者的主要成分均为草木灰，作为肥料还田；生活垃圾产生量少，集中收集后，送往环卫部门处理。 综上所述，本项目固体废物治理措施可行，对周围环境影响无影响。 5、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（B/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算。 式中：Cm —— 标准限值，mg/Nm3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； Qc —— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r —— 有害气体无组织排放源所在单元的有效半径，m； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数。 本项目卫生防护距离计算见表17。 表17 本项目卫生防护距离计算一览表 序号 污染源 污染源类型 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 1 原料棚 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 1.309 50 由计算结果可知，本项目卫生防护距离为50m，项目最敏感点为西侧345m的大宋家峪村，满足卫生防护距离要求。 6、三本帐 本项目“三本账”情况汇总表见表18。 表18 “三本帐”情况汇总表 单位：t/a 污染物 污染因子 现有工程排放量 扩建后排放量 “以新带老”削减量 总体排放量 排放增减量 废气 颗粒物 0.0013 0.0026 0 0.0026 +0.0013 SO2 0.054 0.107 0 0.107 +0.053 NOX 0.153 0.1224 0.0918 0.1224 -0.0306 固体废物 锅炉炉灰 0.0749 0.1499 0 0.1499 +0.075 除尘灰 1.1988 2.3976 0 2.3976 +1.1988 锅炉除尘灰 0.585 1.17 0 1.17 +0.585

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 沙子、石子堆存、运输、投料、搅拌过程 | 颗粒物 （无组织） | 沙子、石子原料堆放处设置三面围挡，使用顶部加盖的原料棚，期装卸、堆存等操作均在棚内进行。原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落。在投料点上方设置喷头，在加入原料的同时进行喷水，可以抑止扬尘；搅拌过程采取湿式作业。水泥经螺旋输送机输送至搅拌机，将搅拌区和上料区采用彩钢板封闭，受料斗与原料棚之间设置密闭通廊 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值：0.5 mg/m3 |
|  | 水泥入仓 | 颗粒物 （有组织） | 风量为1500m3/h布袋除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中：颗粒物浓度限值：10 mg/m3 |
|  | 锅炉 | 颗粒物 | 耐高温高效布袋除尘器+低氮燃烧器进行净化处理，经处理后的废气由一根25米高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  | 唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准：80mg/m³ |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 生产废水 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 | 不外排 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集回用于生产 |  |
|  | 锅炉 | 炉灰 | 作为肥料还田 |  |
|  | 锅炉废气 | 锅炉除尘灰 |  |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 离心机、旋滚机置于场地中央，设备安装时基础加装减振垫，搅拌机采取封闭措施，基础减震；龙门吊加强检查、维护，保持润滑，操作过程轻吊轻放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中执行2类限值标准：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A） |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区地面进行硬化处理，可有效减少水土流失，对生态环境影响不大。 |

# 结论与建议

1、结论 1.1 建设项目概况 （1）项目名称：唐山市开文水泥制品扩建项目。 （2）建设单位：唐山市开文水泥制品有限责任公司。 （3）建设性质：扩建。 （4）总投资及环保投资：本项目总投资为45万元，其中环保投资为3万元，占总投资的6.67%。 （5）地理位置及周边关系：本项目在唐山市开文水泥制品有限责任公司院内建设。唐山市开文水泥制品有限责任公司北侧为山地，东侧为耕地，南侧为道路，西侧为食品厂。 （6）建筑内容及规模：项目在唐山市开文水泥制品有限责任公司院内进行建设，不新增用地及建筑面积。项目增设2台天车，1台电锅炉（备用）。 （7）产品方案：主要生产给排水工程用钢筋混凝土管，生产规模为8000节/年。 1.2 产业政策符合性结论 根据《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许项目。未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 1.3 项目选址及平面布置可行性结论 本项目位于河北省唐山市滦县九百户镇大宋家峪村，厂区所在地为未利用地，且四周交通便利，选址可行；厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值：昼间60dB（A），夜间50 dB（A），符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 符合规划要求，选址可行。 1.4 环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 废气污染源主要为水泥入仓过程产生的废气，沙子及石子堆存、运输、搅拌机投料、搅拌过程产生的废气以及锅炉废气。 在水泥仓仓顶设置一套处理效率为99.9%的布袋除尘器处理水泥入仓过程产生的颗粒物，除尘风机风量为1500m3/h，处理后的废气经总高度不低于15m（地面至排放口的高度） 的排气筒排放，颗粒物排放浓度为10mg/m3。颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段的颗粒物排放浓度限值10mg/m3，排气筒高度15m要求。 沙子、石子原料堆放处设置三面围挡，使用顶部加盖的原料棚，其装卸、堆存等操作均在棚内进行。运输车辆加盖苫布，防止物料的散落。上料、搅拌区采用彩钢板封闭，并在受料斗与原料棚之间设置密闭通廊，使得石子、沙子的上料及转运过程均在封闭的空间内进行。水泥由螺旋输送机输送至搅拌机，保证其过程基本无颗粒物外逸；物料进入搅拌机时采取边加水边工作的作业方式，搅拌过程采取封闭措施，采取措施后，搅拌过程颗粒物产生量很少。项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中浓度限值0.5mg/m3要求。 项目锅炉废气采用处理风量为1500m3/h的引风机引入一套耐高温高效布袋除尘器+低氮燃烧设施进行净化处理，耐高温高效布袋除尘器处理效率为99.9%，低氮燃烧器脱硝率为60%。处理后颗粒物、SO2及NOx的排放浓度分别为0.08mg/m3、57.16mg/m3、65.38mg/m3，颗粒物和SO2的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3 ，排气筒高度25m限值要求；NOX排放浓度满足唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准：80mg/m³要求。 措施可行。 （2）水环境影响分析 项目废水主要包括生活污水、蒸养废水、锅炉排水以及软水器反冲洗水。 蒸养废水定期用泵抽出，泼洒原料抑尘；锅炉定期排污水及软水器反冲洗废水泼洒地面抑尘，不外排。生活污水水量较少，水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 项目无生产废水外排，对周围水环境影响很小。措施可行。 （3）声环境影响分析 项目营运过程中主要噪声源为搅拌机、龙门吊、离心机、旋滚机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A）。项目将离心机、旋滚机置于场地中央，设备安装时基础加装减振垫，搅拌机采取封闭措施，基础减震；龙门吊加强检查、维护，保持润滑，操作过程轻吊轻放。 采取措施后，各厂界外1米处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。措施可行。 （4）固废环境影响分析 水泥仓除尘器收集的除尘灰为水泥粉，集中收集后，回用于生产；锅炉炉灰和锅炉废气处理过程产生的除尘灰的主要成分均为草木灰，作为肥料还田。生活垃圾集中收集后，送往环卫部门处理。 项目固废得以合理利用，不外排。措施可行。 1.5 污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6 污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，本项目总量控制指标为：SO2：0.374t/a、NOx：0.15t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a；颗粒物：0.058 t/a。 1.7 项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 2、建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法治观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 3、建设项目竣工环境保护验收内容 表19 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 数量 治理 对象 处理 能力 处理 效率 治理 效果 验收 标准 投资 （万元） 废气 原料堆存、运输、投料、搅拌 沙子、石子原料堆放处设置三面围挡，使用顶部加盖的原料棚，期装卸、堆存等操作均在棚内进行。原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落。在投料点上方设置喷头，在加入原料的同时进行喷水，可以抑止扬尘；搅拌过程采取湿式作业。水泥经螺旋输送机输送至搅拌机，将搅拌区和上料区采用彩钢板封闭，受料斗与原料棚之间设置密闭通廊 / 颗粒物 / 80% <0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中浓度限值 / 水泥入料 布袋除尘器+排气筒，其中，排气筒的排放口距地面应至少15m 3套 单套风量1500m3/h 99.6% 10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段限值要求 / 锅炉 耐高温高效布袋除尘器+低氮燃烧器进行净化处理+15米高的排气筒 1套 颗粒物 风量1500m3/h 99.9% ≤30mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准 2.0 SO2 ≤200mg/m3 N Ox ≤80mg/m3 唐山市建设生态唐山实现绿色发展工作方案中排放标准 废水 职工生活污水 泼洒地面抑尘 / COD、SS等 / 不外排 / / 生产废水 泼洒地面抑尘 COD、SS等 噪声 生产设备 设备安装时基础加装减振垫 / 噪声 综合降噪20 dB（A）以上 昼间<60 dB (A)，夜间<50 dB (A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 1.0 固废 职工生活 袋装化，集中收集，送交环卫部门指定地点统一处理 / 塑料袋、纸屑等 / 合理处置，不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) / 水泥仓除尘器 集中收集后，回用于生产 除尘灰 锅炉 作为肥料还田 炉灰 锅炉废气除尘器 除尘灰 硬化及绿化 项目厂区地面做到非绿即硬，绿化之外地面全部硬化，厂区无裸露地面 / 合计 占总投资的6.673% 3.0

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置图 附图3 项目周边关系图 附件1 营业执照 附件2 原环评审批意见 附件3 验收意见 附件4 用地证明 附件5 更名证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 本项目不涉及专项评价。

# Text boxes

13.5

26.1新水

软水器

原料搅拌用水

20.5

5.0

0.45

0.5

半成品

职工生活用水

0.6

0.12

进入产品

蒸发5.0

锅炉用水

蒸养

20.0

0.05

19.5

5.0

5.0

0.48

泼洒地面抑尘

泼洒抑尘

0.95

6.0

2.77

27.0

51.6

新水

软水器

原料搅拌用水

41.0

10.0

0.9

1.0

半成品

职工生活用水

0.6

0.12

进入产品

蒸发10.0

锅炉用水

蒸养

40.0

0.1

39.0

10.0

10.0

0.48

泼洒地面抑尘

泼洒抑尘

1.9

7.0

废水泥

蒸汽

软化水

水

提升机

废气、噪声、固废

石子

模具成型

投料

水泥仓

沙子

废气

钢筋

蒸养

生物质成型燃料

蒸汽锅炉

废气、废水、噪声、固废

开模

废水

搅拌

废气、噪声

噪声、固废

钢筋笼

废气

软水器

废水

废水泥

蒸汽

软化水

水

提升机

废气、噪声、固废

石子

模具成型

投料

水泥

水泥仓

沙子

废气

钢筋

蒸养

生物质成型燃料

蒸汽锅炉

废气、废水、噪声、固废

开模

成品

废水

搅拌

废气、噪声

噪声、固废

钢筋笼

废气

软水器

水

废水