《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万平米免烧地砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 和契建材（唐山）有限责任公司 |
| 法人代表 | 杨海龙 | 联系人 | 杨海龙 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街 |
| 联系电话 | 17788259888 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 唐山市滦县古城街道办事处新站建国街 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]107号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 7654 | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保 投资(万元) | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 0.75% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2018年9月 |
| 工程内容及规模: 1项目由来 随着唐山市滦县经济的快速发展，对水泥制品的需求也在不断增大，为顺应市场经济的发展。和契建材（唐山）有限责任公司投资2000万元，在河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街建设了年产40万平米免烧地砖项目。本项目符合唐山市滦县镇域经济发展规划，并为当地经济发展做出较大贡献。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，年产40万平米免烧地砖项目（以下简称本项目），不属于限制类和淘汰类项目。本项目属水泥制品制造，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十九类非金属矿物制品业，确定本项目应编制环境影响报告表。和契建材（唐山）有限责任公司委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2项目概况 （1）项目名称：年产40万平米免烧地砖项目 （2）建设单位：和契建材（唐山）有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）工程投资：项目总投资2000万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资的0.75%。 （5）地理位置及周边关系：本项目位于河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街，厂区中心地理坐标为北纬39°45′17.89″，东经118°44′58.69″。本项目所在地交通方便，项目北侧邻建国街（原为205国道），且北侧距京秦线78m，东侧为空地，西南两侧为光辉机械制造有限公司（光辉机械制造有限公司西侧为交通局家属院）；项目周边敏感点为项目东北侧444m处的郑家场村；西南侧205m处的郑庄子村；距生产车间西边界125m处的交通局家属院以及230m处的东风村；项目地理位置图详见附图1，周边关系图详见附图2。 （6）平面布置：本项目厂区东北侧为大门口，大门口东侧为警卫室，西南侧为本公司年产5500万块免烧墙砖及年产16万平方米免烧地砖项目生产车间和原料库，本项目原料储存在原有项目原料库，原料库北侧为新建养护棚，东侧为本次新建生产车间，最南侧为办公室，将原有职工宿舍拆除，厂区平面布置图详见附图3。 （7）建设内容及规模：本项目建筑面积为1125m2，主要建筑内容为生产车间、养护车间等，生产车间内置2条生产线，原料库、办公室依托于本公司年产5500万块免烧墙砖及年产16万平米免烧地砖项目。本项目主要是将水泥、石子和石渣及水用搅拌机混合搅拌，再通过制砖机制成水泥砖，年生产地砖40万平方米。本项目建筑内容详见表1。 表1 主要建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 数量（座/个/间） 建筑形式 建筑性质 1 生产车间 500 1 单层彩钢 新建 2 养护车间 625 1 轻钢框架+塑料 新建 3 合计 1125 2 -- -- （8）产品方案：本项目的主要产品为免烧地砖，分为路沿石和路面砖两种类型。 （9）原辅材料及能源消耗： 水泥、沙子、石渣均为外购成品，具体消耗情况见下表。 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水泥 t/a 9000 水泥罐车运输，储存在水泥罐 2 沙子 t/a 6000 储存在原料库 3 石渣 t/a 10000 储存在原料库 4 电 万kwh/a 30 由当地电网提供 5 水 t/a 4350 自备水井 （10）主要生产设施及设备： 表3 主要生产设施及设备一览表 序号 设备名称 规定型号 数量 单位 1 搅拌机 / 3 台 2 配料机 / 2 个 3 装载机 / 1 台 4 叠板机 2 台 5 水泥罐 120吨 1 个 6 上板机 / 2 台 7 压砖机 / 2 台 8 螺旋输送泵 / 2 个 9 叉车 / 4 辆 10 布袋除尘器 8000风量 1 个 11 合计 / 20 台/辆/个 （11）劳动定员及工作规定：本项目建成后每年工作300天，每天2班，每班8小时，劳动定员30人。 （12）项目占地面积：本项目占地面积为7654m2（11.481亩），项目占地未占用基本农田。 3项目组成 （7）项目组成：本项目主体工程为生产车间；辅助工程为办公室、储料车间等；公用工程为给排水、供电、供水等；环保设施为布袋除尘器、雾化喷淋系统等。具体情况详见表4。 表4 项目组成一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 生产车间，占地面积500m2，由配料机、搅拌机及制砖机、叠板机等构成的水泥砖生产线，本项目共设2条水泥砖生产线 2 辅助工程 依托原有办公室，主要用于日常办公 3 公用工程 给水：项目用水由厂区自备井提供 排水：本项目废水主要为职工生活污水 供电：厂区供电由当地电网供给 供暖：本项目冬季不生产，车间不设取暖设施；办公室采用空调取暖 4 环保工程 废气：储料车间采用雾化喷淋；配料、搅拌工序采用集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒，水泥罐采用管道与布袋除尘器相连，处理后经15米排气筒排放 废水：生活污水用于厂区泼洒抑尘 噪声：选用低噪声设备，设备安装时加装基础减震垫，车间封闭隔声，距离衰减等 固废：生活垃圾设垃圾桶集中收集，送至环卫部门指定地点统一处理；除尘灰回用于生产；废砖回用于生产 4公用工程 （1）给水 本项目用水均由厂区内的自备井供给，可满足全厂用水需求。本项目用水主要为职工生活用水、生产用水、储料车间雾化喷淋用水及定期泼洒抑尘用水。 a.生活用水 本项目厂区内不设食堂、宿舍及洗浴设施，厕所为旱厕。职工生活用水主要是职工日常饮用和盥洗用水，按照每人每天20L计，则生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 b.生产用水 本项目生产用水主要为搅拌机用水、养护洒水。本项目搅拌机用水即为原料配比用水，根据同类项目类比及厂区提供，搅拌机用水为12m3/d（3600m3/a）。搅拌机用水，大部分被产品带走，一小部分蒸发，无外排水；本项目养护用水大约为0.5m3/d（150m3/a）。 c.雾化喷淋用水 本项目由于沙子、石渣为散装堆存，需对料棚采用雾化喷淋抑尘，雾化喷淋系统用水量为0.8m3/d，假定本项目每天都喷淋则本项目喷淋用水量为240m3/a，无外排水。 d.定期泼洒抑尘用水 本项目由于厂区粉尘量大，需定期洒水抑尘，用水量为0.6m3/d，假定本项目每天都喷淋则本项目喷淋用水量为180m3/a，无外排水。 e.本项目总用水量 通过计算，本项目的总用水量为14.5m3/d（4350m3/a）。 （2）排水 本项目排水无生产废水，主要为职工生活废水。 本项目职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a），职工生活污水按用水量的80%计，则职工生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a）。职工生活污水产生量少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。 本项目的用水具体情况见表5，水量平衡图见图1。 表5 项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 工序 新水量 损耗量 废水水量 回用水量 总用水量 备注 1 职工生活 0.6 0.12 0.48 / 0.6 用于厂区泼洒抑尘 2 生产用水 搅拌 12 12 0 / 12 产品带走 养护 0.5 0.5 0 0.5 蒸发 3 雾化喷淋用水 0.8 0.8 0 / 0.8 抑尘 4 定期泼洒用水 0.6 0.6 0 0.6 抑尘 5 总量 14.5 14.02 0.48 / 14.5 / 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由当地电网提供，本项目能源全部为电能，年用电30万kwh/a。 （4）供暖 本项目车间不设取暖设施，办公室采用空调取暖。 5产业政策符合性分析 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目属于非金属矿物制造业中水泥制品制造，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。符合国家现行产业政策。滦县发展改革局已为本项目出具备案信息（滦发改备字[2018]107号）（详见附件）。 本项目产业和建设规模符合滦县古城街道发展规划，滦县古城街道办事处为其出具发展规划证明（详见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，不存在原有污染和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3"~118°49′45"，北纬39°34′39"~39°58′25"。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街，厂区中心地理坐标为北纬39°45′17.89″，东经118°44′58.69″。 2、地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200-30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 滦县属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4、水文地质 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，水资源丰富。境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。滦县地下水资源丰富，水位埋深一般为0.5～12.5米，地下水PH值为中性，在干湿交替作用下对混凝土无腐蚀性，有利于延长建（构）筑物寿命。 本项目附近无河流经过。 5、土壤植被 县城土壤为滦河洪冲击平原草甸褐土及沙壤浅色草甸土，pH值6.5左右，成微酸性反应，有机物含量低。滦县境内资源丰富：拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉；蕴含多种矿藏，司家营铁矿藏储量位于亚洲第一，石英岩矿藏更是稀有珍贵。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 概况 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。 1、交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、电力通讯 为了适应企业发展，满足电力供应，近年来，滦县不断加大电网改造力度，增加容量。目前，全县境内共建成变电站17座，其中220KV变电站2座，110 KV变电站4 座，35KV变电站11座，全县有35KV输电线路104KM，10KV配电线路1150KM，10KV配电变压器2516台，已完全能够满足现有工商企业和城乡居民的电力供应和未来经济的发展需求。 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。 滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 3、矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 4、农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高梁、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5、工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 6、城市建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 7、文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 8、投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气质量 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，监测点为滦县第一中学，监测7天，为2018年3月13日至3月19日。 表6 大气环境质量监测数据一览表 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.014~0.115 － NO2 1小时浓度 0.2 0.019~0.108 － O3 1小时浓度 0.2 0.045~0.143 － 8小时浓度 0.16 0.024~0.083 － PM10 24小时浓度 0.15 0.064~0.456 2.04 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.019~0.311 3.15 CO 1小时浓度 10 0.587~8.855 － 监测结果表明：SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求：SO21小时平均浓度限值500µg/m3、NO21小时平均浓度限值200µg/m3、O38小时平均浓度限值160µg/m3、CO1小时平均浓度限值10mg/m3；其中PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求：PM10、PM2.5有超标现象，环境质量状况较好。 超标原因分析： ①随着近年来的发展，机动车保有量逐年增加，机动车流量较大，机动车尾气及道路扬尘贡献了大量的PM10、PM2.5； ②监测点位周边的一些建筑工地产生的扬尘会导致PM10、PM2.5超标； ③唐山是重工业城市，滦县城区周边地区多工业项目，工业污染源的排放是PM10及PM2.5超标的主要原因之一。 2地表水质量 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，本项目距沙河4.2公里，距滦河10.9公里，距陡河28.8公里，根据《2017年唐山市环境状况公报》可知：沙河全年监测9次，监测结果为II类水质，达到环境功能区划要求；滦河滦县大桥监测断面全年监测10次，为II类水质，优于环境功能区划要求；陡河钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口断面全年平均为IV类水质，达到环境功能区划要求。 3地下水质量 根据《河北省平原地区地下水超采区范围》滦县不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况良好，pH、耗氧量、总硬度等符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4声环境质量 本项目所在区域属于农村环境，环境质量较好。本项目厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类区标准。 5生态环境 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街，厂区中心地理坐标为北纬39°45′17.89″，东经118°44′58.69″。本项目周围除交通路线、养鸡场及养牛场外，无自然保护区、文物保护单位、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地及其他环境敏感区。 本项目周边主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 保护级别 大气环境 东风村 W 230 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 郑庄子村 SW 205 郑家场村 NE 444 交通局家属院 W 125（距车间） 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类区标准 地下水 项目所在区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：本项目环境空气质量较好执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表8 环境空气质量标准一览表 （单位：μg/m3） 执行标准 污染物名称 标准限值 年均值 24小时平均值 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160（日最大8小时） 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 声环境质量：项目所在区域东、西、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准限值。 表9 声环境质量标准一览表 环境类别 项目 标准限值 标准来源 声环境 等效A声级 2类 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类区标准 4a类 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 3、地下水环境质量：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 表10 地下水质量标准一览表 （单位：mg/L） 环境类别 项目 级别 浓度 标准名称 地下水 pH Ⅲ类 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 总硬度 ≤450 溶解性总固体 ≤1000 耗氧量 ≤3.0 硝酸盐 ≤20 亚硝酸盐 ≤1.0 氨氮 ≤0.5 总大肠菌群 ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： （1）施工期：施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准：监控浓度限制为1.0mg/m3，监控点为厂界外浓度最高点。 （2）运营期：运营期产生有组织粉尘及无组织粉尘。 原料运输、装卸、储存等过程产生的粉尘以及生产车间配料及搅拌工序未被收集的粉尘，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值：颗粒物浓度限值为0.5mg/m3，无组织排放监控位置在厂界外20m处设参考点，下风向设监控点。 水泥筒仓、生产车间配料及搅拌工序产生的有组织粉尘，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中：颗粒物浓度限值10mg/m3。 2、废水： （1）施工期：本项目施工期废水主要为工人生活用水，排放量少，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 （2）运营期：项目运营期废水无生产废水，主要为职工生活污水，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。 3、噪声： （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准限值，其中东、西、南侧执行2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；北侧执行4类标准，即70dB（A），夜间55dB（A）。 4、固体废物： 工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。确定本项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 结合本项目特点，确定特征污染物为：颗粒物 颗粒物总量控制目标值核定公式如下： M=K×Q×T/10-9 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准标准值，mg/m3，本次取10mg/m3； Q—废气量，Nm3/h，本次取8000Nm3/h； T—年有效工作时间，h；本次取3600h； 根据上述公式核算结果，可得颗粒物0.288t/a，本评价建议大气污染物总量控制目标值为颗粒物0.288t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工艺流程简述(图示)： 施工期：本项目施工期时间短、影响较小。首先将地面硬化，然后建设主体工程生产车间，再然后建设辅助工程办公室、原料库、库房、暖棚等，最后安装线路。施工期工艺流程及排污节点图详见图2。 图2 生产工艺流程及排污节点图 运营期：本项目主要将水泥、沙子和石渣及水按一定比例配料生产免烧地砖，年生产40万平方米。 本项目生产工艺如下： （1）原料运输、装卸、储存：散装石渣、沙子汽运至储料车间，贮存备用；罐车水泥运至厂区后，在水泥罐中储备使用。 本工序产生的污染物主要为车辆运输、原料装卸、储存产生的粉尘和运输车辆产生的噪声。 （2）配料、搅拌：水泥从水泥罐通过螺旋输送泵进入配料机；石渣、沙子用装载机放入配料机，计量后由输送机送入搅拌机，同时按比例加水。水泥、沙子、石渣、水在搅拌机内搅拌成混浆，其中搅拌机无外排水。 本工序产生的污染物主要为配料、搅拌过程产生的粉尘，搅拌机、提升机、叉车、铲车等产生的噪声。 （3）成型、养护、外售：一部分混浆送入打砖机进行打砖，再经过叠板机堆积然后由叉车将成型砖运至养护棚，进行养护、晾晒，增强产品的使用性能及抗压强度。一部分混浆由混凝土车直接运至养护车间，人工将混凝土注入路沿石模具，振动后进行养护、晾晒；晾晒养护好的成品外运出售。 本工序产生的污染物主要为制砖机产生的噪声及生产出的废砖。 本项目工艺流程及排污节点图详见图3。 图3 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 施工期主要污染工序： 1废气：施工扬尘、运输车辆排放的烟气。 2废水：施工期产生的废水主要为施工队伍产生的生活污水。 3噪声：运输车辆及施工机械产生的噪声。 4固体废物：建筑垃圾及施工队伍的生活垃圾。 运营期主要污染工序： 营运期主要污染源及污染物如下： 1废气：本项目产生的废气主要为原料运输、装卸及储存产生的粉尘以及生产过程中配料、搅拌工序产生的粉尘。 2废水：本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 3噪声：主要为装载机、搅拌机、输送机、制砖机、叉车等设备运行时产生的噪声。 4固体废物：主要是职工生活垃圾、废砖、除尘灰。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥储存；配料、搅拌 | 有组织颗粒物 | 725mg/m3，20.88t/a | 7.29mg/m3，0.21t/a |
|  | 石渣、沙子运输、堆存 | 无组织颗粒物 | 0.4t/a | ＜0.5mg/m3，0.4t/a |
|  | 配料、搅拌未捕集 |  | 0.5t/a | ＜0.5mg/m3，0.5t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 厂区泼洒抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 20.57t/a | 集中收集后回用于生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.50t/a | 集中收集后，统一送至环卫部门指定地点处理 |
|  | 生产过程 | 废砖 | 7.50t/a | 回用于生产 |
| 噪 声 | 主要噪声源为铲车、输送机、搅拌机、制砖机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A），经基础减振，厂房隔声、距离衰减后，东、西、南厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 (1)影响分析 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有土方的堆放、清运和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会对周围大气环境造成污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比北京市环科所等单位在市政施工现场的实测资料。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。从以上分析可以看出如不对施工扬尘采取有效地治理措施，将会对周围环境造成一定影响。 (2)施工期大气污染缓解措施 根据施工期扬尘对大气环境的污染特点，拟采取以下措施减轻扬尘对大气环境的影响。 A、在施工过程中，作业场地设置稳固整齐的围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度不低于2.5m； B、按照施工总平面布置图划分作业区、生活区、办公区，分类堆放建筑材料并设置标牌； C、水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料必须覆盖；场内装卸、搬运物料遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒； D、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质； E、合理设置出入口，并采用混凝土硬化；设置洗车设施，保持出场车辆清洁； F、施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化； 总之，只要在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘影响将大大降低，同时该环境影响将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工现场用水主要为施工过程中水泥养护用水和施工人员的生活用水，此外有少量水用来洒水抑尘。 作业区应建沉淀池，工地废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。施工期的水泥养护用水主要为新鲜水，养护用水经蒸发后散失，不会对环境产生影响；施工人员的生活盥洗水就地泼洒抑尘。 采取以上措施后，施工期废水对项目所在区域水环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是装载机、挖掘机、推土机等施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 为减轻施工期噪声对环境和敏感目标的影响，施工中应采取如下措施： (1)禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业，采用商品混凝土。 (2)合理安排施工时间和施工进度，除工程必须外，严禁在12：00～14:00、22：00～次日6:00期间施工。 (3)将强噪声设备安装在远离敏感点处，建议将强噪声设备布置在场地的中部； (4)尽量采用低噪声施工机械，对一些设备加装消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩等。 特殊情况确需连续作业进行浇筑时，要采取有效措施降噪，事先做好附近群众工作，并报环保局备案后施工。 采取以上措施后，影响会大大减轻，并且影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 本项目最近敏感点为西侧距35米处的交通局家属院，经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至45dB（A）以下，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和弃土，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。施工期开挖土方大部分用于地基回填，弃土外运。 施工单位应按当地环卫部门的要求，将建筑垃圾和弃土运至指定地点，用于沟坑的填埋。施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门进行处理。 只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量。并且，施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。 5、施工监理 为规范建设单位的环保行为，本项目应规范管理制度，进行环境监理，具体措施包括： （1）在对施工现场及周围居民分布情况进行充分调查的基础上，根据工程内容、进度安排等制定施工环境管理计划。 （2）加强对施工人员的环保宣传、教育工作。 （3）在建设单位与施工单位签订的施工合同中，要把有关施工期环境保护要求纳入合同条款中，以便对施工单位进行约束。 （4）施工期环境管理计划应报当地环保部门备案。 （5）配备1~2名环境监理员，负责监督施工期环保措施落实情况。 通过施工期环境监理可以将施工期环境影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目水泥沙子、石渣等全部为外购成品，无破碎工序。大气污染物主要为无组织排放粉尘和有组织排放粉尘。 （1）有组织排放粉尘 本项目有组织排放粉尘主要为水泥储存过程中产生的粉尘和配料、搅拌过程中产生的粉尘。 a、水泥储存过程 本项目水泥由1个120t的水泥罐储存，进料时，由散装水泥罐车的输送管路与水泥罐的进料管路连接，通过气体压力将罐内物料输送到筒仓内，气力输送过程中灌顶排气将带走大量的粉尘，本项目年使用水泥9000t/a，粉尘排放为间断排放，仅在水泥粉料气力输送时方有排放，类比同类型水泥行业可知粉尘产生系数为0.1%，则粉尘产生量为9t/a。本项目采用脉冲布袋除尘器，水泥罐排放口通过管道直接与脉冲式布袋除尘器相连，除尘效率可达到99%，处理后再经15m高排气筒排放，则排放量为0.09t/a。 b、配料、搅拌过程 石粉、沙子通过装载机由料区堆放处运送至配料仓计量后再输送到搅拌机中，在配料仓配料过程中会产生大量粉尘，故需要在每台配料仓的上方设置集气罩再通过管道引入脉冲式布袋除尘器，水泥计量后由螺旋输送机通过管道直接运输至搅拌机，在搅拌机中加入原料的同时加入水，可以有效抑制扬尘，本项目在每台搅拌机入料口设置集气罩，通过管道与配料仓集气罩管道通向水泥罐顶除尘器对粉尘进行处理，再经15m高排气筒排放。本项目两条生产线共用一台除尘器。 类比同类项目可知，配料及搅拌过程中产生的粉尘按原料总量的0.05%计，则粉尘产生量为12.5t/a。除尘器集气效率为95%，风机风量为8000m3/h，除尘效率按99%计，则除尘器粉尘收集量为11.88t/a，排放量为0.12t/a。 水泥贮存与配料搅拌过程经同1台除尘器处理后排放，则除尘器颗粒物总排放量为0.21t/a，则排放速率为0.058kg/h，排放浓度为7.29mg/m3。 采取上述措施后，粉尘浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中：颗粒物浓度限值10mg/m3。 （2）无组织排放粉尘 本项目无组织排放粉尘为原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘以及配料、搅拌过程中未被收集的粉尘。项目原料主要为水泥、沙子和石渣，均为外购。 石渣、沙子通过汽车运至厂内，存放于原料库中，经对同类企业类比调查，石渣卸料、堆放过程中起尘率按照0.14kg/t计算，则粉尘产生量为1.4t/a，沙子堆放和运输产生的粉尘量约为原料使用量的0.01%，即0.6t/a，总产生量为2.0t/a，经过库顶设置雾化喷淋装置、储料车间封闭等措施，可减少80%无组织排放，则粉尘排放量为0.40t/a，本项目原料库依托于原有项目原料库，原有项目原料库无组织颗粒物排放量为0.24t/a，则原料库总排放量为0.64t/a，排放速率为0.13kg/h。 配料、搅拌过程未被收集的粉尘量为0.5t/a，排放速率为0.13kg/h。 环评要求采取如下措施减少粉尘污染： A、原料运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止粉尘的产生。 B、原料堆存在储料车间，使其装卸、堆存等操作均在车间进行，储料车间屋顶设置雾化喷淋装置，有效防止原料装卸、堆存、铲车配料时产生扬尘污染。 C、厂区地面做到“非硬及绿”，定期清扫、洒水抑尘。 采用上述措施后，本项目无组织粉尘排放量为0.9t/a。 表11 无组织排放源强及估算一览表 序号 污染源 污染物 排放速率kg/h 面源规格（m3） 最大落地浓度mg/m3 1 沙子、石渣运输、堆存 颗粒物 0.13 177.8 0.08295 2 配料、搅拌未捕集 0.13 500 综上所述：厂界外粉尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值：颗粒物浓度限值为0.5mg/m3的要求。 综上所述，本项目大气污染物治理措施可行，对周围空气环境影响较小。 2、废水治理措施及影响分析 本项目用水均由厂区内的自备井供给，可满足全厂用水需求。本项目用水主要为职工生活用水、生产用水、储料车间雾化喷淋用水、定期泼洒抑尘用水，本项目不设食堂、宿舍及洗浴设施，厕所为旱厕，定期清掏。 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。职工生活污水按用水量的80%计，则职工生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a），生活污水产生量少直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。 综上所述，本项目废水治理措施可行，对周围水环境影响较小。 3、噪声治理措施及影响分析 1、本项目营运过程中主要噪声源为装载机、搅拌机、制砖机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~90dB（A）。 表12 主要设备噪声源强及其防治措施一览表 声源 设备名称 数量（台） 源强 降噪措施 到车间外最近距离（m） 车间外噪声值 生产车间 搅拌机 3 85 采取低噪声设备，安装基础减震垫，并安置于密闭的车间内，综合降噪25dB(A)以上 2 61.8 压砖机 2 75 上板机 2 80 叠板机 2 75 配料机 2 85 装载机 1 90 风机 1 90 2、噪声预测模式 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、降噪措施、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。 点声源衰减模式： Loct(r)=Loct(r0)-20Lg(r/r0)-ΔL 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Loct(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量 多个声压级不同声音的叠加模式： 式中：L——总噪声值 dB（A） L1、L2、L3——各不同声源的噪声值 噪声预测结果如下： 表13 厂界边界及最近敏感点噪声达标情况一览表 单位：dB(A) 序号 名称 距离（m） 噪声贡献值dB（A） 标准值 达标状况 昼间 夜间 1 东边界 5 44.5 60 50 达标 2 南边界 25 28.9 60 50 达标 3 西边界 90 15.7 60 50 达标 4 北边界 15 34.1 70 55 达标 5 交通局家属院（西侧） 35 25.19 60 50 达标 因此环评要求采取以下措施降低噪声：设备选型时选用低噪声设备；制砖机、搅拌机等安装时加装基础减震垫，并将产噪声设备安装于密闭车间内部；装载机配料在车间内进行；厂区夜间不生产。采取上述措施后，可综合降低噪声25dB（A）以上，再经过距离衰减，东、西、南厂界外1米处噪声贡献值低于60dB（A），项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，北厂界外1米处噪声贡献值低于70dB（A），项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值。 本项目最近敏感点为项目西侧35米处的交通局家属院，项目生产车间边界距家属125m，经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至45dB（A）以下。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾，生产过程产生的废砖、除尘器产生的粉尘。 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕。职工生活垃圾按每人每天产生0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。在厂区内设垃圾桶，将垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点统一处理。 除尘器产生的灰尘经计算除尘灰产生量为20.57t/a，全部回用于生产中，不外排。 根据厂家生产经验，生产过程中废砖的产率约占总原料的0.03%，则产生量为7.5t/a，全部回用于生产。 综上所述，本项目固体废物治理措施可行，对周围环境影响无影响。 5、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（B/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算。 式中：Cm —— 标准限值，mg/Nm3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； Qc —— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r —— 有害气体无组织排放源所在单元的有效半径，m； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数。 本项目卫生防护距离计算见表14。 表14 卫生防护距离计算一览表 污染源 污染源类型 排放量kg/h 风速m/s 面源规格 （m2） 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 生产车间 面源 0.13 2.4 500 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 14.328 50 原料库 面源 0.13 2.4 177.8 470 0.021 1.85 0.84 22.240 50 由计算结果可知，本项目大气卫生防护距离为50m。本项目最近敏感点为项目西侧35米处的交通局家属院，项目原料库距交通局家属院65m，满足卫生防护距离要求。 6、大气防护距离 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离。本评价采用估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表15。 表15 大气防护距离一览表 污染源 污染物 排放量kg/h 评价标准（mg/m3） 面源规格 （m2） 风速m/s 防护距离 生产车间 颗粒物 0.13 0.9 500 2.4 无超标点，不设大气防护距离 原料库 0.13 177.8 由计算可知，本项目不设大气防护距离。 7、选址可行性分析 本项目位于河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街，厂区所在地原为唐山市第四色织厂，非耕地，且四周交通便利；厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量北侧能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A），其余厂界满足2类区标准限值：昼间60dB（A），夜间50dB（A），符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 综上所述，本项目选址可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石渣、沙子运输、 堆存 | 颗粒物 | 堆放于封闭原料库，车间顶部安装雾化喷淋装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值 |
|  | 水泥储存 |  | 水泥罐+布袋除尘器+15米排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中：颗粒物浓度限值10mg/m3 |
|  | 配料、搅拌 |  | 配料仓集气罩及搅拌机集气罩通过管道连接到水泥罐顶部布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，送至环卫部门指定地点，统一处理 | 不外排 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 统一收集，回用于生产 |  |
|  | 生产过程 | 废砖 | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 搅拌机、制砖机等设备生产过程中产生的噪声，采取选用低噪声设备，基础减震垫，将产噪声设备安装于密闭车间内部，装载机配料在车间内进行等措施后，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类限值标准；东、西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值标准 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区地面进行硬化处理，可有效减少水土流失，对生态环境影响不大。 |

结论与建议

1结论 1.1建设项目概况 （1）项目名称：年产40万平米免烧地砖项目 （2）建设单位：和契建材（唐山）有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：滦县古城街道办事处新站建国街 （5）总投资及环保投资：本项目总投资2000万元，其中环保投资15万元，占总投资的0.75% （6）建设地点：本项目位于河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街，厂区中心地理坐标为北纬39°45′17.89″，东经118°44′58.69″。 （7）建筑内容及规模：本项目主要建筑内容为生产车间、养护车间，生产车间内置2条免烧地砖生产线。本项目主要是将水泥、沙子和石渣及水用搅拌机混合搅拌，再通过制砖机生产成地砖，年生产40万平方米免烧地砖。 1.2产业政策符合性结论 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2016年修正)》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目。本项目属非金属矿物制造业中水泥制品制造，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。符合国家现行产业政策。滦县发展改革局已为本项目出具备案信息（滦发改备字[2018]107号）（详见附件）。 本项目建设符合滦县古城街道办发展规划，滦县古城街道办事处为其出具发展规划证明（详见附件）。 1.3项目选址及平面布置可行性结论 本项目位于河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街，依据古城街道办事处出具的规划证明及本项目的土地证明可知：本项目四周交通便利，选址可行；厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 因此，本项目选址及平面布置可行。 1.4环境影响分析结论 1 废气 本项目大气污染物主要为无组织排放粉尘和有组织排放粉尘。 （1）有组织排放粉尘 本项目有组织排放粉尘主要为水泥储存过程中产生的粉尘和配料、搅拌过程中产生的粉尘。 a、水泥储存过程 本项目水泥由1个120t的水泥罐储存，水泥在贮存过程中粉尘产生量为9t/a。本项目采用脉冲布袋除尘器，水泥罐排放口通过管道直接与式布袋除尘器相连，除尘效率可达到99%，处理后再经15m高排气筒排放，则排放量为0.09t/a。 b、配料、搅拌过程 石粉、沙子通过装载机由料区堆放处运送至配料仓计量后再输送到搅拌机中，在配料仓配料过程中会产生大量粉尘，粉尘产生量为12.5t/a。除尘器集气效率为95%，风机风量为8000m3/h，除尘效率按99%计，则除尘器粉尘收集量为11.88t/a，排放量为0.12t/a。 水泥贮存与配料搅拌过程经同1台除尘器处理后排放，则除尘器颗粒物总排放量为0.21t/a，项目，则排放速率为0.058kg/h，排放浓度为7.29mg/m3。 采取上述措施后，粉尘浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中：颗粒物浓度限值10mg/m3。 （2）无组织排放粉尘 本项目无组织排放粉尘为原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘以及配料、搅拌过程中未被收集的粉尘。项目原料主要为水泥、沙子和石渣，均为外购。 石渣、沙子通过汽车运至厂内，存放于原料库中，经对同类企业类比调查，石渣卸料、堆放过程中起尘率按照0.14kg/t计算，则粉尘产生量为1.4t/a，沙子堆放和运输产生的粉尘量约为原料使用量的0.01%，即0.6t/a，总产生量为2.0t/a，经过库顶设置雾化喷淋装置、储料车间封闭等措施，可减少80%无组织排放，则粉尘排放量为0.40t/a，本项目原料库依托于原有项目原料库，原有项目原料库无组织颗粒物排放量为0.24t/a，则原料库总排放量为0.64t/a，排放速率为0.13kg/h。 配料、搅拌过程未被收集的粉尘量为0.5t/a，排放速率为0.13kg/h。 环评要求采取如下措施减少粉尘污染： A、原料运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止粉尘的产生。 B、原料堆存在储料车间，使其装卸、堆存等操作均在车间进行，储料车间屋顶设置雾化喷淋装置，有效防止原料装卸、堆存、铲车配料时产生扬尘污染。 C、厂区地面做到“非硬及绿”，定期清扫、洒水抑尘。 采用上述措施后，粉尘无组织排放可削减80%以上，则本项目无组织粉尘排放量为1.12t/a。 综上所述：厂界外粉尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值：颗粒物浓度限值为0.5mg/m3的要求。 综上所述，本项目大气污染物治理措施可行，对周围空气环境影响较小。 措施可行。 2 废水 本项目排水无生产废水，主要为职工生活废水。职工生活污水产生量少直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。 措施可行。 3 噪声 本项目营运过程中产生的噪声主要为主要噪声源为装载机、运输机、搅拌机、制砖机及风机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~90dB（A）。 环评要求采取以下措施降低噪声：设备选型时选用低噪声设备；运输机、搅拌机安装时加装基础减震垫，并将产噪声设备安装于密闭车间内部；装载机配料在车间内进行；厂区夜间不生产。采取上述措施后，再经过距离衰减，东、西、南厂界外1米处噪声贡献值低于60dB（A），北厂界外1米处噪声贡献值低于70dB（A），项目北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值，东、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 本项目最近敏感点为西侧35米处的交通局家属院，经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至60dB（A）以下，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。 措施可行。 4 固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾，生产过程产生的废砖、除尘器产生的粉尘。 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕，定期清掏，生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点统一处理。除尘器产生的灰尘全部回用于生产中，不外排。生产过程产生的废砖全部回用于生产。 措施可行。 1.5污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，本项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。特征因子：颗粒物：0.288t/a。 1.7项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 2管理方案及监测计划 （1）环境管理 环境管理是通过法律、经济、技术、行政、教育等手段，限制危害环境质量的人的活动，以协调发展与环境的关系，达到既发展经济又保护环境的目的。环境管理要纳入企业管理的各个环节，各业务部门分工负责。 因此，根据本项目实际情况，项目实施后厂内应设置环境管理机制，设主管1名，负责本项目环境保护日常工作；在主要排污岗位设兼职的环保员，负责对环保设施的操作、维护和保养以及对污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。 ①机构设置 搞好环境保护工作的前提是组织落实，依据我国的制度，企业的法人代表是企业环境保护工作的负责人，该公司组成以总经理为首的环境管理机构。 ②主要职责 A、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； B、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； C、检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； D、制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计； E、推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； F、监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 ③项目环境信息公开 A、企业信息公开内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c、防治污染设施的建设和运行情况； d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e、突发环境事件应急预案； f、其他应当公开的环境信息。 表16 企业信息公开内容一览表 单位名称 和契建材（唐山）有限责任公司 法人 杨海龙 联系人 杨海龙 电话 17788259888 统一社会信用代码（组织机构代码） 91130223MA09FGF140 建设地点 河北省唐山市滦县古城街道办事处新站建国街 总投资 2000万元 项目内容 本项目建筑面积为1125m2，主要建筑内容为生产车间、养护车间等，本项目主要是将水泥、石子和石渣及水用搅拌机混合搅拌，再通过制砖机制成水泥砖，年生产地砖40万平方米。 污染源定期监测结果 废气等监测数据 环保设施运行情况 环保设施运行参数、在线数据等 公开方式 企业网站或区域环保网站 B、污染源排放清单 根据项目建设情况，给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。清单主要包括治理工程组成，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等，项目污染源排放清单如表17所示： 表17 污染源排放清单一览表 工程 组成 污染物 种类 治理设施 排放 浓度 总量控制t/a 排污口信息 执行标准 废气 原料运输、堆存过程 颗粒物（无组织） 贮存于储料车间，车间顶部设喷淋装置 / / 四周厂界 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值 水泥贮存；配料、搅拌过程 颗粒物（有组织） 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 7.29mg/m3 0.288 t/a 排气筒 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1大气污染物最高允许排放浓度 噪声 产噪设备运行及作业 等效A声级 低噪声设备+基础减震+厂房隔声，距离衰减 75~90 dB (A） / 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2、4类标准 固体废物 布袋除尘器 除尘灰 集中收集，回用于生产 20.57 t/a / / 合理处置，不外排 生产过程 废砖 7.5t/a 职工生活 生活垃圾 集中收集，送至环卫部门指定地点 4.5t/a （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 ①环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议拟建工程的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ②监测计划 根据污染物排放特征及地下水流向，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。拟建工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表19。 表18 监测计划一览表 项目 监测项目 监测点 监测频率 废气 配料、搅拌工序 颗粒物 排气筒进出口 每年1次 无组织排放 颗粒物 四周厂界各设1个监测点 每年1次 噪声 昼夜等效声级 东、西、南、北四厂界 每年1次 3建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法治观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 4建设项目竣工环境保护验收内容 环境保护措施“三同时”验收一览表详见下表： 表19 环境保护措施“三同时”验收一览表 类别 源强 防治对象 防治措施 数量 （套） 验收指标 验收标准 投资 （万元） 废气 原料运输、堆存 颗粒物（无组织） 堆放于储料车间，车间顶部设置雾化喷淋装置 1 颗粒物限值：0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值 3.0 水泥储存；配料、搅拌 颗粒物（有组织） 配料仓集气罩及搅拌机集气罩通过管道连接到水泥罐顶部布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 1 颗粒物浓度限值：10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1大气污染物最高允许排放浓度 6.0 废水 职工生活 生活污水 厂区泼洒抑尘 / / 不外排 / 固体废物 布袋除尘 除尘灰 集中收集，回用于生产 / / 不外排 / 职工生活 生活垃圾 集中收集，送至环卫部门指定地点 / / 生产过程 废砖 回用于生产 / / 噪声 叉车、装载机、搅拌机、制砖机等设备 噪声 选用低噪声设备，基础减震垫，将产噪声设备安装于密闭车间内部，铲车配料在车间内进行。 / 4类：昼间70dB(A)夜间55dB(A)；2类：昼间60dB(A)夜间50dB(A) 北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类限值标准；东、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值标准 2.0 绿化及硬化 厂区合理硬化、绿化，做到非硬即绿 4.0 合计 环保投资15万元，占总投资0.75% 15

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境敏感点图 附图3 厂区平面布置及周边关系图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 规划证明 附件4 资产租赁合同 附件5 土地证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 本项目不涉及专项评价

# Text boxes

新鲜水

职工生活

搅拌

生产用水

定期泼洒抑尘用水

产品带走

0.6

0.48

0.12

厂区泼洒抑尘

14.5

12.5

0.6

0.8

0.5

12

抑尘

0.6

雾化喷淋用水

抑尘

0.8

养护

产品带走

0.5

12

硬化地面

安装线路

主体工程

辅助工程

运营

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、废弃物

石渣、沙子

原料库

水泥罐

压制成型

配料

汽运

水泥

罐车

装载机

螺旋输送泵机

搅拌

养护

成品待售

G

G

N

G、N

G、N

N、S

叠扳

注入模具

N

N

N

N

振荡

成品待售

养护

图 例

废气：G

废水：W

噪声：N

固体废物：S