建设项目环境影响报告表

项目名称：年产机制砂200万吨项目

建设单位(盖章)：滦县滦源建材有限公司

编制日期：2018年8月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产机制砂200万吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县滦源建材有限公司 |
| 法人代表 | 李向军 | 联 系 人 | 刘永刚 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北 |
| 联系电话 | 15612517111 | 传真 | ------ | 邮政编码 | 063703 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字〔2018〕88号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3099 其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 26942.14（40.413亩） | 绿化面积 (平方米) | -------- |
| 总投资 (万元) | 7000 | 其中：环保投资(万元) | 270 | 环保投资占总投资比例 | 3.86% |
| 评价经费 (万元) | --- | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 项目背景 随着唐山市滦县经济的快速发展，对水泥混凝土制品的需求在不断增大，所以作为混凝土原材料的机制砂的需求量也在不断增大，为顺应市场经济的发展。滦县滦源建材有限公司投资7000万元人民币，在河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北建设了滦县滦源建材有限公司年产机制砂200万吨项目。本项目符合唐山市滦县响嘡镇域经济发展规划，响嘡街道办事处已为滦县滦源建材有限公司出具规划建设证明（详见附件），滦县发展改革局已为其出具备案信息（滦发改备字〔2018〕88号）（详见附件）。 滦县滦源建材有限公司年产机制砂200万吨项目（以下简称本项目）；根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十九类非金属矿物制品业，应编制环境影响报告表。滦县滦源建材有限公司委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 项目概况 （1）项目名称：年产机制砂200万吨项目。 （2）建设单位：滦县滦源建材有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）总投资及环保投资：本项目总投资为7000万元，其中环保投资为270万元，占总投资的3.86%。 （5）地理位置及周边敏感点： ①地理位置：本项目位于河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°39′25.2″，东经118°46′51.6″。项目地理位置图详见附图1。 ②周边敏感点：本项目周边敏感点为项目南侧距北小王庄子村300m；西北方向距郭坨子村800m；东南方向距蔡营村500m。本项目最近的环境敏感点为南侧300m的北小王庄子村。周边敏感点图详见附图2。 （6）平面布置及周边关系： ①平面布置： A、北厂区平面布置：生产车间位于厂区中央，成品库紧邻生产车间西侧，原料库紧邻生产车间东侧，循环水池在厂区北侧，办公楼建设在南侧，厂区正门位于厂区南侧； B、南厂区平面布置：西侧为办公区、成品库，厂区中央为生产车间，厂区东侧为原料库，循环水池在原料库东侧，厂区正门位于厂区北侧。 ②周边关系：本项目西侧紧邻平青乐线公路，南侧为老油膏厂，东侧为空地，北侧为空地；本项目所在地交通方便，西侧紧邻平青乐线公路。 厂区平面布置及周边图详见附图3。 （7）建筑内容及规模：新建全封闭生产车间、库房、办公室共计3000平方米，建设机制砂生产线2条，采用全封闭车间湿法制砂。年产机制砂200万吨。 项目建筑内容详见表1。 表1 主要建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 尺寸 建筑形式 备注 1 北厂区办公室 100 20m*5m*3m 彩钢结构 新建 2 南厂区办公室 300 20m*15m*14m 彩钢结构 新建 3 北厂区生产车间 1000 25m*40m*9m 彩钢结构 新建 4 南厂区生产车间 1600 80m*20m*14m 彩钢结构 新建 5 总计 3000 —— —— 产品方案：本项目的主要成品为机制砂，年产200万吨。 （9）原辅材料及能源消耗： 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 河卵石、沙子和水的混料 万t/a 200 外购 2 电 万kwh/a 380 本地电网 3 水 t/a 1247.4 自备水井 （10）劳动定员及工作规定：本项目建成后每年工作330天，每天2班，每班12小时；劳动定员14人，其中工人12人，管理人员2人。 （11）主要生产设施及设备： 表3 主要生产设施及设备一览表 序号 设备名称 规定型号 数量 单位 1 颚式破碎机 PE-500×750 1 台 2 锤式破碎机 1.5m*1.8m 1 台 3 锤式破碎机 1.3m*1.5m 1 台 4 振动筛 2m*6m 2 台 5 振动筛 2.2m*7m 2 台 6 水泵 4.5kW 2 台 7 布袋除尘器 10000m³/h 2 台 8 捞砂机 2.0m*3.8m 2 台 9 捞砂机 2.0m*3.0m 2 台 10 变压器 630KVA 1 台 11 给料机 - 1 台 12 装载机 - 4 台 （12）项目占地面积：本项目占地面积为26942.14 m2（40.413亩），项目占地为建设用地。 项目组成 本项目主体工程为生产车间；辅助工程为办公室；公用工程为给排水、供电、供水等；环保设施为布袋除尘器等。具体情况详见表4。 表4 项目组成一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 生产车间2座（南北厂区各一座）内置锤式破碎机、颚式破碎机、振动筛及捞砂机等设备。 2 辅助工程 办公室（南、北厂区各一座）。 3 公用工程 给水：项目用水由厂区自备井提供。 排水：本项目无外排水。 供电：厂区供电由当地电网提供，厂内架设一座630KVA变压器。 供暖：车间不设取暖设施；办公室采用空调取暖。 4 环保工程 废气：破碎工序产生的颗粒物采用设有集气罩，废气汇于风量为10000m3/h的脉冲式布袋除尘器（南、北厂区各一套）处理后经15m高排气筒排放。 废水：本项目建设两座500m3循环水池（南、北厂区各一座），生产用水循环使用，无生产废水产生；生活废水水质简单，泼洒抑尘。 噪声：基础减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备。 固废：生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理；除尘灰集中收集后外售。 公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水及生产用水，其中生产用水为筛分冲洗用水及捞砂用水；项目用水均由厂区内自备井供给，可满足全厂用水需求。 ①职工生活用水 本项目不设食堂、浴室及宿舍等，厕所为旱厕；职工用水主要为日常生活盥洗用水，按每人每天20L计，则生活用水量为0.28 m3/d（92.4t/a）。 ②生产用水 项目生产用水主要为筛分冲洗用水及捞砂用水，根据建设单位提供资料，项目筛分冲洗总用水量6.5m3/d（2145m3/a），捞砂总用水量为5.5 m3/d（1815 m3/a），则项目总用水量为12m3/d（3960m3/a）；其中捞砂用水为筛分冲洗过程中产生的废水，项目所用新水量为3.5 m3/d（1155 m3/a）。 则项目新鲜水总用水量为3.78m3/d（1247.4m3/a）。 （2）排水 ①生活污水 生活废水的产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.224m3/d（73.92 m3/a），生活废水产生量很少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。 ②生产废水 项目生产废水主要为筛分冲洗废水及捞砂废水；根据企业提供资料筛分冲洗废水产生量为3m3/d（990 m3/a），全部用于捞砂工序；捞砂废水产生量为2.5m3/d（825m3/a），经循环水池沉淀后回用于筛分冲洗工序。 综上所述本项目无外排水。 本项目的用水具体情况见表5，水量平衡图见图1。 表5 项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 工序 用 水量 损耗 水量 废水 水量 循环 水量 总用 水量 备注 1 生产用水 筛分冲洗 3.5 新鲜水 1 5.5 3 6.5 用于捞砂工序 捞砂 5.5 2.5 3 —— 5.5 经循环水池沉淀后回用于筛分冲洗工序 2 生活用水 0.28 0.056 0.224 0 0.28 用于厂区泼洒抑尘 3 总量 9.28 3.5 6 8.724 3 12.28 —— （3）供电 本项目用电由当地电网提供，北厂区东南侧架设1台630KVA的变压器。本项目能源全部为电能，年用电380万kwh/a。 （4）供暖 本项目车间不设取暖设施；办公区采用空调采暖。 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目不属于国家限制类和淘汰类项目。未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业，本项目建设符合产业政策要求。本项目已2018年04月26日在河北省唐山市滦县发展改革局进行了备案，备案编号为滦发改备字〔2018〕88号（详见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染和环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3"~118°49′45"，北纬39°34′39"~39°58′25"。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°39′25.2″，东经118°46′51.6″。 2、地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200-30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 滦县属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4、水文地质 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，水资源丰富。境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山 铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。滦县地下水资源丰富，水位埋深一般为0.5～12.5米，地下水PH值为中性，在干湿交替作用下对混凝土无腐蚀性，有利于延长建（构）筑物寿命。 5、土壤植被 县城土壤为滦河洪冲击平原草甸褐土及沙壤浅色草甸土，pH值6.5左右，成微酸性反应，有机物含量低。滦县境内资源丰富：拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉；蕴含多种矿藏，司家营铁矿藏储量位于亚洲第一，石英岩矿藏更是稀有珍贵。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 概况 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。 1、交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、电力通讯 为了适应企业发展，满足电力供应，近年来，滦县不断加大电网改造力度，增加容量。目前，全县境内共建成变电站17座，其中220KV变电站2座，110 KV变电站4 座，35KV变电站11座，全县有35KV输电线路104KM ，10 KV配电线路1150KM ， 10KV配电变压器2516台，已完全能够满足现有工商企业和城乡居民的电力供应和未来经济的发展需求。 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。 滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 3、 矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 4 、农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高梁、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5、 工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 6 、城市建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 7 、文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 8 、投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量： 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，监测点为滦县第一中学，监测7天，为2018年8月6日至8月12日。 表6 大气环境质量监测数据一览表 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.014~0.145 － NO2 1小时浓度 0.2 0.021~0.071 － O3 1小时浓度 0.2 0.025~0.139 － 8小时浓度 0.16 0.026~0.088 － PM10 24小时浓度 0.15 0.014~0.094 0.63 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.016~0.091 1.21 CO 1小时浓度 10 1.201~4.619 － 监测结果表明：SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求：SO21小时平均浓度限值500µg/m3、NO21小时平均浓度限值200µg/m3、O38小时平均浓度限值160µg/m3、CO1小时平均浓度限值10mg/m3；其中PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，有超标现象，总体来说环境质量状况较好。 超标原因分析： ①随着近年来的发展，机动车保有量逐年增加，机动车流量较大，机动车尾气及道路扬尘贡献了大量的PM10、PM2.5； ②监测点位周边的一些建筑工地产生的扬尘会导致PM10、PM2.5超标； ③唐山是重工业城市，滦县城区周边地区多工业项目，工业污染源的排放是PM10及PM2.5超标的主要原因之一。 综上所述，本项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量： 本项目所在区域属于农村环境，环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。 3、地表水质量： 该区域内主要河流为滦河、新河，距滦河最近距离840米，距新河最近距离1140米（详见附图2），根据《2017年唐山市环境状况公报》可知：滦河滦县大桥监测断面（四个监测断面）全年监测8次，滦县大桥、姜各庄为Ⅱ类水质，优于环境功能区划要求。 4、地下水质量： 根据《河北省平原地区地下水超采区范围》滦县不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况良好，pH、耗氧量、总硬度等符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态环境： 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°39′25.2″，东经118°46′51.6″。本项目周围除村庄外，无自然保护区、文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地及其他环境敏感区。 本项目周边主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 保护级别 大气 环境 北小王庄子村 S 300 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 郭坨子村 NW 800 蔡营村 SE 500 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 滦河 NE 840 河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 新河 W 1140 河流 地下水 项目所在区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：本项目农村环境空气质量较好，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表8 环境空气质量标准一览表 （单位：μg/m3） 执行标准 污然物名称 标准限值 年均值 24小时平均值 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 SO2 60 150 500 NO2 4 8 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160（日最大8小时） 200 PM10 7 50 / PM2.5 35 75 / 2、声环境质量：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类区标准限值，即昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： （1）施工期：施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准：监控浓度限制为1.0mg/m3，监控点为厂界外浓度最高点。 （2）运营期：破碎工序产生的颗粒物。 集气罩未捕集颗粒物无组织排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3大气污染物无组织排放限：颗粒物浓度限值为1.0mg/m3，无组织排放监控位置在厂界外10m处设参考点，下风向设监控点。 破碎工序产生的颗粒物有组织排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30 mg/m3。 2、噪声： （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类区标准限值，即昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A） 3、固体废物： 工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。本项目无重点污染物产生，主要污染物为颗粒物。 依据《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30 mg/m3。 破碎过程中产生的颗粒物为连续排放，年工作7920h。 颗粒物总量控制目标值核定公式如下： M=K×Q×T/109 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准标准值，mg/m3，本次K=30mg/m3 ； Q—废气量，Nm3/h，本次Q=20000Nm3/h； T—年有效工作时间，h，本次T=7920h； 根据上述公式核算结果，可得颗粒物4.752t/a，本评价建议大气污染物总量控制目标值为颗粒物4.752t/a。 综上所述，本项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a ，SO2：0t/a，NOx：0t/a，特征因子：颗粒物4.752t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产工艺如下： 1、南厂区工艺 （1）原料运输、装卸、储存：原料河卵石、砂子和水的混料由运输车辆运送至厂区内直接卸入料仓。 本工序无污染物产生。 投料：混料直接经料仓下方入料口入料，由漏斗下方漏出由皮带运输到给料机筛分出细料和粗料，并分别投料到不同皮带。 本工序无污染物产生。 （3）筛分及冲洗：细料由皮带输送到振动筛3，粗料由皮带输送到振动筛4,循环水经水泵加压，通过管道运输至振动筛3、振动筛4分别对细料、粗料进行强力冲洗；振动筛4筛分出两种石渣（46和57型），由皮带分别运到成品库。 本工序产生的污染物主要为筛分及冲洗工序产生的废水、设备运行及作业产生的噪声产生。 捞砂：含砂的水直接流入振动筛3下方的连续两台捞砂机，水中的沙子经捞砂机收集后经皮带传送至成品库房，水经水泵加压回到循环水池。 本工序产生的污染物主要为捞砂工序产生的废水、设备运行及作业产生的噪声产生。 破碎：粗料与振动筛3、振动筛4筛分出的不合格石料一起进行破碎。 本工序产生的污染物主要为破碎工序产生的废气、设备运行及作业产生的噪声产生。 入库外售：两种石渣（46和57型）和砂子由铲车进行分别堆储。 本工序无污染物产生。 2、北厂区工艺 北厂区原料分粗料和细料，厂区有经验工人根据经验区分（一般河卵石质量分数超过25%时算粗料，低于25%算细料）。 原料运输、装卸、储存：原料河卵石、砂子和水的混料由运输车辆运送至厂区内直接卸入料仓。 本工序无污染物产生。 投料：混料直接经料仓下方入料口入料，入料口有两个，其中细料经入料口1入料，粗料经入料口2入料。 本工序无污染物产生。 筛分及冲洗：细料经皮带运输至振动筛1，粗料经破碎后经皮带运输至振动筛2，循环水经水泵加压，通过管道运输至振动筛1和振筛2分别对原料进行强力冲洗； 本工序产生的污染物主要为筛分及冲洗工序产生的废水、设备运行及作业产生的噪声产生。 捞砂：含砂的水直接流入振动筛下方的捞砂机，水中的沙子经捞砂机收集后经皮带传送至成品库房；水经水泵加压回到循环水池； 本工序产生的污染物主要为捞砂工序产生的废水、设备运行及作业产生的噪声产生。 破碎：振动筛筛出的砂石经皮带运输至锤式破碎机进行破碎，产生石渣经皮带输送制成品库房；粗料经皮带输送至颚式破碎机破碎后经过皮带运输至锤式破碎机再次进行破碎。 本工序产生的污染物主要为破碎工序产生的废气、设备运行及作业产生的噪声产生。 入库外售：两种石渣（46和57型）和砂子由铲车进行分别堆储。 本工序无污染物产生。 生产工艺流程及排污节点见图2。

主要污染工序： 施工期主要污染工序： 1废气：施工扬尘、运输车辆排放的烟气。 2废水：施工期产生的废水主要为施工队伍产生的生活污水。 3噪声：运输车辆及施工机械产生的噪声。 4固体废物：建筑垃圾及施工队伍的生活垃圾。 运营期主要污染工序： 营运期主要污染源及污染物如下： 1废气：本项目产生的废气主要为破碎工序产生的颗粒物。 2废水：本项目废水污染物主要为职工生活产生的生活废水；筛分及冲洗工序产生的废水；捞砂工序产生的废水。 3噪声：主要为装载机、破碎机、振动筛、捞砂机、给料机等设备运行时产生的噪声。 4固体废物：主要是职工生活产生的垃圾及除尘装置产生的除尘灰。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 集气罩未捕集的 | 北厂区 | 颗粒物 （无组织） | 2.5t/a，0.3kg/h | ≤1mg/m3，0.5t/a |
|  |  | 南厂区 |  | 2.5t/a，0.3kg/h | ≤1mg/m3，0.5t/a |
|  | 破碎工序 | 北厂区 | 颗粒物 （有组织） | 600mg/m3，47.5t/a | 6.3mg/m3，0.5t/a |
|  |  | 南厂区 |  | 600mg/m3，47.5t/a | 6.3mg/m3，0.5t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | COD SS 氨氮 | 直接用于厂区泼洒抑尘 |
|  | 生产过程 | 筛分及冲洗 | SS | 用于捞砂工序，不外排 |
|  |  | 捞砂 |  | 经循环水池沉淀后回用于筛分及冲洗工序，不外排 |
| 固体 废物 | 除尘装置 | 除尘灰 | 94t/a | 集中收集后外卖 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.31t/a | 集中收集，由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 主要噪声源为破碎机、振动筛、捞砂机、给料机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~90dB（A）。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 （1）影响分析 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有土方的堆放、清运和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会对周围大气环境造成污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比北京市环科所等单位在市政施工现场的实测资料。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。从以上分析可以看出如不对施工扬尘采取有效地治理措施，将会对周围环境造成一定影响。 （2）施工期大气污染缓解措施 根据施工期扬尘对大气环境的污染特点，拟采取以下措施减轻扬尘对大气环境的影响。 A、在施工过程中，作业场地设置稳固整齐的围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度不低于2.5m； B、按照施工总平面布置图划分作业区、生活区、办公区，分类堆放建筑材料并设置标牌； C、水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料必须覆盖；场内装卸、搬运物料遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛洒； D、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质； E、合理设置出入口，并采用混凝土硬化；设置洗车设施，保持出场车辆清洁； F、施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化； 总之，只要在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘影响将大大降低，同时该环境影响将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工现场用水主要为施工过程中水泥养护用水和施工人员的生活用水，此外有少量水用来洒水抑尘。 作业区应建沉淀池，工地废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。施工期的水泥养护用水主要为新鲜水，养护用水经蒸发后散失，不会对环境产生影响；施工人员的生活盥洗水就地泼洒抑尘。 采取以上措施后，施工期废水对项目所在区域水环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是装载机、挖掘机、推土机等施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 为减轻施工期噪声对环境和敏感目标的影响，施工中应采取如下措施： （1）禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业，采用商品混凝土。 （2）合理安排施工时间和施工进度，除工程必须外，严禁在12：00～14:00、22：00～次日6:00期间施工。 （3）将强噪声设备安装在远离敏感点处，建议将强噪声设备布置在场地的中部； （4）尽量采用低噪声施工机械，对一些设备加装消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩等。 特殊情况确需连续作业进行浇筑时，要采取有效措施降噪，事先做好附近群众工作，并报环保局备案后施工。 采取以上措施后，影响会大大减轻，并且影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和弃土，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。施工期开挖土方大部分用于地基回填，弃土外运。 施工单位应按当地环卫部门的要求，将建筑垃圾和弃土运至指定地点，用于沟坑的填埋。施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门进行处理。 只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量。并且，施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。 5、施工监理 为规范建设单位的环保行为，本项目应规范管理制度，进行环境监理，具体措施包括： （1）在对施工现场及周围居民分布情况进行充分调查的基础上，根据工程内容、进度安排等制定施工环境管理计划。 （2）加强对施工人员的环保宣传、教育工作。 （3）在建设单位与施工单位签订的施工合同中，要把有关施工期环境保护要求纳入合同条款中，以便对施工单位进行约束。 （4）施工期环境管理计划应报当地环保部门备案。 （5）配备1~2名环境监理员，负责监督施工期环保措施落实情况。 通过施工期环境监理可以将施工期环境影响降至最低。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目原料河卵石、砂和水的混料为外购成品，含水量较大，入厂时可看到有水滴落或流出，且入厂原料直接卸入料仓，所以可认为原料运输及卸车过程没有无组织排放，产品含有一定水分，可认为产品运输及装车过程没有无组织排放。 本项目产生的颗粒物主要为破碎工序产生的颗粒物。 （1）破碎工序产生的颗粒物 A、根据企业提供资料，对同类企业类比分析，参照《逸散性工业粉尘控制技术》一级破碎和筛分产生量为0.05kg/t砂石量。本项目年产机制砂200万吨（假设南、北厂区各生产100万吨机制砂），颗粒物排放为连续排放。 ①北厂区颗粒物排放为50t/a。采取在破碎机上方设置集气罩进行收集，集气罩捕集效率95%，捕集量为47.5t/a，捕集浓度600mg/m3，捕集速率6.0kg/h；捕集后的颗粒物通过风机引入1台风量为10000m3/h脉冲式布袋除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒排放，除尘器捕集效率99%，则破碎工序颗粒物有组织排放量为0.5t/a，排放浓度6.3mg/m3，排放速率0.06kg/h，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30 mg/m3。 ②同理，南厂区颗粒物排放也满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30 mg/m3。（计算参考北厂区） B、集气罩未捕集的颗粒物在车间内无组织排放。 ①北厂区颗粒物产生量2.5t/a，产生速率0.3kg/h，本项目采取封闭车间并加强通风，车间内定期泼洒抑尘，可达到降低80%的效果，则无组织颗粒物排放量为0.5t/a，产生速率0.063kg/h，预计可满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物浓度限值1.0 mg/m3。 ②同理，南厂区颗粒物排放颗预计也可满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物浓度限值1.0 mg/m3。 （2）大气污染物预测 本项目采用估算模式SCREEN3，对无组织颗粒物进行预测分析 ①评价标准 估算模式环境质量标准选取见表。 表9 估算模式环境质量标准选取一览表 污染物 标准值 备注 颗粒物 0.9mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准的日均浓度限值3倍 ②预测参数 表10 估算模式参数选取一览表 污染源 污染物 排放量 t/a 排放速率kg/h 面源规格（m3） 距厂界最近距离m 长m 宽m 高m 北厂区生产车间 颗粒物 0.5 0.063 25 40 9 42 南厂区生产车间 颗粒物 0.5 0.063 80 20 14 10 ③预测结果 本项目采用估算模式SCREEN3，对无组织颗粒物进行预测分析，详见下表。 表11 废气无组织排放颗粒物预测结果一览表 距离 颗粒物（北侧生产区） 颗粒物（南侧生产区） 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 10 0.002048 0.23 0.001052 0.12 100 0.02425 2.69 0.009687 1.08 200 0.02255 2.51 0.009572 1.06 300 0.0203 2.26 0.009553 1.06 400 0.02124 2.36 0.00867 0.96 500 0.01921 2.13 0.007692 0.85 600 0.01662 1.85 0.007616 0.85 700 0.01423 1.58 0.007405 0.82 800 0.01226 1.36 0.006906 0.77 900 0.01067 1.19 0.006361 0.71 1000 0.009354 1.04 0.005833 0.65 1100 0.008291 0.92 0.00534 0.59 1200 0.007413 0.82 0.004899 0.54 1300 0.006672 0.74 0.004507 0.50 1400 0.006039 0.67 0.004158 0.46 1500 0.005032 0.61 0.003849 0.43 下风向最大浓度 0.02432 2.7 0.01089 1.21 最大距离（m） 96 149 标准值 0.9 0.9 D10% —— —— 根据表11估算结果，无组织排放的颗粒物北侧生产区和南侧生产区在下风向最大落地浓度为0.02432mg/m3和0.01089mg/m3，最大地面浓度占标率分别为2.7%和1.21%，均小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级。无组织颗粒物排放高浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 2、废水治理措施及影响分析 （1）生活污水 生活废水的产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.224m3/d（73.92 m3/a），生活废水产生量很少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。 （2）生产废水 项目生产废水主要为筛分冲洗废水及捞砂废水；根据企业提供资料筛分冲洗废水产生量为3m3/d（990 m3/a），全部用于捞砂工序；捞砂废水产生量为2.5m3/d（825m3/a），经循环水池沉淀后回用于筛分冲洗工序。 综上所述本项目无外排水，对周围水环境影响较小。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目主要为产噪设备运行及作业过程中产生噪声，主要产噪设备为破碎机、振动筛、给料机、捞砂机及除尘器风机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~90dB（A）。工程采取基础加装减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为25dB(A)。 （1）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Ln―叠加后总声级，dB(A)； Li―i声源至基准预测点的声级； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 （2）预测结果和分析 本项目主要产噪设备情况见表12、表13。 表12 北厂区产噪设备及治理措施情况一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 噪声级 dB(A) 降噪措施 降噪效果 dB(A) 降噪后源强dB(A) 1 破碎机 2 85 基础加装减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备，减小对周围环境的影响 25 68.3 2 振动筛 2 80 25 3 捞砂机 2 80 25 4 皮带机 9 75 25 5 除尘器风机 1 90 25 表13 南厂区产噪设备及治理措施情况一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 噪声级 dB(A) 降噪措施 降噪效果 dB(A) 降噪后源强dB(A) 1 破碎机 1 85 基础加装减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备，减小对周围环境的影响 25 67.8 2 振动筛 2 80 25 3 捞砂机 2 80 25 4 给料机 1 80 25 5 皮带机 9 75 25 6 除尘器风机 1 90 25 各噪声源距离厂界的距离及各厂界噪声预测值见下表14，表15： 表14 噪声源距各厂界距离值一览表 噪声源 源强dB(A) 厂界 距离（m） 北厂区生产车间 68.3 东厂界 55 西厂界 45 南厂界 140 北厂界 42 南厂区生产车间 67.8 东厂界 50 西厂界 38 南厂界 10 北厂界 170 表15 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称 贡献值 标准值 结论 昼间 夜间 东厂界 36.4 60 50 达标 西厂界 38.6 60 50 达标 南厂界 48.6 60 50 达标 北厂界 35.9 60 50 达标 最近敏感点 20.7 60 50 达标 200m 18.6 60 50 达标 由预测结果可知，本项目噪声污染源对各厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准对应限值要求。 本项目最近敏感点为距南厂界300m处的北小王庄子村，再经距离衰减后，不会对其产生影响。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾及除尘器收集的除尘灰。 本项目不设宿舍、食堂，厕所为旱厕，则按每人每天产生0.5kg/d，则生活垃圾产生量为2310kg/a。垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理。 经计算除尘装置产生的除尘灰量为94t/a，集中收集后外卖。 综上所述，本项目固体废物治理措施可行，对周围环境影响无影响。 5、大气防护距离 南、北厂区生产工艺类似，设南北厂区颗粒物排放近似相同。 据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离。本评价采用估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表16。 表16 大气环境防护距离一览表 污染源 污染物 排放速率kg/h 评价标准（mg/m3） 面源规格 （m3） 防护距离 南厂区生产车间 颗粒物 0.063 0.9 2400 无超标点，不设大气防护距离 北厂区生产车间 颗粒物 0.063 0.9 1000 无超标点，不设大气防护距离 6、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（B/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算。 式中：Cm —— 标准限值，mg/Nm3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； Qc —— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r —— 有害气体无组织排放源所在单元的有效半径，m； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数。 本项目卫生防护距离计算见表17。 表17 本项目卫生防护距离计算一览表 序号 污染源 污染源类型 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 1 南厂区生产车间 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 3.571 50 2 北厂区生产车间 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 4.716 50 由计算结果可知，本项目大气卫生防护距离为50m，项目最近敏感点为南侧300m处北小王庄子村，满足卫生防护距离要求。 7、选址可行性分析 本项目位于河北省唐山市滦县响嘡镇北小王庄子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°39′125.2″，东经118°46′51.6″，厂区所在地实属建设用地，非耕地；且西厂界紧邻道路，交通便利，厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界执行2类区限值标准：昼间60 dB（A），夜间50dB（A），符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 综上所述，本项目选址可行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 集气罩未捕集的 | 颗粒物 | 采取封闭车间并加强通风，车间内定期泼洒抑尘 | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/ 1641-2012）表3大气污染物无组织排放限值，颗粒物浓度限值1.0 mg/m3 |
|  | 破碎工序 |  | 破碎工序产生的颗粒物采用设有集气罩，废气汇于风量为10000m3/h的脉冲式布袋除尘器（南、北厂区各一套）处理后经15m高排气筒排放 | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/ 1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活废水 | 直接用于厂区泼洒抑尘，不外排 |
|  | 生产过程 | 筛分及冲洗 | 用于捞砂工序，不外排 |
|  |  | 捞砂 | 经循环水池沉淀后回用于筛分及冲洗工序，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 | 不外排 |
|  | 除尘装置 | 除尘灰 | 集中收集后外卖 | 外卖 |
| 噪 声 | 给料机 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震垫，将产噪声设备安装于密闭车间内部，铲车上料在车间内进行。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界执行2类区限值标准：昼间60 dB（A），夜间50dB（A） |
|  | 破碎机 |  |  |  |
|  | 振动筛 |  |  |  |
|  | 捞砂机 |  |  |  |
|  | 除尘器风机 |  |  |  |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区地面进行硬化处理，可有效减少水土流失，对生态环境影响不大。 |

# 结论与建议

一、结论 1.1 建设项目概况 （1）项目名称：滦县滦源建材有限公司年产机制砂200万吨项目。 （2）建设单位：滦县滦源建材有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）总投资及环保投资：本项目总投资为7000万元，其中环保投资为270万元，占总投资的3.86%。 （5）建设地点：本项目位于河北省唐山市滦县响嘡镇北小王庄子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°39′25.2″，东经118°46′51.6″。 （6）建筑内容及规模：新建全封闭生产车间、库房及办公室共计3000平方米。建设机制砂生产线2条，采用全封闭车间湿法制砂。年产机制砂200万吨。 1.2 产业政策符合性结论 本项目属非金属矿物制品业，根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》，项目不属于限制类和淘汰类项目；未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。 1.3 项目选址及平面布置可行性结论 本项目位于河北省唐山市滦县响嘡镇北小王庄子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°39′25.2″，东经118°46′51.6″，厂区所在地实属建设用地，非耕地；且西厂界紧邻道路，交通便利，厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界执行2类区限值标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 符合规划要求，选址可行。 1.4 环境影响分析结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的颗粒物主要为破碎工序产生的颗粒物。 （1）破碎工序产生的颗粒物 南厂区生产车间有组织排放为破碎工序产生颗粒物，采取在破碎机上方设置集气罩进行收集，捕集后的颗粒物通过风机引入1台风量为10000m3/h脉冲式布袋除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒排放，排放量为0.5t/a，排放浓度为6.3mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2的有组织排放标准限值30mg/m3的要求。 北厂区生产车间有组织排放为破碎工序产生颗粒物，采取在破碎机上方设置集气罩进行收集，捕集后的颗粒物通过风机引入1台风量为10000m3/h脉冲式布袋除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒排放，排放量为0.5t/a，排放浓度为6.3mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2的有组织排放标准限值30mg/m3的要求。 无组织排放为集气罩未捕集的，在采取封闭车间并加强通风，车间内定期泼洒抑尘的措施后用Screen3进行预测，结果南、北厂区生产车间下风向最大落地浓度均小于1.0mg/m3，最大占标率均小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级。无组织颗粒物排放高浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中：颗粒物浓度限值1.0mg/m3的要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 综上所述，在落实本评价提出环保措施前提下，本项目对区域空气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 生活废水的产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.224m3/d（73.92 m3/a），生活废水产生量很少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。 （2）生产废水 项目生产废水主要为筛分冲洗废水及捞砂废水；根据企业提供资料筛分冲洗废水产生量为3m3/d（990 m3/a），全部用于捞砂工序；捞砂废水产生量为2.5m3/d（825m3/a），经循环水池沉淀后回用于筛分冲洗工序。 综上所述本项目无外排水，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目主要为产噪设备运行及作业过程中产生噪声，主要产噪设备为破碎机、振动筛、给料机、捞砂机及除尘器风机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~90dB（A）。工程采取基础加装减震措施，车间封闭隔声，购用低噪设备等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为25dB(A)。 由预测结果可知，本项目噪声污染源对东、南、北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准对应限值要求。 本项目最近敏感点为距南厂界300m处的北小王庄子村，再经距离衰减后，不会对其产生影响。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 措施可行。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾及除尘器收集的除尘灰。 本项目不设宿舍、食堂，厕所为旱厕，则按每人每天产生0.5kg/d，则生活垃圾产生量为2310kg/a。垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理。 经计算除尘装置产生的除尘灰量为94t/a，集中收集后外卖。 本项目固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 1.5 污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6 污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，本项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。特征因子：颗粒物4.752t/a。 1.7 项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 二、管理方案及监测计划 （1）环境管理 环境管理是通过法律、经济、技术、行政、教育等手段，限制危害环境质量的人的活动，以协调发展与环境的关系，达到既发展经济又保护环境的目的。环境管理要纳入企业管理的各个环节，各业务部门分工负责。 因此，根据本项目实际情况，项目实施后厂内应设置环境管理机制，设主管1名，负责本项目环境保护日常工作；在主要排污岗位设兼职的环保员，负责对环保设施的操作、维护和保养以及对污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。 ①机构设置 搞好环境保护工作的前提是组织落实，依据我国的制度，企业的法人代表是企业环境保护工作的负责人，该公司组成以总经理为首的环境管理机构。 ②主要职责 A、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； B、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； C、检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； D、制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计； E、推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； F、监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 ③项目环境信息公开 A、企业信息公开内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c、防治污染设施的建设和运行情况； d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e、突发环境事件应急预案； f、其他应当公开的环境信息。 表18 企业信息公开内容一览表 单位名称 滦县滦源建材有限公司 法人 李向军 联系人 刘永刚 电话 15612517111 统一社会信用代码（组织机构代码） 91130223MA0A05PB96 建设地点 河北省唐山市滦县响嘡街道北小王庄子村北 总投资 7000万元 项目内容 新建全封闭生产车间、库房、办公室共计3000平方米，建设机制砂生产线2条，采用全封闭车间湿法制砂。年产机制砂200万吨。 污染源定期监测结果 废气、噪声等监测数据 环保设施运行情况 环保设施运行参数等 公开方式 企业网站或区域环保网站 B、污染源排放清单 根据项目建设情况，给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。清单主要包括治理工程组成，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等，项目污染源排放清单如表19所示： 表19 污染源排放清单一览表 工程 组成 污染物 种类 治理设施 排放 浓度mg/m3 总量控制t/a 排污口信息 执行标准 废气 集气罩未捕集的 颗粒物 采取封闭车间并加强通风，车间内定期泼洒抑尘 ≤1 / / 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/ 1641-2012）表3大气污染物无组织排放限值，颗粒物浓度限值1.0 mg/m3 破碎工序 破碎工序产生的颗粒物采用设有集气罩，废气汇于风量为10000m3/h的脉冲式布袋除尘器（南、北厂区各一套）处理后经15m高排气筒排放 6.3 4.752 15m高排气筒（南、北厂区各一个） 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/ 1641-2012）表2中：颗粒物浓度限值30 mg/m3 废水 职工生活 COD SS 氨氮 直接用于厂区泼洒抑尘 / / 不外排 不外排 筛分及冲洗 SS 用于捞砂工序，不外排 / / 不外排 捞砂 经循环水池沉淀后回用于筛分及冲洗工序，不外排 噪声 产噪设备运行及作业 等效A声级 低噪声设备+基础减震+设备置于车间内 75~90 dB (A） / 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准 固废 职工生活 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理 2.31t/a / / 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 除尘装置 除尘灰 集中处理后外卖 94t/a （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 ①环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议拟建工程的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ②监测计划 根据污染物排放特征及地下水流向，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。拟建工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表20。 表20 监测计划一览表 项目 监测项目 监测点 监测频率 噪声 昼夜等效声级 东、西、南、北四厂界 每年1次 废气 颗粒物（北厂区生产车间） 15m高排气筒 每年1次 颗粒物（南厂区生产车间） 15m高排气筒 每年1次 无组织颗粒物 四周厂界各设一个监测点 每年1次 3、建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法治观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 3、建设项目竣工环境保护验收内容 表21 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 类别 源强 防治对象 防治措施 数量 验收指标 验收标准 投资（万元） 废气 集气罩未捕集的 颗 粒 物 采取封闭车间并加强通风，车间内定期泼洒抑尘， / 颗粒物限值：1mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3大气污染物无组织排放限值 270 破碎工序 破碎机上方设有集气罩，废气汇于风量为10000m3/h的脉冲式布袋除尘器（南、北厂区各一套）+15m高排气筒，破碎机处在生产车间内 2套 颗粒物浓度限值：30 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放浓度 废水 职工生活 生活废水 直接用于厂区泼洒抑尘 / 不外排 不外排 生产过程 筛分及冲洗 SS 用于捞砂工序，不外排 捞砂 经循环水池沉淀后回用于筛分及冲洗工序，不外排 固废 职工生活 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理，不外排 / / 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 除尘装置 除尘灰 集中收集后外卖 / / 噪声 装载机、破碎机、振动筛、捞砂机等设备 等效连续A声级 选用低噪声设备，基础减震垫，将产噪声设备安装于密闭车间内部，装载机上料在车间内进行 / 昼间60 dB（A）夜间50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值标准 绿化及硬化 厂区合理硬化、绿化，做到非硬即绿 合计 环保投资270万元，占总投资的3.86% 270

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 规划证明 附件4 土地出租合同 附件5 土地勘测技术报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 本项目不涉及专项评价。

# Text boxes

图1  项目水量平衡图    单位：m3/d

图2   生产工艺流程及排污节点图