建设项目环境影响报告表

项  目  名 称： 滦县榛子镇农村生活污水处理项目

建设单位(盖章):    滦县榛子镇人民政府

编制日期：2018年7月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县榛子镇农村生活污水处理项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县榛子镇人民政府 |
| 法人代表 | 葛立国 | 联系人 | 刘树影 |
| 通讯地址 | 滦县榛子镇人民政府 |
| 联系电话 | 13473916987 | 传真 | 03157506618 | 邮政编码 | 063707 |
| 建设地点 | 河北省滦县榛子镇朱官营村 |
| 备案部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改字[2018]48号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 (平方米) | 1504 | 绿化面积 (平方米) | 469.3 |
| 总投资 (万元) | 3600 | 其中环保投资 (万元) | 3600 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目建设背景 榛子镇位于河北省唐山市滦县西北部，东、南、西与唐山市古冶区、开平区、丰润区接壤，北、东北部和杨柳庄镇、王店子镇相连。全镇总面积98.6平方公里，共辖61个行政村，15875户，54945人，龙湾河、管河穿镇而过。 目前榛子镇范围内有30余个村庄位于陡河水库一级、二级水源保护区内，其中后甸子村、朱官营村和一镇村紧邻龙湾河与管河，并且榛子镇中心医院、榛子镇中心小学和榛子镇中学均在此处。由于没有完整的城镇生活污水管网，导致镇中心现有的2000余户居民，5000余人以及餐饮和商场等主要基础设施与沿街商铺共2500余人的生活污水无组织排放，均未进行集中收集治理直接进入龙湾河与管河，最终进入陡河水库。污水中含有较高的COD、BOD、氨氮等污染物，直接排放进入陡河水库的上游支流，这会对距离下游4公里的陡河水库生态环境产生较为严重的影响，严重影响当地水质和土壤条件，破坏当地生态环境。 为了保护龙湾河与管河，保护陡河水库生态环境，减少对村周边地表水系的环境污染，为了响应滦县农村面貌改造提升计划，滦县榛子镇人民政府计划建设污水处理站，通过收集镇区居民的生活污水，处理达标后回用，从而达到截断污染物的排放，减轻龙湾河与管河的污染负荷，降低对陡河水库水质的影响，最终起到治理陡河水库的目的。本项目为滦县榛子镇农村生活污水处理项目，收水范围为102国道以南，景泰小区以东，南街以北以西，主要含朱官营村、后甸子村和一镇村以及该范围内的榛子镇中心医院、榛子镇中心小学和榛子镇中学、沿街以及餐饮和商场等主要基础设施与沿街商铺的生活污水。 通过本项目的实施，可减轻榛子镇发展对自然环境的破坏与污染，有效地保护了当地生态环境，改善了陡河水库水体水质。同时提高了集镇面貌，提高了居民生活质量。该项目的实施大力改善当地环境卫生，更好地保护和发展城镇环境，促进了人与自然更加和谐统一，保证了城镇景观的丰富和延续，创造优美的城镇环境，发挥了环境效益，有利于城镇的可持续发展，改善榛子镇的旅游条件，促进当地旅游业的发展，提高人民群众的物质文化生活水平。有利于乡镇的可持续发展，从而取得理想的环境、社会效益。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部第1号令）中有关规定以及滦县环境保护局要求，该项目需编制环境影响报告表。河北汇铭环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规以及《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：滦县榛子镇农村生活污水处理项目 建设单位：滦县榛子镇人民政府 建设性质：新建 项目总投资：总投资为3600万元，其中环保投资3600万元，占总投资的100%。 地理位置及周边关系：项目位于河北省滦县榛子镇区陡河水库二级保护区内，朱官营村东北部、承中医院南侧，中心坐标为N39°50'4.45"，E118°20'32.31"。项目西、南侧均为朱官营村，北侧为龙湾河，隔河为榛子镇承中医院，东侧为一镇村。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。 占地面积：总占地面积1504m2，其中绿化面积469.3m2。 设计处理规模：该项目设计规模为1000m3/d，辅助污水管网25900m。 处理工艺：兼氧FMBR工艺 服务范围：主要服务范围为陡河水库二级保护区内的102国道以南，景泰小区以东，南街以北以西，主要含朱官营村、后甸子村和一镇村以及该范围内的榛子镇中心医院、榛子镇中心小学和榛子镇中学、沿街以及餐饮和商场等主要基础设施与沿街商铺，约52万m2，人口约7500人。 工程内容：污水处理工程及与其配套建设的排水管网系统工程，厂外配套管网工程 25900m，管径DN300、DN400、DN500。 排水去向：排至项目北侧唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。 排水标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件）。 项目定员：本项目定员1人，负责污水处理站日常运行，年工作365天。 3、服务范围及人口 本工程主要收集102国道以南，景泰小区以东，南街以北以西，主要含朱官营村、后甸子村和一镇村以及该范围内的榛子镇中心医院、榛子镇中心小学和榛子镇中学、沿街以及餐饮和商场等主要基础设施与沿街商铺的生活污水，服务范围约52万m2，朱官营村现有居民为315户，人口930人；榛子镇中学现有学生1340人，教职工120人；榛子镇小学现有学生以及教职工880人；响水花园小区812户，人口2400人；滨河小区202户，人口600人；榛子镇中心医院现有床位50张，承中医院床位110张；后甸子村现有居民303户，人口900人；镇政府机关办公人员150人；景泰花苑700户，人口2200人；沿街商铺（小型零售）约100余户；苹果小区110户，人口340人，另外，本项目还包括餐饮50户，小型零售170户；另有一家中型商场3000m2；洗浴7家，每家日接待能力30-50人；洗车7家，每家日洗车10-20辆；家庭旅馆10户，每家床位20-30张。 4、主要建设内容 拟建项目建设内容主要为新建预处理池1座、生化处理工房1座、中水池及储泥池1座、辅助工房1座，建设榛子镇中心医院和榛子镇承中医院医疗废水处理站、50家餐饮废水预处理才去50套油水分离装置，建设配套污水管网22900m，建设尾水回收管道3000m。项目主要建设内容见表1。 表1 项目组成一览表 项目 建设内容 备注 主体工程 集水池 格栅渠：1.5m×13.6m×5.0m(H)，1座与调节池合建，地下式钢筋砼结构，池壁水泥砂浆防渗 调节池：17.6m×13.6m×8.0m(H)，1座与格栅渠合建，地下式钢筋砼结构，池壁水泥砂浆防渗 生化处理工房 20m×15m×3.5m(H)，1座，框架结构，生化设施保温围护结构。生化处理工房内设置膜技术污水处理器4套，设备基础15.0m×2.8m×0.5m(H)，钢筋混凝土结构 中水池 13.6m×3.4m×3.5m(H)，1座（合建），半地下钢筋砼结构 辅助公房 25.44m×4.44m×3.6m(H)，1座（合建），砌体结构 医疗废水处理站 榛子镇中心医院1套，9m×1.5m×3 m(H) 榛子镇承中医院1套，12m×2.4m×3 m(H) 餐饮废水预处理 50套油水分离器，安装于餐饮企业厨房水槽下方 辅助工程 管网 DN500，HDPE管6100m；DN400，HDPE管5100m；DN300，HDPE管8700m，采用承插口接口，橡胶圈连接，管道基础采用砂垫层基础。管网设置提升泵6台 检查井 DN300、DN400管网每40m设置1处检查井； DN500管网每60m设置1处检查井，均采用管顶平接 公用工程 供电 项目用电由榛子镇变电所提供 环保工程 废气 集水池和中水池地埋式钢筋混凝土结构，池顶加盖板，膜技术污水处理器为半地埋式设于工房内。医疗废水处理站为一体化设备。油水分离器安装于各饭店 废水 项目处理后的出水排入唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排 噪声 低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施 固废 栅渣、沉砂运往当地垃圾填埋场进行卫生填埋 绿化 绿化面积469.3m2，绿化率30% 5、主要生产设备： 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 名称 规格 数量 1 潜水排污泵 Q=22.8m3/h，扬程=13m，N=1.5kW 4台 2 潜水搅拌机 N=0.75kW 3台 3 平板粗格栅 1000x1400mm，b=30mm 1台 4 回转式细格栅 b=5mm，渠道宽0.9m， 1台 5 渣桶 V=0.5m3 1台 6 提升泵 Q=42m3/h，H=20m，N=5.5kw 6台 7 PE储桶 V=0.5m3 4台 8 隔膜式计量泵 Q=0.1~1m3/h，N=0.75kw 4台 9 膜技术污水处理器 江西金达莱，Q=250m3/d，N=6.6kW，钢制防腐 4套 6、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表3。 表3 主要原辅材料一览表 名称 备注 次氯酸钠液体（8%） 用于膜技术污水处理器定期清洗，每次清洗用量为0.5t，每季度清洗一次，年用量约为2t。 7、工程进水水量、处理规模及进、出水水质的确定 （1）污水水量 本工程主要收集陡河水库二级保护区内的102国道以南，景泰小区以东，南街以北以西，主要含朱官营村、后甸子村和一镇村以及该范围内的榛子镇中心医院、榛子镇中心小学和榛子镇中学、沿街以及餐饮和商场等主要基础设施与沿街商铺的生活污水，服务范围约52万m2，朱官营村现有居民为315户，人口930人；榛子镇中学现有学生1340人，教职工120人；榛子镇小学现有学生以及教职工880人；响水花园小区812户，人口2400人；滨河小区202户，人口600人；榛子镇中心医院现有床位50张，承中医院床位110张；后甸子村现有居民303户，人口900人；镇政府机关办公人员150人；景泰花苑700户，人口2200人；沿街商铺（小型零售）约100余户；苹果小区110户，人口340人，另外，本项目还包括餐饮50户，小型零售170户；另有一家中型商场3000m2；洗浴7家，每家日接待能力30-50人；洗车7家，每家日洗车10-20辆；家庭旅馆10户，每家床位20-30张。 根据《河北省地方标准用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2009）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及当地用水情况，考虑到季节的影响，该地用水情况分析如下： 表4 预测内容一览表 序号 用水类别 规模 用水定额 用水量（m3/d） 单位 数量 单位 标准 1 楼房住户 人 5540 L/人·d 110 609.4 2 平房住户 人 1830 L/人·d 50 91.5 3 办公楼 人 150 m3/人·月 1.2 6 4 医院 床位（张） 160 L/床·d 400 64 5 中学住宿学生 人 1340 L/人·d 70 93.8 6 中学教职工 人 120 L/人·d 40 4.8 7 小学师生 人 880 L/人·d 30 26.4 8 洗浴 人次 280 L/人·次 60 16.8 9 洗车 辆次 105 L/辆·次 30 3.15 10 家庭旅馆 床位（张） 250 L/床·d 150 37.5 11 中型商场 平米 3000 L/m2·d 8 24 12 小型零售 平米 5400 L/m2·d 2 10.8 13 小型餐饮及快餐 人次 1290 L/人·餐 19 24.51 14 中档营业饭店 人次 1900 L/人·餐 25 47.5 15 合计 / / / / 1060.16 根据上述水量预测，本区域用现状日用水量为1060.16m3/d，生活污水量按生活用水量的80%进行预测，则日产生污水量为1060.16*0.80=848.13吨。 （2）污水处理站规模 根据上述水量预测，本污水处理站近期处理规模见表5。 表5 污水处理站规模表 现状生活污水量（m3/d） 污水处理站设计规模（m3/d） 数量 848.13 1000 1套 根据预测分析，榛子镇现状收水范围内生活污水量为848.13m³/d，在适当放大取整的情况下，污水量为900m³/d（放大量为51.87m³/d），本工程设计处理能力1000m³/d，留有151.87m3/d的处理空缺，具有一定负荷冲击能力。建设1套1000m3/d的污水处理站（设备为250m3/d兼氧膜生物反应器4台）。处理能力可以满足现状下的生活污水处理需求，可以保证设备的稳定符合，该处理能力设计规模合理。 （3）进出水水质 考虑当地居民实际生活水平，生活污水主要包括居民的餐饮、洗漱、冲厕等生活污水，确定本项目的进水水质见表7，项目处理后的污水引入唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。项目污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件）。具体浓度值见表6。 表6 污水处理站进出水水质一览表 单位：mg/L 污染物项目 COD BOD5 氨氮 SS pH TP TN 进水污染物浓度 ≤300 ≤150 ≤25 ≤200 6～9 ≤2 ≤30 出水污染物浓度 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤10 6～9 ≤0.5 ≤15 去除效率（%） 83.3 93.3 80（68） 95.0 / 75 50 注：1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本项目收水范围内涵盖两家医院，医院污水的原水水质不同于生活污水，其成分非常复杂，含有多种药物；还含有多种病菌病毒以及寄生虫卵。因此，两家医院分别建设1座医疗废水预处理站，经过预处理后的废水进入管网。预处理系统出水执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限制中的规定处理标准，医疗废水进出水水质见下表7。 表7 医院废水预处理系统进出水水质一览表 单位：mg/L 污染物项目 CODcr （mg/L） SS （mg/L） pH 总大肠菌群数 MPN/L 进水污染物浓度 441.2 176.5 6～9 / 出水污染物浓度 ≤250 ≤60 6～9 ≤5000 去除效率（%） 43.3 66 / / 8、厂区平面布置 根据污水厂平面布置原则及厂址的地形、地貌、道路等自然条件，并考虑进、出水方向、风向等因素，将集水池、中水池和辅助公房设置在南·侧，北侧为生化处理工房，东侧为景观绿化。污水处理站平面布置见附图3。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。项目所在地常年主导风向为西北-东南风，项目位于敏感点的侧风向，对周围居民影响不大。 9、公用工程： ①给排水 因本项目的员工只有1人，且为附近村民，其生活用水和产生的生活污水非常少，可忽略不计。 ②供电 项目用电由榛子镇供电系统供电，年用电量18万kWh，可以满足项目生产生活用电需要。 ③供热 项目冬季无需供暖。 10、工程进度 项目建设期为5个月。 11、项目选址可行性 拟建项目位于河北省滦县榛子镇区东北部朱官营村、承中医院南侧，中心坐标为N39°50'4.45"，E118°20'32.31"。项目西、南侧均为朱官营村，北侧为龙湾河，隔河为榛子镇承中医院，东侧为一镇村。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。 （1）环境符合性分析 本项目拟建污水站位于陡河水库饮用水源二级保护区内，附近的龙湾河河段水质达到III类水质标准，陡河水库水质达到II类水质标准。由于榛子镇现状生活污水排放情况为无组织排入陡河水库上游的龙湾河和管河，最终进入陡河水库。随着榛子镇常驻居民以及餐饮、医疗和商业的增加，污染物的排放对陡河水库生态环境和地表水环境均产生较大影响。因此，榛子镇人民政府拟建设本项目，用于收集并治理农村生活污水以及餐饮、医疗和商业活动产生的废水。经处理后的废水通过管道泵入唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。在严格做好污水站以及管网防渗工作的情况下，项目建成后，不会对陡河水库区域地下水产生不利影响，对其周边的生态环境、地表水环境及土壤环境均起到了一定的改善作用。 同时，拟建项目所在地常年主导风向为西北-东南风，项目位于敏感点的侧风向，对周围居民影响不大。本项目产生的噪声主要为潜水泵及鼓风机的噪声，潜水泵与集水池一同设置于地下，鼓风机在兼氧膜生物反应器内，通过设备和厂房隔声以及距离衰减，对周围敏感点的影响较低。 （2）技术符合性分析 I处理后的尾水全部回用，废水零排放 项目建成后，将处理达标的尾水回用于北侧的唐山兴隆钢铁有限公司，不外排。唐山兴隆钢铁有限公司目前建设1座处理能力为5000m3/d的生产废水处理站，处理后的生产废水回用不外排。本项目所产生的尾水水量为1000m3/d，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水水质标准（收水协议见附件），因此，项目所产生的尾水能够满足全部回用。 II声环境影响防治可行性分析 本项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强在80~95dB（A）。本项目选用低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对距离最近的敏感点不会产生显著影响。 III废气环境影响防治可行性分析 拟建项目污水处理站臭气主要发生部位有：格栅、调节池等，本项目在格栅池和调节池池顶加盖板，在备用池顶加盖预制砼盖板，膜技术污水处理器设于设备房内，能够减少臭气对周围环境的影响。该项目污水处理站规模小，污水处理站恶臭浓度较低，对周围的影响较小。根据类比分析，拟建项目污水处理站建成后，污水处理站氨、H2S及臭气浓度排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求，对周围距离最近的敏感点不会产生显著影响。 IV选址地势及相关部门的意见 本污水处理站位于滦县榛子镇朱官营村地势较低的位置，污水管网的铺设路线依地势而建，坡度千分之三。生活污水自污水排放口可以完全自流至本污水处理站接水口，无需增设提升泵等设备，达到了节能的效果，本项目选址适应地势。 同时，根据滦县规划局以及滦县环保局出具的意见，本项目选址基本符合规划和环保要求。 综上所述，本项目从地形地势角度可满足污水自流，达到节能要求；从对居民的影响分析，在确保落实各项环保措施的前提下，本项目选址可行。 12、产业政策 本项目对照中华人民共和国国家发展改革委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），属于其中鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用第15条“三废综合利用及治理工程”，项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 朱官营村位于滦县榛子镇东北方向。目前，未建设生活污水收集管网以及污水处理站，居民的生活污水以及餐饮、医疗和商业活动产生的废水，未经处理，直接排入龙湾河与管河；最终进入陡河水库，给榛子镇的居民生活环境造成了一定的影响。同时对陡河水库周边的生态环境、地表水环境及土壤环境均产生了一定影响 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滦县地处唐山市东部，燕山南麓、滦河西畔。位于东经118°14′至118°49′，北纬39°35′至39°58′，东西长50.9公里，南北宽43.8公里。滦县东与秦皇岛市的卢龙、昌黎隔滦河相望，西邻唐山市丰润、古冶区，南和滦南县相接，北靠迁安、迁西二县（市）。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。全县土地面积1026.35平方公里，总人口55.3万人。 榛子镇位于河北省唐山市滦县西北部，是京东“开、稻、倴、榛”四大古镇之一，东、南、西与唐山市古冶区、开平区、丰润区接壤，北、东北部和杨柳庄镇、王店子镇相连，镇政府驻地第一镇村。榛子镇地势平坦，工农业发达，形成了水泥、建材、钢铁、玻璃制品、啤酒饮料等为主的榛杨工业经济区。境内有榛子镇、杏山、大岗上、麻湾坨、八里王官营五处集贸市场，其中榛子镇集市规模最大，年交易额达500多万元。 拟建项目位于河北省滦县榛子镇区东北部朱官营村、承中医院南侧，地理坐标为N39°50'4.45"，E118°20'32.31"。项目西、南侧均为朱官营村，北侧为龙湾河，隔河为榛子镇承中医院，东侧为一镇村。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。本项目污水站建设于陡河水库饮用水源二级保护区内，但附近无自然保护区、文物、景观等环境敏感点。项目地理位置见附图1、平面布局及周边关系详见附图2。 2、地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原中上部位。地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其境内地貌类型复杂多样，可分为低山丘陵、倾斜岗坡、洪冲积平原、冲积平原和河漫滩五种地貌类型。西北部榛（子镇）杨（柳庄）地区和九百户、宜安西部及泡石店至何庄一带主要为低山丘陵，海拔100—535米，面积141平方公里，占全县总面积的13.7%。另外，在中部平原上也散布有部分残丘，海拔高度在69—225米，面积11平方公里，所占比例为1.1%。在低山下部，平地上部，为倾斜岗坡，面积103平方公里，占全县总面积的10%。平原区主要分布在西北榛杨盆地中以及中部滦河冲积平原区，面积738平方公里，占全县总面积的71.7%。沿近代滦河河道两侧的河漫滩为滦河汛期洪水淹没地带，东侧面积大，面积为33平方公里，所占比例为3.3%。 3、气象条件 滦县地处暖温带半湿润半干旱区，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜凉、冬季寒冷少雪的特点。由于境内地貌类型复杂，气温及降水的分布有明显差异。多年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃；最热在7月，平均25.3℃。平均年较差31.8℃；多年平均降水量640.4毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降雨大部分集中在每年的6月至9月，降雨量占年降水量的86%；其余各月降水量占全年总降水量的14%，降水年际变化率大，丰枯悬殊。据1956年至2005年50年资料统计，年降水量在341.4（2002年）-1031.6（1967年）mm之间，丰枯相差3.0倍，相差幅值为690.2mm。滦县初霜期一般为10月12日，终霜期一般为4月20日；全年无霜期平均175天。全年平均日照2651.5小时。多年平均蒸发量为1757.9毫米。 4、水文地质条件 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、沟酿河、别故河、新滦河等大小11条河流，其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、沟酿河、岳家河和小青龙河发源于滦县境内，新滦河为人工河道。滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河径流均仅来自于大气降水。县域内河流分属于三个水系：滦河、横河、沟酿河、别故河属于滦河水系；沙河、小青龙河、岳家河、溯河属于沙河水系；管河、龙湾河属于陡河水系。滦河是河北省第二大河，河流长888 km2，流域面积44945km2，其中本县境内河长41 km，流域面积91 km2，是境内最大河流，也是境内水量最大的河流。 滦县境内多年平均降水量为640.4毫米，平均径流深117.8毫米，平均径流量为1.177亿立方米，溶水径流量为0.43亿立方米。较大的滦河、沙河、管河总集水面积为44 437.67平方公里，多年平均径流量为58.08亿立方米，大部分水量集中在汛期。 滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。滦河是滦县地下水的重要补给源。 5、生态环境 滦县地处暖温带半干旱区，大陆性季风气候显著。县域内土壤分棕壤、褐土、风沙土3个土类，6个亚类，19个土属，44个土种。因受山川河流影响，不同土壤类型多沿山川河流走向呈条带状分布，基于海拔高度、水势状况的差异，土壤自上而下亦有垂直分布规律；因境内山峦起伏，走向不一，而形成了许多大小不等的山间小平原或盆地，土壤形成块状分布。全县植被状况较好，北部植被覆盖率60%以上，南部约为60-70%，其中木本植物48科86属198种，包括乔木、灌木和木质藤本三类，野生草本植物约600种。山体林木和草类植被以油松、侧柏、刺槐、栋、板栗、核桃、杏、梨、荆条、酸枣、范茬子、马耳茸、黄米草等为主。平地林木和草类植被以杨树、柳树、榆树、槐树、苹果、桑条、马唐、苦卖菜、落黎等为主。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1986年以来，榛子镇农业、工业和私营经济全面发展。全镇工农业总产值1986年、1996年2000年和2003年分别为5480万元、7.12亿元、12.04亿元和18.99亿元。其中农业产值上述各年份分别为 3136 万元、2亿元、2.39亿元和3.49亿元；工业产值分别为 2344万元、6.72亿元、10.53亿元和15.5亿元。农村人均纯收入分别为652元、2800元、3241元、3480元。榛子镇于1993年跨入全国亿元镇行列，1994年唐山市百强镇乡之一，有两家企业在市百强企业中榜上有名。全镇1995年3月实现小康，原冯庄乡1997年3月达到小康。 榛子镇地势平坦，以种植小麦、玉米为主，少量丘陵以果树、烟草为主。2003年全镇共有各种企业2605家，其中镇办企业1家，私营企业70家，个体工商户2534户，总收入11.8亿元，利润总额7943.1万元，现价增加值3.07亿元，实现企业税收1599.6万元。主要骨干企业有年产啤酒15万吨的河北蓝贝集团唐山酒业有限公司、年产4万吨钢管的唐山金利达焊管有限公司、年产35000吨包装用玻璃制品的荣盛玻璃制品厂以及唐山市光明水泥有限公司、唐山市燕龙水泥有限公司、唐山市冀澳水泥有限公司、滦县银鸿钢铁有限公司、滦县宏廷冶炼厂、滦县京东钢铁有限公司、滦县顺和玻璃制品有限公司等。 县委、县政府于2003年决定在榛子镇和杨柳庄镇之间兴建榛杨工业区，重点发展壮大水泥、建材、钢铁、玻璃制品、啤酒饮料等企业，以此形成榛杨工业经济区，已有10多家企业进驻该工业区。 榛子镇境内有榛子镇、杏山、大岗上、麻湾坨、八里王官营五处集贸市场，其中榛子镇集市规模最大，年交易额达到500多万元。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目所在区域大气环境质量较好，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境质量现状 地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、地表水 距离本项目最近的龙湾河与管河河段位于陡河水库二级保护区内，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。陡河水库水质良好，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准。 4、声环境质量现状 本项目所在区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 拟建项目位于河北省滦县榛子镇区东北部朱官营村、承中医院南侧，地理坐标为N39°50'4.45"，E118°20'32.31"。项目西、南侧均为朱官营村，北侧为龙湾河，隔河为榛子镇承中医院，东侧为一镇村。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。本项目污水站建设于陡河水库饮用水源二级保护区内，但附近无自然保护区、文物、景观等环境敏感点。根据项目工程特点和评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表8。 表8 污水处理站施工期、运营期环境保护对象及保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对方位 相对距离（m） 功能要求 大气环境、声环境 朱官营村 S 30 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准 W 60 后甸子村 W 510 一镇村 E 120 榛子镇承中医院 N 40 榛子镇中心医院 NW 540 滨河家园小区 E 370 响水花园小区 NW 130 景泰花苑小区 W 850 榛子镇中学 W 160 榛子镇小学 SW 390 镇子镇政府 SW 810 地表水 龙湾河 N 5 龙湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；陡河水库《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 陡河水库 S 4000 地下水 区域地下水 周边区域 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 本项目污水管网总铺设长度为25900m，管道具体布局如下：①北管网由苹果小区沿国道102由西向东途径后甸子村和响水花园到污水处理站。主要收集苹果小区、景泰花园、榛子镇中心医院、响水花园等污水。②中部管网由榛子镇主街道路由西向东铺设途径朱官营村到污水处理站。主要收集镇政府、及道路两边商铺及小学污水。③东部管网由滨河家园延陡河岸边途径部分商铺及承中医院到污水处理站。主要收集滨河家园、承中医院及部分商铺污水。④村中交纵管网是由102国道至镇政府南侧村路，自北向南铺设的3条管网，收集后甸子村、朱官营村、榛子镇中学污水。⑤废水回收管网是由污水处理站至唐山兴隆钢铁有限公司污水站，用以输送处理后的废水回用于唐山兴隆钢铁有限公司生产用水。管线两侧主要为住宅区、沿街商铺以及餐饮、学校和医疗单位，各段管线的主要敏感保护目标见表9。 表9 污水管线施工期、运营期沿线的环境保护对象及保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对方位 相对距离（m） 功能要求 大气环境 朱官营村 E、S、W、N 5 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 后甸子村 E、S、W、N 5 榛子镇承中医院 N 50 榛子镇中心医院 N 20 滨河家园小区 S 5 响水花园小区 E、S 5 景泰花苑小区 S 5 榛子镇中学 E、N 5 榛子镇小学 W 5 声环境 沿线居民 -- -- 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准 地表水 龙湾河 E 20 龙湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；陡河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 陡河水库 地下水 区域地下水 周边区域 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 表10 环境空气质量标准一览表 污染物名称 标准限值μg/m3 标准名称 年均值 日均值 小时平均值 NO2 40 80 200 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO2 60 150 500 CO —— 4000 10000 O3 —— 160 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— H2S —— —— 0.01mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度 NH3 0.20 mg/m3 2、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 表11 地下水质量标准 单位：mg/L 污染物 pH 氨氮 总硬度 氟化物 硫酸盐 浓度值（mg/L） 6.5~8.5 ≤0.50 ≤450 ≤1.0 ≤250 污染物 大肠菌群 细菌总数 高锰酸盐指数 亚硝酸盐 （以N计） 硝酸盐 （以N计） 浓度值（mg/L） ≤3.0 ≤100 ≤3.0 ≤1.00 ≤20.0 3、龙湾河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；陡河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 表12 II类地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物 pH COD 氨氮 BOD5 TP TN 粪大肠菌群 浓度值（mg/L） 6~9 ≤15 ≤0.5 ≤3 ≤0.025 ≤0.5 ≤40000个/L 表13 III类地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物 pH COD 氨氮 BOD5 TP TN 粪大肠菌群 浓度值（mg/L） 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤40000个/L 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；营运期污水处理站恶臭参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 表14 颗粒物无组织排放标准值 污染源 污染物 无组织排放浓度最高点浓度限值（mg/m3） 标准 无组织 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 表15 厂界排放最高允许浓度 控制项目 浓度值 臭气（无量纲） 20 H2S 0.06 mg/m3 NH3 1.5 mg/m3 2、污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件）。 表16 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 污染物项目 COD BOD5 氨氮 SS pH 污染物浓度 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤10 6～9 污染物项目 色度（倍） TN TP 动植物油 粪大肠菌群数（个/L） 污染物浓度 30 15 0.5 1 103 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准 施工阶段 主要噪声源 昼间噪声限值dB(A) 夜间噪声限值dB(A) 施工场界 建筑施工 70 55 表18 噪声排放标准一览表 噪声 场界 等效连续A声级dB（A） 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50dB（A） 4、栅渣和沉砂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | “十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、SO2、NOX等主要污染物实行排放总量控制计划管理。本工程收集的生活污水经处理后引入唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。 表19 项目污染物产生及排放情况 项目 污染源 排放量(m3/d) 运行时间(d/a) 污染物浓度（mg/l、mg/m3） COD 氨氮 SO2 NOx 污水处理站进水口 生活 废水 100 365 300 25 — — 污水处理站出水口 100 365 50 5 — — 排放标准 — — — 50 5 — — 污染物产生及排放情况 废水：本项目产生的废水总量为1000m3/d，废水污染源主要为居民生活污水，项目产生处理后的废水经回水管网排入唐山兴隆钢铁有限公司回用。主要污染物COD、NH3-N产生浓度分别为300mg/L、25mg/L，产生量分别为109.5t/a、9.125t/a；排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为18.25t/a、1.825t/a；削减量为COD91.25t/a、氨氮7.3t/a。 表20 项目污染物排放总量计算 项目 排放标准 (mg/L、mg/m3) 排放量 （m3/d、m3/h） 运行时间 （d/a、h/a） 污染物年排放量（t/a） COD 50 1000 365 18.25 NH3-N 5 1000 365 1.825 核算公式 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/L)×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106 核算结果 由公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为： COD：18.25t/a，NH3-N：1.825t/a，SO2；：0t/a，NOX：0t/a 表21 项目总量控制指标核算 总量控制指标 SO2 NOX COD NH3-N 污染物达标排放量 0 0 18.25 1.825 污染物预测排放量 0 0 18.25 1.825 建议总量控制指标 0 0 0 0 本项目废水经回水管网输送至唐山兴隆钢铁有限公司回用于生产，不外排为环保项目，实现了滦县榛子镇生活污水污染物的削减，区域削减总量：COD 109.5t/a、NH3-N 9.125t/a。 综上，本项目污染物预测排放总量为COD：18.25t/a，NH3-N：1.825t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a；核定污染物排放总量为COD：18.25t/a，NH3-N：1.825t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a；建议污染物排放总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、污水处理站 1、施工期 施工主要包括地面平整、池体开挖、基础平台建设、设备间建设等工程。具体流程及排污节点见图2。 图1 污水厂施工期工艺流程及排污节点图 2、运营期 图2 兼氧FMBR工艺处理流程及排污节点图 （1）工艺流程说明： 生活污水经过格栅和格网去除污水中较大的悬浮物后进入集水池（内设格栅池、调节池、备用池）中，在集水池中均匀水质、水量，同时降解部分有机物后，由提升泵提升至膜技术污水处理器。 在膜技术污水处理器内，培养有大量的驯化细菌，在兼氧微生物的新陈代谢作用下，污水中的各类污染物得到去除。通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证出水浊度降至极低。污水中的各类污染物也通过膜的过滤作用得到进一步的去除。 整个废水处理系统出水通过回水管网输送至唐山兴隆钢铁有限公司回用于生产，不外排。 （2）兼氧FMBR工艺介绍： 兼氧FMBR（4S-MBR）是江西金达莱环保公司自主研发的专利技术（中国发明专利号：ZL200910115352.0；美国发明专利号：US8173019B2），是对好氧MBR和传统生物技术的全面提升。该技术取得了以下主要四个方面的创新成果：创立兼氧MBR工艺、实现有机污泥近零排放、实现污水气化除磷、实现同步脱氮（厌氧氨氧化）。 图3 兼氧FMBR原理图 ①建立兼氧FMBR 兼氧FMBR系统通过控制曝气，使兼氧FMBR系统整个内部区域处于一个兼氧状态。 建立兼氧FMBR 工艺，DO维持在0.5-1.0mg/L，并培养出以兼性复合菌为主的特性微生物体系，兼性复合菌群不仅能够高效降解水中的污染物，出水水质稳定，在高效降解水中的污染物的同时可减少供氧，节约曝气能耗。 兼氧FMBR污泥以兼性厌氧菌为主，有机物的降解主要是通过形成较高浓度的污泥在兼性厌氧性菌作用下完成的。大分子有机污染物是被逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。 由于兼性厌氧菌的生成不需要溶解氧的保证，所以降低了动力消耗。曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡，同时产生的溶解氧正好被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值。 图4 好氧、兼氧体系对比图 ②污水污泥同步处理（有机污泥近零排放） 兼氧FMBR技术在实现污水处理回用的同时，实现了有机污泥的大幅度减量，可实现基本无有机剩余污泥排放，成功解决了剩余污泥处置难题。 F/M比是影响污泥增值的重要因素，低F/M将使得生化系统中污泥处于高度内源呼吸相，进入系统有机基质最终被内源呼吸而代谢成为二氧化碳、水及少量无机盐。 图5 兼性厌氧菌对有机物的分解与合成及产物示意图 新增有机物在兼性厌氧菌的作用下一部分被分解为小分子有机物，继而被氧化分解为CO2、H2O等无机物；另一部分被合成为细胞。在低污泥负荷条件下，该细胞作为营养物在兼性厌氧菌作用下一部分又被分解为小分子有机物，继而又被氧化分解为CO2、H2O等无机物；另一部分又被合成为新细胞。依此类推，在低污泥负荷条件下，该新细胞又作为营养物在兼性厌氧菌的作用下继续作分解与合成的代谢，直至细胞最后全部代谢为CO2、H2O等无机物。由上图可见，从整个分解、合成代谢的过程来看，有机物已被彻底代谢，系统内有机污泥没有富集增长。 当系统内新增细胞等于代谢速率时，有机污泥零增长。金达莱环保公司通过长期实验，监测出当污泥自身消化与增殖达到动态平衡时，系统内的污泥负荷基本维持在0.072kg（COD）/kg（MLSS·d）。进水有机污染物浓度高，新增细胞多，代谢速率高，MLVSS升高；反之，进水有机污染物浓度低，新增细胞少，代谢速率低，MLVSS降低。由于膜生物反应器能够将细菌截留下来，污泥浓度随进水浓度可以在比较宽的范围内波动，确保系统能在0.072kg（COD）/kg（MLSS·d）这个污泥负荷下运行，实现有机剩余污泥近零排放。且通过不排泥方式的运行，可以维持较长污泥龄，抑制了丝状菌的增殖，解决了不排泥情况下的污泥膨胀问题。 金达莱环保公司现上千个项目在运行当中，最长的运行有8年，至今尚未排放有机剩余污泥，若真需要排放污泥，可以采用吸粪车将设备内污泥抽吸至污水处理厂进行处理。 附：膜技术污水处理器设备无有机污泥排放的应用证明 ③实现了污水气化除磷 污水除磷技术主要有化学除磷和生物除磷，化学除磷药剂用量大，产生的化学污泥多，运行成本高；生物除磷需通过排泥实现，存在剩余污泥处理难题，近年来，利用膜生物反应器强化生物脱氮除磷越来越受重视。 受自然现象中某些场合下磷被转化为气体磷化氢的启发，如自然界中的“鬼火” 现象，稻田、沼泽、氧化沟中的磷损失现象等，金达莱环保公司首次提出并开发应用了兼氧生物气化除磷工艺，该工艺完全不同于传统的生物除磷工艺，是一种全新的高效低耗生物除磷新工艺。 FMBR系统中形成了以兼性复合菌群为主特性微生物体系，通过兼性复合菌群自我代谢将污水中的P转化为微生物体内物质，进而通过生物循环转化成PH3/P2H4进入空气中（鬼火原理），最终转化为P2O5，进入大自然循环。突破了传统生物工艺“排泥除磷”的方式，实现了污泥减量及高效除磷的统一。机理如下： 图6 兼氧生物气化处理工艺原理示意图 ④同步脱氮（厌氧氨氧化） 厌氧氨氧化的反应机理：在一定条件下，硝化作用产生大量的NO2-累积，厌氧氨氧化菌首先将NO2-转化成NH2OH，再以NH2OH为电子受体将NH4+氧化生成N2H4；N2H4转化成N2，并为NO2-还原成NH2OH提供电子，实验中有少量NO2-被氧化成NO3-。由于实现了短程硝化、厌氧氨氧化作用，减少了供氧，大幅降低曝气能耗和反硝化所需碳源，从而实现了高效脱氮目的。在实施上，不仅要优化营养条件和环境条件，促进厌氧氨氧化菌的生长，同时要设法改善菌体的沉降性能并改进反应器的结构，促使功能菌有效持留。 厌氧氨氧化涉及的化学反应为： NH2OH + NH3 → N2H4 + H2O N2H4 → N2 + 4[H] HNO2 + 4[H] → NH2OH + H2O 二、管网工程 1、施工期 本项目敷设污水干管25900m，管网工程施工工艺见图6。 图7 管网工程施工期工艺流程及排污节点图 2、管网敷设部分 （1）管网布置及参数 根据污水管网布置原则，结合地区地形，确定管道具体布局如下：①北管网由苹果小区沿国道102由西向东途径后甸子村和响水花园到污水处理站。主要收集苹果小区、景泰花园、榛子镇中心医院、响水花园等污水。②中部管网由榛子镇主街道路由西向东铺设途径朱官营村到污水处理站。主要收集镇政府、及道路两边商铺及小学污水。③东部管网由滨河家园延陡河岸边途径部分商铺及承中医院到污水处理站。主要收集滨河家园、承中医院及部分商铺污水。④村中交纵管网是由102国道至镇政府南侧村路，自北向南铺设的3条管网，收集后甸子村、朱官营村、榛子镇中学污水。⑤废水回收管网是由污水处理站至唐山兴隆钢铁有限公司污水站，用以输送处理后的废水回用于唐山兴隆钢铁有限公司生产用水。 管网规模按2000m3/d的输水能力敷设，坡度千分之三，设计长度为400m。 （2）管网管材选择及保护措施 根据建设方提供资料，本次工程污水管道管材采用HDPE管，接口采用承插口，橡胶圈连接；管道线位下应保持原状混合沙砾，如果遇到淤泥基础，应将设计基础标高以下1m内的淤泥挖出，换作天然级配沙砾。管道加固措施包括粗沙基础垫层、混凝土带型基础、浆砌毛石包裹防护。管网低洼地势设置提升泵，设计共计6台 （3）管道附件 检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管道或坡度改处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）要求DN400mm及以下管径，检查井之间的距离不大于40m。本项目DN300、DN400管网每40m设置1处检查井；DN500管网每60m设置1处检查井，均采用管顶平接。 4、管道施工方案 管道基础：在管道开挖较深、地下水丰富的时候，地基易被扰动，需在基地设置中砂垫层；施工时能采取有效的降水措施，基底无特殊的软弱土层，采用原土弧基基础。 沟槽开挖采用分段施工，直槽开挖，边坡系数m＝0.05，根据不同挖深设置边坡支撑。沟槽土方开挖采用1m3反铲履带式挖掘机挖土，土方堆积在沟槽一侧，弃土堆积距离沟槽边缘大于2m。 管道回填土：管道工程应按照规定进行管道功能性试验，并应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的有关规定。管道功能性试验采用闭水实验法，必须在管道未回填土时进行，且沟槽内不得有积水。管道施工完毕经闭水试验合格后，即可进行沟槽回填，应填至规划地面标高。回填土在管道两侧及管顶50厘米范围内不得含有有机物及砖石碎块，采用轻夯压实。管道两侧压实面高差不应超过30厘米，回填实度为90%。

主要污染工序： 施工期： 1、废气 （1）污水处理站部分：施工期产生的废气主要包括运输车辆及施工机械所排放的汽车尾气，土地开挖、平整、建材露天堆放、装卸等作业过程中施工机械及运输车辆产生的扬尘。 （2）管线铺设部分：管线铺设的施工过程中，采用分段施工，施工期大气污染源主要来自道路开挖和回填、土方堆放、物料运输和装卸等过程中产生的扬尘，以及施工机械使用和车辆运行排放的废气。 2、废水 施工期的废水主要为污水处理站施工人员的生活污水、建筑材料搅拌水、水泥构件养护水及机械设备冲洗水。 施工人员不在施工场地内食宿，借用附近镇委员会的厕所，因此施工期的生活污水主要为施工人员洗脸、洗手废水及少量冲厕废水。 管线施工人员不设专业的施工营地，施工人员均来榛子镇附近人员。 3、噪声 污水处理站施工期间的噪声源主要来自挖土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，其噪声源强在75-96dB之间。管线施工过程中的噪声源主要来自于施工机械如路面破碎机、切割机、挖掘机、钻孔机等以及运输车辆，其噪声源强在88-100dB之间。 4、固体废弃物 污水处理站施工期间产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑废料。 管道施工过程中产生的固体废物主要为道路开挖产生的土方。工程不设专业的施工营地。 5、对生态环境的破坏 污水处理站施工期对生态环境的破坏主要表现在破土、开挖、填埋土方等造成地表裸露和植被破坏，一定程度上影响了周围景观，且遇下雨天气将会产生水土流失现象。 管线施工阶段对生态环境及景观环境的影响主要为道路开挖、管道破除等造成路面破坏，影响生态景观，以及土方堆放有碍景观，甚至造成局部水土流失。 6、社会影响 管线工程在施工过程中对道路的开挖等造成路面破坏、土方堆放会对相关道路交通及沿线居民生产生活产生影响。 本项目建设所产生的扬尘、噪声对环境的潜在影响是暂时的，将随着施工期的结束而结束。 运营期： 1、废水污染源 项目污水为污水处理站处理后的尾水。 2、废气污染源 在污水处理各工艺单元产生的恶臭气体，本项目中产生恶臭气体的单元主要有格栅间、调节池等，其主要成分为氨、硫化氢及臭气浓度等。 3、噪声污染源 主要为鼓风机以及各种泵类运行产生的噪声。 4、固体废物 栅渣、沉砂等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | H2S | ≤0.06 mg/m3 | ≤0.06 mg/m3 |
|  |  | NH3 | ≤1.5 mg/m3 | ≤1.5 mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 20（无量纲） |
| 水 污 染 物 | 污水处理站出水 | COD | 300mg/L，109.5t/a | 50mg/L，18.25t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，54.75t/a | 10mg/L，3.65t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，73t/a | 10mg/L，3.65t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，9.125t/a | 5mg/L，1.825t/a |
| 固体 废物 | 格栅、沉砂池 | 栅渣 沉砂 | 1t/a | 运往当地垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 噪声 | 该项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强一般在80~95dB（A），通过采取选用低噪声设备、池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态的影响主要是污水处理站占地对生态环境造成的影响。污水处理站建设不可避免地将破坏、扰动原地形地貌和植被，污水处理站建设占地对原有植被的破坏是永久性的，该项目建成后积极绿化，绿化率将达到30%，且种植大量植被，对当地的环境有积极的因素。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析: 工程施工期主要以污水管网沟槽的开挖与铺设及污水处理站各类构筑物的建设为主。施工期主要污染因素为施工设备运行及车辆运输过程产生的噪声、开挖土方及场地平整产生的二次扬尘、施工机械清洗时排放的清洗废水及污水管道敷设和污水处理站建设开挖造成的植被破坏等。 一、施工期大气环境影响分析 1、扬尘影响分析 （一）污水处理站部分 施工产生的废气主要集中在土建施工阶段。本项目施工期废气主要来自以下几个方面： （1）运输车辆及施工机械往来碾压带起来的扬尘。 （2）建筑材料在运输、装卸、堆放等过程中产生的扬尘； （3）土方开挖、堆放、回填、转运等产生的扬尘。 ①道路运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。 根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s的情况下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V ——汽车速度（km/h）； W ——汽车质量（t）； P ——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 表20为一辆10t卡车，通过长度为1km的一段路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表22 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 〔kg/（km·辆）〕 车速 P 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5(km/h) 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10(km/h) 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15(km/h) 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20(km/h) 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 综上所述，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。若在施工期对车辆行驶的路面每天实施洒水4～5次进行抑尘，可使扬尘减少70%左右。施工场地的洒水抑尘的实验结果见表 23。 表23 场地洒水抑尘实验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 由表21知，对施工场地进行洒水抑尘可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围内。因此，限速行驶、洒水抑尘和保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。 ②堆场扬尘 建筑材料、土方等临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，极易产生扬尘。堆场扬尘的起尘风速与粒径和含水量有关，减少露天堆放、保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表24。 表24 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(um) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径(um) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径(um) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘，微小粒径的粉尘在风力作用下，随风飘荡，难以沉降，如不采取抑制措施，对区域大气环境存在一定的影响。 ③土方作业扬尘 土方作业扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类比其他类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处TSP浓度约在0.20～0.50mg/m3之间，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放标准要求：1.0 mg/m3。滦县以西北风和东南风较多，常发生在冬夏两季。 ④施工扬尘 一般来讲，施工期间所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低， 粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远。采用类比法对施工过程中所产生的扬尘进行分析，经查阅资料，并参考同类项目，建筑施工场地的施工扬尘现场环境监测结果见表25。 表25 施工场地扬尘污染情况 单位：ug/m2 序号 工地内 工地上风向 工地下风向 50m 50m 100m 150m 1#工地 759 328 502 367 336 2#工地 618 325 472 356 332 3#工地 596 311 434 376 309 4#工地 509 303 538 465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 备注 监测风速为2.4m/s 由表25可知，施工场地的扬尘污染比较严重，在风速为2.4m/s情况下，施工扬尘浓度为上风向对照点的1.88倍，相当于环境空气质量标准二级的1.98倍。施工扬尘对环境的影响随着下风向距离的增加而逐渐减少，其影响主要在施工场地附近150m左右的范围内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～150m为较轻污染带，150m外影响轻微。 （二）管网部分 管网工程对沿线大气环境污染主要来自土方堆放和管道敷设工程挖方、填方中废土在风力作用下产生的扬尘，土方装卸及运输过程散落产生的扬尘，出入工地后施工机械轮胎和履带碾轧形成的灰尘，以及施工期各种工程机械和运输车辆排放的尾气对周围大气环境的影响。 管网施工过程扬尘产生机理及影响情况与主体工程相似，但由于管网施工期较短，粉尘产生量小，对沿线的榛子镇居民影响较小。但是为控制施工扬尘的影响，应严格施工期扬尘污染控制措施。 （三）施工期扬尘污染控制措施 为控制施工扬尘的影响，按照《关于印发大气污染防治行动计划的通知》国务院国发[2013]37号、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》环发[2013]104号、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》、《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》和《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（2017.1.1实施）的相关要求，建设单位还应严格采取以下施工污染控制对策： a、施工现场必须设置控制扬尘污染责任标准牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 b、施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡，本项目污水处理站工程周边围挡不得低于2m，管线工程围挡应大于2.5m。围挡无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 c、主体工程施工现场应保持整洁、场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土路面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。车行道路及施工现场要经常洒水，保持地面的湿度，降低扬尘；道路清扫时都必须采取洒水措施。 d、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，合理设置出入口，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区。 e、施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 f、全部使用商品混凝土，水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 根据施工期环境影响的特点，施工工地扬尘主要体现在土石方开挖、回填等土石方工程和道路运输扬尘，土石方工程作为施工活动的基础工程，一般存在作业量大、时间短等特点，结合上述预测分析可知，项目施工期土石方工程对区域大气环境影响较大，会导致局部区域TSP超标，但该影响持续时间较短（一般为施工时间的1/10），故不会对区域大气环境造成长期的明显影响，为进一步降低土石方工程扬尘污染，评价要求，施工过程中必须加强管理，大风天气（4级以上）禁止进行土石方作业，加强场地洒水降尘，废土石方及时清运，未及时清运的必须覆盖处理。管线施工均分标段进行，对固定敏感点影响时间较短，在采取上述措施后，能最大限度的降低施工扬尘对附近敏感点的影响。 总之，只要加强管理、切实落实好防尘、抑尘措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低。同时，该项目管线工程为分标段建设，各路段施工期为10天之内，施工期较短，随着施工的结束，对环境的影响将消失，因此该项目施工期对环境空气的影响较小。 2、施工机械、车辆尾气的环境影响分析 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃用汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOx、SO2和CO。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。因此对施工应采取一定措施，防止机动车尾气对大气造成污染。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 二、施工期水环境影响分析 （1）污水处理站部分 项目施工期间所用水为建筑材料搅拌水、水泥构件养护水及机械设备冲洗水，建设过程中施工废水产生量约为10m3/d。施工场地内雨水、施工废水以及进出施工场地的车辆清洗废水经临时沉淀池（30m3）澄清处理后回用于设备清洗和道路降尘。施工人员不在施工场地内食宿，借用附近镇委员会的厕所，因此施工期生活污水主要为施工人员洗脸、洗手废水，按每人每天30L计，施工人员30人，则施工期生活污水产生量为0.9m3/d。评价要求，施工期生活污水泼洒抑尘。 沉淀池在工程建设完成后可清理干净，然后覆土回填，作为绿化区。 （2）管线部分 管线施工不单独设置施工营地，管线工程多为镇内施工，施工人员可就近采用公共卫生间。施工废水主要为物料搅拌及设备清洗所排放的废水，经沉淀处理后，可用于洒水降尘或设备清洗。 三、施工期声环境影响分析 （1）污水处理站部分 施工期主要噪声源有：运输车辆，挖掘机、推土机等设备产生的噪声，声级在75-96dB(A)之间，其声级程度详见下表26。 表26 施工期噪声源声级范围 序号 声源名称 噪声级范围（距源10m 处）[dB(A)] 1 推土机 78-96 2 搅拌机 75-88 3 运输卡车 85-94 4 挖土机 80-93 在考虑工程噪声源对周围环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出噪声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值，预测采用的公式为： LA（r）=LA（r0）-20log（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表27。 表27 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声贡献值 10m 20m 30m 50m 100m 1 推土机 74 68 64 60 54 2 搅拌机 73 67 63 61 53 3 挖掘机 72 66 62 58 52 4 运输卡车 68 62 58 54 48 从上表可以看出，一般当相距50米时，施工机械的噪声值可降至58-66dB(A)，昼间噪声可达标，夜间噪声超过标准；当相距100米时，昼、夜噪声均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。因项目周围敏感点距离本项目最近距离为30m，项目工程施工期会对周围敏感点造成一定影响。为进一步降低噪声对环境的影响，评价建议采取以下措施加以防范： ①除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22：00到次日6：00进行。同时合理安排施工时间，对高噪声设备应采取相应的限时作业和设置临时的隔声屏障等措施，减少施工噪声对周围声环境的影响。 ②优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。 ③合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪声的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 ④合理规划运输路线及输运时间，避免扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期噪声对周围声环境影响不大，且本项目工程随施工期的结束，其影响即消失。 （2）管线部分 工程施工期间，主要噪声污染来源于施工机械如路面破碎机、切割机、挖掘机、钻孔机等以及运输车辆，其噪声源强在88-100dB之间。管道工程建设施工工作量小，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。 为了降低对周边敏感点的影响，提出了相应的噪声防治措施： ①在昼间，路两侧的第一排居民建筑会受到不同程度的影响；在夜间，对居民的休息影响尤为明显，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。 ②施工单位应合理安排好施工时间和施工场所，在夜间22：00到次日6：00禁止施工。 ③固定地点施工机械操作场地，应尽量远离敏感目标。 ④施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 施工管线施工一般是沿道路进行的，其噪声影响表现为线状，周围集中居民点较少。由于工程采用区段施工，对每一区段，其持续时间较短，因此昼间施工对声环境的影响不大。 四、固体废物对环境的影响分析 （1）污水处理站部分 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。施工产生的土石方临时堆放时必须加盖毡布，部分渣土回填于项目区内，剩余渣土在项目区内临时堆放时应加盖毡布，防止渣土飞扬对周边环境产生影响，并积极联系附近施工工地，尽可能将多余渣土外售，不能外售的按照滦县的有关要求，定期清运至指定的渣土场妥善处置。要求施工土石方工程结束后，施工单位应及时组织人力和物力，尽可能在最短时间内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。应尽量回收有用建筑垃圾作为填方使用，不能利用的部分需严格按照相关部门要求执行。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当按照有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。清运建筑垃圾采用封闭车，并由专人负责管理。 生活垃圾产生量按每人每天1.0kg计，施工人员30人，则施工期生活垃圾产生量为0.03t/d。环评建议在施工区域内设置垃圾收集池，生活垃圾经收集后定期运至垃圾填埋场处理。 经采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 （2）管线部分 工程施工期的固体废弃物主要为道路开挖产生的土方、建筑垃圾等。 本项目预计敷设管线长度25900m，预计产生的开挖土石方为15.54万m3，回填土方量14.44万m3，剩余土石方1.1万m3，根据核算，每敷设1m水管产生弃方约0.4m3。 评价要求，施工过程合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量，对于产生的土石方不得随意堆放、丢弃或外排，可用于道路绿化用土和道路建设路基、路肩填方，不能实现综合利用的，必须按照滦县的有关要求，定期清运至指定的渣土场妥善处置。对于临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘。 本项目施工建筑垃圾主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，施工废料产生量与施工组织和管理关系较大，按平均每公里水管施工产生施工废料5t 计算，本项目将产生施工建筑垃圾129.5t。评价要求建筑垃圾应分类后回收利用，可用于道路建设路基填方，对于无利用价值的废弃物应按要求运往建筑垃圾填埋场安全填埋，以减少对周围环境的影响。 综上所述，道路开挖土方在管道铺设完成后回填，不能及时回填的应统一堆存，并采取覆盖措施，减少大风天气扬尘的产生和雨天不必要的水土流失；最终剩余土方应统一收集运至固废处置场；废旧管道可作为废旧品统一处理回收再利用；同时在施工过程中应加强管理，采取可行措施，严禁对固体废弃物乱堆乱放，随意抛洒。只要做到上述各措施，项目施工产生的固体废物对环境的影响是轻微的。 五、管线施工对区域交通影响分析 工程建设时，有些道路开挖，使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变的狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱。极易造成交通事故。施工期间应加强宣传，及时公布相关道路施工、道路封闭、交通管制等信息，并将施工期间的有关交通组织、绕行线路予以公示；施工组织中需要采取同步实施，分幅通行，分段突击，合理分流施工路段交通量到其它路线的对策。 六、管线施工对居民生活的影响 通过工程对交通影响的分析可以看出，工程施工期间，可能使交通受到干扰，将给居民的出行、工作及生活带来影响及不便。本项目管网铺设长度25900m，施工期较短，建议在本工程施工期间，做好施工规划，做好文明施工，以减少施工粉尘、噪声污染周围环境；留出合理的出行通道等，避免大的扰民行为和纠纷。 在采取上述措施后，管线施工活动对沿线敏感目标影响较小。 七、管线施工对沿线基础设施的影响分析 施工之前应提前与有关部门联系，确定管线接引方案；施工中应加强监督，一旦发生泄水等事故，应及时通知有关单位，及时采取断水等措施，及时抢修，避免发生大的事故；也可以采取提前断水等措施，通过公示提前通知村民和有关单位。严禁野蛮施工，避免事故的发生。 八、生态环境影响分析 该项目施工所产生的生态环境问题主要是占用河滩地，改变土地利用方式，水土流失等方面。施工期内地表裸露，植物破坏，沿程堆存的土方若不及时回填，易造成两侧土壤剖面结构破坏，及遇降水造成水土流失，并影响附近水体环境和自然环境。现分别就污水处理站工程及管网工程施工期对生态环境的影响分别分析和评价。 （1）污水处理站工程 污水厂工程厂区总占地1504m2，厂址现状为河滩地，地块上有少量的灌木丛等植被。污水厂工程施工过程中，会破坏少量的植被。工程建成后植被面积减少1504m2，植被面积的减少，降低了地块的生物量，而硬化面积的增加会降低土壤生物与外界环境的通透性，对生态环境有一定不利的影响。但由于建设地块面积不大，区域不存在重要野生动植物及重要生物栖息地，工程的建设不会引起生物多样性锐减等问题，因此该类不利影响总体较小。 此外，施工期开挖土方，工程建设过程中改变原有地形，破坏原有植被，使表土裸露，削弱了其原有的蓄水保土功能，一定程度地造成施工场地内土质结构松散，易被雨水冲刷形成水土流失。因此，要解决项目可能带来的上述生态环境问题，应加快建设步伐，尽量缩短建设施工期。 施工方在施工时，应结合当地环境现状，施工时通过采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土及时清运，以有效保护生态环境和防止水土流失。本工程土方开挖主要采用人工开挖，局部用挖掘机，开挖采取自上而下逐层开挖方式，按照就近原则，需要挖方处的土石方量就近填入需要借方处。人工清捡管槽开挖的片、块石，自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。 （2）管网工程 本项目管线敷设作业属于短期的临时性占地，施工过程中需开挖管沟，需临时占用部分河滩地，部分地段因需要砍伐一定量的灌木而减小了植被的覆盖面积，增加了水土流失量；部分施工地段属村庄道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工对城区植被的影响很小，本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。 管道施工占地主要为临时性占地，及时使土方回填并恢复植被，土方回填过程中应将表土覆于地表，使土地恢复其耕作能力。弃土要妥善处置、综合利用、减少农田的挤占，防止水土流失，保护水源工程及沿线的生态环境和自然景观。施工结束后，进行植被恢复，总体上不会影响整个植被生态系统的功能性和完整性，对区域生态环境影响较小。 综上所述，污水处理工程的建设与一般土建项目基本相同，施工过程中产生的扬尘、噪声、废水及固体废物均会对周围环境产生影响。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 污水处理过程中产生的恶臭气体，主要成分为氨、H2S及臭气浓度等。 拟建项目污水处理站臭气主要发生部位有：格栅、调节池等，本项目格栅池和调节池建设采用地埋式钢筋混凝土，池顶加盖板，在中水池顶加盖预制砼盖板，膜技术污水处理器设于设备房内，能够减少臭气对周围环境的影响。该项目污水处理站规模小，污水处理站恶臭浓度较低，对周围的影响较小。根据类比分析，拟建项目污水处理站建成后，污水处理站氨、H2S及臭气浓度排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求。 类比高安市八景镇生活污水处理项目污水处理站工作场所空气、环境空气检测报告（CAJC-17-0101），该污水处理站于室内建设，进水水质为生活污水，处理规模为2000m3/d，采用工艺相同，其四周厂界环境空气检测结果为：氨和H2S均为未检出。 本项目处理规模为1套1000m3/d（4台250 m3/d设备），相比于高安市八景镇生活污水处理项目污水处理站处理规模更小，因此，恶臭气体产生量及产生浓度与该检测报告中检测结果相比更小，由此可知本项目硫化氢和臭气浓度排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 2、废水环境影响分析 （1）生活污水 因本项目的员工只有1人，且为附近村民，其生活用水和产生的生活污水非常少，可忽略不计。 项目收集生活污水量为900m³/d（适当放大取整），经污水管网排至项目污水处理站，处理规模为1套1000m3/d（4台250 m3/d设备），出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入唐山兴隆钢铁有限公司回用于生产，不外排。 （2）进出水水质 本项目处理规模为1套1000m3/d（4台250 m3/d设备），经对比，其进水水质满足本项目污水处理站进水水质要求，其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件），详见表28。 表28 污水处理站进出水水质一览表 单位：mg/L 污染物项目 COD BOD5 氨氮 SS pH TP TN 进水污染物浓度 ≤300 ≤150 ≤25 ≤200 6～9 ≤2 ≤30 出水污染物浓度 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤10 6～9 ≤0.5 ≤15 去除效率（%） 83.3 93.3 80（68） 95.0 / 75 50 注：1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）地表水环境影响分析 本工程建成运行后，可减少区域内排入龙湾河和管河的污染物量，降低幅度为100%，具体削减情况为：COD 109.5t/a，NH3-N 9.125t/a，污染物排放量为COD18.25t/a，氨氮1.825t/a。处理后的废水排至唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。不会再对龙湾河与管河产生污染，很大程度的改善了龙湾河与管河的地表水体环境，对于改善陡河水库水质效果显著，本工程的环境效益十分明显。 （4）工程环境效益 本工程是改善区域地表水环境的环保工程，建设完成后，将有效的收集榛子镇朱官营村、后甸子村和一镇村的生活污水，并进行深度处理，达标回用，对减少区域水污染物排放量，改善龙湾河与管河污染现状具有重要作用，同时有效的提高了陡河水库的水质。 表29 本项目设计进出水水质及主要污染物削减情况一览表 项目 水量（m3/a） COD NH3-N 进水 进水浓度（mg/L） 365000 300 25 产生量（t/a） 109.5 9.125 出水 排放浓度（mg/L） 365000 50 5 排放量（t/a） 8.25 1.825 削减量（t/a） 0 109.5 9.125 削减率（%） 0 100 100 经核算，本工程建成运行后，区域内不再向龙湾河与管河排放污染物量，具体削减情况为 COD 109.5t/a，NH3-N 9.125t/a，污染物排放量为COD 8.25t/a，氨氮1.825t/a。龙湾河与管河位于陡河水库上游支流，其水体自净能力极其有限，未经处理的废水一旦进入，除SS外，其他污染物基本得不到削减，经龙湾河与管河进入陡河水库进而导致饮用水源地的直接污染。因此，本工程的建成运行可大大减轻滦县榛子镇生活污水对陡河水库的污染负荷，对于改善陡河水库水质效果显著，本工程的环境效益十分明显。 目前榛子镇朱官营村、后甸子村和一镇村的污水管网不健全，造成污水未经处理直接排放，直接影响到人民的生活和工作环境，影响村庄投资环境，不利于招商引资，有碍社会经济的可持续发展。污水处理站作为城市建设基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。污水处理站建设通过改善水环境，提高环境质量水平，避免和减轻污水排放对工农业生产的影响，促进国民经济可持续发展，所产生的间接经济效益将是巨大的。通过对污水的收集和输送将彻底解决污水未经处理就近排放的问题，彻底改善区域的水环境；污水被输送到污水处理站经处理后，将大部分污染物质去除，解决污水排放对水体的污染问题，彻底改善水体质量，给区域群众营造一个舒适的工作生活环境。同时，处理后的污水回用于唐山兴隆钢铁有限公司生产，大大减少了企业的新鲜水消耗，降低了生产成本，并且也保护了当地水资源。也给当地带了比较可观的经济与环境效益 （5）防渗 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，拟建工程采取的具体防渗措施如下： ①污水处理站地面除建筑和绿化用地外，全部进行水泥硬化处理； ②污水处理站内集水池池体钢筋混凝土，池壁水泥砂浆防渗；设备房内设备基础自上而下：20mm厚1:2水泥砂浆+350mm厚现浇C20钢筋砼+100mm厚C15砼垫层+素土夯实，夯实系数>0.95。 ③所有污水排水管材采用HDPE污水管，接口采用承插口，橡胶圈连接，设置于管沟内（管沟自上而下：铁盖板+60mm厚C15砼垫层+素土夯实，夯实系数>0.94）。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 综上所述，污水处理站建成后对榛子镇的减排起到很大的作用，并对项目所在区域地下水影响较小，对该地区的社会稳定和经济、社会、环境协调发展起到积极的促进作用。 3、声环境影响分析 （1）源强的确定 通过类比调查结果，确定拟建项目噪声源的源强声级值。 项目噪声源主要是污水处理站工程设备运行的噪声，包括各类生产用泵、 鼓风机等，通过评价和分析经采取降噪措施，污水处理站机械产生的噪声值及各噪声设备距厂界距离详见表30。 表30 污水处理厂产生的机械噪声源强及距厂界及敏感点距离一览表 设备 数量 （台） 设备位置 治理前源强[dB(A)] 治理后源强[dB(A)] 治理 措施 距厂界距离（m） 东 南 西 北 居民 提升泵 2 集水池 80 55 隔声 5 14 5.2 6 44 鼓风机 2 膜技术污 水处理器 95 65 隔声 2.5 18 7.8 15 48 （2）噪声预测模式 ①室外声源预测模式 采用室外声源衰减公式为： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r。—参考位置距声源的距离，m。 ②室内声源预测模式 Ⅰ首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw oct—某个声源的声功率级； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 Ⅱ计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Ⅲ计算出室外靠近围护结构处的声压级： Ⅳ将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 Ⅴ等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③噪声贡献与预测值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）影响预测与评价 根据预测模式计算结果，查出边界噪声值，具体结果见表31。 表31 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 边界 时段 贡献值 标准值 达标状况 1#东 昼间 49.1 60 达标 夜间 50 达标 2#南 昼间 43.1 60 达标 夜间 50 达标 3#西 昼间 40 60 达标 夜间 50 达标 4#北 昼间 35.6 60 达标 夜间 50 达标 居民 昼间 22.5 60 达标 夜间 50 达标 由表30可以看出，项目营运后，噪声源对四周边界及敏感点的贡献值在22.5～49.1dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为一般固体废物。 一般固体废物主要为污水处理过程中产生的栅渣、沉砂。经类比栅渣、沉砂产生量为1t/a，运往政府指定地点卫生填埋。 采取上述措施后，项目在运营过程中产生的固体废物均可得到妥善处理，不会对项目周围环境产生较大影响。 5、清洁生产 5.1清洁生产定义 清洁生产是从生态经济大系统的整体优化出发，对物质转化的全过程不断采取战略性、综合性、预防性措施，以提高物料和能源的利用率，减少甚至消除废料的生成和排放，降低生产活动对资源的过度使用以及对人类和环境造成的危险，实现社会的持续发展。 5.2本项目清洁生产评价 (1)能源节约先进性分析 污水处理工艺需要的构筑物和设备很少，基建投资和运行费用较低，这样就节约了土地资源和财力资源。除此之外，其运行维护管理方便，一定程度节约了人力资源。 (2)生产过程先进性分析 污水处理工艺不单设二沉池，实现有机污泥近零排放、实现污水气化除磷、实现同步脱氮（厌氧氨氧化），减少了二次污染和蚊蝇滋生。 (3)污染物达标排放 工艺有效可靠，不仅可以去除常规的污染物，而且对营养物质（N、P）等也具有明显的处理效果。通常，对COD、BOD5的去除效率可达到80%以上，对磷的去除能力可达到90%，对氮的去除能力可达到80%，可有效控制和防止水体的富营养化。污水经过污水处理站处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 从能源节约、清洁的生产过程和污染物达标排放三个方面进行综合分析，本项目满足清洁要求。 6、监测计划 污水处理工程应定期实施环境及污染源监测，设置监测机构，配置相应仪器设备，对于难以开展的监测项目，可委托有资质的第三方监测单位承担。 项目监测计划见表32。 表32 环境监测计划 监测位置 监测内容 监测项目 频率 监测单位 污水处理厂 进水口 进水 BOD5、SS、TN、TP、氨氮 COD、pH、流量 每季1次 委托有资质的第三方监测单位 污水处理厂 排放口 尾水 BOD5、SS、TN、TP、氨氮、pH、大肠菌群COD、pH、流量、温度 厂界四周 噪声 等效A声级 每季1次 委托有资质的第三方监测单位 7、环境风险分析 据有关资料，一般污水处理站运行期发生事故性排放的原因有以下几种： (1)由于排水的不均匀性，导致进污水处理站的污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，另外，进污水处理站的污水水质负荷变化，污染物浓度升高，也会导致污水处理站去除率下降，尾水超标排放。 (2) 温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致污水处理站处理效率下降。 (3) 污水处理站停电，机械故障，将导致事故性排放。 污水管路在营运期会因为未按规范施工、工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险。污水进入土壤，渗入地下，会污染地下水，冒出地面则会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较为严重的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成较大的影响。 非正常工况： 污水非正常排放的防范措施： a）充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。 b）防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。 c）电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。 d）电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 e）无论是自然灾害还是人为风险事故，应急内容的核心仍是污水超标排放或者直接排放而造成的环境污染，集水池在应急体系中的主要作用是，暂存环境风险时的污水，以备特殊处理。项目建设2000m3集水池（内设格栅池、调节池、备用池），当兼氧FMBR工艺出现故障，集水池能够储存2天的废水，防止废水超标排放，对唐山兴隆钢铁有限公司生产造成影响。 管网泄露防范措施 a）在管网建设过程中适当距离的设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c）当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 应急措施 首先应建立应急预案，设置一套符合榛子镇农村生活污水处理站的应急措施。发生异常情况时污水处理站的主管负责立即通知污水处理站当班操作人员按照应急处理措施执行。 发生异常情况时首先将出水口的废水放入集水池（内设格栅池、调节池、备用池）。委托唐山市环境保护局滦县分局监测站化验人员及时对污水处理站进、出水口水质进行检测，检测结果及时通知污水处理站操作人员。 当出水口污水中的污染物浓度超过国家污水综合排放标准时，污水处理站操作人员，应将污水处理站出水口的污水再次放入污水处理系统的集水池（内设格栅池、调节池、备用池），进行二次处理，直至污水处理站出水口污水中的污染物浓度达到国家污水综合排放标准时，才可以排至唐山兴隆钢铁有限公司。 污水处理站应组织设备维修人员，根据污水处理设备的实际运行情况操作，做好设备将是维修机常用维修备品、配件的准备工作。确保损坏的污水处理设备能在最短时间内修复，并恢复正常运行。在设备设施损坏期间的污水进入集水池，不得对外排放。 综上所述，污水处理工程存在一定的环境风险，包括对管河与龙湾河水质的污染、对环境空气的影响，严重时可能导致人身伤害事故，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | H2S | 采用地埋式钢筋混凝土格栅池和调节池，池顶加盖板，在中水池顶加盖预制砼盖板，膜技术污水处理器设于设备房内 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4二级标准 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | 臭气 |  |  |
| 水 污 染 物 | 污水处理站出水 | COD | 污水处理站出水排入唐山兴隆钢铁有限公司回用于生产，不外排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件） |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 格栅、沉砂 | 栅渣、沉砂 | 运至当地垃圾填埋场进行卫生填埋 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求 |
| 噪 声 | 该项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强一般在80~95dB（A），通过采取选用低噪声设备、池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态的影响主要是污水处理站占地对生态环境造成的影响。污水处理站建设不可避免地将破坏、扰动原地形地貌和植被，污水处理站建设占地对原有植被的破坏是永久性的，该项目建成后积极绿化，绿化率将达到30%，且种植大量植被，对当地的环境有积极的因素。 |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目概述： 滦县榛子镇人民政府利用县财政资金及上级支持资金，拟投资3600万元建设滦县榛子镇农村生活污水处理项目项目，建设1套处理能力为1000m3/d的一体化生活污水处理设备，设备采用兼氧FMBR工艺，交替运行；建设辅助污水管网25900m。项目位于河北省滦县榛子镇朱官营村东北部，项目污水处理站用地面积为1504m2，其中绿化面积469.3m2，绿化率30%。项目定员：本项目定员1人，负责污水处理站日常运行，年工作365天。 项目中心坐标为N39°50'4.45"，E118°20'32.31"。西、南侧均为朱官营村，北侧为龙湾河，隔河为榛子镇承中医院，东侧为一镇村。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。项目已取得滦县规划局出具了的本项目的选址意见。 根据污水厂平面布置原则及选址的地形、地貌、道路等自然条件，并考虑进、出水方向、风向等因素，将集水池、辅助公房、中水池和储泥池设置在南侧，北侧为生化处理工房，东侧为景观绿化。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。项目所在地常年主导风向为西北-东南风，项目位于敏感点的侧风向，对周围居民影响不大。 对照中华人民共和国国家发展改革委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），属于其中鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用第15条“三废综合利用及治理工程”，符合国家产业政策。 2、服务范围及排水去向 项目主要承担收集并治理102国道以南，景泰小区以东，南街以北以西，主要含朱官营村、后甸子村和一镇村以及该范围内的榛子镇中心医院、榛子镇中心小学和榛子镇中学、沿街以及餐饮和商场等主要基础设施与沿街商铺的生活污水，污水产生量为900m3/d（适当放大取整）。本项目设计的处理规模为1套1000m3/d（4台250 m3/d设备）。按每天运行时间为24h，可以满足废水的处理需求。废水经处理后，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排至项目北侧唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。 3、公用工程 ①给排水 因本项目的员工只有1人，且为附近村民，其生活用水和产生的生活污水非常少，可忽略不计。 ②供电 项目用电由榛子镇供电系统供电，年用电量18万kWh，可以满足项目生产生活用电需要。 ③供热 项目冬季无需供暖。 4、环境质量现状调查 本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，其大气环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。龙湾河与管河河段位于陡河水库二级保护区内，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。陡河水库水质良好，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准。项目区域内声环境现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 5、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 拟建项目污水处理站臭气主要发生部位有：格栅、调节池等，本项目在格栅池和调节池池顶加盖板，在备用池顶加盖预制砼盖板，膜技术污水处理器设于设备房内，能够减少臭气对周围环境的影响。该项目污水处理站规模小，污水处理站恶臭浓度较低，对周围的影响较小。根据类比分析，拟建项目污水处理站建成后，污水处理站氨、H2S及臭气浓度排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求。 （2）水环境影响分析 因本项目的员工只有1人，且为附近村民，其生活用水和产生的生活污水非常少，可忽略不计。项目收集生活污水量为900m3/d（适当放大取整），经污水管网排至项目污水处理站，处理规模为1套1000m3/d（4台250m3/d设备），出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件），排至唐山兴隆钢铁有限公司回用于生产，不外排。 综上所述，污水处理站建成后对榛子镇的减排起到很大的作用。 （3）声环境影响分析 该项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强在80~95dB（A）。本项目选用低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为一般固体废物。一般固废主要为污水处理过程中产生的栅渣、沉砂，定期运往当地垃圾填埋场进行卫生填埋。 项目固废得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 7、选址可行性分析 拟建项目位于河北省滦县榛子镇区东北部朱官营村、承中医院南侧，地理坐标为N39°50'4.45"，E118°20'32.31"。项目西、南侧均为朱官营村，北侧为龙湾河，隔河为榛子镇承中医院，东侧为一镇村。距离项目最近的敏感点为南侧30m处的朱官营村。本项目污水站建设于陡河水库饮用水源二级保护区内，榛子镇人民政府拟建设本项目，用于收集并治理农村生活污水以及餐饮、医疗和商业活动产生的废水。经处理后的废水通过管道泵入唐山兴隆钢铁有限公司回用，不外排。在严格做好污水站以及管网防渗工作的情况下，项目建成后，不会对陡河水库区域地下水产生不利影响，对其周边的生态环境、地表水环境及土壤环境均起到了一定的改善作用。同时，滦县规划局出具了本项目的选址规划意见，唐山市环境保护局滦县分局出具该项目的咨询意见。 综上所述，本项目选址可行。 8、总量控制 本项目污染物预测排放总量为COD：18.25t/a，NH3-N：1.825t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a；核定污染物排放总量为COD：18.25t/a，NH3-N：1.825t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a；建议污染物排放总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 本项目为环保项目，实现了滦县榛子镇区域生活污水污染物的削减，区域削减总量：COD 109.5t/a、NH3-N 9.125t/a。 9、项目建设的可行性结论 总上分析，本项目符合国家产业政策；项目所在区域环境质量良好；项目施工期和运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；因此，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 1、严格执行施工计划，缩短施工期，合理安排施工时间和施工场所，最大限度地减少因施工对周围环境带来的不利影响。 2、在工程设计和施工过程中，要切实注意保护该区域的生态环境。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表33。 表33 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 阶段 验收 项目 环保措施 验收指标 验收标准 环保投资（万元） 废水 污水处理站出水 污水管网铺设25900m，污水处理站规模1套1000m3/d一体化生活污水处理设备，兼氧FMBR工艺，交替运行。建有集水池、设备房（内置膜技术污水处理器）、中水池及储泥池等 pH：6~9， COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L TN≤15mg/L TP≤0.5mg/L 粪大肠菌群 ≤103个/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足唐山兴隆钢铁有限公司回用水标准（详见附件） 2088.25 废气 NH3 H2S 臭气浓度 集水池采用地下式钢筋混凝土建设，池顶加盖顶板 NH3≤1.5mg/m3 H2S≤0.06 mg/m3 臭气浓度≤20 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 30.25 噪声 噪声 选用低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 792.72 固废 栅渣 运至当地垃圾填埋场进行卫生填埋 -- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求 268.94 沉砂 防渗 ①厂区地面除建筑和绿化用地外，全部进行水泥硬化处理；②污水处理站内集水池池体钢筋混凝土，池壁水泥砂浆防渗；设备房内设备基础自上而下：20mm厚1:2水泥砂浆+350mm厚现浇C20钢筋砼+100mm厚C15砼垫层+素土夯实，夯实系数>0.95；景观池现浇80厚C20砼压顶+水池内外贴淡蓝色瓷砖；池体抗压强度，抗渗、抗冻性能必须达到设计要求。③所有污水排水管材采用UPVC污水管，设置于管沟内（管沟自上而下：铁盖板+60mm厚C15砼垫层+素土夯实，夯实系数>0.94）。 419.84 合计 -- 3600

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

W N S

G N S

G N S

地面平整

池体开挖

基础平台建设

设备房建设

建筑材料运输、堆放

G W N S

G N S

设备安装与调试

N S

图例：G废气  W废水  N噪声  S固废

兴隆钢铁回用

图例：G废气  N噪声  S固废

格网

兼氧FMBR系统

生活污水

G S

G N

兼性厌氧菌

兼性厌氧菌

兼性厌氧菌

兼性厌氧菌

分解

分解

分解

CxHyOz

O

兼性厌氧菌

合成

细胞

小分子有机物C1

……

兼性厌氧菌

CO2、H2O等

O

兼性厌氧菌

合成

细胞

小分子有机物C2

CO2、H2O等

O

兼性厌氧菌

合成

细胞

小分子有机物C3

CO2、H2O等

O

CO2、H2O等

P2O5（进入自然界循环）

噬泥菌

自我代谢

（鬼火原理）

C源+磷酸盐

P2H4/PH3